ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СЕТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМНЫХ СИСТЕМ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЕМНЫХ СИСТЕМ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 28324-89
(СТ СЭВ 6423-88)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СЕТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМНЫХ СИСТЕМ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ

Классификация приемных систем, основные параметры и технические требования

Distribution networks of receiving TV and radio systems. Classification of receiving systems, basic parameters and technical requirements

ГОСТ

28324-89

(CT СЭВ 6423-88)

Срок действия с 01.01.91

до 01.01.98

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на распределительные сети приемных систем телевидения и радиовещания с частотным разделением каналов в диапазоне от 30 МГц до 1 ГГц (для передачи внутрисистемных сигналов допускается использование диапазона частот от 5 до 30 МГц), предназначенных для эксплуатации в помещениях, общественных зданиях, технических помещениях и на открытом воздухе.

Термины и определения - по приложению 1.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЕМНЫХ СИСТЕМ

Классы систем устанавливают в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

| Класс системы | Обозначение | Применение | Количество абонентов | Диапазон частот для распределения | Дополнительные условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система коллективного приема (СКП) с одноступенчатой распределительной сетью, без усилителя или с одним усилителем | СКП-1-1 или СКП-1-0 | Малое и среднее жилое или общественное здание | До 100 | От ТВ I до ТВ V, УКВ | Принимаемые сигналы диапазонов от ТВ I до ТВ V при необходимости могут быть преобразованы в сигналы других диапазонов частот, передаваемых по СКП |
| СКП с одноступенчатой распределительной сетью и двумя покаскадно включенными усилителями | СКП-1-2 | Большое жилое и общественное здание, близкостоящая группа зданий | До 1000 | От ТВ I до ТВ V, УКВ | См. СКП-1-1 |
| Крупная система коллективного приема (КСКП) с двухступенчатой распределительной сетью | КСКП 2 | Территориально ограниченный жилой район | До 10000 | От ТВ I до ТВ III, УКВ, специальные диапазоны частот | См. КСКП 3 |
| КСКП или система кабельного телевидения (СКТ) с трехступенчатой кабельной сетью | КСКП 3 или СКТ | Большой жилой район или город | Св. 5000 или большая протяженность | От ТВ I до ТВ III, УКВ, специальные диапазоны частот | Возможны пилотное регулирование н передача внутрисистемных сигналов, включая двухнаправленную передачу |

Примечание. Примеры структуры приведены в приложении 2.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Требования к техническим параметрам, регламентируемые в настоящем разделе, определяются между входом головной станции или входного усилительно-преобразовательного устройства СКП (если не оговорено особо) и выходом абонентской розетки.

2.1. Элементы сети должны иметь несимметричные входы и выходы с номинальным сопротивлением 75 Ом.

Линии сети выполняются коаксиальными кабелями с номинальным волновым сопротивлением 75 Ом.

2.2. Уровни полезных сигналов на выходах абонентских розеток должны находиться в пределах, определяемых табл. 2.

Таблица 2

| Диапазон частот и виды передачи | Максимальный уровень, ДБ (мкВ) | Минимальный уровень, ДС (мкВ) |
| --- | --- | --- |
| От 30 до 300 МГц - телевизионное вещание | 83 | 57 |
| От 300 до 1000 МГц - телевизионное вещание | 83 | 60 |
| укв - радиовещание монофоническое | 80 | 37 |
| УКВ - радиовещание стереофоническое | 80 | 47 |

При частотном интервале между соседними несущими УКВ радиовещания используемых в сети каналов 300 кГц максимальный уровень сигналов радиовещания не должен превышать 66 дБ (мкВ), а при частотном интервале 400 кГц - 74 дБ (мкВ).

При распределении по сети сигналов УКВ-радиовещания в каналах, подверженных воздействию помех от гетеродинов абонентских устройств, уровень сигналов УКВ-радиовещания должен быть не менее 54 дБ (мкВ).

Примечания:

1. Конкретные значения уровней определяют с учетом условий работы системы.

2. В национальных стандартах могут регламентироваться другие значения максимальных и минимальных уровней, которые должны находиться между значениями, указанные в табл. 2.

2.3. Разность уровней сигналов на выходе любой абонентской розетки не должна превышать значений, указанных в табл. 3

Таблица 3

| Диапазон частот, МГц | Разность уровней, дБ, не более |
| --- | --- |
| От 30 до 790 | 15 |
| " 30 " 300 | 12 |
| Например, 60 МГц - диапазон в диапазоне от 30 до 300 МГц (от ТВ I до ТВ III) | 8 |
| Например, 100 МГц - диапазон в дециметровом диапазоне (ТВ IV и ТВ V) | 9 |

При использовании в сети для распределения соседних ТВ каналов разность уровней в этих каналах не должна превышать 3 дБ.

2.4. Развязка между выходами одной или двух любых абонентских розеток должна быть не менее 22 дБ.

2.5. При распределении сигналов в каналах, подверженных воздействию помех от гетеродинов абонентских устройств, подключенных к сети, развязка между выходами одной или двух любых абонентских розеток должна быть не менее 16 дБ.

2.6. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики тракта сети в полосе любого ТВ канала относительно уровня несущей изображения должна быть не более ±2 дБ. При этом неравномерность в полосе частот 0,5 МГц не должна превышать 0,5 дБ.

2.7. В сетях с преобразованием частоты вносимая нестабильность частоты не должна превышать ±75 кГц в телевизионном канале и ±12 кГц - в канале УКВ-радиовещания.

В одноступенчатых распределительных сетях допускается увеличение вносимой нестабильности частоты в телевизионном канале до ±250 кГц.

В распределительных сетях, имеющих в составе головной станции устройства формирования радиосигналов телевизионных каналов, отклонение разности частот изображения и звукового сопровождения от номинального значения не должно превышать (5 кГц.

2.8. Отношение сигнала к шуму на выходе любой абонентской розетки должно быть не менее значений, приведенных в табл. 4.

Таблица 4

| Виды передач | Отношение сигнал-шум в каждом канале при минимальном значении уровня сигнала, дБ, не менее |
| --- | --- |
| УКВ-радиовещание: |
|  | моно | 41 |
| стерео | 51 |
| Телевизионное вещание | 43 |

2.9. Отношение сигнала к помехе в полосе используемого телевизионного канала должно быть не менее 57 дБ.

Допустимое отношение сигнала к помехе может быть уменьшено с учетом ее влияния, характеризуемого кривой защитных отношении (черт. 1-3).

Отклонение частоты помехи от частоты несущей изображения

Допустимое отношение сигнала к одночастотной помехе для системы РАL, (стандарт В и G, 625 строк)

Черт. 1

Допустимое отношение сигнала к одночастотной помехе для системы SEKAM (стандарт В и G, 625 строк)

Черт. 2

Допустимое отношение сигнала к одночастотной помехе для системы SEKAM (стандарт D, K, 625 строк)

Черт. 3

2.10. Отношение сигнала к помехе комбинационной частоты третьего порядка, обусловленной взаимодействием между несущими изображения, звукового сопровождения и цветовой поднесущей, должно быть не менее 54 дБ.

2.11. Отношение сигнала к помехам комбинационных частот, обусловленных взаимодействием несущих частот используемых каналов, должно быть не менее 54 дБ.

2.12. Отношение сигнала к перекрестной помехе должно быть не менее 46+10 lg (N - 1) дБ, где N - общее число телевизионных каналов, используемых в сети.

Примечание Требование определяется из условия измерения перекрестной модуляции между двумя модулированными сигналами и учитывает эффект уменьшения отношения сигнала к перекрестной помехе с увеличением числа используемых в сети телевизионных каналов при модуляции, несущих изображения некоррелированными сигналами.

2.13. В любом телевизионном канале дифференциальное усиление не должно превышать 10 %, а дифференциальная фаза - 12°.

2.14. Искажения синус-квадратичного 2Т-импульса должно быть не более 7 %.

2.15. Отношение сигнала к фоновой помехе должно быть не менее 46 дБ.

2.16. Уровень помех в полосе частот, соответствующей каналу промежуточной частоты телевизионного приемника, должен быть не менее чем на 10 дБ ниже самого низкого уровня телевизионного сигнала в метровом диапазоне и не должен превышать самый низкий уровень телевизионного сигнала в дециметровом диапазоне.

2.17. Расхождение во времени сигналов яркости и цветности не должно превышать 100 нс.

2.18. При распределении по сети сигналов УКВ-радиовещания должны выполняться следующие требования:

неравномерность амплитудно-частотной характеристики в полосе используемого для распределения канала не должна превышать 3 дБ при крутизне не более 0,3 дБ на 10 кГц в пределах ±75 кГц относительно несущей частоты;

для выполнения условий передачи по высшему классу качества (Hi-Fi) частотный разнос между соседними несущими используемых в сети каналов должен быть не менее 400 кГц, а в остальных случаях - не менее 300 кГц;

разность уровней двух любых несущих частот в диапазоне УКВ-радиовещания должна быть не более 8 дБ, а между несущими соседних каналов, используемых в сети для распределения и имеющими частотный разнос не более 600 кГц, не должна превышать 6 дБ.

Примечание. Выполнение приведенных требований предусматривается в сетях, имеющих в составе головной станции устройства, обеспечивающие раздельную обработку каждого из принимаемых каналов УКВ-радиовещания.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Распределительная сеть должна удовлетворять требованиям настоящего стандарта в климатических условиях, регламентированных техническими условиями на используемые элементы.

3.2. Распределительная сеть должна быть рассчитана на питание от сети переменного тока напряжением 220 В с допустимым отклонением от минус 15 до плюс 10 % и частотой (50±2) Гц.

3.3. Распределительная сеть должна обеспечивать возможность подключения сетей низшего порядка к сетям более высокого порядка.

3.4. Распределительная сеть должна обеспечивать возможность передачи сигналов в стандартных каналах ТВ и УКВ-радиовещания, а также при необходимости в специальных каналах согласно табл. 5.

Таблица 5

| Наименование | Стандарт В | Стандарт D |
| --- | --- | --- |
| диапазона частот | Частотный диапазон, МГц | Номер канала | Частотный диапазон, МГц | Номер канала |
| Каналы ниже ТВ III | От 104 до 174 | От SЕ2 до SЕ10 | От 110 до 174 | От SR1 до SR8 |
| Каналы выше ТВ III | От 230 до 300 | От SЕ11 до SЕ20 | От 230 до 294 | От SR11 до SR18 |
| Обратные каналы | От 5 до 30 | - | От 5 до 20 | - |

Примечание. Специальные каналы SЕ соответствуют каналам с полосой 7 МГц, а SR - каналам с полосой 8 МГц.

3.5. При подаче на вход сети испытательного сигнала, качество которого на экране телевизионного приемника по пятибалльной шкале (табл. 6) оценивается на 5 баллов, оценка качества на экране телевизионного приемника, подключенного к выходу любой абонентской розетки, должна быть не менее 4 баллов.

Таблица 6

| Оценка (балл) | Качество изображения | Ухудшение качества |
| --- | --- | --- |
| 5 | Отличное | Незаметно |
| 4 | Хорошее | Заметно, но не мешает |
| 2 | Удовлетворительное | Немного мешает |
| 2 | Неудовлетворительное | Мешает |
| 1 | Непригодное | Сильно мешает |

3.6. Система должна быть сконструирована, построена и собрана так, чтобы при нормальной работе и при неисправностях не возникала опасность электрического поражения людей и опасность возникновения пожара.

Все активные и пассивные конструктивные элементы системы должны отвечать требованиям ГОСТ 12.2.006. Дополнительные требования в зависимости от места расположения и соответствующих положений местных органов электроснабжения должны соответствовать установленным в стандартах на конкретные типы систем.

3.7. Распределительная сеть должна иметь экранировку, при которой отношение сигнала к помехе, обусловленной наличием в полосе используемого для распределения канала внешнего электромагнитного поля, должно быть не менее значений, регламентированных в п. 2.9 для отношения сигнала к одночастотной помехе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

1.1. Общие понятия

1.1.1. Приемная распределительная система для телевидения и радиовещания - совокупность технических средств для приема и распределения по кабелю сигналов телевидения и радиовещания, обеспечивающая возможность однонаправленной или, при необходимости, двухнаправленной передачи внутрисистемных сигналов

Примечание. Система охватывает все активные и пассивные элементы, включая абонентскою розетку с подключенным к ней абонентским шнуром

1.1.2. Система кабельного телевидения - система, выполненная по трех- и более ступенчатой схеме и предназначенная для обслуживания больших или нескольких небольших жилых районов крупных городов

Примечание. В системе может предусматриваться передача внутрисистемных сигналов в прямом и обратном направлениях.

1.1.3. Крупная система коллективного приема - система, выполненная по двух- или трехступенчатой схемам и предназначенная для обслуживания нескольких зданий одного района или больших жилых районов.

1.1.4. Система коллективного приема - система, выполненная по одноступенчатой схеме и предназначенная для обслуживания одного или нескольких близстоящих зданий.

1.1.5. Специальные диапазоны частот - диапазоны частот, используемые в приемных распределительных системах для передачи сигналов радиовещания, телевидения и внутрисистемных сигналов к абонентским устройствам, а также для передачи внутрисистемных сигналов по обратному каналу от абонентских устройств на головную станцию в случае двунаправленной передачи.

1.1.6. Однонаправленная передача - передача сигналов телевидения и радиовещания, а также внутрисистемных сигналов только в прямом направлении от головной станции к абонентам.

1.1.7. Двунаправленная передача - одновременная передача телевизионных и радиовещательных сигналов, а также внутрисистемных сигналов в прямом направлении и внутрисистемных сигналов в обратном направлении.

1.1.8. Обратный канал - канал в специальном диапазоне частот, предназначенный для передачи внутрисистемных сигналов систем кабельного телевидения на головную станцию.

1.1.9. Внутрисистемные сигналы - сигналы местных источников звуковых, видео- и телевизионных сигналов, высокочастотные сигналы информации и услуг для абонента, измерительные сигналы, сигналы телеуправления и другие сигналы, а также сигналы для передачи в обратном направлении в случае двунаправленной передачи.

1.1.10. Пилотное регулирование - способ автоматического регулирования уровней сигналов, основанный на использовании пилотных сигналов, которые вводятся в распределительную сеть на головной станции и служащий для компенсации изменений затухания в этой сети из-за изменений температуры или старения ее элементов.

1.2. Структура системы

1.2.1. Проходная система - система распределения телевизионных и радиовещательных сигналов, предусматривающая наличие в домовой распределительной сети ответвителей с развязкой для непосредственного присоединения абонентского шнура.

1.2.2. Тупиковая система - система распределения телевизионных и радиовещательных сигналов, предусматривающая наличие в домовой распределительной сети ответвителей с развязкой, к которым через абонентскую розетку подключен абонентский шнур.

1.2.3. Радиальная система - система распределения телевизионных и радиовещательных сигналов в распределительной сети, в которой сигналы подаются радиально от одной точки к абонентам

1.2.4. Распределительная сеть - часть приемной распределительной системы для телевидения и радиовещания от входа головной станции до выхода абонентской розетки.

Примечания:

1. В сети, построенной по одноступенчатой схеме, входом сети является вход ее входного усилительно-преобразовательного устройства, а при отсутствии последнего - вход линии домовой распределительной сети.

2. В зависимости от числа абонентов и размера обслуживаемой территории распределительная сеть может состоять из нескольких ступеней, магистральной, субмагистральной и домовой распределительной сети.

1.2.5. Линейный тракт - совокупность магистральных, субмагистральных и домовых распределительных линий.

1.2.6. Магистральная сеть - совокупность устройств распределительной сети, соединяющих головную станцию с субмагистральной сетью.

1.2.7. Субмагистральная сеть - совокупность устройств распределительной сети, соединяющих магистральную сеть с домовой распределительной сетью

1.2.8. Домовая распределительная сеть - совокупность устройств, обеспечивающих подачу сигналов от пункта домового ввода до абонентской розетки включительно.

1.2.9. Головная станция - совокупность устройств, включенных между фидерами снижения приемных антенн или другими источниками сигналов и магистральной сетью, обеспечивающих усиление, преобразование частоты, стабилизацию уровней и другую обработку телевизионных и радиовещательных сигналов.

1.2.10. Входное усилительно преобразовательное устройство системы коллективного приема - устройство на входе распределительной сети СКП, обеспечивающее усиление и преобразование частот принимаемых телевизионных и радиовещательных сигналов.

1.2.11. Распределительный пункт - место ввода сигналов из магистральной линии для подачи в субмагистральные линии и/или/ линии домовой распределительной сети.

1.2.12. Пункт домового ввода - место соединения домовой распределительной сети с субмагистральной или магистральной сетью.

1.3. Элементы системы

1.3.1. Фидер снижения - линия, электрически соединяющая приемную антенну со входом головной станции.

Примечание. При необходимости в фидер снижения может быть включен антенный усилитель.

1.3.2. Антенный усилитель - усилитель с малым коэффициентом шума, соединенный непосредственно с антенной.

1.3.3. Линейный усилитель - усилитель для компенсации затухания в линейном тракте и для коррекции амплитудно-частотной характеристики линии.

1.3.4. Магистральный усилитель - линейный усилитель для компенсации затухания в магистральной линии.

1.3.5. Распределительный усилитель - линейный усилитель для подачи сигналов в одну или несколько субмагистральных линий или линий домовой распределительной сети.

1.3.6. Субмагистральный усилитель - линейный усилитель для компенсации затухания в субмагистральной линии.

1.3.7. Усилитель домовой распределительной сети - усилитель для компенсации затухания в домовой распределительной сети.

1.3.8. Усилитель с автоматической регулировкой уровня - усилитель, обеспечивающий автоматически постоянство уровней выходных сигналов при изменении затухания в линии из-за изменений температуры или старения ее элементов.

1.3.9. Канальный усилитель - усилитель сигналов определенного телевизионного канала или УКВ-канала.

1.3.10. Диапазонный усилитель - усилитель сигналов определенного диапазона частот.

1.3.11. Многодиапазонный усилитель - усилитель сигналов нескольких диапазонов частот.

1.3.12. Широкополосный усилитель - многодиапазонный усилитель для усиления сигналов в сплошной полосе частот, охватывающей не менее двух соседних диапазонов частот.

1.3.13. Частотный конвертор - устройство для изменения частоты несущей одного или нескольких сигналов до передачи по кабелю.

1.3.14. Соединительная линия - устройство для передачи сигналов, состоящее из радиочастотного кабеля, оптического кабеля, волновода или из их комбинации.

Примечание. Этот термин применим также к линиям, содержащим один или несколько участков с передачей сигнала по радио.

1.3.15. Супермагистральная линия - линия между головными станциями или между головной станцией и первым распределительным пунктом.

1.3.16. Магистральная линия - линия для передачи сигналов между головной станцией и распределительным пунктом или между распределительными пунктами.

1.3.17. Субмагистральная линия - линия, предназначенная для подключения распределительного пункта к линиям домовых распределительных сетей.

1.3.18. Линия домовой распределительной сети - линия, предназначенная для подачи сигналов в абонентские ответвители или абонентские розетки для проходных систем.

1.3.19. Абонентская линия - линия, соединяющая выход абонентского ответвителя с абонентской розеткой или, в случае отсутствия последней, прямо с абонентскими устройствами.

1.3.20. Аттенюатор - элемент для снижения уровня сигналов, обеспечивающий филированное или регулируемое затухание.

1.3.21. Ответвитель - элемент распределительной сети, предназначенный для ответвления части энергии из одной линии в одну или несколько ответвленных линий.

1.3.22. Абонентский ответвитель - ответвитель для подключения абонентской линии к линии домовой распределительной сети.

1.3.23. Распределитель - элемент распределительной сети, обеспечивающий деление энергии сигнала на части для распределения в нескольких направлениях.

1.3.24. Сумматор - элемент, в котором сигналы, подаваемые на два или более входов, выводятся на один выход.

1.3.25. Корректор - элемент для компенсации неравномерности амплитудно-частотной характеристики или нелинейности фазочастотной характеристики в определенном диапазоне частот, возникающих в кабеле или других элементах.

1.3.26. Абонентская розетка - элемент для подключения абонентского устройства через абонентский шнур.

1.3.27. Абонентская розетка для проходных систем - элемент линии домовой сети, к которому без использования абонентской линии подключается абонентский шнур.

1.3.28. Абонентская розетка для тупиковых систем - элемент для соединения абонентской линии с абонентским шнуром.

1.3.29. Абонентский шнур - линия, соединяющая абонентскую розетку с абонентским устройством.

Примечание. Помимо кабеля, абонентский шнур может иметь также фильтры и согласующие трансформаторы.

1.3.30. Абонентский конвертор - элемент, включаемый между абонентской розеткой и приемником для изменения несущих частот, используемых в системе, в такие частоты, на которые рассчитан приемник.

1.4. Параметры

1.4.1. Затухание (а) - отношение мощностей на входе Р1 и выходе Р2 системы или ее элемента, выраженное в децибелах и вычисляемое по формуле

.	(1)

1.4.2. Усиление (g) - отношение мощностей на выходе Р2 и входе р1 системы или ее элемента, выраженное в децибелах и вычисляемое по формуле

.	(2)

1.4.3. Переходное затухание от входа к отводу - затухание сигнала от входа ответвителя к определенному отводу при условии нагрузки выхода и всех отводов резисторами с номинальным сопротивлением.

1.4.4. Развязка между выходом и отводом - затухание сигнала между выходом и отводом направленного ответвителя при условии нагрузки входа, выхода и отводов резисторами с номинальным сопротивлением.

1.4.5. Коэффициент защиты отвода от отраженной волны - разность затухания сигнала между выходом направленного ответвителя и отводом и переходного затухания от входа к отводу.

1.4.6. Проходное затухание - затухание сигнала, вносимое элементом системы в его полосе пропускания.

1.4.7. Заграждающее затухание - затухание сигнала, вносимое элементом системы в его полосе задерживания.

1.4.8. Затухание разветвления - затухание сигнала, вносимое распределителем в направлении от входа к каждому из выходов при условии нагрузки всех выходов резисторами с номинальным сопротивлением.

1.4.9. Развязка - затухание сигнала между двумя выходами распределителя или ответвителя.

1.4.10. Развязка между абонентскими выходами - затухание сигнала между любыми выходами одной или разных абонентских розеток при условии нагрузки входа и всех выходов резисторами с номинальным сопротивлением.

1.4.11. Коэффициент стоячей волны (S) - отношение максимального Umax и минимального Umin напряжений в однородной линии без потерь, вычисляемое по формуле

.	(3)

14.12. Затухание несогласованности (аx) - параметр, характеризующий величину отраженного сигнала и вычисляемый по формуле

.	(4)

где S - коэффициент стоячей волны элемента.

1.4.13. Номинальное сопротивление - заданное значение активного сопротивления на входе и выходе активных и пассивных элементов системы.

1.4.14. Коэффициент шума - отношение мощности шумов на выходе устройства при включенном на его входе активном сопротивлении, равном номинальному входному сопротивлению устройства, к мощности шумов на выходе, обусловленной тепловыми шумами только этого сопротивления.

1.4.15. Отношение сигнал/шум (SF) - отношение напряжения несущей изображения или несущей звукового сопровождения UN в определенной точке системы к эффективному напряжению шумов UR в заданной полосе частот, выраженное в децибелах и вычисляемое по формуле

.	(5)

1.4.16. Отношение сигнал/фоновая помеха (aBr) - отношение размаха А немодулированной несущей к размаху а одной из обусловленных фоновой модуляцией огибающих (черт. 4), выраженное в децибелах и вычисляемое по формуле

.	(6)

Черт. 4

1.4.17. Отношение сигнал/помеха - отношение эффективного напряжения несущей изображения к эффективному напряжению помехи в определенной точке системы, выраженное в децибелах.

1.4.18. Рабочий диапазон частот - диапазон частот, на который рассчитаны активные и пассивные элементы системы.

1.4.19. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики - отношение максимального и минимального значений коэффициента передачи четырехполюсника в рабочем диапазоне частот, выраженное в децибелах.

1.4.20. Опорная мощность (Ро) - мощность, выделяемая на резисторе с сопротивлением 75 Ом при падении напряжения на этом резисторе 1 мкВ.

1.4.21. Уровень (Sр) мощности Р1 - отношение мощности р1 к опорной мощности Ро, выраженное в децибелах и вычисляемое но формуле

.	(7)

Примечание. Под мощностью модулированной несущей изображения понимается мощность в пиках огибающей модулированного сигнала.

1.4.22. Уровень SU напряжения U1 - отношение этого напряжения к опорному напряжению Uo = 1 мкВ на сопротивлении 75 Ом, выраженное в децибелах и вычисляемое по формуле

.	(8)

Примечание. Под напряжением модулированной несущей изображения понимается напряжение в пиках огибающей модулированного сигнала.

1.4.23. Уровень полезного сигнала - уровень напряжения или мощности несущей, измеренный в любой точке системы.

Примечание. Для определения уровня полезного радиосигнала изображения следует измерять мощность или эффективное значение напряжения несущей изображения во время передачи синхроимпульса, а для определения уровня полезного сигнала радиовещания - мощность или эффективное значение напряжения несущей звука.

1.4.24. Максимальный выходной уровень сигнала - максимально допустимый уровень сигнала на выходе усилительного устройства, нагруженного номинальным сопротивлением, при условии обеспечения заданного отношения сигнал/помехи комбинационных частот.

1.4.25. Отношение сигнал/помехи комбинационных частот - отношение эффективного напряжения несущей изображения или звукового сопровождения в определенной точке системы к эффективному напряжению определенного продукта интермодуляции в данной точке, выраженное в децибелах и обозначаемое:

/МАIII(K) - для отношения сигнала к помехе комбинационной частоты (/МA) третьего порядка, измеренного по методу трех генераторов (III) для системы или частей системы с канальными телевизионными усилителями (K);

/МАIII(B) - для отношения сигнала к помехе комбинационной частоты третьего порядка, измеренного по метолу трех генсраторов (III) для системы или частей системы с диапазонами и широкополосными усилителями (В);

/МАII(B) - для отношения сигнала к помехе комбинационной частоты второго и третьего порядков, измеренного по методу двух генераторов (II) для системы или частей системы с широкополосными усилителями (В).

1.4.26. Отношение сигнал - перекрестная помеха - отношение размаха огибающей радиосигнала изображения или сигнала радиовещания, обусловленной полезной модуляцией, к размаху огибающей этого же сигнала, обусловленной перекрестной модуляцией, в определенной точке системы, выраженное в децибелах.

1.4.27. Мощность мешающего излучения - мощность непреднамеренного излучения высокочастотной энергии, выделяемой активными и пассивными элементами системы.

1.4.28. Эхо-сигнал - относительное значение отраженного сигнала, определяемое по отклику системы на синус-квадратичный 2Т-импульс, укладывающемуся в границы соответствующего поля допуска.

1.4.29. Вносимая нестабильность частоты - изменение частоты сигнала, обусловленное изменением частоты гетеродина конвертора вследствие изменения напряжения сети и температуры в заданных пределах.

1.4.30. Дифференциальное усиление - нежелательное относительное изменение размаха сигнала цветности при изменении мгновенного значения сигнала яркости.

1.4.31. Дифференциальная фаза - нежелательное изменение фазы сигнала цветности при изменении мгновенного значения сигнала яркости.

1.4.32. Групповое время запаздывания - время запаздывания группы синусоидальных колебаний с близкими частотами.

1.4.33. Наклон - разница в усилении или затухании между двумя любыми точками системы для сигналов двух определенных частот.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

СТРУКТУРЫ ПРИЕМНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ

1. Класс системы СКП 1-1

1.1. СКП 1-1 с распределительной сетью в радиальной системе (черт. 5 . и табл. 7).

Черт. 5

Таблица 7

| Наименование | Исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. Антенное устройство | Исполнение зависит от условий приема на месте применения (определяется при проектировании) | - |
| 1.1.2а. Фидер снижения | Коаксильный кабель (допустимое затухание определяется при проектировании) | - |
| 1.1.2б. Кабель между входным усилительно-преобразовательным устройством и распределителем | То же | - |
| 1 1.2в. Абонентская линия | " | - |
| 1.1.3. Входное усилительно-преобразовательное устройство для СКП | Исполнение зависит от условий приема на месте применения и от сложности системы (определяется при проектировании) | В случае необходимости в состав входного усилительно-преобразовательного устройства для СКП входят и другие элементы |
| 1.1.4. Распределитель | С большим затуханием развязки выходов (максимально 4 выхода) | Например, трансформаторный распределитель |
| 1.1.5. Абонентская розетка | Конструкция абонентской розетки должна исключать возможность ошибочного подключения приемников |

Исполнение:

для открытого монтажа под штукатуркой;

| для открытого монтажа над штукатуркой |
| --- |
| 1.1.6 Абонентский шнур для подключения телевизионного приемника | Коаксиальный кабель со штепсельными соединениями для подключения к абонентской розетке и телевизионному приемнику | Длина не менее 1 м |
| 1.1.7. Абонентский шнур для подключения радиоприемника | Коаксиальный кабель со штепсельными соединителями для подключения к абонентской розетке и радиоприемнику | То же |

1.2. СКП 1-1 с распределительной сетью в тупиковой системе (черт. 6 и табл. 8).

Черт. 6

Таблица 8

| Наименование | Исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1. Антенное устройство | По табл. 7, подпункт 1.1.1. Антенны повышенных эксплуатационных качеств | - |
| 1.2.2а. Фидер снижения | По табл. 7, подпункт 1.1.2а | - |
| 1.2.2б. Кабель между входным усилительно-преобразовательным устройством и распределителем | То же | - |
| 1.2.2в. Кабель домовой распределительной сети | " | - |
| 1.2.2г. Абонентская линия | " | - |
| 1.2.3. Входное усилительно-преобразовательное устройство для СКП | По табл. 7, подпункт 1.1.3 | В случае необходимости в состав входного усилительно-преобразовательного устройства входят конверторы и другие элементы |
| 1.2.4. Распределитель в домовой распределительной сети | Последовательное включение распределителей допускается в соответствии с черт. 8 | - |
| 1.2.5. Ответвитель | Для подключения нескольких абонентских линий | Возможное число последовательно включенных ответвителей определяется при проектировании |
| 1.2.6. Абонентская розетка | По табл. 7, подпункт 1.1.5 | По табл. 7, подпункт 1.1.5 |
| 1.2.7. Сопротивление нагрузки | - | - |
| 1.2.8. Абонентский шнур для подключения телевизионного приемника | По табл. 7, подпункт 1.1.6 | Длина не менее 1 м |
| 1.2.9. Абонентский шнур для подключения радиоприемника | По табл. 7, подпункт 1.1.7 | То же |

1.3. СКП 1-1 с распределительной сетью в проходной системе (черт. 7, 8 и табл. 9).

Черт. 7

Черт. 8

Таблица 9

| Наименование | Исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 131. Антенное устройство | По табл. 8, подпункт 1.1.2 | - |
| 1 3 2а. Фидер снижения | По табл. 7, подпункт 1.1.2а | - |
| 1.3.2б. Кабель между входными усилительно-преобразовательным устройством и распределителем | То же |
|  | 1.3.2в. Кабель домовой распределительной сети | " | - |
| 1.3.3. Входное усилительно преобразовательное устройство для СКП | По табл. 7, подпункт 1.1.3 | По табл. 8, подпункт 1.2.3 |
| 1.3.4. Распределитель в домовой распределительной сети | По табл. 8, подпункт 1.2.4 |
|  | 1.3.5. Абонентская розетка для проходных систем | Для развязки подключенных приборов и разделения телевидения и радиовещания. Конструкция абонентской розетки должна исключать возможность ошибочного подключения приемников |

Возможное число последовательно включенных абонентских розеток определяется при проектировании.

Исполнения:

для открытого монтажа под штукатуркой;

| для открытого монтажа над штукатуркой |
| --- |
| 1.3.6. Сопротивление нагрузки | - | - |
| 1.3.7. Абонентский шнур для подключения телевизионного приемника | По табл. 7, подпункт 1.1.6 | Длина не менее 1 м |
| 1.3.8. Абонентский шнур для подключения радиоприемника | По табл. 7, подпункт 1.1.7 | То же |

2. Класс системы СКП 1-2 (черт. 9. 10 и табл. 10)

Черт. 9

Черт. 10

Таблица 10

| Наименование | Исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Антенное устройство | По табл. 8, подпункт 1.2.1 | - |
| 2.2. Фидер снижения | По табл. 7, подпункт 1.1 2а | - |
| 2.3. Входное усилительно-преобразовательное устройство для СКП | По табл. 7, подпункт 1.1.3 | При приеме телевидения применение канальных усилителей для выравнивания уровней принятых сигналов. В случае необходимости в состав входного усилительно-преобразовательного устройства входят конверторы и другие конструктивные элементы |
| 2 4. Сопротивление нагрузки | - | - |
| 2.5. Распределитель | С большим затуханием развязки. При наличии более четырех усилителей домовых вводов включение распределителей согласно черт. 8 |
|  | 2.6. Кабель между входным усилительно-преобразовательным устройством и усилителем домовых выходов | Коаксиальный кабель класса затухания не хуже 8 по приложению 3 | - |
| 2.7. Усилитель домовой распределительной сети | - | - |
| 2.8. Домовая распределительная сеть | - | - |

3. Класс системы КСКП 2 (черт. 11 и табл. 11)

Черт. 11

Таблица 11

| Наименование | Исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Антенное устройство | По табл. 8, подпункт 1.2.1 | -. |
| 3.2. Фидер снижения | По табл. 7, подпункт 1.1.2а | - |
| 3.3. Головная станция (группа главных усилителей) | Без автоматического регулирования или с автоматическим регулированием уровней сигналов на выходе (определяется при проектировании) | - |
| 3.4. Распределитель распределительной сети | По два, три или четыре направления | - |
| 3 5 Кабель распределительной сети | Коаксиальный кабель классов затухания не хуже 8 по приложению 3 | - |
| 3.6. Ответвитель распределительной сети | Для подключения от 1 до 4 усилителей домовых вводов | - |
| 3.7. Усилитель распределительной сети | Для частотно-зависимого подъема уровня | Необходимость пилотного регулирования определяется при проектировании |
| 3.8. Сопротивление нагрузки | - | - |
| 3 9 Усилитель домовой распределительной сети | - | - |
| 3.10. Домовая распределительная сеть | - | - |
| 3.11. Пункт ломового ввода | - | - |

4. Класс системы КСКП 3 или СКТ (черт. 12 к табл. 12)

Черт. 12

Таблица 12

| Наименование | Исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4 1. Антенное устройство | По табл. 8, подпункт 1.2.1 | - |
| 4.2. Антенный фидер | По табл. 7, подпункт 1.1.2а | - |
| 4.3. Головная станция (группа главных усилителей) | С автоматическим регулированием уровней сигналов на выходе | Допускается подвод сигналов для внутренних программ |
| 4.4. Распределитель магистральной сети | По 2, 3 или 4 направления | - |
| 4.5. Кабель магистральной сети | Коаксиальный кабель класса затухания не хуже 2,5 по приложению 3 | - |
| 4.6. Усилитель магистральной сети | Для частотно-зависимого подъема уровня | Необходимость пилотного регулирования определяется при проектировании |
| 4.7. Сопротивление нагрузки | - |
|  | 4.8. Усилитель субмагистральной сети | Для частотно-зависимого подъема уровня | То же |
| 4.9. Кабель субмагистральной сети | Коаксиальный кабель класса затухания не хуже 8 по приложению 3 | - |
| 4.10. Ответвитель | Для подключения от 1 до 4 усилителей домовых вводов | - |
| 4.11. Усилитель домовой распределительной сети | - | - |
| 4.12. Домовая распределительная сеть | - | - |
| 4.13. Пункт домового ввода | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

КОАКСИАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ПРИЕМНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ

1. Коаксиальные ВЧ-кабели для систем коллективного приема (СКП) и крупных систем коллективного приема (КСКП) характеризуются максимальным коэффициентом затухания данного кабеля (в децибелах на каждые 100 м) при частоте f = 200 МГц и температуре окружающей среды 20 °С в соответствии с табл. 13.

Таблица 13

| Класс затухания | Диапазон максимальной постоянной затухания при 200 МГц и 20°С, дБ/100 м |
| --- | --- |
| 2,5 | До 2,5 |
| 4 | От 2,5 " 4,0 |
| 8 | " 4,0 " 8,0 |
| 13 | " 8,0 " 13,0 |
| 21 | " 13,0 " 21,0 |

2. Допускаемые отклонения волнового сопротивления должны соответствовать указанным в табл. 14.

Таблица 14

| Класс затухания | Допускаемые отклонения волнового сопротивления, Ом |
| --- | --- |
| 2,5 | ± 2,0 |
| 4 | ± 2,0 |
| 8 | ± 2,5 |
| 13 | ± 3 |
| 21 | ± 5,0 |

3. Минимальные значения, которые должны выдерживаться для затухания несогласованности ВЧ-кабелей для СКП и КСКП, должны соответствовать указанным в табл. 15. Допускается, чтобы в каждом диапазоне частот появлялось не более 3 узкополосных значений затухания несогласованности, которые не более чем на 4 дБ ниже минимальных значений, указанных в табл. 15.

Таблица 15

| Класс затухания | Минимальные значения затухания несогласованности, дБ, в диапазонах частот, МГц |
| --- | --- |
|  | От 30 до 300 | От 300 до 460 | От 460 до 630 | От 630 да 860 |
| 2,5 | 26 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | 26 | 23 | 22 | 21 |
| 8 | 23 | 20 | 19 | 18 |
| 13 | 18 | 16 | 14 | 13 |
| 21 | - | - | - | - |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.10.89 № 3278 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 6423-88 "Сети распределительные приемных систем телевидения и радиовещания. Термины и определения, классификация приемных систем, основные параметры и технические требования"

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.91

2. Срок первой проверки - 1995 г.

Периодичность проверки - 4 г.

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:

| Обозначение НТД, по который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.2.006-87 | 3.6 |