# МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ СССР

# ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

# РУКОВОДСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ УЧЕТУ ОБОРУДОВАНИЯ И ПАСПОРТИЗАЦИИ

СООРУЖЕНИЙ ГТС

# УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного

управления городской

телефонной связи

6 марта 1978 г.

Е.В. Мичурин

# МОСКВА

# 1979

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее "Руководство по техническому учету оборудования и паспортизации сооружений ГТС" вводится вместо аналогичной инструкции, изданной в 1959 г.

Руководство составлено с учетом внедрения на городских телефонных сетях новых видов оборудования: координатных АТС, кабелей с пластмассовой изоляцией и оболочкой, новых типов кабельных колодцев и трубопроводов, систем передачи.

При составлении Руководства учтены пожелания работников ГТС, занятых техническим учетом и паспортизацией линейных сооружений.

Знание настоящего Руководства и выполнение содержащихся в нем указаний обязательны для работников ГТС, которым это требуется по роду выполняемой работы.

Руководство составлено сотрудниками Ленинградского отделения Центрального научно-исследовательского института связи А.В.Новожиловым, Л.М.Лушиной и З.И.Иткиным совместно с работниками Министерства связи СССР А.С.Павловской и Б.И.Шафран.

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Эксплуатация городских телефонных сетей (ГТС) требует точного учета состава, использования и технического состояния линейных сооружений и оборудования.

- Основной задачей технического учета является обеспечение полного соответствия действующих сооружений технической документации и паспортизации.

- Штат работников групп (отделов) технического учета определяется нормативами численности производственного штата городских телефонных сетей, местными условиями и объемами работ.

- Группы (отделы) технического учета ГТС подчиняются непосредственно главному инженеру ГТС (телефонного узла).

- В составе групп (отделов) технического учета организуются две подгруппы, возглавляемые специалистами (ст. инженерами, инженерами, ст. электромеханиками и пр.). Должность специалиста определяется емкостью ГТС и объемом работ.

- Первая подгруппа должна заниматься:

учетом загрузки линейных сооружений (учетом занятых, свободных, исправных и поврежденных пар);

назначением данных для включения новых установок, перестановок;

бронированием пар в кабелях и станционных номеров;

выдачей справок о возможности установки, перестановки телефона;

предоставлением свободных исправных пар для замены поврежденных пар и организации обходных связей;

составлением списков (ведомостей) переключений кабельных сооружений на новые линейные сооружения;

проведением плановых сверок соответствия заведенной документации натуре и обновлением износившейся технической документации.

1.7.	Вторая подгруппа должна:

вести техническую документацию по учету и паспортизации линейных сооружений в соответствии с требованиями настоящего Руководства;

вносить в формы документации изменения, происшедшие в процессе эксплуатации;

производить плановую (профилактическую) сверку имеющейся на ГТС технической документации и паспортизации с фактическим положением (натурой) на линейных сооружениях;

принимать участие в приемке новых линейных сооружений и фиксировать их в соответствующих формах паспортизации и технической документации;

подготавливать и выдавать исходные данные для проектирования и согласовывать проекты на выполнение работ по расширению линейных сооружений и телефонизации жилых, общественных зданий и отдельных объектов;

подготавливать и выдавать условия проведения земляных работ посторонними организациями в охранных зонах, где имеются линейные сооружения ГТС;

выдавать линейному персоналу необходимые сведения о линейных сооружениях;

обновлять износившуюся техническую документацию и формы паспортизации.

1.8.	Работа во второй подгруппе может быть организована либо разделением всех линейных сооружений на отдельные районы и закреплением работников группы за этими районами, либо закреплением отдельных бригад (работников) за видами сооружений (канализационными, кабельными, воздушными и пр.).

1.9.	Работники группы (отдела) технического учета несут ответственность за:

выполнение приказов, указаний Министерства связи СССР и действующих Правил, Инструкций, Руководств, в том числе настоящего Руководства;

качество заполнения форм технического учета и паспортизации, а также за полное соответствие содержания этих форм натуре;

достоверность выдаваемых справок;

правильность проводимых согласований.

# 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ГРУПП ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА

2.1.	Помещение группы (отдела) технического учета оборудуется специальными шкафами, приспособленными для хранения документации.

- Чертежи, паспорта и прочие документы в зависимости от их назначения должны храниться в установленном порядке.

- Выдача чертежей и другой документации производится только с разрешения главного инженера сети (узла).

- Помещения группы технического учета оборудуются охранной сигнализацией. По окончании рабочего дня помещения закрываются на замки, опечатываются и включается сигнализация. Ключи от помещений группы технического учета сдаются дежурному охраннику. Второй комплект ключей хранится в сейфе у начальника или главного инженера ГТС.

- В помещения группы (отдела) технического учета вход посторонним лицам воспрещен.

- Работники группы технического учета должны быть обеспечены необходимым количеством форм технической документации и паспортизации, чертежными принадлежностями, рулетками.

Заявки на бланки форм технического учета и паспортизации должны ежегодно предусматриваться в соответствующих планах-заказах, как и на все материалы и оборудование, необходимые для эксплуатации ГТС.

2.7.	Работники первой подгруппы должны иметь прямые связи с цехом развития, бюро ремонта, кроссами и кабельной группой (цехом).

# 3. ПЛАНИРОВАНИЕ, УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1.	Все работы по техническому учету и паспортизации сооружений ГТС в группе (отделе) технического учета сооружений ГТС должны выполняться по годовым планам, на основании которых составляются квартальные и месячные планы работ.

3.2.	Планы работ составляются руководителями подгрупп, рассматриваются и подписываются руководителем группы (отдела) и утверждаются главным инженером ГТС (телефонного узла).

- В планах работ указываются наименование выполняемых работ, сроки выполнения этих работ, время, затрачиваемое на их выполнение в человеко-часах, и фамилии исполнителей. Примерный годовой план работы приведен в приложении 1.

- При составлении планов примерно 50% рабочего времени планируется на плановые профилактические работы, 30% — на текущие работы и 2С№ — на приемку новых линейных сооружений. Указанные объемы могут изменяться в зависимости от местных условий.

3.5.	Нормы времени на выполнение работ по техническому учету и паспортизации на каждой ГТС должна разрабатывать лаборатория НОТ. Работа выполняется путем составления технологической карты на определенный вид работы и проведения хронометража (приложение 2). Нормы разрабатываются на все виды работ, перечисленные в гл. 1 настоящего Руководства, причем при разработке норм следует учитывать местные условия.

- Работа электромонтеров, электромехаников, инженеров группы технического учета учитывается руководителями подгрупп и руководителем группы (отдела) путем ежемесячных проверок выполнения планов работ, социалистических обязательств и отдельных заданий.

- Качество работы персонала группы (отдела) технического учета контролируется выборочно руководителями подгрупп и группы, а также главным инженером ГТС (телефонного узла).

- Итоги работы подводятся ежемесячно и обсуждаются на производственных совещаниях.

# 4. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ И ПРИЕМКА ДОКУМЕНТАЦИИ

# НА ПОСТРОЕННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

- При сдаче в эксплуатацию вновь построенных сооружений городской телефонной сети строительная организация передает телефонной сети исполнительную документацию — технический проект и рабочие чертежи на строительство с внесенными в них в период строительства изменениями и дополнениями, которые были ранее согласованы ГТС. Соответствие выполненных работ представленным чертежам заверяется подписью ответственных лиц и штампом строительной организации.

- В состав передаваемых документов входят:

уличные чертежи кабельной канализации с указанием: глубины заложения трубопровода, длин пролетов, количества каналов и характеристики трубопровода, типов и разверток колодцев и коробок с приведением размеров блока (каналов) и расположения его в торцах, расположения дорожных и трамвайных путей по трассе, характеристики переходов под этими путями и привязки их концов с телефонными колодцами;

чертежи трасс кабельной канализации (бронированного кабеля), выполненные на планах улиц в масштабе 1:500 с продольным профилем трассы;

чертежи конструкций нетиповых сооружений, если таковые имеются в проекте, в том числе: нетиповых колодцев, оборудования шахт, переходов через железные дороги, трамвайные пути, мосты и пр. Для нетиповых колодцев или при изменении стандартного расположения блока трубопроводов дополнительно должен быть приложен чертеж развернутого вида колодца с размерами расположения блока в торцах;

чертежи трасс прокладки бронированных и подводных кабелей;

схемы кабелей межстанционных связей, схемы магистральной кабельной сети, в том числе кабелей прямого питания и межшкафной связи;

схемы кабельных сетей по шкафным районам;

карточки кабельных вводов и поэтажные планы, если последние имеются в составе рабочих чертежей;

акты на скрытые работы, подписанные подрядчиком и составленные с участием представителя заказчика — городской телефонной сети;

протоколы электрических измерений: сопротивления изоляции, омического сопротивления постоянному току, собственного затухания, а также переходного затухания, произведенных после монтажа кабельных линий;

протоколы измерений потенциалов металлических оболочек кабелей по отношению к земле, произведенных после выполнения работ по защите кабелей от коррозии, а также графики потенциалов кабельной сети;

протоколы симметрирования кабелей, если эти работы предусмотрены проектом;

протоколы измерения сопротивления заземлений: кабельных ящиков, молниеотводов и пр.;

акты проверки кабелей межстанционных связей и магистральных на герметичность;

ведомость оборудования, подлежащего передаче в эксплуатацию: распределительных шкафов, кабельных ящиков, распределительных коробок, колодцев, вводов в дом и пр.

- Работники группы технического учета полученную исполнительную документацию сверяют с натурой и ставят печать о соответствии чертежей построенным сооружениям, после чего строительная организация сдает чертежи в соответствующий отдел гор(рай)исполкома.

- На основании полученной и сверенной с натурой документации работники группы технического учета заводят техническую документацию и паспорта, предусмотренные данным Руководством (приложение 3).

- Паспорта и техническая документация на принятые в эксплуатацию сооружения и оборудование заводятся в следующие сроки: документация на канализационные сооружения — два месяца; документация на кабели - один месяц; документация на воздушные линии - один месяц.

4.6. При сдаче в эксплуатацию отдельного кабельного телефонного ввода в здание должна быть представлена "Инвентарная справка на изменения линейных сооружений" по ф. ТФ-3/12.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА

# Общие указания

- Для заполнения форм технического учета или внесения в них изменений на ГТС емкостью 2000 и более номеров составляется "Инвентарная справка на изменения линейных сооружений" по ф. ТФ-3/12. Для регистрации инвентарных справок ведется специальный журнал (ф. ТФ-3/12б).

- На городских телефонных сетях емкостью от 500 до 1999 номеров все вносимые в состав линейных сооружений изменения регистрируются в "Журнале регистрации изменений линейных сооружений" по ф. ТФ-3/12а.

5.3. На сетях емкостью менее 499 номеров "Инвентарные справки" и "Журнал регистрации изменений линейных сооружений" не ведутся.

# Инвентарная справка на изменения линейных сооружений (ф. ТФ-3/12)

- По окончании работ по устройству или переустройству линейных сооружений, после проведения ремонтных работ, вызвавших изменение состава сооружений, электромеханик или лицо, руководившее работами, составляет инвентарную справку на изменения линейных сооружений по ф. ТФ-3/12, которую передает в группу технического учета для внесения коррекции в техническую документацию.

- Инвентарная справка составляется следующим образом.

На лицевой стороне справки наносится эскиз, отражающий проведенную работу, а на вновь построенные сооружения к инвентарной справке прикладываются рабочие чертежи со всеми внесенными в них в период ремонта (строительства) изменениями. В тех случаях, когда места, отведенного на инвентарной справке для эскиза, недостаточно, он вычерчивается на отдельном листе.

На лицевой стороне инвентарной справки указываются изменения по коробкам или сотням магистрального кабеля. При переключении кабелей на новые боксы или в новые шкафы в соответствующих графах указываются нумерация (старая и новая) коробок и защитных полос, расстояние в метрах от шкафа или кросса, адреса и месторасположение распределительных коробок и предел их обслуживания, т.е. нумерация квартир, комнат и прочих помещений, в которых возможна установка телефонов от данной распределительной коробки.

На оборотной стороне инвентарной справки указываются количество и тип оборудования, установленного при устройстве или переустройстве вводов и других линейных сооружений.

Инвентарным справкам следует придавать порядковую нумерацию и регистрировать их в журнале ф. ТФ-3/12б.

# Журнал регистрации изменений линейных сооружений (ф. ТФ-3/12а)

- "Журнал регистрации изменений линейных сооружений" ф. ТФ-3/12а служит, как и инвентарная справка, для фиксации всех изменений, происшедших в составе линейных сооружений при их переустройстве, расширении или при проведении ремонтных работ.

- "Журнал регистрации изменений линейных сооружений" заполняется следующим образом. Графы 1—3 и 5—6 пояснений не требуют.

В графе 4 перечисляются выполненные работы, их объем и изменения, происшедшие в составе сооружений в результате выполнения этих работ. При переключении сотен магистральных кабелей на другие боксы или защитные полосы, а распределительных кабелей — на другие распределительные коробки данные записываются дробью: в числителе — новый номер бокса (защитной полосы, распределительной коробки), а в знаменателе — старый.

# 6. ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В КРОССЕ, КОМПРЕССОРНОЙ

# И ЭСКИЗ ПРОХОЖДЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ВО ВВОДНОМ БЛОКЕ

# КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ШАХТЫ

6.1.	На каждую телефонную станцию и подстанцию составляется план размещения оборудования кросса в масштабе 1:25 (рис.1), на котором должны быть нанесены:

напольные каркасы кросса абонентских линий (АЛ) с указанием нумерации защитных полос и кросса соединительных линий (СЛ) с указанием нумерации комплектов рамок с разделительными пружинами (стрипсами). Счет нумерации защитных полос ведется, начиная с нуля, а кросса соединительных линий - с единицы;

испытательно-измерительные столы;

столы контроля за работой таксофонов СКТА и другое установленное оборудование.

6.2.	Для телефонных станций, линейные кабели которых содержатся под избыточным воздушным давлением, составляются планы компрессорной с размещением оборудования КСУ и расположения распределительного статива (с ротаметрами) в шахте с указанием марок, емкостей и номеров подключенных к нему кабелей.

6.3.	Для шахты телефонной станции составляется эскиз прохождения кабелей во вводном блоке кабельной канализации (рис. 2). На эскизе указываются номера каналов, марки, емкости и диаметры жил кабелей затянутых в эти каналы, а также номера защитных полос или стрипсов, на которые распаяны кабели.

Если в шахте имеются два вводных блока канализации, то на каждый блок составляется эскиз и блоки условно нумеруются. На городских телефонных сетях, не имеющих шахт, делается такой же эскиз ввода (через приямок) кабелей в здание телефонной станции.

6.4.	При установке нового оборудования в кроссах и компрессорных, а также прокладке новых кабелей в указанные формы вносится коррекция.

(оборотная сторона ф. ТФ-3/12)

# ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННОГО ИЛИ СНЯТОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| СССР Министерство связи ___________________ГТС | Ф. ТФ-3/12а Для ГТС емкостью от 500 до 1999 номеров (обложка) |
| --- | --- |

# ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

_____________________________________________________________________________________

(внутренние листы ф. ТФ-3/12а)

| № п/п | Дата | Адрес | Выполненные работы и изменения, происшедшие в составе сооружений | Изменения внесены в формы тех-учета (№) | Подпись лица, внесшего изменение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

# Рис. 1. План размещения оборудования кросса

| СССР Министерство связи ___________________ГТС | Ф. ТФ-3/12б Для ГТС емкостью 2000 и более номеров (обложка) |
| --- | --- |

# ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ

ИНВЕНТАРНЫХ СПРАВОК

_____________________________________________________________________________________

(внутренние листы ф. ТФ-3/12б)

| Дата | Номер справки | Адрес | Состав выполненных работ | Организация, выполнившая работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

# Рис. 2. Эскиз прохождения кабелей во вводном блоке кабельной канализации

| МО ТПП 100×2×0,4 | ЗПО - 5,1 м |
| --- | --- |
| М1 ТПП 200×2×0,5 |  |
| М2 ТПП 200×4×0,5 |  |
| М3 ТПП 300×4×0,4 |  |
| СЛ 202 ТГ 200×2×0,7 |  |
| М4 ТПП 200×4×0,4 |  |

# 7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЛИЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ НА ПРОКЛАДКУ

# КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И БРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ

- Исполнительными уличными чертежами называются уличные рабочие чертежи с внесенными в них в период строительства изменениями.

- Исполнительные уличные чертежи представляются строительной организацией при сдаче сооружений в эксплуатацию.

- Исполнительные уличные чертежи (рис. 3) составляются на основании предварительных (проектных) данных в масштабе 1:500. Чертежи уточняются на местности во время прокладки канализации или бронированного кабеля.

- На исполнительных уличных чертежах должны быть указаны:

трасса кабельной канализации или бронированного кабеля;

подземные сооружения других ведомств;

смотровые устройства (колодцы и коробки) канализаций;

длины пролетов кабельной канализации с указанием количества каналов в каждом пролете;

глубина заложения трубопровода или бронированного кабеля.

К исполнительным уличным чертежам должны прилагаться чертежи нетиповых сооружений, а также развертки колодцев и коробок с приведением размеров расположения блока (каналов) в торцах смотровых устройств и указанием типов этих устройств.

На исполнительных уличных чертежах должна быть дана характеристика трубопроводов и их переходов под железнодорожными и трамвайными путями.

7.5.	На исполнительных уличных чертежах указываются замеры (привязки) от середин пролетов кабельной канализации до постоянных ориентиров, а также глубина заложения канализации, измеренная от верхней плоскости верхней трубы до поверхности уличного покрова. Кроме того, на исполнительных чертежах должны быть нанесены фиксирующие замеры положения центров крышек колодцев.

Если глубина заложения канализации по трассе различна, то трасса прокладки делится на участки и на чертеже указывается глубина заложения у каждой точки замера.

7.6.	Замеры колодцев (коробок) определяются тремя линиями с точностью до 5 см от опорных пунктов — постоянных ориентиров.

- При прокладке бронированных кабелей каждая муфта и поворот кабеля должны иметь привязки к постоянным ориентирам (шоссе, железным дорогам, зданиям, воздушным линиям, замерным столбикам и т. п.). Как правило, муфты и углы поворотов должны иметь не менее двух привязок (продольную и поперечную), позволяющих определить расположение каждой муфты или угла поворота кабеля. Кроме того, на прямолинейных участках трассы делают привязки через каждые 50 м.

- На открытых местах или за чертой города устанавливаются замерные указательные столбики, которые выполняются из железобетона или, в исключительных случаях, из дерева 
(рис. 4).

Столбики устанавливаются на расстоянии 0,1 м от кабеля (муфты, угла поворота) в сторону поля.

# 8. ПАСПОРТ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (ф. ТФ-3/1)

- Паспорт кабельной канализации составляется на трубопровод каждой улицы (переулка) по уличным чертежам после приемки в эксплуатацию сооружений кабельной канализации. Все изменения и дополнения в оборудовании кабельной канализации вносятся в паспорт по мере завершения работ.

- Порядок заполнения паспорта следующий:

В левом верхнем углу лицевой стороны паспорта указываются название телефонной сети и номер объединенного уличного чертежа, где показан подлежащий паспортизации отрезок телефонного трубопровода.

В правом верхнем углу лицевой стороны паспорта пишется наименование той улицы (проезда), по которой ведется учет кабельной канализации, с указанием начала и конца учитываемого участка (от дома № ... до дома № ... или от такой-то до такой-то улицы).

В графе 2 проставляется общее число каналов канализации, отходящих от учитываемого колодца (коробки).

Графа 3 заполняется только в случаях, если в данном направлении улицы проложено несколько блоков трубопроводов. Емкость каждого блока проставляется отдельно. Например, на улице проложено три блока емкостью 7, 19 и 3 канала; в графе 3 проставляется: 7 + 19 + 3.

8.3. Отметки о техническом состоянии канализации (сведения о повреждениях, ремонте и т.п.) заносятся в графы 14—19 паспорта (на оборотной стороне ф. ТФ-3/1).

Остальные графы особых пояснений не требуют.

9. СХЕМА КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

9.1. Для повседневного текущего технического учета линейных сооружений, а также для ясного представления о наличии кабельной канализации на ГТС (телефонном узле) для каждой районной АТС составляется общая схема канализации на плане города (рис. 5). Схема канализации составляется без масштаба, но должна соответствовать взаиморасположению направлений уличной сетки города, естественным водным путям (реки, каналы) и железнодорожным магистралям.

Изображение основного направления кабельной канализации и ее ответвлении, шкафов и киосков наносится на план района действия РАТС линиями черного цвета в соответствии с утвержденной экспликацией независимо от количества трасс канализации, идущих по данной улице.

- Над линией, обозначающей канализацию, в начале улицы указывается номер объединенного уличного чертежа, присвоенный по сети (телефонному узлу).

- На схеме указываются цифрами номера колодцев и коробок, емкости блока канализации над и длины пролетов под условным изображением кабельной канализации. Отдельно отмечается, где имеются коллекторы и сцепки.

# Рис. 3. Исполнительный уличный чертеж

# Рис. 4. Замерные железобетонные столбики:

а) замерный столбик:

б) замерный столбик, совмещенный с КИП

10. ОБЪЕДИНЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

- Объединенный уличный чертеж (рис. 6), так же как и паспорт кабельной канализации, составляется на каждую улицу, вычерчивается на кальке в масштабе 1:500 на основании исполнительной документации (уличных чертежей), причем колодцы и коробки наносятся в соответствии с их конфигурацией согласно приложению 4, нетиповые колодцы указываются в масштабе.

- До составления объединенного уличного чертежа производится проверка замеров длин пролетов между колодцами, приведенных в рабочих чертежах (полученных от строительной организации). Замеры длин производятся рулеткой между центрами верхних крышек люков.

Примечание. Для колодцев с двумя люками за центр принимается середина воображаемой прямой линии, соединяющей центры этих люков.

- При расхождении данных между замерами и чертежами исправление вносится только в случае, если это расхождение более 20 см.

- В местах, где в связи с реконструкцией города произошла перепланировка улиц и нарушены те опорные пункты, от которых на чертеже были сделаны замеры расположения колодцев (коробок) и середин пролетов канализации, эти замеры восстанавливаются от новых опорных пунктов (ориентиров). При восстановлении замеров (привязок) длины засечек не должны превышать длины измерительного инструмента и должны быть не более 50 м. Количество замеров должно быть не менее трех. Крайние лучи замеров должны пересекаться под углом не менее 50 и не более 130°.

- При сносе зданий и нарушении опорных пунктов до начала работ производят новые замеры расположения канализации и колодцев (коробок) от новых опорных пунктов, расположенных на противоположной стороне улицы. Новые замеры отмечаются в объединенном уличном чертеже.

- При производстве работ по подвеске канализации (рис. 7) составляется инвентарная справка с указанием замеров мест подвески канализации от фасадов домов и от близлежащих колодцев с указанием их номеров. Место подвески канализации должно быть отражено на объединенном уличном чертеже нанесением двух параллельных линий вдоль участка подвешенной канализации. Длина подвески канализации указывается в масштабе. Показываются также замеры конечных точек подвески от фасадов домов.

- В обоих верхних углах объединенного уличного чертежа указывается присвоенный ему порядковый номер.

- При упразднении на данной улице подземной кабельной канализации и кабелей уличный чертеж передается в архив.

- При переключении кабелей со станции одного узла районированной сети на станцию другого чертеж передается на узел, в состав которого входит станция. На узле, куда перешли сооружения данной улицы, уличному чертежу присваивается новая нумерация.

10.10.	На часть улицы, где проходит граница обслуживания двух узлов данной сети (стыковые сооружения), уличные чертежи заводятся на обоих узлах.

# 11. СЧЕТ КАНАЛОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

- Каналы во всех случаях считаются по рядам слева направо и снизу вверх, как указано на рис. 8а, если смотреть по направлению канализации, т.е. стоять в колодце (коробке, шахте) лицом в сторону направления канализации.

- Если в одном направлении проложено несколько отдельных блоков трубопроводов, составленных из отдельных одно- или многоотверстных труб (рис. 8б и в), то в каждом блоке каналы считаются отдельно.

11.3. Канализация считается направленной:

а) на участке между шахтой и станционным колодцем (рис. 9а) на всех сетях - от шахты в сторону станционного (первого линейного) колодца;

ф. ТФ-3/1

| СССР Министерство связи _______________ГТС |  |  | Для телефонных сетей, имеющих подземные сооружения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ______________________ | Объединенный уличный чертеж № __________ | Улица (проезд) | ______________________ ______________________ От ___________________ До ___________________ |

| № по п/п | Емкость канализации | Материал трубопро-вода | Диаметр канала, мм | Канализация проложена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее число каналов | Число каналов в отдельных блоках (глыбах) |  |  | от колодца (коробки) № ___ | до | длина, м | Дата | № исполнительного уличного чертежа или инвентарной справки | Приме-чание |
|  |  |  |  |  |  | колодца (короб-ки) №___ ввода | дома (шкафа) №___ ввода | линии | каналов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

(оборотная сторона ф. TФ-3/1)

Отметки о техническом состоянии: повреждениях, капитальном ремонте, переустройстве, подвеске труб, очистке засоренных каналов и пр.

| Дата обнаружения повреждения | Характер повреждения | Описание работ по устранению повреждения с указанием адреса и № колодца | Дата устранения повреждения | Подпись лица, устранившего повреждение | Документ на устранение повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

# Паспорт составил

"___" __________ 19 ___ г.

# Рис. 7. Подвеска канализации

# Рис. 8. Счет каналов в канализации

Рис. 9. Направление канализации

б)	вдоль улиц и проездов;

на районированных ГТС — в сторону возрастания номеров (домов) (рис. 9б), т.е. направление канализации совпадает с направлением улицы;

на действующих нерайонированных ГТС (имеющих одну станцию) — от станции к распределительным шкафам, распределительным коробкам или кабельным ящикам. При переустройстве (реконструкции) таких сетей направление канализации принимается аналогичным с районированными ГТС;

в)	на отходах (ответвлениях) канализации (в пределах улицы) к подстанциям, шкафам, столбам, зданиям и т.п. — от основной канализации в сторону перечисленных объектов (рис. 9в);

г)	на территории владений (рис. 9г) и внутриквартальных территориях, а также на территориях выставок, парков, заводов и т.д., где дома (строения) не имеют последовательной нумерации или сами проезды не имеют определенных названий, по аналогии с п. 11.3в.

11.4.	Пролеты канализации, связывающие параллельно проложенные вдоль улицы разные трубопроводы, считаются направленными со стороны улицы с нечетными номерами владений в сторону владений с четными номерами (рис. 9д).

- На площадях и скверах направление канализации определяется в зависимости от местных условий с учетом указаний пп.11.3 - 11.4.

- На загородных шоссе и проездах, дома которых не имеют нумерации или имеют беспорядочную и непоследовательную нумерацию (без разделения сторон на четную и нечетную), направления канализации определяются направлением трассы от города, а для ответвлений - от главного магистрального проезда или шоссе (рис. 9е).

# 12. ПАСПОРТА КОЛОДЦЕВ (фф. ТФ-3/5а и ТФ-3/5в)

12.1.	Паспорта составляются на все колодцы или коробки.

На колодцы и коробки, установленные на канализации с числом каналов 1—12, паспорта ведутся по ф. ТФ-3/5в, на колодцы, установленные на канализации с числом каналов 13-24, — по ф. ТФ-3/5а.

На крупных ГТС, где число каналов более 24, паспорт колодца может быть составлен (склеен) из двух бланков.

Все изменения и дополнения в паспортах колодцев или коробок (занятие каналов вновь затягиваемыми кабелями, перепайка кабелей и т.п.) вносятся в паспорта по мере производства работ.

12.2.	При заполнении фф. ТФ-3/5а и ТФ-3/5в необходимо учесть следующее (рис. 10):

в графе "Расстояние до следующего колодца или коробки", когда канализация идет к шкафу, киоску, подстанции или вводам в дома, кроме расстояния, указываются номера шкафов, киосков, домов или название подстанций;

в графах, условно изображающих каналы трубопровода, проставляются номера соответствующих каналов, указываются: номер кабеля, его марка, емкость, диаметр жил и защитные полосы или распределительные коробки (кабельные ящики), в которые включен данный кабель. Например, в канале № 1 проложен магистральный кабель № 3 марки ТПП емкостью 200×2×0,5, включенный в защитные полосы № 7 и 8. Тогда в паспорте колодца записывается: 3; ТПП 200×2×0,5; ЗП 7-8.

Если кабели принадлежат посторонним организациям, около указанной надписи делается отметка "В" (ведомство). Если по кабелю передается дистанционное питание или проложен фидерный кабель радиофикации, то делается отметка о передаваемом напряжении. Например 
РФ-240 В или МТС-ДП-380 В - дистанционное питание.

В случаях, когда к домам, выводным столбам или по основной трассе вместо бетонных, асбестоцементных или полиэтиленовых труб проложена газовая труба, угловая сталь и т.п., в паспорте колодца в этих графах делается соответствующая отметка. Лишние графы, изображающие каналы, перечеркиваются двумя диагональными линиями. Например, колодец построен на 8-отверстной канализации, а паспорт колодца ф. ТФ-3/5в рассчитан на 12-отверстную канализацию, тогда четыре лишние графы на основном направлении и графы, изображающие боковые каналы, зачеркиваются диагональными линиями.

В средней части паспорта колодца вычерчивается прохождение кабелей из одного канала в другой. На линии, условно изображающей кабель, показываются муфты и перчатки и имеющиеся в них запасы и резервы.

Примечания: 1. Запас - часть свободной емкости кабеля, выходящая из кросса, но не включенная в шкаф или другие оконечные распределительные устройства, оставленная в перчатке или муфте на линии.

2. Резерв - часть свободной емкости кабеля в отдельных пролетах, не включенная с обоих концов в оконечные устройства.

На лицевой стороне паспорта колодца (справа внизу) вычерчивается план колодца с развернутыми стенками (развертка колодца) с указанием ввода труб и замеров расположения труб в торцах. Трубы, составляющие блок, выделяются линией. На плане колодца указывается расположение люка (необходимо отмечать, где находится люк — в центре колодца или смещен в сторону).

На оборотной стороне паспорта указываются техническое состояние колодца, назначение и принадлежность ведомственных кабелей.

Остальные графы пояснений не требуют. Кроме того, должно быть указание о выполнении требований правил техники безопасности для кабелей с дистанционным питанием.

13. НУМЕРАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

# Порядок нумерации колодцев и подземных коробок

13.1. На всех ГТС (телефонных узлах) для каждого типа колодцев и подземных коробок отводится определенная группа номеров, что облегчает учет колодцев и коробок по типам.

13.2. Распределение номеров между отдельными типами смотровых устройств приводится в табл. 1.

Техническое состояние колодца 	(оборотная сторона ф. ТФ-3/5а)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблица 1

# Нумерация смотровых устройств

| Присвоенная нумерация | Тип сооружений |
| --- | --- |
| 1-100 | Шахты и специальные колодцы |
| 101-300 | Колодцы большого типа |
| 301-600 | Колодцы среднего типа |
| 601-1200 | Колодцы малого типа |
| 1 201-7 000 | Коробки большого типа |
| 7001-10000 | Коробки малого типа |
| 10 001 и выше | Места шурфов, спаек и перчаток кабеля в пролетах, ответвления трубопроводов, угольников и бронированных кабелей без специальных коробок, места припайки дренажных кабелей к трамвайным рельсам или отсасывающим фидерам |

13.3. В случае переустройства колодцев и коробок на другие типы или передачи их в район обслуживания другого телефонного узла им присваивается новая нумерация.

13.4. На крупных городских телефонных сетях для быстрого отыскания колодцев и коробок при эксплуатации и для назначения им номеров ведется журнал адресов колодцев, где указываются номера, адреса и месторасположение колодцев по их типам.

# Нумерация распределительных шкафов

13.5.	На районированных сетях шкафы каждой районной АТС имеют последовательную нумерацию, начиная с первого номера. Кроме того, шкафу присваивается цифровой индекс, соответствующий индексу данной районной АТС. Например, шкафы 25 и 3 АТС 32 имеют нумерацию 32—25 и 32-03.

Если в одном здании расположено несколько районных станций, имеющих общий кросс, то все шкафы имеют индекс первой по пуску станции.

- На нерайонированных городских телефонных сетях распределительные шкафы имеют последовательную нумерацию без добавления индексов.

- Местные шкафы имеют нумерацию основных шкафов данного района с добавлением буквы М. Например, местные шкафы 27 и 5 АТС 32 будут иметь следующую нумерацию: 
32—27М и 32-05М.

13.8. При проектировании районов новых АТС на всех проектных чертежах должны быть указаны новые номера шкафов.

На вновь открываемых АТС шкафы нумеруются последовательно для каждого магистрального кабеля.

13.9.	При переключении шкафа с одной станции на другую ему придается новый порядковый номер с индексом станции, на которую он переключается.

- Номера шкафам назначает лицо, ответственное за технический учет; оно же бронирует номера шкафов при проектировании сети.

- При ведении шкафной книги нагрузка кабелей прямого питания учитывается одним из двух способов:

условно кабелю прямого питания присваивается порядковый номер шкафа и перед ним ставится буква "П" — прямое питание. Нагрузочные листы заполняются общепринятым порядком;

кабелям прямого питания каждой РАТС присваивается своя порядковая нумерация. Кроме порядкового номера, записывается индекс АТС, защитной полосы и номера коробок (кабельных ящиков), на которые распаивается этот кабель.

# Нумерация распределительных коробок и кабельных ящиков

13.12. Каждой распределительной коробке или кабельному ящику присваивается номер, определяемый номерами распределительного шкафа и плинта в шкафу. Например, распределительная коробка (или кабельный ящик), включенная в плинт № 7 бокса № 4 распределительного шкафа №3—15 (3 — номер АТС, в которую включен шкаф, 15 — порядковый номер шкафа), будет иметь номер 3-15-47.

13.13. Ближе к телефонной станции должны располагаться распределительные коробки, включенные в плинты с малыми порядковыми номерами (0, 1, 2, ...) а наиболее удаленными от станции должны быть коробки, включенные в плинты с большими номерами (9, 8, 7, ...).

# Нумерация боксов, плинтов и пар в шкафах, распределительных коробках

и кабельных ящиках

13.14. Боксы в распределительных шкафах нумеруются последовательно сотням 00, 100 и т.д. Порядок нумерации боксов указан в "Паспорте распределительного шкафа" (ф. ТФ-3/2).

- Плинты в боксах нумеруются последовательно сверху вниз 0, 1, 2, ..., 8, 9.

- Нумерация пар в плинтах производится слева направо. Сначала в первом (0, 1, 2, 3, 4), а затем во втором (5, 6, 7, 8, 9) ряду клеммных винтов.

# Нумерация кабелей и установка указательных колец на них в колодцах

и коробках кабельной канализации

# Таблица 2

Нумерация кабелей

| Назначение кабеля | Присвоенная нумерация | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Магистральные | 0-199 | Нумеруются по РАТС, а на нерайонированных сетях — в целом по сети |
| Межстанционные НЧ и ВЧ | 200 до 999 1000 и выше | Имеют единую нумерацию для всей ГТС |
| Распределительные | Нумеруются по номерам распределительных коробок (кабельных ящиков) в шкафных районах |  |

13.17.	Кабелям, проложенным на городских телефонных сетях, присваиваются номера, указанные в табл. 2.

13.18.	Кольцевание кабелей производится для отыскания нужного кабеля при его исправлении и переключении. С этой целью на всей трассе канализации в каждом колодце и коробке при строительстве на кабелях устанавливаются указательные кольца (рис. 11).

Ширина кольца зависит от диаметра кабеля.

13.19.	Для нанесения на кольцах цифр и букв пользуются стальными цифровыми и буквенными трафаретами размером 8 или 5 мм.

13.20.	Заготовка колец производится по исполнительной документации.

13.21.	На кольцах, устанавливаемых на кабелях межстанционной связи и прямых проводов, а также магистральных кабелях, указываются:

до первой распайки: номер, емкость (число парили четверок) и диаметр жил кабеля (рис. 11, а);

после первой распайки: номер, емкость, диаметр жил кабеля и буквенные обозначения, которым соответствуют определенные номера защитных полос в кроссе (рис. 11, б).

Буквенные обозначения, условно заменяющие номер защитной полосы, назначаются по алфавиту в порядке возрастания номеров защитных полос (комплектов рамок соединительных линий), в которые включен данный кабель. В списках кабелей показывается, какому номеру защитной полосы соответствует то или иное буквенное обозначение данного кабеля. Например: магистральный кабель № 16 емкостью 300×4×0,5 включен в защитные полосы 12—17. Указанный кабель после первой распайки разветвляется на три кабеля емкостью по 100 четверок каждый. При кольцевании кабеля до первой распайки на кольцах должны быть следующие обозначения: 
16 - 300×4×0,5, а после первой перчатки на каждом из кабелей будут кольца с надписью: 
16 - 100×4×0,5-АБ, 16 - 100×4×0,5-ВГ и 16 - 100×4×0,5-ДЕ, где буквенные обозначения соответствуют номерам защитных полос по кроссу (номерам сотен пар кабеля): А-12, Б-13, В-14, Г-15, Д-16 и Е-17.

При впайке магистральных кабелей меньшей емкости с разными номерами (по ходу от станции) в кабель большей емкости на кольцах последнего указываются: емкость, диаметр жил и через дробь номера кабелей, которые впаиваются в этот кабель, и буквенные обозначения, соответствующие номерам защитных полос по кроссу.

Например, кабель 5 емкостью 100×2×0,5-А и кабель 16 емкостью 200×2×0,5-ВГ впаиваются в кабель емкостью 300×2, тогда на кольцах кабеля 300×2 будет указано:

На отходящих кабелях после распайки указываются те же данные.

13.22. На кольцах, устанавливаемых на кабелях межшкафной связи, впаянных в распределительные кабели двух шкафов, должны быть указаны номера распределительных коробок, включенных в эти кабели в обоих распределительных шкафах. Например, на указательных кольцах кабеля емкостью 25×4×0,4, включенного в распределительные коробки плинтов 5-9, бокса № 1, РШ № 3, АТС 44 и распределительные коробки плинтов 5-9, бокса № 2, РШ № 16, АТС 37, должно быть обозначено:

# Рис. 11. Указательные кольца

13.23. На кольцах, устанавливаемых на распределительных кабелях (рис. 11в), на всем протяжении указываются емкость, диаметр жил и номера распределительных коробок или плинтов кабельных ящиков, в которые включен данный кабель. Например, на кольцах, устанавливаемых на распределительном кабеле емкостью 50×4, включенном в распределительные коробки плинтов 0-19 бокса 1, распределительного шкафа 16, питаемого от АТС 47, должно быть обозначение 50×4×0,4-47-16-(10-19).

13.24. Кабели должны приниматься в эксплуатацию с установленными на них кольцами.

# 14. УЧЕТ ЗАГРУЗКИ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ

# Общие указания

14.1.	На городских телефонных сетях малой емкости, где нет распределительных шкафов и магистральные кабели заводятся непосредственно в распределительные коробки и кабельные ящики, для учета загрузки линейных сооружений должны вестись следующие формы:

"Журнал данных абонентских линий" ф. ТФ-2/3а для ГТС емкостью до 299 номеров. Этот журнал заполняется в порядке нумерации магистральных пар, строчки свободных пар не заполняются;

"Лист нагрузки распределительных коробок" ф. ТФ-3/2б для всех ГТС, причем на оборотной стороне ф. ТФ-3/2б ведется запись адресов коробок и кабельных ящиков с указанием пределов обслуживания;

"Абонентская карточка" ф. ТФ-2/2 для ГТС емкостью 300 и более номеров.

14.2.	При наличии на городских телефонных сетях распределительных шкафов на них заводятся шкафные книги. Шкафная книга содержит следующие формы:

"Паспорт распределительного шкафа" ф. ТФ-3/2;

"Адресный лист коробок" ф. ТФ-3/2а;

"Лист нагрузки распределительных коробок" ф. ТФ-3/2б;

"Лист нагрузки магистрального (входящего) кабеля и исходящего кабеля связи" ф. ТФ-3/2в.

В шкафной книге отражается загрузка магистральных, межшкафной связи, распределительных кабелей включенными абонентскими линиями и прямыми проводами. В книге отмечаются все поврежденные пары.

Примечание. К магистральным кабелям относятся кабели, исходящие из кросса и заведенные в распределительные телефонные шкафы, и кабели прямого питания, включенные непосредственно в распределительные телефонные коробки или кабельные ящики.

К кабелям межшкафной связи относятся кабели, проложенные между телефонными распределительными шкафами.

К распределительным кабелям относятся кабели, исходящие из распределительных шкафов и включенные в оконечные устройства (распределительные коробки или кабельные ящики).

14.3.	На каждую районную АТС заводится список распределительных телефонных шкафов, в котором приводятся порядковые номера шкафов, адреса их установки с указанием типа (уличный - ШР или внутри помещения - ШРП), предельные емкости и дата установки.

- На телефонных сетях, имеющих кабели прямого питания, учет загрузки этих кабелей ведется в соответствии с п. 14.15.

- На районированных сетях учет нагрузки кабелей межстанционных связей (МСС) и кабелей прямых проводов ведется по "Листам нагрузки кабеля межстанционной связи и прямых проводов" (ф. ТФ-3/4). Эти листы хранятся в группе тех. учета.

# Паспорт распределительного шкафа (ф. ТФ-3/2)

14.6. "Паспорт распределительного шкафа" составляется на основании инвентарной справки ф. ТФ-3/12 или записи в "Журнале регистрации изменений линейных сооружений" ф. ТФ-3/12а и эскиза лицевой стороны шкафа.

Все последующие дополнения и изменения о состоянии оборудования шкафа вносятся в паспорт шкафа также на основании фф. ТФ-3/12 и ТФ-3/ 12а.

14.7. К основным распределительным шкафам относятся все уличные шкафы, киоски, кабельные будки (речных переходов), кроссы подстанций, станций других организаций с входящими в них непосредственно из кросса станции ГТС магистральными кабелями.

- К местным шкафам относятся все кроссы коммутаторных установок внутренних сетей учреждений, заводов с входящими в них распределительными кабелями от ГТС или ее подстанции.

- Порядок заполнения формы следующий. На эскизе расположения магистральных и распределительных боксов над каждым боксом римской цифрой обозначается номер его места в шкафу. Над номером места в свободной клетке указываются: над магистральными боксами — номера защитных полос кросса, в которые включены данные сотни кабеля; над распределительными боксами — номера сотен распределения по данному шкафу.

Распределительные боксы нумеруются последовательно по сотням, причем если при первоначальном монтаже какое-либо место распределительного бокса не занимается, то соответствующая ему нумерация также остается свободной. Свободные (не занятые боксами) места в шкафу отмечаются в паспорте двумя диагональными линиями.

Графы "Магистральные кабели и связь между шкафами" заполняются следующим образом.

В графе 1 — номера защитных полос по кроссу (сотен магистрального кабеля, приходящего из кросса в данный шкаф I класса).

В графе 2 — числитель — номер шкафа I класса, из которого подан кабель в данный шкаф, а знаменатель — номер распределительного бокса шкафа I класса, в который включен этот кабель.

В графе 3 — протяженность кабеля в метрах от защитной полосы кросса до шкафа или между боксами шкафов по межшкафной связи.

В графе 4 — дата включения или выключения в данном шкафу боксов магистральных кабелей или боксов кабелей связи между шкафами.

В графе 5 — номера инвентарных справок на изменения линейных сооружений (ф. ТФ-3/12).

В графе 6 — данные, аналогичные данным, внесенным в графу 2, но указывающие, из какого распределительного бокса и в какой шкаф (номер шкафа II класса) уходит кабель из данного шкафа I класса.

Графа 7 заполняется аналогично графе 5.

| СССР Министерство связи | Ф. ТФ-2/3а Для ГТС емкостью до 299 номеров включительно (обложка) |
| --- | --- |

# ЖУРНАЛ

ДАННЫХ АБОНЕНТСКИХ ЛИНИЙ

_____________________________________________________________________________________

(внутренние листы ф. ТФ-2/3а)

| № п/п | Номер | Место крюков, штырей | Длина линии | Тип аппарата | Сопротивление-шлейфа, Ом | Наименование абонента | Адрес | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | телефона | защитной полосы | магистрали | кабельного ящика, распре-дели-тель-ной коробки | распре-делите-льной линии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| СССР Министерство связи ________________________ ГТС | Ф. ТФ-3/2б Для всех ГТС |
| --- | --- |

# ЛИСТ НАГРУЗКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

| № телефо-на (СЛ, ПП) | Распределе-ние | Магист-раль | № телефона (СЛ, ПП) | Распределе-ние | Магистраль | № телефона (СЛ, ПП) | Распределе-ние | Магистраль | № телефона (СЛ, ПП) | Распределе-ние | Магистраль | № телефона (СЛ, ПП) | Распределе-ние | Магистраль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |
|  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |
|  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |
|  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
|  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |

# Продолжение ф. ТФ-3/2б

| № телефо-на (СЛ, ПП) | Распределе-ние | Магист-раль | № телефона (СЛ, ПП) | Распределе-ние | Магистраль | № телефона (СЛ, ПП) | Распределе-ние | Магистраль | № телефона (СЛ, ПП) | Распределе-ние | Магистраль | № телефона (СЛ, ПП) | Распределе-ние | Магистраль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |
|  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |
|  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |
|  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |
|  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |
|  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |
|  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
|  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |
|  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |
|  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |
|  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |
|  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |
|  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |
|  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |

# Шкаф № ________________________

| СССР Министерство связи ________________________ ГТС | Ф. ТФ-3/2а Для ГТС емкостью 2000 и более номеров |
| --- | --- |

# АДРЕСНЫЙ ЛИСТ КОРОБОК

| № короб-ки | Нумерация включенных пар жил для 5-парных кабелей и параллельных коробок | Установка | Место расположения коробки | Предел обслуживания коробкой данного владения | Номер инвентарной справки | № коробки | Нумерация включенных пар жил для 5-парных кабелей и параллельных коробок | Установка | Место расположения коробки | Предел обслуживания коробкой данного владения | Номер инвентарной справки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по адресу | на расстоянии ________ м от шкафа (защитной полосы кросса) | дата |  |  |  |  |  | по адресу | на расстоянии ______ м от шкафа (защитной полосы кросса) | дата |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |

| СССР Министерство связи ________________________ ГТС | Ф. ТФ-3/2в Для ГТС, имеющих распределительные шкафы |
| --- | --- |

# ЛИСТ НАГРУЗКИ МАГИСТРАЛЬНОГО (ВХОДЯЩЕГО) КАБЕЛЯ И ИСХОДЯЩЕГО КАБЕЛЯ СВЯЗИ

| № телефо-на (СЛ, ПП) | Магистраль | Распределение | № телефона (СЛ, ПП) | Магистраль | Распределение | № телефо-на (СЛ, ПП) | Магистраль | Распределение | № телефона (СЛ, ПП) | Магистраль | Распределение | № телефона (СЛ, ПП) | Магистраль | Распре-деление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Распределение | Магистраль |  | Распределение | Магистраль |  | Распределение | Магистраль |  | Распределение | Магистраль |  | Распределение | Магист-раль |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 80 |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 81 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  | 82 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 83 |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 84 |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 85 |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 86 |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 87 |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 88 |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 89 |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 90 |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 91 |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 92 |  |  |
|  |  | 13 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 93 |  |  |
|  |  | 14 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 94 |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 95 |  |  |
|  |  | 16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 96 |  |  |
|  |  | 17 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 97 |  |  |
|  |  | 18 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 98 |  |  |
|  |  | 19 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 99 |  |  |
| Шкаф № __________ № сотки магистрального кабеля или распред._________ Резервы |  |  | 100 |  |  |  |  | 101 |  |  |

Для паспортизации местных шкафов используются бланки паспорта распределительного шкафа ф. ТФ-3/2. При паспортизации местного шкафа, принадлежащего учреждению, предприятию (ведомственной сети внутреннего пользования), находящегося в его обслуживании, на бланке паспорта заполняются графы о кабелях, введенных в данный шкаф от ГТС, и указываются данные о конструкции и месторасположении шкафа. Под адресом шкафа делается отметка (красным цветом) о том, что распределительная сеть обслуживается учреждением или предприятием (наименование предприятия). Полная паспортизация местных шкафов производится только в том случае, если распределительная сеть и шкаф обслуживаются ГТС.

Примечание. При необходимости стандартный эскиз шкафа заклеивается и на чистый лист бумаги наносится соответствующий эскиз местного шкафа.

В графе "Магистральные кабели и связь между шкафами" паспорта местного шкафа отмечается, из какого основного шкафа идет питание - номера шкафа, распределительного бокса и расстояние от основного до местного шкафа.

# Адресный лист коробок (ф. ТФ-3/2а)

14.10.	"Адресный лист коробок" ведется на ГТС емкостью 2000 и более номеров. На ГТС емкостью до 2000 номеров адреса коробок и кабельных ящиков и пределы их обслуживания записываются на оборотной стороне "Листа нагрузки распределительных коробок" (ф. ТФ-3/2б).

"Адресный лист коробок" составляется на основании инвентарной справки ф. ТФ-3/12.

14.11.	Графы формы заполняются следующим образом.

В графе 1 — номер коробки или плинта кабельного ящика. Для коробок (плинтов кабельных ящиков), имеющих двузначную нумерацию, перед номером, отпечатанным на бланке ф. ТФ-3/2а, ставится цифра, соответствующая десяткам.-

В графе 2 — нумерация включенных пар для 5-парных кабелей и параллельных коробок.

В графе 3 — адрес установки распределительной коробки или кабельного ящика.

В графе 4 — протяженность кабеля в метрах от данной коробки до распределительного шкафа или защитной полосы кросса, если магистральный кабель непосредственно распаивается по коробкам (кабельным ящикам).

В графе 6 — место расположения коробки (кабельного ящика), на каком этаже лестничной клетки, в коридоре какого этажа, на чердаке под стойкой, на кабельном столбе, на наружной стене и т.д.

В графе 7 — предел обслуживания коробкой (кабельным ящиком) помещения (здания), в котором от данной коробки (кабельного ящика) может быть установлен телефон (номера квартир, комнат, помещений).

В графе 8 указывается номер инвентарной справки.

Записи о запасах кабелей, о наличии плинтов в шкафу, о занятии входящим кабелем номера распределения делаются карандашом в графах 4—7.

# Лист нагрузки распределительных коробок (ф. ТФ-3/2б)

# Лист нагрузки магистрального (входящего) кабеля и исходящего кабеля связи (ф. ТФ-3/2в)

- Формы технического учета ТФ-3/2б и ТФ-3/2в заполняются на основании технических справок, нарядов на установки, перестановки и снятия Телефонов и рапортов переключений, направляемых в группу технического учета работниками абонементных отделов, производственных бригад, а также строительными организациями.

- В графе 1 этих форм на соответствующих строках указывается номер телефона (ПП - прямого провода, СЛ - соединительной линии), включенного в данную магистраль или распределение.

В графах 1 и 3 против каждой магистрали (распределения) имеется возможность сделать три (ф. ТФ-3/2б) или четыре (ф. ТФ-3/2в) записи, что необходимо в случаях замены данных, снятия телефонов и последующего назначения этих пар в магистральном и распределительном кабеле для вновь устанавливаемых телефонов.

Об испорченных магистральных и распределительных парах отметки делаются карандашом. Причем не подлежащие исправлению пары магистральных кабелей отмечаются красным карандашом чертой по диагонали графы.

14.14. Форма ТФ-3/2в используется для учета загрузки магистральных кабелей, кабелей межшкафной связи и прямого питания.

14.15.	При учете загрузки магистральных кабелей ф. ТФ-3/2в заполняется следующим образом:

в наименовании графы 2 перечеркивается слово "Распределение";

в наименовании графы 3 перечеркивается слово "Магистраль" и записывается номер распределительной пары, по которой работает данная связь.

14.16.	При использовании этой же формы для учета загрузки кабеля межшкафной связи (исходящего кабеля связи) в наименовании графы 2 перечеркивается слово "Магистраль", а графы 3 - слово "Распределение". В графе 3 записывается номер магистрали, по которой работает данная связь.

14.17.	При предварительном назначении данных (пар в кабеле) для вновь организуемых телефонных связей сведения в фф. ТФ-3/2а, ТФ-3/2б и ТФ-3/2в заносятся карандашом.

После приемки в эксплуатацию вновь оборудованных абонентских пунктов, прямых проводов, соединительных линий и т. д. временные записи, сделанные карандашом, заменяются постоянными, выполненными красным цветом — для учрежденческих связей и черным — для квартирных.

14.18.	При бронировании пар в кабелях (в соответствии с § 71 "Правил пользования городской телефонной связью") в листах нагрузки делается отметка о брони, содержатся сведения, когда, кем, на основании какого документа и на какой срок забронирована пара.

# Лист нагрузки кабеля межстанционной связи и прямых проводов (ф. ТФ-3/4)

14.19.	"Лист нагрузки кабеля межстанционной связи и прямых проводов" применяется на районированных телефонных сетях.

Примечание. Кабелем межстанционной связи является кабель, соединяющий две районные телефонные станции; в него включаются соединительные линии.

Кабелем прямых проводов является кабель, соединяющий кроссы двух различных станций; в него включаются только прямые провода.

14.20.	На листе внизу указываются номер кабеля межстанционной связи (или прямых проводов), номера комплектов рамок с разделительными гнездами для соединительных линий, установленных на соответствующих станциях, а также способ расшивки кабеля (2- или 
3-проводные СЛ).

В графах листа проставляются номера РСЛ или рамок исходящего промщита, линейные данные кабеля соединительных линий (прямых проводов) номера приборов на входящем конце (ТГС, ДГИ, II-III ГИ и др.). К линейным данным относятся сведения от транзитных станций, через которые проходит межстанционная связь, и номер занимаемой магистрали в кроссе.

14.21.	Запись линейных данных ведется последовательно от исходящего прибора одной станции до входящего прибора другой станции.

14.22.	Запись данных действующих магистралей производится чернилами; отметка о характере и времени повреждения магистралей — карандашом.

14.23.	Листы нагрузки кабеля межстанционной связи и прямых проводов сшиваются в книги по каждому кабелю или направлению. Книги находятся в группе тех. учета, а в автоматном зале каждой АТС данные по РСЛ оформляются по ф. ТФА-5/7.

# 15. ВЕДОМОСТЬ НАГРУЗКИ ШКАФОВ ПО МАГИСТРАЛЬНОЙ

# И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТЯМ (ф. ТФ-3/3)

- Ведомость нагрузки шкафов по магистральной (в том числе кабелей прямого питания) и распределительной сети ф. ТФ-3/3 составляется раз в год (на 1 января) на крупных городских телефонных сетях емкостью 20 000 и более номеров для учета использования магистральных и распределительных пар.

- Ведомость ф. ТФ-3/3 заполняется работником технического учета линии на основании подсчета по шкафным книгам, подписывается главным инженером сети (узла) и работником, составляющим ведомость.

- Порядок заполнения отдельных граф ведомости следующий.

В графе 3 - предельная емкость шкафа в парах (600×2, 1200×2 и т.п.).

В графе 4 - число пар магистрального кабеля, включенных в данный шкаф из кросса.

Если магистральный кабель включается параллельно в два шкафа, то указывается количество пар для каждого шкафа.

Примеры:

# 1.	В шкафы 97-03 и 97-18 введено соответственно по 150 пар, из них по 100 самостоятельных (незапараллеленных) магистральных пар и по 50 пар - запараллеленных.

В графе 4 по шкафу 97-03 указывается: "100 + 50 п. 97-18", т.е. 50 пар параллельных со шкафом 97-18, а по шкафу 97-18 делается запись: "100 + 50 п.97-03".

# 2.	В шкафы 36-52 и 36-50 параллельно введено 100 магистральных пар. Кроме того, в шкаф 36-52 введено 200 самостоятельных пар, а в шкаф 36-50 самостоятельных магистралей не введено.

В графе 4 по шкафу 36-52 указывается "200 + 100 п.36-50", а по шкафу 36-50 - "100 п.36-52".

В графе 5 по обоим шкафам указывается число параллельных магистралей, занятых в данном шкафу, например по шкафу 36-52 "181 + 10 п." и по шкафу 36-50 - "76 п." Общее число занятых пар в запараллеленной сотне составит, следовательно, 86. По аналогии учитываются назначенные и забронированные пары. Поврежденные пары учитываются только по шкафу, имеющему меньший номер (в приведенных примерах - 97-03 и 36-50).

При подсчете итогов графы 4 запараллеленные магистральные пары учитываются по одному из шкафов.

В графе 6 — числитель — количество магистральных пар, назначенных для новых установок, еще не принятых в эксплуатацию, а знаменатель — количество магистралей, предназначенных для последующего включения по выполнении проектных и строительных работ по каблированию отдельных зданий, на которые заключены договоры, и т.д.

В графе 7 — поврежденные магистрали; в числителе — подлежащие исправлению в оконечных устройствах или по нескольку магистралей в одной муфте (перчатке); в знаменателе - не подлежащие исправлению одиночные магистрали, поврежденные в пролетах крупного кабеля. Определение графы, в которую по результатам измерения должна быть занесена каждая испорченная магистральная пара, возлагается на главного инженера сети (узла).

В графе 8 - количество свободных пар, в число которых не включаются пары, назначенные, забронированные и поврежденные.

В графе 9 - номер шкафа, из которого приходит связь.

Графы 10 - 13, 16 - 20 и 21 - 25 заполняются аналогично графам 4 - 8.

В графе 15 - номер шкафа, в который уходит исходящая связь. В случае, если в два шкафа включены магистральные кабели и эти шкафы соединены друг с другом кабелем межшкафной связи, то наименование "входящая" и "исходящая" связь присваивается условно по тому или иному шкафу.

В графе 26 указывается, за кем забронированы магистрали.

# 16. КАРТОЧКА "КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ДОМАХ №_______" (ф. ТФ-3/11)

16.1. Карточку "Кабельные сооружения в домах № ______" следует применять только на городских телефонных сетях Москвы, Ленинграда и центров союзных республик. Она служит подсобным материалом для определения технической возможности установки или перестановки телефонов. На каждую улицу, переулок или площадь составляется отдельная карточка.

СССР	Ф. ТФ-3/4

Министерство связи	Для районированных телефонных сетей

# ЛИСТ НАГРУЗКИ КАБЕЛЯ МЕЖСТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ И ПРЯМЫХ ПРОВОДОВ

| РСЛ, рамки исходящего промщита | Данные | Магистрали | Данные | ТГС, ДГИ, II ГИ, III ГИ | РСЛ, рамки исходящего промщита | Данные | Магистрали | Данные | ТГС, ДГИ, II ГИ, III ГИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |
|  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |
|  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |
|  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |
|  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |
|  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |
|  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |
|  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |
|  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |
|  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |
|  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |

# Кабель № ________________

# Соединительные линии 2-, 3-проводные АТС ____________ Комплекты рамок с разделительными

(подчеркнуть)	гнездами № _____________

# АТС ____________ № ______________

СССР 	Ф. ТФ-3/3

Министерство связи 	Для телефонных сетей емкостью 20 000 и более номеров

# ВЕДОМОСТЬ

нагрузки шкафов по магистральной и распределительной сетям по ГТС ______________________ на "_____"_________________19 ____г.

# Продолжение Ф. ТФ-3/3

СССР 	Ф. ТФ-3/11

Министерство связи	Для Москвы, Ленинграда, центров

союзных республик

_____________________________________________________________________________________

# КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ДОМАХ № __________________________________________

| Единицы Десятки | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(оборотная сторона ф. ТФ-3/11)

| I д. № -------------------- | II д. № ---------------------- | III д. № -------------------- | IV д. № ----------------- |
| --- | --- | --- | --- |
| ---------------------------- | -------------------------------- | ----------------------------- | ---------------------------- |
| V д. № ------------------ | VI д. № --------------------- | VII д. № ------------------- | VIII д. № -------------- |
| --------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------ | --------------------------- |
| IX д. № ----------------- | Х д. № --------------------- | XI д. № -------------------- | XII д. № ---------------- |
| ---------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------ | --------------------------- |

16.2.	Карточки заполняются на основании адресных листов шкафной книги и хранятся в алфавитном порядке названий улиц, переулков в группах технического учета линейных сооружений. Все изменения, связанные с устройством новых вводов и переустройством существующих, вносятся в карточку ф. ТФ-3/11 на основании инвентарной справки ф. ТФ-3/12.

16.3.	Порядок заполнения ф. ТФ-3/11 следующий.

На лицевой стороне вверху пишется название улицы, переулка или площади.

В клетках, каждая из которых отведена определенному номеру дома, указываются номер шкафа и номера коробок, обслуживающих данный дом. Если дом обслуживается установленным на чердаке этого дома кабельным ящиком, его номер отмечается красным цветом.

Если дом обслуживается несколькими коробками или дома имеют нумерацию с индексом, например № 15, 15а, и все необходимые сведения нельзя вписать в клетку, предназначенную для этой цели, то они вписываются в одну из клеток оборотной стороны карточки (обозначенной римской цифрой), а на лицевой стороне пишется только римская цифра, принадлежащая номеру клетки на обороте.

В клетке оборотной стороны сверху пишется номер дома, а ниже - все другие сведения, подлежащие записи на лицевой стороне карточки.

17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВОБОДНЫХ ИСПРАВНЫХ ПАР

ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПОВРЕЖДЕННЫХ И ИХ УЧЕТ

17.1. После установления повреждения в кабеле и выписки работником кросса наряда на устранение повреждения работник группы технического учета должен:

отметить на листках нагрузки случаи повреждения пар и записать номер пары в специальную тетрадь учета поврежденных пар с указанием номера наряда на устранение кабельного повреждения и фамилии монтера, сдавшего поврежденную пару. Учет поврежденных пар ведется раздельно;

выделить, если имеется, свободную исправную пару для восстановления связи и отметить это в шкафной книге;

сообщить в бюро ремонта о переключении телефонов на новые данные.

17.2.	После устранения кабельного повреждения один экземпляр наряда (ф. ТФ-2/6) поступает из кабельного цеха (группы) в группу технического учета.

На основании закрытого наряда делается отметка в нагрузочных листах и тетради учета поврежденных пар об устранении повреждения.

17.3.	Если поврежденная пара исправлению не подлежит (повреждена одна пара в кабеле крупной емкости и т.д.), то отметка об этом в соответствующей документации делается на основании письменного указания главного инженера ГТС (телефонного узла). Учет этих пар ведется отдельно.

# 18. ПАСПОРТ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (КАБЕЛЯ МЕЖСТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ) (ф. ТФ-3/6)

18.1.	Паспорт магистрального кабеля (кабеля МСС) ведется на всех городских телефонных сетях.

18.2.	Паспорт составляется на основании схемы данного кабеля и инвентарной справки 
ф. ТФ-3/12 (записей в журнале ф. ТФ-3/12а) по окончании строительных работ по прокладке и монтажу, а также электрических измерений кабеля.

Все изменения, дополнения и сведения о повреждениях заносятся в паспорт кабеля на основании инвентарных справок ф. ТФ-3/12 (записей в журнале ф. ТФ-3/12а) по окончании работ и нарядов на исправление кабеля ф. ТФ-2/6.

- К паспорту магистрального кабеля прикладываются протоколы первичных (при приемке кабеля в эксплуатацию) и последующих (плановых) электрических измерений и итоговый анализ результатов этих измерений.

- Порядок заполнения паспорта магистрального кабеля следующий.

В графе 2 показывается полная емкость кабеля, включая емкость, оставленную в запасе на линии.

В графах 4 и 5 - состояние кабеля на момент его прокладки или подвески.

В графе 15 - длина кабеля от шкафного колодца до бокса шкафа, т.е. колодца, от которого с основного направления канализации отходит кабель к шкафу.

В графах 19-22 - электрические параметры кабеля; в графах 21 и 22 в числителе - процент пар, соответствующих электрическим нормам, а в знаменателе — процент пар ниже установленных норм.

В графе 23 указывается, установлен ли кабель под постоянное воздушное давление, герметичен ли он или нет. В случае негерметичности оболочки указывается величина утечки воздуха.

При авариях кабеля на оборотной стороне записываются номера нарядов на устранение повреждений, ф. ТФ-2/6, и состав выполненных работ.

Заполнение других граф пояснений не требует.

На оборотной стороне ф. ТФ-3/6 приводятся сведения о повреждениях кабеля.

18.5.	Для паспортов кабелей межстанционной связи и прямых проводов используются бланки паспортов магистральных кабелей.

При заполнении паспорта для кабеля межстанционной связи в графе 14 указывается расстояние от кроссов СЛ до перчаток. Если кабель пупинизирован или симметрирован, на оборотной стороне паспорта под таблицей указываются шаг и система пупинизации (тип и количество катушек пупинизации) или способ симметрирования, номера пупинизированных или уплотненных пар.

- Эскиз (схема) прохождения магистрального кабеля вычерчивается на оборотной стороне паспорта или на отдельном листе (рис. 12). Эскиз составляется на всю трассу — от кросса станции до распределительного шкафа или оконечных устройств, если кабель включен непосредственно в распределительные коробки или кабельные ящики, минуя шкафы, на основании схемы магистральных кабелей (исполнительной документации) и инвентарной справки.

- Порядок составления эскиза прохождения магистрального кабеля.

От защитной полосы кросса показывается станционный кабель с указанием марки, диаметра жил, длины кабеля и количества пар жил. Внутри прямоугольника, обозначающего защитную полосу, указываются номер защитной полосы и буквенные обозначения сотен кабеля.

От первой перчатки в шахте показывается прохождение кабеля до выхода из станционного колодца. На схеме над чертой, изображающей кабель, указываются его номер, марка, количество пар (четверок) и диаметр жил, а под ней — фактические замеры по кроссу, вертикальному блоку и шахте.

| СССР Министерство связи _________________ ГТС | Ф. ТФ-3/6 Для ГТС, имеющих кабели магистральные, межшкафной связи, межстанционной связи и прямых проводов (нужное подчеркнуть) Принят в эксплуатацию "___"____________19___ г. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

магистрального кабеля (кабеля МСС) № ___________________

| Марка кабеля | Емкость кабеля | Диаметр жил | Кабель | Пролет кабеля между колодцами и коробками | Длина кабеля | № сотни магистрального кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | новый | бывший в эксплуатации | год протяжки (подвес-ки, укладки) |  | подземного | подводного | подвесного | настенного |  |
|  |  |  |  |  |  | от № | до № |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

(продолжение лицевой стороны Ф. ТФ-3/6)

| Длина станционного кабеля от защитной полосы крос-са до первой перчатки | Длина кабеля от бокса в шкафу до шкафного (первого) колодца | Номер шкафа, в который включен кабель | Общая (погонная) длина между оконечными уст-ройствами | Полностью поврежденные пары | Электрические параметры кабеля | Установлен под постоянное воздушное давление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сопро-тивление шлейфа, Ом | рабочее зату-хание, дБ | сопротивление изоляции | переходное затухание |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | герме-тичен | негер-метичен |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

(оборотная сторона ф. ТФ-3/6)

# ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЯ

| Обнаружено | Устранено |
| --- | --- |
| Дата | Место, характер и причина повреждения | Выполненные работы | Дата | Подпись лица, устранившего повреждение |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

Эскиз кабеля с указанием каждого пролета	Паспорт составлен "___"____________ 19 ____г.

Техник технического учета_____________________________________

Ответственный за технический учет линейных сооружений ___________

# Рис. 12. Эскиз (схема) магистрального кабеля

Примечание. Если в кроссе или шахте имеется муфта или перчатка, то первый пролет линейного кабеля показывается отдельно до муфты (или перчатки) и от муфты (или перчатки).

От станционного колодца показывается трасса прохождения кабеля до распределительных шкафов или других оконечных распределительных устройств, если кабель распаивается непосредственно на распределительные коробки или кабельные ящики.

Поперечными пунктирными линиями обозначаются пролеты между колодцами, а между ними - номера колодцев, по которым проходит кабель.

В верхней части пунктирной линии ставится дробь, в числителе которой показывается емкость канализации, а в знаменателе - номер канала, занимаемого данным кабелем. В нижней части этой же пунктирной линии также ставится дробь, в числителе которой показывается длина кабеля в данном пролете двумя слагаемыми (основная длина плюс надбавка по табл.5), а в знаменателе - нарастающая длина кабеля.

В местах вставок кабеля другой марки с иным количеством пар или другим диаметром жил над изображением трассы кабеля указываются новые данные кабеля.

На схеме отмечаются места расположения муфт и перчаток. Линии, перпендикулярные трассе кабеля, означают отходы кабеля к шкафам. Над линиями указываются марка, емкость и диаметр жил кабеля, емкость канализации (числитель) и номер канала (знаменатель), длина кабеля от колодца до бокса.

На изображении шкафа ставится его номер, а на изображении бокса в шкафу — номер защитной полосы кросса. Кабель, идущий от колодца до угольника, при распайке магистрального кабеля непосредственно по распределительным коробкам или кабельным ящикам показывается плотной черной линией с теми же надписями. Угольник показывается линией обреза (пунктир с точкой). Кабель, идущий от угольника до коробки, учитывается по паспорту кабельного ввода 
ф. ТФ-3/9.

Шкафные коробки, в которых имеются перчатки на магистральном кабеле, показываются на схеме как колодцы, только вместо номера колодца ставятся буквы ШК.

Примечание. Если кабель расшивается по распределительным коробкам или кабельным ящикам, то вместо шкафа изображается кабельный ящик или распределительная коробка.

18.8. Для кабелей межстанционной связи в случае необходимости на схеме отмечаются места установленных стыковых, симметрирующих муфт, пупиновских ящиков, регенераторов ИКМ и пр.

19. СХЕМА МАГИСТРАЛЬНЫХ И МЕЖСТАНЦИОННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

- Схема магистральных и межстанционных кабельных сетей (рис. 13) отображает действующую кабельную сеть ПС или районной станции, составляется и изменяется на основании инвентарных справок, уличных чертежей и списков кабелей.

- Схемы кабелей совместно с паспортами колодцев используются при составлении проектными организациями проектов на расширение или реконструкцию сети, дают возможность работникам эксплуатации быстро ориентироваться в кабельных сооружениях городской сети в целях устройства обходных связей при авариях, переключении части емкости из одного кабеля в другой, дают ясную картину расположения кабелей между кроссами станций, кроссами и шкафами и между шкафами, а также дают наглядное представление о месторасположении запасов кабеля, облегчая их использование.

- Магистральные кабели, кабели межстанционной связи и прямых проводов показываются на схемах сплошной линией, а кабели связи между шкафами — пунктиром.

19.4. Кроме графического изображения трасс кабелей на схему заносятся следующие данные: номера кабелей; их марки и емкости; диаметры жил кабелей; номера защитных полос кросса, в которые включены кабели; емкость блоков канализации; номера каналов в трубопроводах, в которых проходят кабели; длины пролетов канализации между колодцами; номера колодцев и коробок, через которые проходят кабели; названия улиц и проездов, по которым проходит канализация и на которых расположены колодцы; номера шкафов, в которые заводят кабели; месторасположение муфт и перчаток с указанием запасов, емкости и диаметра жил кабеля, номеров защитных полос кросса, в которые включены кабели.

Перечисленные сведения на схему заносятся так же, как при составлении эскиза (схемы) магистрального кабеля (п. 18.1).

# 20. ЖУРНАЛЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ,

# КАБЕЛЕЙ МЕЖСТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ И ПРЯМЫХ ПРОВОДОВ

- На крупных ГТС для удобства при эксплуатации сети ведется "Журнал магистральных кабелей" и отдельно "Журнал кабелей межстанционной связи и прямых проводов". Эти журналы служат для регистрации номеров кабелей, а также для цифрового и буквенного обозначения сотен или троек в кабелях.

- "Журнал магистральных кабелей" ведется по следующей форме (табл. 3).

В графе 1 журнала указываются номера защитных полос (сотен магистрального кабеля) и буквенные обозначения, если они присвоены (для указания на кольцах).

Заполнение детальных граф пояснений не требует.

При внесении изменений в нумерацию кабелей или защитных полос в графе "Примечание" делается отметка, на основании каких документов внесены изменения.

- "Журнал кабелей межстанционной связи и прямых проводов" ведется по форме, указанной в табл. 4.

- Заполнение "Журнала кабелей межстанционной связи и прямых проводов" производится следующим образом.

В графе 1 показываются номера комплектов рамок соединительных линий и буквенные обозначения, если таковые присвоены.

В графах 2 и 3 соответственно - количество и номера включенных троек или пар (при наличии 2-проводных РСЛ).

В графах 4-6 - данные кабеля (номер, марка, емкость, диаметр жил), в который включены тройки (пары) данного комплекта рамок соединительных линий (СЛ).

В графе 7 - АТС, в которую включен второй конец кабеля.

Таблица 3

# Журнал магистральных кабелей

| Номер защитной полосы (сотни пар) в кабелях и буквенное обозначение | Кабель | Номер шкафа, в который включены сотни магистрального кабеля | Расстояние от кросса до шкафа, м | Дата включения магистрального кабеля | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер | марка, емкость в парах (четверках) и диаметр жил |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

В графах 8 и 9 - номера комплектов рамок соединительных линий и номера троек (пар) на другой станции.

В графе 10 - протяженность кабеля между станциями.

# Рис. 13. Схема магистральных и межстанционных кабельных сетей

# 21. ПАСПОРТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОДЗЕМНЫХ КАБЕЛЕЙ (ф. ТФ-3/7)

21.1.	Паспорт распределительных подземных кабелей заводится на все распределительные кабели каждого шкафного района и составляется на основании паспортов колодцев и инвентарной справки ф. ТФ-3/12 или журнала ф. ТФ-3/ 12а.

В паспорте учитываются все распределительные подземные кабели от шкафа до кабельного ввода (места выхода кабеля из-под земли).

21.2.	Порядок заполнения паспорта (рис. 14) следующий:

на лицевой стороне паспорта по установленной экспликации цветной тушью, согласно данным паспортов колодцев и коробок, вычерчивается эскиз распределительных подземных кабелей. Кабели на эскизе показываются равномерно по правую и левую стороны от середины лицевой стороны паспорта; указываются номера колодцев или коробок, где меняется емкость кабеля (имеется перчатка) и где в перчатке оставлен запас емкости кабеля;

над каждым участком кабеля указываются его марка, диаметр жил и год протяжки, внизу - протяженность кабеля, считая от шкафа до кабельного ввода.

Пример. Кабель марки ТГ емкостью 50×2×0,5 проложен в 1976 г., расстояние от шкафа до кабельного ввода 150 м. Над линией кабеля, изображенной синим цветом, должно быть написано: ТГ 0,5—76, подлинней — 150,0;

указываются номера распределительных коробок и кабельных ящиков, в которые включены распределительные кабели, а также номера коробок (плинтов), оставленных в запасе;

кабели, уходящие на территорию другого шкафа и являющиеся кабелями межшкафной связи, показываются пунктирной линией (учитываются по шкафу I класса);

на оборотной стороне паспорта распределительных подземных кабелей учитывается погонная длина кабелей по маркам, емкостям и типам и заполняются графы о повреждениях этих кабелей.

# 22. СХЕМА КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ ШКАФНОГО РАЙОНА

- Схемы кабельных сетей шкафных районов вычерчиваются на планах районов черной тушью без масштаба для использования при эксплуатации и проектировании сетей.

- На схеме (рис. 15) наносится распределительная сеть от распределительного шкафа до распределительных коробок и кабельных ящиков.

На схеме кабельной сети шкафного района изображаются: расположение распределительного шкафа (шкафов); колодцы (коробки) и расстояния между ними; кабели с указанием вида прокладки (условным обозначением), марки, емкости (число пар жил), мест расположения муфт (перчаток) и всех длин кабелей по пролетам и участкам между муфтами (перчатками); распределительные коробки (кабельные ящики) с их нумерацией.

22.3. Схемы кабельных сетей шкафных районов составляются на основании паспортов: распределительного подземного кабеля ф. ТФ-3/7; колодцев и коробок фф. ТФ-3/5, ТФ-3/5а, 
ТФ-3/5в; кабельных вводов ф. ТФ-3/9.

Все изменения в составе сооружений распределительной сети шкафного района наносятся на схему сети на основании инвентарных справок ф. ТФ-3/12.

Таблица 4

# Журнал кабелей межстанционной связи и прямых проводов

| Номера комплектов рамок СЛ (защитных полос) и буквенные обозначения | Количество включенных троек (пар) | Номера включенных троек (пар) | Включены в кабель | Второй конец включен | Нумерация троек (пар) | Общее расстояние, м | Дата включения кабеля в комплект рамок соединительных линий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номер | марка и емкость в парах (четверках) | диаметр жил | индекс АТС | номера комплектов рамок СЛ и буквенные обозначения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

# Рис. 14. Пример заполнения ф. ТФ-3/7

| СССР Министерство связи ______________________ГТС | Ф. ТФ-3/7 Для телефонных сетей, имеющих подземную распределительную кабельную сеть |
| --- | --- |

# ПАСПОРТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОДЗЕМНЫХ КАБЕЛЕЙ

# По шкафу № _________________

| ЭСКИЗ КАБЕЛЯ | № распределительных сотен | ЭСКИЗ КАБЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
|  | 0 |  |
|  | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
|  | 4 |  |
|  | 5 |  |
|  | 6 |  |
|  | 7 |  |
|  | 8 |  |

(оборотная сторона ф. TФ-3/7)

| № п/п | Марка кабеля | Емкость кабеля | Диаметр жил | Длина кабеля, м | Поврежденные пары | Характеристика повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | место, характер и причина | выполненная работа |

# Ответственный за технический учет

линейных сооружений ______________

" ____ " ______________ 19 ___ г.

# Рис. 15. Схема кабельной сети шкафного района

23. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ

23.1.	Пределы обслуживания распределительными коробками определяются проектом и корректируются в процессе эксплуатации для правильного использования емкости распределительных кабелей и быстрого, без выезда на линию, выбора распределительной коробки при включении новой абонентской линии с минимальной длиной и с соблюдением правил по ее устройству.

23.2.	Коробки, установленные в нишах или непосредственно на стене лестничной клетки, обслуживают квартиры или помещения абонентов, размещенные на этой же лестничной клетке. Коробки, установленные в коридорах, обслуживают комнаты (коридорная система), квартиры и другие помещения этого коридора (рис. 16).

- При наличии в одном здании нескольких распределительных коробок пределы обслуживания строго разграничиваются.

- Предел обслуживания кабельных ящиков определяется по обследованию на месте.

- Помещения, расположенные между двумя коробками, должны быть введены в предел обслуживания этих двух коробок. Провода абонентской проводки не должны пересекаться, а также, выходя из одной коробки, проходить мимо другой.

Примечание. В исключительных случаях, когда коробка установлена снаружи здания, допускается включение в нее телефонов, размещенных, в трех этажах данного здания.

- Квартиры и помещения не включаются в предел обслуживания коробки, если: 1) данные квартиры или помещения находятся в отдельном корпусе, не имеющем ввода; 2) необходима прокладка кабеля 1×2 по уличному фасаду здания.

- Распределительные коробки, установленные в помещениях, не имеющих общей последовательной нумерации и занятых фабриками, заводами, конторами, больницами, институтами, школами, музеями, магазинами, складами, мастерскими, гаражами и другими учреждениями, определенных пределов обслуживания не имеют.

В таких случаях технические справки на установку телефонов составляются на месте и в шкафной книге отмечается: "Осмотр на месте".

# 24. РАЗМЕР НАДБАВОК НА ПОДЗЕМНЫЕ КАБЕЛИ

24.1. В целях установления наиболее точных сведений о длине кабелей и кабельных жил, что необходимо для определения мест повреждений, следует применять надбавки к длинам, полученным путем промеров расстояний между центрами люков колодцев согласно табл. 5.

# Таблица 5

# Надбавки на выкладку

кабелей в смотровых устройствах

кабельной канализации

| Наименование coopужений | Условная нумерация сооружений | Размер надбавок на колодец или коробку, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Кроссы, киоски, шахты, специальные колодцы | 1-100 | Фактический замер в натуре |  |
| Колодцы большого типа | 101-300 |  | 0,5 |  |
| Колодцы среднего типа | 301-600 |  |  |  |
| Колодцы малого типа | 601-1200 |  |  |  |
| Коробки большого типа | 1201-7000 |  | 0,3 |  |
| Коробки малого типа, вводные и шкафные коробки | 7001-10000 |  |  |  |

24.2. Размер надбавок на подземные кабели уличного шкафа определяется по табл. 6.

# Таблица 6

Надбавки на кабели, включенные в плинты боксов в шкафах и киосках

| Ярус (считая сверху) | Размеры надбавок, м, при предельной емкости шкафов и киосков |
| --- | --- |
|  | 1000-3600 | 600-640 | 300 |
| I | 2,7 | 2,3 | 0,79* |
| II | 2,2 | 1,8 | - |
| III | 1,7 | - | - |

* От основания шкафа.

# 25. ПАСПОРТ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА (ф. ТФ-3/9)

25.1.	Паспорт кабельного ввода составляется и изменяется на основании инвентарной справки ф. ТФ-3/12 (журнала ф. ТФ-3/12а).

25.2.	Порядок заполнения паспорта кабельного ввода (рис. 17а) следующий:

В графе 3 рисуется эскиз дома с точной конфигурацией, выверенной с планшетом или натурой. На эскизе владение изображается таким образом, чтобы указанная в заголовке улица была нанесена в нижней части эскиза. Основной адрес на эскизе не повторяется, а вспомогательные адреса указываются подробно с соответствующими номерами владения. Если на одной карточке кабельного ввода полный эскиз поместить нельзя, то последний вычерчивается на отдельном листе.

На эскизах построек римской цифрой указывается количество этажей, а начальной буквой — материал (например: К - каменный). Пунктиром обозначаются подъезды. Указываются также расположение квартир по корпусам владения, назначение отдельных строений (сарай, гараж), границы владения.

На эскизе показываются вводная коробка и ее номер, а также емкость канализации и замер длины от коробки до выхода кабеля на стену или ввода его в здание.

# Рис. 16. Пределы обслуживания распределительными коробками квартир в жилых зданиях

| СССР Министерство связи _____________________ГТС | Ф. ТФ-3/9 Для всех телефонных сетей, имеющих кабельные вводы |
| --- | --- |

| 1) ПАСПОРТ кабельного ввода №_________ | ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ № ____________ дома 2) Наименование улицы, проезда | 4) ШКАФ № _________________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | № распределительной коробки с указанием параллельности | Длина кабеля, м (расстояние до коробок) |
|  |  |  | общая от шкафа | по участкам (жилы разного диаметра) |
| 3) |  |  |  |
|  |  |  | диаметр жил длина |
|  | 5 | 6 | 7 |
|  | 8) По какому способу сделан ввод: через вводную коробку, изогнутую трубу, под угольник, непосредственно в шахте подстанции (нужное подчеркнуть) |

(оборотная сторона ф. ТФ-3/9)

| Наличие кабеля и прочего оборудования | Паспортизация распределительных коробок |
| --- | --- |
| Наименование | Количество | Наименова-ние | Количество | Первоначальные данные | Переоборудование ввода | Переоборудование ввода |
|  |  |  |  | Номер шкафа | Номер коробки | Дата уста-новки | Номер инвентарной справки | Характер работ | Дата | Номер инвентарной справки | Характер работ | Дата | Номер инвентарной справки |
| 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные за технический учет линейных сооружений "____"_________________19 ___г. |

# Рис. 17. Пример заполнения ф. ТФ-3/9

Сплошной линией наносится трасса прохождения кабеля, на которой показываются все муфты и перчатки, а также оконечные устройства. Замеры длины кабеля указываются над или под сплошной линией. Рядом с емкостью кабеля указываются марка и диаметр жил кабеля, если они отличаются от 0,5 мм. Диаметр жил кабеля, равный 0,5 мм, не записывается. Настенный кабель замеряется от уровня земли в месте вывода. К длине прибавляется 0,5 м на кабель, находящийся под угольником в земле. Первый замер делается до первой перчатки, последующие - по участкам между перчатками и муфтами, а также от последней перчатки или муфты до оконечных устройств.

В заполненном паспорте кабельного ввода в доме на эскизе указывается месторасположение оконечных устройств; если коробка параллельная, то рядом с номером коробки указывается буква "а" или "б" и т. д.

Например, К.2а-II-24 - вторая коробка параллельная установлена на втором этаже у квартиры № 24. Кроме того, около изображения коробки в скобках указывается предел ее обслуживания, например (кв.31-34). Если кабельный ящик установлен на чердаке под стойкой, то указывается: п/ст и т. д.

В тех случаях, когда ввод охватывает ряд смежных владений, куда кабели подаются путем прокладки по стенам, под землей или путем подвески, составляется один общий (объединенный) паспорт с эскизом, который отражает расположение этих владений. Объединенный паспорт составляется и в тех случаях, когда владение помимо ввода из соседнего дома имеет самостоятельный ввод.

На кабельный ввод с кабельным ящиком на столбе составляется несколько отличный паспорт (рис. 17б). На том же бланке чертится эскиз столба, показываются его высота и оборудование: траверсы, ступени, площадка, кабельный ящик с обозначением номеров плинтов. В этом случае к настенному кабелю следует отнести кабель, проложенный по столбу до кабельного ящика.

В графе 8 подчеркиванием нужных слов указывается способ устройства ввода; если он выполнен через изогнутую трубу, то отмечается, из какого материала сделана труба (стальная, асбестоцементная).

На оборотной стороне паспорта в графах 9-12 указываются: марка, емкость, диаметр жил и протяженность кабеля и отдельно наличие кабеля по видам (настенного, подвесного, подземного, голого и бронированного), а также емкость и тип кабельных ящиков, распределительных коробок и их количество. Для настенного кабеля показываются общая протяженность и отдельно количество кабеля, проложенного в скрытых каналах внутри здания.

Графы 9-16 заполняются при составлении паспорта, а графы 17-22 — при производстве работ по переоборудованию ввода; в графах 17 и 20 указываются данные по перемещению, перенумерации, переключению и снятию распределительных коробок.

25.3. Во всех случаях, когда паспорт кабельного ввода дополняется или составляется вновь (взамен изношенного или в результате изменений, происшедших в составе сооружений), необходимо произвести обследование на месте.

При замене паспортов все записи, относящиеся к первоначальной паспортизации (даты установки), сведения о последнем переключении (перемещении, перенумерации) должны быть полностью перенесены в новый паспорт.

Паспорта вводов хранятся в картотеке подобранными по шкафным районам.

26. ПАСПОРТ ВОЗДУШНОЙ СТОЕЧНОЙ ЛИНИИ (ф. ТФ-3/10)

26.1.	Паспорт воздушной стоечной линии ведется на телефонных сетях, имеющих такие линии, и служит для учета оборудования и проводов. Все изменения и дополнения в составе воздушной стоечной линии заносятся в паспорт на основании инвентарной справки ф. ТФ-3/12 и журнала 
ф. ТФ-3/12а после производства работ.

26.2.	Паспорт воздушной стоечной линии составляется отдельно на каждый район (направление), обслуживаемый выводной стойкой или кабельным столбом, от которого берет начало стоечная линия.

Примечание. Воздушная столбовая линия, входящая в район обслуживания стоечной линии, учитывается не по паспорту ф. ТФ-3/10, а по отдельному линейному паспорту.

Наличие столбовой линии (хотя бы одного столба) в сети выводной стойки отмечается в "Примечании" словами: "Столбовая линия учтена …………… в линейном паспорте"

По ГТС

_________________

по шк. № ______________

26.3.	Паспорт составляется после выполнения строительных работ и дополняется при установке или перестановке телефона на основании исполненного наряда, обследования на линии и составления инвентарной справки ф. ТФ-3/12.

26.4.	На лицевой стороне паспорта указываются номер и адрес установки выводной стойки.

26.5.	На оборотной стороне паспорта воздушной стоечной, линии показываются протяженность стоечной линии, оборудование, установленное на ней, и оборудование подходов к стойкам (трапы, тросы, наличие рабочих площадок и т. д.).

Примечание. Протяженностью стоечной линии считается длина линии от выводной стойки до всех оконечных устройств (стоек, штырей, крюков и пр.).

26.6.	К паспорту прилагается схема воздушной стоечной линии района, обслуживаемого данной выводной стойкой (рис. 18) Схема наносится на выкопировку необходимой части из планшета.

На схеме показываются: место расположения стоек согласно натуре; количество пар проводов - над линией, изображающей провода, и длина пролета в метрах - под линией; существующие направления воздушных проводов - синим карандашом; подвесные кабели, идущие без подвешенных параллельно кабелю воздушных проводов, на схеме воздушной линии не отмечаются (только на паспортах вводов); подвесные кабели, подвешенные совместно с воздушными проводами, показываются по принятой экспликации, а учет их ведется по паспорту кабельного ввода или линейному паспорту (случаи кабельных выводов).

- Общее количество стоек по емкостям, протяженность стоечной линии и проводов, подвешенных по стойкам, и оборудование техники безопасности в целом по сети подсчитываются один раз в год. Для подсчета итоговых данных используется бланк паспорта воздушной стоечной линии ф. ТФ-3/10.

- Паспорта стоечных линий хранятся по шкафным районам.

СССР	Ф. ТФ-3/10

Министерство связи	Для телефонных сетей, имеющих

______________________ГТС	стоечные линии

# ПАСПОРТ №

воздушной стоечной линии, обслуживаемой выводной,	Шкаф №

кабельной стойкой, установленной		Коробка №

по адресу: _________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________

# Дата____________________________

# Ответственный за технический учет

линейных сооружений ________________________________

_____________________________________________________________________________________

# ПРИМЕЧАНИЕ. Прикладывается схема воздушных линий в масштабе 1:1000 или 1:2000

_____________________________________________________________________________________

(оборотная сторона ф. ТФ-3/10)

| Показатели | Состояние на _____19 г. | Дата проверки |
| --- | --- | --- |
| Длина стоечной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность проводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойки 1×2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " ×2 ………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " ×2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " ×2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Изменения внес ______________________

# ПРИМЕЧАНИЕ

# Рис. 18. Схема воздушной стоечной линии района выводной стойки

# 27. ЛИНЕЙНЫЙ ПАСПОРТ

27.l. Линейный паспорт состоит из:

Л - заглавного листа паспорта;

1 - сведений о столбовом хозяйстве линии связи;

ф. ТФ-3/14 - сведений о проводах ГТС и подвесных кабелях;

4 - итоговой карточки составных частей линейных устройств.

Формы Л, 1 и 4 являются общими для всех видов и назначений столбовых линий связи (ГТС, ЛТУ, радиоузла, райконторы).

27.2. Линейный паспорт заводится на всех телефонных сетях, имеющих воздушно-столбовые линии, отдельно для каждого основного направления со всеми отходами и ответвлениями.

27.3. В паспорте учитывается все оборудование, установленное на столбовых линиях, находящихся в эксплуатации.

Bсe изменения и дополнения в составе воздушно-столбовых линий ГТС, произведенные при эксплуатации сети, переустройстве и пр., по мере их производства заносятся в линейный паспорт на основании инвентарных справок ф. ТФ-3/12 (журнала регистрации изменений линейных сооружений ф. ТФ-3/12а), нарядов на выполненные работы.

27.4.	Заглавный лист (ф. Л) заполняется с указанием наименований ГТС и направления столбовой линии.

Заглавный лист заверяется подписью лица, составившего паспорт или внесшего в него изменения.

27.5.	Сведения о столбовом хозяйстве линии (ф. 1) заполняются на основное направление и отдельно на каждое ответвление от него.

В заголовке ф. 1 указываются направление и участок линии, на которые составлен паспорт (от какого номера столба до какого номера столба). При описании ответвления или отхода дополнительно указывается наименование этого ответвления.

Нумерация в графе 1 начинается с единицы. Кабельные столбы отмечаются буквой "К".

При записи ответвления номер опоры, от которой оно сделано, не записывается, так как эта опора записана в листе, учитывающем основное направление. Опоре, установленной в конце первого пролета ответвления, присваивается № 1, который записывается в числителе дроби. Знаменателем этой дроби является номер столба, от которого сделано ответвление. Остальные столбы ответвления нумеруются по порядку номеров без дроби. Аналогично при отходе от ответвления в знаменателе дроби указывается номер столба ответвления, от которого начался данный отход, но с прибавлением буквы "а". Если же от одного из отходов имеется второй отход, то в знаменателе должен указываться номер столба первого отхода, от которого сделан второй отход, с добавлением буквы "б". Например, если второй отход идет от второго столба первого ответвления, нумерация первого столба второго ответвления будет 1/2б; остальные столбы нумеруются по порядку номеров.

В графах 2, 7 и 8 записываются две последние цифры года установки, замены и допропитки опоры (подпоры).

Графы 3, 14 и 16 на городских телефонных сетях не заполняются.

В графе 6 указывается сокращенно: в числителе - порода древесины (например, сосновый - С), а в знаменателе - способ консервации опоры (бандажный — Б).

В графе 9 в числителе показывается вид укрепления опор условно: П - подпора, 
КО - контроттяжка, О - оттяжка, Т - тумба, ПР - приставка, Р - на одном рельсе, ДН - с деревянным основанием (ноги), ПРЖБ — с железобетонными приставками, а в знаменателе указываются последние две цифры гада производства укрепления. При наличии у столба двух или более укреплений впереди условного обозначения проставляют цифрой количество укреплений (2Т - две тумбы, 2ПP - две приставки и т. п.).

В графах 10-12 показываются количество и тип крюков, траверс и изоляторов, установленных на данном столбе.

В графе 15 - количество абонентских вводов, отходящих с данного столба.

В графе 17 показываются тип и количество искровых разрядников.

В графе 18 указываются наличие пересечения с ВЛ, напряжение ВЛ и красным цветом. Отмечаются пересечения, выполненные с нарушением правил.

В графе 19 для кабельных столбов указывается оснащение их оборудованием техники безопасности.

В ф. 1 столбы и арматура, принадлежащие другим ведомствам, показываются в соответствующих графах в знаменателе красным цветом. В графе 19 делается пометка, к какому ведомству они принадлежат.

В конце каждого листа ф. 1 делается подсчет количества опор, арматуры на этих опорах, длины линии и количества вводов.

СССР	Ф. Л

Министерство связи	(обложка)

# ЛИНЕЙНЫЙ ПАСПОРТ

______________________________________________________________________________________________________________________________________

на участке от ______________________________________________ до _____________________________________ протяжением _____________________ км

наименование пунктов

ЭТУС, радиоузла

______________________________________________________________________________________________________________________________________

# РУС, ГУС, ГТС

# Министерство связи ____________________ СССР

___________________________________________

# Управление связи

№ ____________________

# Составлен в 19__ г. _____________________

# Исправлен в 19__ г. Исправления сделал начальник линейного участка

техник

" 	в 19__ г. 	"	" 	(подпись)

" 	в 19__ г. 	"	" 	"

" 	в 19__ г. 	"	" 	"

СССР	Ф.1

Министерство связи	СВЕДЕНИЯ О СТОЛБОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ	(внутренние листы ф. Л)

воздушной линии связи (радиофикации)_________________________на участке от____________________________до_________________________________

наименование линии	наименование пунктов

____________________________________________________________________________________ЭТУС, радиоузла, РУС, ГУС, ГТС (ненужное зачеркнуть)

наименование предприятия

# Карточка №________________________

| Номер опоры (стойки) | Год | Место расположения опор, подпор и оттяжек | Длина пролета, м | Длина столбов, включая подземную часть (или общая длина стойки), м | Порода дерева и способ пропитки (или материал опоры) | Год до пропитки столбов | Год замены подпоры или оттяжек | Год и вид укрепления столбов приставками с указанием их типа | Арматура на столбах и количество | Наличие молниеотводов | Количество | Наличие и тип трансформаторов радиофикации | Искровые разрядники (тип, количество) | Наличие пересечений с ВЛ (напряжение ВЛ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установки | замены |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ответвлений радиофикации | вводов радиофикации или ГТС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | крюки | траверсы (кронштейны) | изоляторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

СССР 	Ф. ТФ-3/14

Министерство связи

# СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДАХ ГТС И ПОДВЕСНЫХ КАБЕЛЯХ

| Номер столба (стойки) | Длина пролета, м | Провод | Стойка | Подвесной кабель | Ответвление на улицу (см. приложение № ____) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стальной | биметаллический | изолированный | … × 2 | … × 2 | марка, емкость | протяженность |  |
|  |  | 1, 5 мм | … мм | всего | количество | протяженность | количество | протяженность |  |  |  |  |  |
|  |  | количество | протяженность | количество | протяженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

СССР	Ф. 4

Министерство связи	(лицевая сторона)

ИТОГОВАЯ КАРТОЧКА	(внутренние листы ф. Л)

составных частей линейных устройств воздушной линии связи _______________________________________________________________________________

название линии

на участке от ____________________________________________________ до ______________________________________________________________ ЛТУ,

наименование пунктов	название предприятия

ЭТУС, радиоузла, РУС, ГУС, ГТС (ненужное зачеркнуть)

| Показатели | Номер показателя | Количество, шт. | Распределение столбов по длинам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего установлено опор (стоек) | 1 |  |  |
| В том числе: I. Твердых пород (лиственных, дубовых) | 2 |  | __________________ м _____________________ шт. |
| II. Мягких пород - всего | 3 |  | __________________ м _____________________ шт. |
| В том числе: а) пропитанных автоклавным способом (креозотированных) | 4 |  | __________________ м _____________________ шт. |
| б) пропитанных облегченными способами (бандажным, суперобмазкой) | 5 |  | __________________ м _____________________ шт. |
| в) непропитанных, установленных непосредственно в грунт | 6 |  | __________________ м _____________________ шт. |
| III. Железобетонных и асбоцементных опор | 7 |  | __________________ м _____________________ шт. |
| Из общего количества установленных опор |  |  | __________________ м _____________________ шт. |
| установлено в железобетонные основания | 8 |  | __________________ м _____________________ шт. |
| установлено в металлические основания | 9 |  |  |
| укреплено деревянными приставками (основаниями) | 10 |  |  |

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Сведения о специальных устройствах (кабельных вставках и деталях мачтовых переходов) в карточку не заносятся, а учитываются в отдельных карточках ф. 2 и 3.

2. В графе 4 указывается общая длина столбов.

(оборотная сторона ф.4)

| Номер цепи или провода (наименование участка) | Сведения о проводах и арматуре | 11 |
| --- | --- | --- |
|  | Длина проводов, км | Материал и диаметр провода | Год подвески | Число скрещиваний | Устройство скрещивания (на Г-образных кронштейнах, подвесных крюках и накладках) | Количество | Всего проводов по роду материалов и диаметру (на участке) А. Стальные _________ мм _______ км _________ мм _______ км _________ мм _______ км _________ мм _______ км Итого _______ км Б. Медные _________ мм _______ км _________ мм _______ км _________ мм _______ км _________ мм _______ км Итого _______ км В. Биметаллические 1. Сталемедные _________ мм _______ км Итого _______ км 2. Сталеалюминевые _________ мм _______ км _________ мм _______ км Г. Изолированные _________ мм _______ км Всего __________ |
|  | общая | в том числе на линиях |  |  |  |  | крюков | изоляторов |  |
|  |  | стоечных | столбовых |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Траверс (кронштейнов р/ф) …….. штырных ……..шт. …….. штырных ……..шт. …….. штырных ……..шт. |

# Итого

27.6. Форма ТФ-3/14 заполняется к каждому листу ф. 1. Рекомендуется эти формы склеивать. В этом случае графы 1 и 2 ф. ТФ-3/14 не заполняются, так как они повторяются в ф. 1 (графы 1 и 4).

В графах 4, 6, 9, 11 в числителе показывается общая протяженность проводов, а в знаменателе карандашом — протяженность обветшалых проводов.

Провода, принадлежащие другим ведомствам, показываются в соответствующих графах в знаменателе красными чернилами с пометкой, какому ведомству они принадлежат.

В конце каждого листа ф. ТФ-3/14 подсчитывается протяженность проводов (стальных, биметаллических и изолированных) с разбивкой по диаметрам, протяженность кабелей по емкостям и маркам и пр.

27.7. Итоговая карточка составных частей линейных устройств (ф. 4) заполняется ежегодно в целом на городскую телефонную сеть.

На оборотной стороне ф. 4 в графе 2 в числителе показывается суммарная протяженность подвешенных проводов по видам (стальных, биметаллических, изолированных) и диаметрам, а в знаменателе указывается протяженность обветшалых проводов.

Графы 7 и 8 на городских телефонных сетях не заполняются.

# Примечание. Изолированные провода по маркам указываются в разделе Г.

27.8. К линейному паспорту прилагаются схема линии и профили кабельных столбов.

Схема данной столбовой линии вычерчивается со всеми отходами и ответвлениями, причем отмечаются не все промежуточные столбы, а только те, от которых имеются отходы и ответвления, а также между которыми данная линия пересекает линию высокого напряжения, железную дорогу, реки, мосты и т. п. Такие столбы обозначаются кружком. Внутри кружка пишется номер столба. При прохождении рядом со столбовой линией ГТС или по другой стороне шоссе (дорог) линии другого ведомства последняя на схеме чертится сплошной линией красным карандашом, причем номера столбов этой линии записываются против кабельного вывода и в конце линии ГТС или участка совпадения направлений.

Профили кабельных выводных столбов изображаются с указанием номеров телефонов на каждой паре штырей траверс (рис. 19). Отсчет пар изоляторов на траверсах опор воздушных линий ГТС ведется слева направо, если стоять лицом по основному направлению линии.

# Рис. 19. Профиль кабельного столба

Направление воздушной линии ГТС считается от опоры (стойки), под которой установлен кабельный ящик по основному направлению пучка проводов.

27.9.	На плане города или района города (в зависимости от количества воздушных линий) наносятся столбовые линии ГТС, а также воздушные линии других ведомств, используемые для подвески проводов ГТС. Провода ГТС, подвешенные на столбовой линии другого ведомства, показываются на схеме сплошной линией синим карандашом, и в конце ее указывается номер телефона. Количественный учет этих проводов на ГТС должен выделяться отдельной строкой помеле итогов.

Участки столбовых линий ГТС в местах пересечений этих линий с линиями электропередачи должны выделяться на схемах красным цветом, а негабаритные, опасные пересечения - параллельной дополнительной чертой.

27.10.	При подвеске новых проводов на столбовой или стоечной линии помимо наряда электромеханик представляет инвентарную справку ф. ТФ-3/12 или выписку из журнала 
ф. ТФ-3/12а, на которой отмечает, какие свободные места на столбах (стойках) заняты данной связью. Если подвеска новых проводов была произведена при постройке столбовой или стенной линии, пришивке новых траверс на существующих столбах или перекладке проводов, то составляются эскиз линии и профили соответствующих столбов (стоек).

27.11. Для более точного учета опасных пересечений и негабаритных вводов на ГТС должен быть журнал всех пересечений линий ГТС с линиями электропередачи (ВЛ). В журнале указываются: место нахождения пересечения (адрес), габарит подвески, напряжение линии ВЛ, дата приведения к норме.

Если есть нарушения правил пересечения линий связи с линиями электропередачи, то в соответствии с правилами устройства электроустановок, правилами техники безопасности и правилами строительства линий ГТС эти пересечения отмечаются как опасные.

Ежегодно ГТС совместно с владельцем ВЛ проверяет пересечения и составляет список опасных пересечений, который подписывается владельцами электросетей и ГТС.

По каждому пересечению определяются срок приведения его к нормам, ответственный за выполняемые работы (ВЛ или ГТС) и объем работ.

# 28. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ

28.1. Исходными данными для составления проектов на строительство отдельных линейных сооружений ГТС (прокладка магистральных и распределительных кабелей, оборудование зданий телефонными вводами и т.п.) служат технические условия, выдаваемые ГТС, в которых указываются объем работ и место подсоединения к сооружениям ГТС. Срок действия выданных технических условий - один год.

28.2. Представляемые на ГТС для согласования проекты должны содержать: уличные чертежи на прокладку (докладку) кабельной канализации в масштабе 1:500; продольные профили трассы прокладки трубопроводов кабельной канализации; схемы прокладываемых кабелей и карточки кабельных вводов; чертежи нетиповых сооружений; расчеты электрических параметров кабельных линий; ведомость оборудования.

28.3. Проекты должны составляться с учетом требований действующих инструкций, руководств, НТП, ГОСТ, ТУ.

28.4. Согласование проектов производится главным инженером ГТС (телефонного узла) 2 раза в неделю в дневное и вечернее время. При согласовании проектов для предприятий и учреждений в них указывается возможность обеспечения объектов телефонной связью.

28.5. Проекты представляются в двух экземплярах. При этом один из них после согласования остается на ГТС.

28.6. Результаты согласований записываются в "Журнале согласований проектов на телефонизацию'", форма которого указана в приложении 5.

28.7. Порядковая нумерация согласованных проектов ведется по годам.

29. БРОНИРОВАНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ СООРУЖЕНИЙ

ГОРОДСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ

- Для оформления брони на сооружения городской телефонной сети на ГТС представляется документ, в котором дается обоснование необходимости бронирования и состава бронируемых сооружений: количества пар в кабелях, защитных полос (комплектов рамок соединительных линий) или мест их установки, каналов канализации с указанием номеров и трассы канализации.

- Утвержденный руководителями ГТС документ на бронирование телефонных сооружений передается в группу технического учета линии для учета и отметок о брони в соответствующих учетных формах.

29.3. Кабельные сооружения бронируются на шесть месяцев со дня разрешения. Если не поступит подтверждение о сохранении брони, последняя снимается. Соглашение на бронирование и занятие каналов кабельной канализации заключается на срок не менее чем один год.

Если бронированный канал не используется для прокладки кабеля в течение более двух лет, соглашение может быть расторгнуто по требованию одной из сторон с предупреждением не менее чем за три месяца. В этом случае бронь снимается.

# 30. ПАСПОРТА ОБОРУДОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ

(фф. ТФ-3/16а и ТФ-3/16б)

# Общие указания

# 30.1. Оборудование городских телефонных сетей учитывается в паспортах оборудования:

ф. ТФ-3/16а — для городских телефонных сетей со станциями ручного обслуживания системы ЦБ;

ф. ТФ-3/16б — для городских телефонных сетей с автоматическими телефонными станциями.

На районированной сети паспорта оборудования составляются на каждую районную станцию с соответствующими линейными сооружениями и общий паспорт – целом на городскую телефонную сеть. Отдельные паспорта составляются на станционное оборудование каждой из подстанций и узловое оборудование (узлы входящего сообщения, межгорузлы и т. п.). Для станции, расположенных в одном здании и имеющих общую сеть, показатели станционной части заполняются в различных паспортах, а линейные части — в паспорте одной станции (большей емкости).

Паспорта оборудования фф. ТФ-3/16а и ТФ-3/16б составляются в одном экземпляре по состоянию на 1 января года, кратного пяти (1975, 1980 и т. д.), и хранятся в группе технического учета городской телефонной сети. После реконструкции, расширения и капитального строительства (сдачи городской телефонной сети в эксплуатацию) составляется новый паспорт оборудования независимо от года и месяца приемки сооружений в эксплуатацию.

На 1 января каждого промежуточного года (1977, 1978 и пр.) заполняются последующие графы ранее заведенного паспорта.

Паспорт заполняется на оборудование, находящееся в эксплуатации. Оборудование, хранящееся на складе, или монтируемые сооружения, не принятые в эксплуатацию, учету в паспорте не подлежат. При заполнении граф паспортов надлежит руководствоваться указаниями, данными в следующих разделах.

# Ф. ТФ-3/16б для АТС

(обложка)

# ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ

___________________________________________________________городской телефонной сети

ЭТУС, РУС ________________________________ области __________________________ района

(в состав которого входит ГТС)

(вторая страница ф. ТФ-3/16б)

| I | Год первоначального устройства ГТС ____________ | V | Расширение станции возможно до ____________ № без увеличения занимаемого ею помещения; до ________________ № при увеличении занимаемого ею помещения |
| --- | --- | --- | --- |
| II | ГТС помещается: а) в отдельном здании, на расстоянии _______км от МТС б) вместе с другими предприятиями (указать какими) |  |  |
|  |  | VI | Произведены капитальные работы: ремонт, реконструкция, расширение (указать какие и когда) ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________________________________________________________ |
| III | Вентиляцией (принудительной) оборудованы: кросс, автозал, аккумуляторная, генераторная (подчеркнуть) |  |  |
| IV | Имеется троллейбус, трамвай, электрическая железная дорога (подчеркнуть) |  |  |
| Станционные сооружения |
| Наименование | № показателя | По состоянию на |
|  |  | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. |
| Система (завод-изготовитель) и монтированная емкость станции — всего | 1 |  |  |  |  |  |
| В том числе | абонентские комплекты | 2 |  |  |  |  |  |
|  | абонентские комплекты в разделенном поле | 3 |  |  |  |  |  |
|  | специальные комплекты для включения телефонов-автоматов | 4 |  |  |  |  |  |
|  | специальные комплекты для включения исходящих соединительных линий от ведомственных станций | 5 |  |  |  |  |  |
|  | специальные комплекты (выходы) для включения входящих соединительных линий к ведомственным станциям | 6 |  |  |  |  |  |
|  | специальные комплекты для включения спецлиний | 7 |  |  |  |  |  |
| Специальные и межстанционные связи | специальные комплекты для включения межстанционных соединительных линий ГТС Министерства связи | 8 |  |  |  |  |  |
|  | специальные комплекты для включения линий спецслужб ГТС Министерств связи | 9 |  |  |  |  |  |
|  | специальные комплекты или приборы для включения соединительных линий с МТС | 10 |  |  |  |  |  |

(третья страница ф. ТФ-3/16б)

| Наименование | № показателя | По состоянию на |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. |
| Тип регистра (числитель - число знаков в нумерации, знаменатель - конечная емкость системы) | 11 |  |  |  |  |  |
| Связь с МТС | Числитель - число рабочих мест; знаменатель - число соединительных линий с МТС (межгорприборов или шнуров форшальтеров) | 12 |  |  |  |  |  |
| Монтированная емкость одного статива (числитель), общее число установленных приборов (знаменатель) | № монтажной схемы искателя и токораспределителя |  |  |  |  |  |  |
|  | ИВ, ПИ-1 | 13 |  |  |  |  |  |
|  | ИГИ, ГИ-1 | 14 |  |  |  |  |  |
|  | ВГИ, ГИ-2-5 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | ЛИ | 16 |  |  |  |  |  |
|  | ВГМ, ГИМ | 17 |  |  |  |  |  |
|  | Лсм, лим | 18 |  |  |  |  |  |
|  | ЛИ спец. | 19 |  |  |  |  |  |
|  | ЛСК, ЛИК, ЛИК (б) | 20 |  |  |  |  |  |
|  | ЛСКА | 21 |  |  |  |  |  |
|  | регистров | 22 |  |  |  |  |  |
|  | ГИ (ЛИ) комбинированные стативы | 23 |  |  |  |  |  |
|  | АК | 24 |  |  |  |  |  |
|  | КУА | 25 |  |  |  |  |  |
|  | АИ-АВ | 26 |  |  |  |  |  |
|  | АИ-CD | 27 |  |  |  |  |  |
|  | ГИК | 28 |  |  |  |  |  |
|  | РИ-ИШК | 29 |  |  |  |  |  |
|  | АРБ | 30 |  |  |  |  |  |
|  | АКС | 31 |  |  |  |  |  |
|  | ИРД-ПКИ | 32 |  |  |  |  |  |

(четвертая страница ф. ТФ-3/16б)

| Наименование | № показателя | По состоянию на |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. |
| Монтированная емкость одного статива (числитель), общее число установленных приборов (знаменатель) | УРСЛ | 33 |  |  |  |  |  |
|  | PCЛИ-2 | 34 |  |  |  |  |  |
|  | РСЛИ-3 | 35 |  |  |  |  |  |
|  | PCЛУ-У | 36 |  |  |  |  |  |
|  | икзсл | 37 |  |  |  |  |  |
|  | ПР | 38 |  |  |  |  |  |
|  | УЗПИ | 39 |  |  |  |  |  |
|  | РСЛВ-2 | 40 |  |  |  |  |  |
|  | РСЛВ-3 | 41 |  |  |  |  |  |
|  | ВРД-ПКВ | 42 |  |  |  |  |  |
|  | ВШК-ВШКМ | 43 |  |  |  |  |  |
|  | кп | 44 |  |  |  |  |  |
|  | гд | 45 |  |  |  |  |  |
|  | мг | 46 |  |  |  |  |  |
|  | СВУ | 47 |  |  |  |  |  |
|  | АТ-УАД | 48 |  |  |  |  |  |
|  | УАК | 49 |  |  |  |  |  |
|  | КСА | 50 |  |  |  |  |  |
|  | СУС-54 | 51 |  |  |  |  |  |

(пятая страница ф. ТФ-3/16б)

| Наименование | № показателя | По состоянию на |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. |
| Монтированная емкость одного статива (числитель), общее число установленных приборов (знаменатель) | РСЛК | 52 |  |  |  |  |  |
|  | РСЛКИ | 53 |  |  |  |  |  |
|  | РСЛШ | 54 |  |  |  |  |  |
|  | РСЛКТ | 55 |  |  |  |  |  |
|  | РСЛУИ | 56 |  |  |  |  |  |
|  | РСЛУВ | 57 |  |  |  |  |  |
|  | РСЛУМВ | 58 |  |  |  |  |  |
|  | ПУ-100 | 59 |  |  |  |  |  |
|  | ПУ-1000 | 60 |  |  |  |  |  |
| Системы передачи |  | Усилители УМТ-20 и др. | 61 |  |  |  |  |  |
|  |  | СИГ-1 | 62 |  |  |  |  |  |
|  |  | сиг-30 | 63 |  |  |  |  |  |
|  | КРР-М | СПУ-2Д | 64 |  |  |  |  |  |
|  |  | СПУ-2М | 65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сго | 66 |  |  |  |  |  |
|  |  | СИГ | 67 |  |  |  |  |  |
|  | КАМА | СПУ | 68 |  |  |  |  |  |
|  |  | НУП | 69 |  |  |  |  |  |
|  |  | НУП-Т | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сдп | 71 |  |  |  |  |  |

(шестая страница ф. ТФ-.3/ 16б)

| Наименование | № показателя | По состоянию на |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. |
| Системы передачи | ИКМ-30 | САЦО | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  | АЦО | 73 |  |  |  |  |  |
|  |  | СООЛТ | 74 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДПР | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Контейнер | Регенератор | 76 |  |  |  |  |  |
|  | АВУ | БСПК | 77 |  |  |  |  |  |
|  |  | СПК вч | 78 |  |  |  |  |  |
|  |  | СПК нч | 79 |  |  |  |  |  |
|  |  | АПК вч | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | АПК нч | 81 |  |  |  |  |  |
| Монтированная емкость кросса | Включено пар жил на защитных полосах 100×2 и 50×2: числитель - с испытательными гнездами; знаменатель - без испытательных гнезд | с предохранителями СК, ТК, УР-500 | 82 |  |  |  |  |  |
|  |  | с предохранителями ТК, УР-800 | 83 |  |  |  |  |  |
|  |  | с предохранителями ТК, УР-500 | 84 |  |  |  |  |  |
|  | То же, на защитных полосах 25×2 | с предохранителями ТК, УР-800 | 85 |  |  |  |  |  |
|  | ВЭФ | с предохранителями ТК | 86 |  |  |  |  |  |
|  | То же, на защитных полосах прочих типов |  | 87 |  |  |  |  |  |
| Число испытательно-измерительных столов | 88 |  |  |  |  |  |
| Число справочных рабочих мест | 89 |  |  |  |  |  |
| Контрольный стол (число ламп на регистровой рамке) | 90 |  |  |  |  |  |
| Пробный статив (имеется, не имеется) | 91 |  |  |  |  |  |
| Столы СКТ | 91а |  |  |  |  |  |

(седьмая страница ф. ТФ-3/16б)

| Наименование | № показателя | По состоянию на |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. |
| Напряжение городской осветительной сети и род тока | 92 |  |  |  |  |  |
| Количество и мощность трансформаторов основных ____________________, резервных __________________ (если ТП выделено) | 93 |  |  |  |  |  |
| Аккумуляторная батарея питает АТС, МТС, УП, телеграф (подчеркнуть) | 94 |  |  |  |  |  |
| Тип аккумуляторов | 95 |  |  |  |  |  |
| Количество групп | 96 |  |  |  |  |  |
| Число элементов (общее) | 97 |  |  |  |  |  |
| Тип и количество противоэлементов | 98 |  |  |  |  |  |
| Зарядно-буферный агрегат | Электродвигатель | Количество | 99 |  |  |  |  |  |
|  |  | Завод и тип | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 101 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 102 |  |  |  |  |  |
|  | Генератор | Завод и тип | 103 |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 104 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 105 |  |  |  |  |  |
| Резервный агрегат | Двигатель | Количество | 106 |  |  |  |  |  |
|  |  | Завод и тип | 107 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность, л.с. | 108 |  |  |  |  |  |
|  | Генератор | Завод и тип | 109 |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение постоянного (переменного) тока | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 111 |  |  |  |  |  |
| Выпрямитель | Количество | 112 |  |  |  |  |  |
|  | Тип | 113 |  |  |  |  |  |
| Сигнально-вызыв-ной агрегат | Количество | 114 |  |  |  |  |  |
|  | Завод и тип | 115 |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение, В | 116 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, кВт | 117 |  |  |  |  |  |

(восьмая страница ф. T-3/16б)

| Наименование | № показателя | По состоянию на |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. |
| Стативный агрегат | Электродвигатель | Завод и тип | 118 |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение | 119 |  |  |  |  |  |
|  | Количество действующих | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Количество резервных | 121 |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение электродвигателей постоянного тока | 122 |  |  |  |  |  |
| Линейные сооружения |
| Кабельная канализация | Общая длина канализации, км | 1 л |  |  |  |  |  |
|  | Общая длина каналов, кан.-км | 2 л |  |  |  |  |  |
|  | Длина участков неисправной канализации, кан.-км | 3 л |  |  |  |  |  |
|  | Общее число колодцев / в том числе без вторых крышек | 4 л |  |  |  |  |  |
|  | Общее число коробок открытого типа закрытого | 5 л |  |  |  |  |  |
|  | Количество колодцев/коробок, требующих капремонта или реконструкции | 6 л |  |  |  |  |  |
| Кабельные сооружения | Кабели межстанционной связи и прямых проводов | Общая емкость пар, заведенных в кросс | 7 л |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе пар | занятых | 8 л |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поврежденных подлежащих не подлежащих исправлению | 9 л |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свободных | 10 л |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество измеренных пар | общее |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе не соответствующих нормам | 11л |  |  |  |  |  |
|  | Магист-ральная сеть | Общая емкость пар жил, заведенных в кросс / в том числе кабелей прямого питания | 12 л |  |  |  |  |  |

|  |  | В том числе пар | занятых | 13 л |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | поврежденных подлежащих не подлежащих исправлению | 14 л |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свободных | 15 л |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество измеренных пар | общее |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе не соответствующих нормам | 16 л |  |  |  |  |  |

(девятая страница ф. ТФ-3/16б)

| Наименование | № показателя | По состоянию на |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 / I 19___г | 1 / I 19___г | 1 / I 19___г | 1 / I 19___г | 1 / I 19___г |
| Кабельные сооружения | Количество кабелей межстанционных связей, прямых проводов и магистральных исходящих из шахты __________ шт., в том числе установленных под воздушное давление герметичных / негерметичных | 17 л |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование КСУ ____________ шт. / нетиповое оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | Распреде-лительная сеть | Общая емкость пар, заведенных в шкафы | 18л |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе пар | занятых | 19 л |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поврежденных подлежащих исправлению не подлежащих | 20 л |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свободных | 21 л |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество измеренных пар | общее | 22 л |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе не соответствующих нормам |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество свободных сквозных линий в кабелях от кросса до распределительных коробок или кабельных ящиков | 23 л |  |  |  |  |  |
|  | Количество шкафов, имеющих сквозные пары не имеющих | 24 л |  |  |  |  |  |
|  | Общая длина кабелей | межстанционной связи и прямых проводов, км/км-пар жил | 25 л |  |  |  |  |  |
|  |  | магистральных, км/км-пар жил | 26 л |  |  |  |  |  |
|  |  | распределительных, км/км-пар жил | 27 л |  |  |  |  |  |
|  |  | всего, км/км-пар жил | 28 л |  |  |  |  |  |
|  | Кабели, включая вводы | Подземные голые кабели | Марка и емкость | х жил | 29 л |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |

(десятая страница ф. ТФ-3/16б)

| Наименование | № показателя | По состоянию на |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. |
| Кабельные сооружения | Кабели, включая вводы | Подземные голые кабели | Марка и емкость | Общая длина кабелей ТПВ (ТПКШ), проложенных в канализации, км/км-пар жил | 30 л |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина голого кабеля / в том числе ТПП, ТПВ, проложенного в канализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина, км-пар жил, голого кабеля / в том числе ТПП, ТПВ, проложенного в канализации | 31 л |  |  |  |  |  |
|  |  | Бронированные, км |  | х жил | 32 л |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина бронированного кабеля / в том числе ТБ и др. | 33 л |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина, км-пар жил, бронированного кабеля / в том числе ТБ и др. | 34 л |  |  |  |  |  |
|  |  | Подводные, км |  | х жил | 35 л |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина подводного кабеля, км/км-пар жил | 36 л |  |  |  |  |  |

(Окончание десятой страницы ф. ТФ-3/16б)

| Наименование | № показателя | По состоянию на |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 / I 19___г | 1 / I 19___г | 1 / I 19___г | 1 / I 19___г | 1 / I 19___г |
| Кабельные сооружения | Кабели, включая вводы | Подвесные, км | Марка и емкость | х жил | 37 л |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина подвесного кабеля / в том числе отдельно ТГ, ТПП, ТПВ | 38 л |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина, км-пар жил, подвесного кабеля / в том числе отдельно ТГ, ТПП, ТПВ | 39 л |  |  |  |  |  |
|  |  | Настенные, км |  | х жил | 40 л |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х жил |  |  |  |  |  |  |

(одиннадцатая страница ф. ТФ-3/16б)

| Наименование | № показателя | По состоянию на |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. |
| Кабельные сооружения | Марка и емкость | х жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая длина настенного кабеля, проложенного в скрытых каналах внутри здания / протяженность, км-пар жил |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая длина настенного кабеля / в том числе отдельно ТГ, ТПП, ТПВ | 41 л |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая длина, км-пар жил, настенного кабеля / в том числе отдельно ТГ, ТПП, ТПВ | 42 л |  |  |  |  |  |
|  | Распределительные шкафы, шт. | 1200×2 | 43 л |  |  |  |  |  |
|  |  | 600×2/300×2 | 44 л |  |  |  |  |  |
|  |  | внутри зданий уличные | 45 л |  |  |  |  |  |
|  | Боксы, шт. | емкостью × | 46 л |  |  |  |  |  |
|  |  | емкостью × | 47 л |  |  |  |  |  |
|  | Распределительные коробки, шт. | 10×2 пластмассовые | 48 л |  |  |  |  |  |
|  |  | 10×2 чугунные | 49 л |  |  |  |  |  |
|  | Кабельные ящики, шт. | 10×2 | 50 л |  |  |  |  |  |
|  |  | 20×2 | 51 л |  |  |  |  |  |
|  |  | требующие замены | 52 л |  |  |  |  |  |
|  |  | не оборудованные заземлениями | 53 л |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество пупиновских катушек и их тип | 54 л |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество пупиновских ящиков Количество пупинизированных кабелей | 55 л |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование защиты, шт. | Электродренажи простые | 56 л |  |  |  |  |  |
|  |  | Электродренажи поляризованные | 57 л |  |  |  |  |  |
|  |  | Катодные установки | 58 л |  |  |  |  |  |
|  |  | Протекторы | 59 л |  |  |  |  |  |

(окончание одиннадцатой страницы ТФ-3/16б)

| Наименование | № показателя | По состоянию на |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. |
| Воздушные линии | Длина воздушных линий, км | столбовых | 60 л |  |  |  |  |  |
|  |  | стоечных | 61 л |  |  |  |  |  |
|  | Столбов, шт. | всего | 62 л |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе | в приставках в том числе железобетонных | 63 л |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пропитанных | 64 л |  |  |  |  |  |
|  |  |  | твердых пород железобетонных | 65 л |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кабельных | всего | 66 л |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | не оборудованных площадками |  |  |  |  |  |  |

(двенадцатая страница ф. ТФ-3/16б)

| Наименование | № показателя | По состоянию на |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. |
| Воздушные линии | Траверсы, шт. | штырные | 67 л |  |  |  |  |  |
|  |  | штырные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | штырные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нестандартные | 68 л |  |  |  |  |  |
|  |  | деревянные | 69 л |  |  |  |  |  |
|  | Стойки, шт. | х 2 | 70 л |  |  |  |  |  |
|  |  | х 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | х 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | х 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нестандартные | 71л |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 72 л |  |  |  |  |  |
|  |  | выводные | всего / в том числе оборудованных люками, трапами, рабочими площадками и пр. | 73 л |  |  |  |  |  |
|  |  | оконечные и промежуточные | подлежащие оборудованию средствами техники безопасности / в том числе оборудованные люками, трапами, лестницами, рабочими площадками | 74 л |  |  |  |  |  |
|  | Длина воздушных проводов, км | на столбовых линиях всего / в том числе обветшалых | 75 л |  |  |  |  |  |
|  |  | на стоечных линиях всего / в том числе обветшалых | 76 л |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе | стальных 1,5 - 2 мм всего / в том числе обветшалых | 77 л |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стальных 3 мм всего / в том числе обветшалых | 78 л |  |  |  |  |  |
|  |  | биметаллических 1,2 мм всего / в том числе обветшалых | 79 л |  |  |  |  |  |
|  |  | изолированных | всего |  | 80 л |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе | обветшалых | 81л |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | типов ПСБА, ПСБАП | 82 л |  |  |  |  |  |

(окончание двенадцатой страницы ф. ТФ-3/16б)

| Наименование | № показателя | По состоянию на |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. |
| Воздушные линии | Негабаритные вводы | 83 л |  |  |  |  |  |
|  | Пересечения проводов ГТС с ВЛ, шт.: | до 1000 В | Всего / в том числе требующие приведения к нормам | 84 л |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 В и более | Всего / требующие каблирования | 85 л |  |  |  |  |  |
| Абонентские пункты | на кабельном вводе | 86 л |  |  |  |  |  |
|  | на воздушном вводе | всего / без абонентских защитных устройств | 87 л |  |  |  |  |  |
|  | Абонентские защитные устройства (АЗУ) без заземлений или имеющие заземления, не соответствующие нормам | 88 л |  |  |  |  |  |
|  | С негабаритными вводами, требующими переустройства | 89 л |  |  |  |  |  |
|  | Блокираторы / диодно-триодные приставки | 90 л |  |  |  |  |  |
|  | Абонентский комплект аппаратуры АВУ | 91 л |  |  |  |  |  |

(тринадцатая страница ф. ТФ-3/16б)

| Наименование | № показателя | По состоянию на |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. | 1 / I 19___г. |
| Телефонные аппараты | Количество по типам |  | 91 л |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . |
|  | Общее количество телефонных аппаратов, принадлежащих Министерству связи | 92 л |  |  |  |  |  |
|  | Параллельные / в том числе более двух | 93 л |  |  |  |  |  |
|  | Включенные в ГТС через ведомственные станций | 94 л |  |  |  |  |  |
|  | Включенные по спаренной схеме через СУС, КСА, блокираторы и АВУ | 95 л |  |  |  |  |  |
| Таксофоны | Общее количество / в том числе требующие замены | 96 л |  |  |  |  |  |
|  | Типа АМТ |  |  |  |  |  |  |
|  | Типа АМТ 69/2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разные |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего в кабинах / без кабин | 97 л |  |  |  |  |  |
|  | Кабины, оборудованные освещением | 98 л |  |  |  |  |  |
|  | Павильоны таксофонов/количество установленных в них таксофонов | 99 л |  |  |  |  |  |

Начальник городской телефонной сети ЭТУС, РУС и пр._________________ 	Составил _______________

(подпись)	(подпись)

"______"______________19___ г.

# Паспорт оборудования для ГТС с автоматическими телефонными станциями

(ф. ТФ-3/16б)

# 30.2. В графе I общей части паспорта указывается год первоначального устройства телефонной сети общего пользования в данном населенном пункте.

# Заполнение других граф общей части пояснений не требует.

# Станционные сооружения

В графе 1 указываются система АТС и монтированная емкость станции, составляющая сумму граф 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

В графе 2 — число установленных абонентских комплектов на АТС координатной и машинной системы или I ПИ на АТС шаговой системы.

Графа 3 заполняется в том случае, если на АТС установлено оборудование ЛИУ или ТЛСКА и имеется разделенное поле; указывается число абонентских комплектов, которые создают дополнительную емкость.

В графе 4 — число комплектов, установленных на специальном оборудовании, которые могут быть использованы для включения телефонов-автоматов (таксофонов).

В графе 5 — число приборов или комплектов РСЛ, установленных для включения исходящих соединительных линий от ведомственных станций (коммутаторные узлы, приборы исходящего сообщения, выделенные сотенные группы на АТС шаговой системы и т. п.), специальные стативы ТИГ — на АТС машинной системы.

В графе 6 — число комплектов (выходов) на оборудовании для включения входящих соединительных линий к ведомственным станциям (например, со стативов I—V ГИ, ЛИК (б) — на АТС декадно-шаговой системы, со стативов ЛСК, ИГИ, ВГИ — на машинных АТС).

Монтированная емкость оборудования для включения таксофонов и соединительных линий с ведомственными станциями определяется актом, где указывается число таксофонов или соединительных линий, которые допустимо включать при максимальной загрузке соединительных механизмов (по проекту).

В графе 7 указывается суммарное количество специальных комплектов для включения спец. линий, а в графах 8—10 — количество специальных комплектов для подключения соединительных линий к другим АТС и к МТС, а также для включения линий спецслужб ГТС. При этом в графе 8 ставится дробь, в числителе которой указывается количество комплектов (РСЛ, выходов) для включения линий межстанционной связи (между станциями Министерства связи), а в знаменателе — число соединительных линий к подстанциям. Министерства связи.

В графе 11 в числителе — число знаков в абонентской нумерации, в знаменателе — конечная емкость системы.

В графе 12 в числителе — число рабочих мест форшальтеров, установленных на станции, а в знаменателе — общее число соединительных линий с МТС (без служебных), включенных на рабочие места форшальтеров или при отсутствии последних в междугородные приборы полноавтоматической связи. При наличии на ГТС форшальтеров и приборов междугородной связи количество соединительных линий указывается раздельно по этим способам связи.

В графах 13—60 в числителе — монтированная емкость статива, а в знаменателе — общее количество приборов, установленных на всех стативах, а также номера монтажных схем приборов. На станциях, где установлены стативы различных емкостей, следует указывать монтированную емкость каждого вида стативов и общее число приборов, установленных на всех стативах этого вида. Например, на станции установлено 5 стативов на 60 механизмов и 10 стативов на 
40 механизмов. В графе 13 следует указать 60/300, 40/400. Приборы, не поименованные в графах 13—60, указываются в приложении.

В графах 61—81 приводятся сведения о количестве оборудования систем передачи, применяемых на ГТС.

В графе 61 — количество установленных на ГТС низкочастотных усилителей.

В графах 62-68, 71-74, 78, 79 - количество стоек систем передачи.

В графах 69, 70 — количество НУП аппаратуры КАМА.

В графе 75 — количество комплектов ДРП аппаратуры ИКМ-30, а в графе 76 — количество регенераторов и число контейнеров для этой аппаратуры.

В графе 77 — количество блоков БСПК аппаратуры типа АВУ, а в графах 80 и 81 — количество абонентских полукомплектов этой аппаратуры.

Графы 82—87 заполняются в соответствии с конструкцией защитных полос, замонтированных в кроссе (с ТК - термическими катушками; СК - плавкими предохранителями со спиральной пружиной и коническими наконечниками; УР - угольными разрядниками на разрядное напряжение 500 или 800 В и т. п.). При этом в числителе указывается число полос данной конструкции с испытательными гнездами, а в знаменателе — без испытательных гнезд. Данные проставляются по каждой емкости защитных полос отдельно (100×2; 50×2; 25×2).

В графе 88 - количество и тип испытательно-измерительных столов или приборов.

В графе 89 - число справочных столов и рабочих мест.

# Пример. 3×2, т.е. 3 стола на 2 рабочих места каждый.

В графе 90 — число ламп на регистровой рамке контрольного стола АТС.

В графе 91 указывается, на какое количество шнуровых пар монтирован пробный статив, например: 1×2 (две шнуровые пары), или общее количество проверочных пультов; список пультов по видам прилагается к паспорту.

В графе 91а — количество столов СКТА.

В графе 92 указывается напряжение городской электросети с условным обозначением рода тока: постоянный ток = ; переменный ток ; например: = 220 или 127.

Примечание. В том случае, когда напряжение городской силовой сети и осветительной сети различно, в графе 92 напряжение силовой сети указывается в числителе, а напряжение осветительной сети - в знаменателе.

Графа 93 заполняется, когда трансформаторная подстанция (ТП) обслуживает только телефонную станцию, при этом в числителе дроби указывается количество основных трансформаторов, в знаменателе — их мощность. Аналогичные данные приводятся для резервных трансформаторов, например: 2/100; 1/80. Это означает, что в ТП установлено два основных трансформатора по 100 кВ ∙ А и один резервный — 80 кВ ∙ А.

В графе 94 указывается, что питает аккумуляторная батарея: АТС, МТС, УП, телеграф, электрические часы, дежурное освещение и т. д.

В графе 95 — тип аккумулятора и емкость одной группы в ампер-часах.

Графы 96—98 пояснений не требуют.

В графах 99-119 данные указываются по числу и типу установленного оборудования в соответствии с маркировкой, имеющейся на этом оборудовании, или паспортами, прилагаемыми к этому оборудованию.

В графах 120 — 121 указывается количество действующих и резервных стативных агрегатов, а в графе 122 — напряжение электродвигателей постоянного тока этих агрегатов.

# Линейные сооружения

Заполнение граф 1л - 6л пояснений не требует.

Графа 7л — общая емкость кабелей межстанционных связей и прямых проводов в парах жил.

Графы 8л и 9л пояснений не требуют.

В графах 10л, 11л поврежденные пары не отмечаются.

В графе 12л дается общая емкость магистральных кабелей, т.е. кабелей, выходящих из кросса ГТС и заведенных в распределительные шкафы или в кабельные ящики и распределительные коробки при прямом питании, а также кабелей, проложенных между распределительными шкафами.

Графы 13л, 14л пояснений не требуют.

В графах 15л, 16л поврежденные пары не отмечаются.

Графа 17л делится на две части: в верхней части слева показывается общее количество кабелей межстанционной связи, прямых проводов и магистральных, исходящих из шахты, а в правой нижней части показывается количество кабелей, установленных под постоянное воздушное давление, в виде дроби, числитель которой — количество герметичных кабелей, а знаменатель — количество негерметичных кабелей.

В графе без номера, следующей после графы 17л, приводится количество оборудования КСУ всего и в том числе нетипового оборудования

Графы 18л — 22л для кабелей распределительной сети заполняются аналогично соответствующим графам 7л — 11л для кабелей межстанционной связи и прямых проводов или 12л — 16л для магистральных кабелей.

В графе 23л показывается, какое количество свободных исправных магистральных пар обеспечено свободными исправными парами в распределительных кабелях.

Примеры:

1. В шкафу имеется 10 свободных магистральных и 30 свободных распределительных пар; число свободных сквозных линий будет равно 10.

2. Магистральный кабель (кабель прямого питания) расшит непосредственно по распределительным коробкам или кабельным ящикам; все свободные магистральные пары будут представлять собой сквозные линии от кросса до кабельного ящика или распределительной коробки.

В графах 25л - 28л в числителе указывается длина кабелей в километрах, а в знаменателе - протяженность километро-пар жил этих кабелей.

В графах 29л - 42л указывается протяженность кабелей в километрах и километро-парах жил с учетом марок и способов прокладки кабелей.

В графах 29л - 31л указываются голые кабели, проложенные в канализации. Кабели четверочной скрутки записываются в паспорте по емкостям и маркам отдельно. Для учета общей длины жил этих кабелей емкость их пересчитывается в парную.

В графе 40л в числителе указывается общая длина настенного кабеля, проложенного в скрытых каналах внутри здания, а в знаменателе - протяженность этого кабеля в километро-парах жил.

Графы 43л - 53л пояснений не требуют.

Графы 54л, 55л заполняются в случае наличия на ГТС пупинизированных кабелей.

Графы 56л - 59л заполняются в тех случаях, когда подземная кабельная сеть защищена от электрокоррозии.

В графе 58л - количество катодных установок по типам.

Заполнение граф 60л — 85л пояснений не требует.

В графе 86л - абонентские пункты, включенные в подземные или воздушные кабельные линии.

В графе 87л - абонентские пункты, вводы которых выполнены воздушными проводами.

В графе 90л — числитель - количество блокираторов, знаменатель — количество диодно-триодных приставок.

Заполнение остальных граф пояснений не требует.

# Паспорт оборудования для ГТС с ручными телефонными станциями центральной батареи

(ф. ТФ-3/16а)

30.3. Общая часть паспорта ф. ТФ-3/16а заполняется аналогично общей части паспорта 
ф. ТФ-3/16б.

# Станционные сооружения

В графе 1 монтированная емкость станции, составляющая сумму граф 2, 3, 4, 5 и 6.

Графа 3 заполняется в том случае, когда на РТС установлено дополнительное количество абонентских реле и имеется разделенное поле.

В графе 6 в числителе указывается количество комплектов РСЛ на РТС для включения входящих соединительных линий к ведомственным станциям и спецслужбам, которые могут быть предоставлены в постоянное пользование по установленным тарифам (пожарная охрана, милиция, скорая помощь и т. д.), а в знаменателе - количество комплектов РСЛ для включения соединительных линий двустороннего действия.

В графе 9 - количество комплектов для соединительных линий с МТС, включенных в специальное оборудование, смонтированное для связи МТС с ГТС - (форшальтер).

В графе 11 - общее число соединительных линий с МТС, включенных на рабочие места форшальтеров. При отсутствии форшальтеров и включении соединительных линий с МТС непосредственно в коммутатор ГТС указывается общее число соединительных линий для межгорсвязи (без служебных). В том случае, когда наряду с форшальтером часть соединительных линий для межгорсвязи включена непосредственно в поле коммутатора ГТС, указывается их общее число.

В графе 12 - количество межгорцепей непосредственно в поле коммутатора ГТС, когда междугородная связь представляется не через МТС, а непосредственно с коммутатора ГТС.

В графе 19 указывается напряжение городской электросети с условным обозначением рода тока: постоянный ток = ; переменный ток ; например: = 220 или 127.

Примечание. Если напряжение городской силовой и осветительной сетей различно, в графе 19 напряжение силовой сети указывается в числителе, а напряжение осветительной сети - в знаменателе.

В графе 20 — объем, получающий питание от аккумуляторной батареи: ГТС, МТС, электрические часы, дежурное освещение и т. д.

В графе 21 — тип аккумуляторов и емкость одной группы в ампер-часах.

В графах 25—30 данные проставляются по числу и типу установленного оборудования в соответствии с маркировкой, имеющейся на электродвигателях и генераторах.

В графе 32 — тип электродвигателя согласно имеющейся на нем маркировке, а в случае отсутствия маркировки—согласно фактическим данным род топлива (керосин, бензин, нефть 
и т. д.).

Заполнение граф 33—46 пояснений не требует.

В графе 47 в числителе — тип, в знаменателе — напряжение токовращателя.

# Линейные сооружения

Раздел "Линейные сооружения" ф. ТФ-3/16а заполняется так же, как аналогичный раздел 
ф. ТФ-3/16б.

31. ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ

(ф. ТФ-5/34)

31.1. Учет состава оборудования ведомственных телефонных станций производится по паспорту ф. ТФ-5/34. Паспортизации подлежит каждая ведомственная станция, имеющая выход на городскую телефонную сеть.

Паспорта составляются 1 раз в 5 лет (на 1/I года, кратного пяти) в двух экземплярах, из которых один должен храниться на ведомственной станции, второй — на ГТС (телефонном узле).

После окончания работ по реконструкции или капитальному строительству независимо от года их выполнения составляется новый паспорт.

Изменения в паспорт вносятся по мере их появления в соответствии с данными, ежеквартально получаемыми расчетной частью ГТС от ведомственной станции, и актами, составленными представителями ГТС при обследовании этих станций.

ф. ТФ-3/16а

Для ЦБ

(обложка)

# ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ

__________________________городской телефонной сети

_________________области ______________________района

ЭТУС, РУС___________________________________________

в состав которого входит ГТС

(вторая страница ф. ТФ-3/16а)

| I | Год первоначального устройства ГТС | V | Расширение станции возможно до _________№ без увеличения занимаемого ею помещения; до _______________№ при увеличении занимаемого ею помещения |
| --- | --- | --- | --- |
| II | ГТС помещается: а) в отдельном здании на расстоянии _______ км от МТС б) вместе с другими предприятиями (указать какими) |  |  |
|  |  | VI | Произведены капитальные работы: ремонт, реконструкция, расширение (указать какие и когда) |
| III | Вентиляцией (принудительной) оборудованы: кросс, коммутаторный зал, аккумуляторная, генераторная (подчеркнуть) |  |  |
| IV | Имеется трамвай, троллейбус, электрическая ж.д. (подчеркнуть) |  |  |

# Станционные сооружения

| Наименование | № показателя | По состоянию на |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1/I 19___ г. | 1/I 19___ г. | 1/I 19___ г. | 1/I 19___ г. | 1/I 19___ г. |
| Система и монтированная емкость станции - всего | 1 |  |  |  |  |  |
| В том числе | абонентские комплекты | 2 |  |  |  |  |  |
|  | абонентские комплекты в разделенном поле | 3 |  |  |  |  |  |
|  | специальные комплекты для включения телефонов-автоматов | 4 |  |  |  |  |  |
|  | специальные комплекты для включения исходящих соединительных линий от ведомственных станций | 5 |  |  |  |  |  |
|  | специальные комплекты для включения входящих соединительных линий к ведомственным станциям и спецслужбам | 6 |  |  |  |  |  |
| Специальные комплекты | для включения входящих и исходящих соединительных линий с подстанциями Министерства связи | 7 |  |  |  |  |  |
|  | для включения спец. линий с предприятиями Министерства связи | 8 |  |  |  |  |  |
|  | для включения соединительных линий с МТС | 9 |  |  |  |  |  |

(третья страница ф. ТФ-3/16а)

| Наименование | № показателя | По состоянию на |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1/I 19__ г. | 1/I 19__ г. | 1/I 19__ г. | 1/I 19__ г. | 1/I 19__ г. |
| Связь с МТС | Число рабочих мест форшальтеров | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Число соединительных линий межгорсвязи | 11 |  |  |  |  |  |
| Число межгорцепей, включенных непосредственно в коммутатор РТС | 12 |  |  |  |  |  |
| Защитные полосы | 100×2 | 13 |  |  |  |  |  |
| (числитель — с испытательными гнездами, | 50×2 | 14 |  |  |  |  |  |
| знаменатель - без испытательных гнезд) | 25×2 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 25×2 ВЭФ | 16 |  |  |  |  |  |
| Испытательные приборы | 17 |  |  |  |  |  |
| Испытательно-измерительные столы | 18 |  |  |  |  |  |
| Напряжение городской осветительной сети и род тока | 19 |  |  |  |  |  |
| Аккумуляторная батарея питает: МТС, ГТС, УП, телеграф (подчеркнуть) | 20 |  |  |  |  |  |
| Тип аккумуляторов | 21 |  |  |  |  |  |
| Количество групп | 22 |  |  |  |  |  |
| Число элементов (общее) | 23 |  |  |  |  |  |
| Тип и количество противоэлементов | 24 |  |  |  |  |  |
| Зарядно–буферный агрегат | Электродвигатель | Количество | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Завод и тип | 26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, мощность, кВт | 27 |  |  |  |  |  |
|  | Генератор | Завод и тип | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 29 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 30 |  |  |  |  |  |
| Резервный агрегат | Двигатель | Количество | 31 |  |  |  |  |  |
|  |  | Завод и тип | 32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность, л.с. | 33 |  |  |  |  |  |
|  | Генератор | Завод и тип | 34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение постоянного (переменного) тока, | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 36 |  |  |  |  |  |

(четвертая страница ф. ТФ-3/16а)

| Наименование | № показателя | По состоянию на |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1/I 19__ г. | 1/I 19__ г. | 1/I 19__ г. | 1/I 19__ г. | 1/I 19__ г. |
| Машинный индуктор | Количество | 37 |  |  |  |  |  |
|  | Завод и тип | 38 |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение, В | 39 |  |  |  |  |  |
| Зуммерный агрегат | Количество | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Завод и тип | 41 |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение, В | 42 |  |  |  |  |  |
| Количество трансформаторов вызова | 43 |  |  |  |  |  |
| Выпрямитель | Количество | 44 |  |  |  |  |  |
|  | Тип | 45 |  |  |  |  |  |
| Токовращатель | Количество | 46 |  |  |  |  |  |
|  | Тип, напряжение | 47 |  |  |  |  |  |

(оборотная сторона ф. ТФ 5/34)

# Время действия станции с __________ по _____________ ч ____________

| Выходной день _________________________________________________ Количество включенных соединительных линий | Линия сгиба | Дата обследования | Срок выполнения указаний по актам | Отметка о выполнении | Расписка проверяющего | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На число | Входящие СЛ | Исходящие СЛ | МТС |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# Утверждаю

Главный инженер

Ивановской ГТС

25 декабря 1978 г.

# ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТ НА 1979 г. ГРУППЫ ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА

| Наименование работ | Объем работ по месяцам | Объем работ за год | Трудо-емкость работ за год, чел.-дн | Исполнители | Фактически выполнено за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь | дек. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Сверка технической документации с натурой: паспортов колодцев и коробок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шт. | 10 | 20 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 20 | 10 | 420 |  | Подгруппа №2 |  |
| паспортов вводов, шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 190 |  |  |  |
| паспортов кабельной канализации, кан.-км | 10 | 15 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 | 10 | 270 |  |  |  |
| паспортов воздушных линий, км | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 40 |  |  |  |
| паспортов кабелей, км | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 50 | 50 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 270 |  |  |  |
| паспортов распределительных шкафов, шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |  | Подгруппа № 1 |  |
| шкафных книг | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 7 |  |  |  |
| 2. Перечерчивание и вычерчивание новой технической документации: схем кабельной канализации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шт. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | Подгруппа №2 |  |
| объединенных уличных чертежей, км | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 25 |  |  |  |
| паспортов кабельной канализации, кан.-км | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | 5 | 240 |  |  |  |
| паспортов колодцев и коробок, шт. | - | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | - | - | 320 |  |  |  |
| схем кабелей, км | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 220 |  |  |  |
| паспортов кабелей, км | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 210 |  |  |  |
| паспортов кабельных вводов, шт. | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 |  |  |  |
| паспортов воздушных линий, км | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 |  |  |  |
| паспортов распределительных шкафов, шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |  | Подгруппа № 1 |  |
| адресных листов распределительных коробок | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 |  |  |  |
| листов нагрузки распределительных коробок | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 |  |  |  |
| листов нагрузки кабелей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6206 |  |  |

Примечание. При определении трудоемкости работ рабочее время распределяется следующим образом:

50% — плановая работа;

30% - текущая внеплановая работа;

20% — работа по приемке новых сооружений в эксплуатацию.

Трудоемкость работ взята по данным Московской ГТС.	Начальник группы технического

учета Ивановской ГТС 	В.А. Петров

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

# ПРИМЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

НА СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА КОЛОДЦА СРЕДНЕГО ТИПА

# Ивановская ГТС

(наименование)	1978 г.

| Исполнители | Использованная аппаратура | Объем хронометража |
| --- | --- | --- |
| Инженер группы технического учета | Часы, секундомер | 20 паспортов |
| П.Н.Новикова |  |  |
| Инженер-нормировщик |  |  |
| А.В.Петрова |  |  |

# ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПАСПОРТА КОЛОДЦА

| Наименование работ (операций) | Среднее время на один колодец, чел.-ч |
| --- | --- |
| Ознакомление с данными колодца на исполнительных уличных чертежах | 0,31 |
| Нанесение необходимых данных с исполнительного уличного чертежа в паспорт колодца | 0,27 |
| Вычерчивание плана колодца с развернутыми стенками | 0,31 |
| Вычерчивание прохождения кабелей на паспорте колодца с указанием номеров, марок, емкостей и диаметров жил | 0,61 |
| Итого | 1,5 |

Инженер-нормировщик	А.В.Петрова

Начальник лаборатории НОТ	К.П.Сидоров

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ, ЧЕРТЕЖЕЙ И СХЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА И ПАСПОРТИЗАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ

| Наименование формы | Номер формы | Наименование чертежа и схемы | Периодичность внесения изменений | ГТС, которая заполняет форму | Периодичность сверки с натурой (профилактики) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | План размещения оборудования кросса с указанием распайки линейного кабеля | По мере изменений в составе оборудования | Все ГТС | 1 раз в 5 лет |
|  |  | План размещения оборудования в компрессорной | То же | То же | То же |
|  |  | Эскиз прохождения кабелей в вводном блоке | ,, ,, | ГТС, имеющие шахты или приямки (для АТС до 10 000 номеров) | ,, ,, |
|  |  | Схема канализации на плане города | По мере изменений в составе сооружений | ГТС емкостью до 100 000 номеров | ,, ,, |
| Паспорт кабельной канализации | ТФ-3/1 | - | То же | ГТС, имеющие кабельную канализацию | 1 раз в 3 года |
|  |  | Исполнитель-ные уличные чертежи с изменениями, внесенными при строительстве в масштабе 1:500 | ,, ,, | То же | 1 раз в 10 лет |
| Паспорт распределительного шкафа | ТФ-3/2 | - | ,, ,, | ГТС, имеющие распределительные шкафы | 1 раз в 2 года |
| Адресный лист коробок | ТФ-3/2а | - | ,, ,, | ГТС емкостью 2000 и более номеров | 1 раз в 3 года |
| Журнал данных абонентских линий | ТФ-2/3а | - | „ ,, | ГТС емкостью до 299 номеров | То же |
| Лист нагрузки распределитель-ных коробок | ТФ-3/2б | - | По мере изменений в задействовании сооружений | ГТС емкостью 300 и более номеров | 1 раз в 2 года |
| Лист нагрузки магистрального (входящего) кабеля и исходящего кабеля связи | ТФ-3/2в | - | То же | ГТС, имеющие распределитель-ные шкафы | То же |
| Ведомость нагрузки распределитель-ных шкафов | ТФ-3/3 | - | 1 раз в год | ГТС емкостью 200 000 и более номеров | ,, ,, |
| Лист нагрузки кабеля межстанционной связи и прямых проводов | ТФ-3/4 | - | По мере изменений в задействовании сооружений | ГТС районированные | ,, ,, |
| Паспорт колодца для кабельной канализации с числом каналов от 12 до 24 | ТФ-3/5а | - | По мере изменений в составе сооружений | ГТС, имеющие кабельную канализацию | 1 раз в 3 года |
| Паспорт колодца или коробки для кабельной канализации до 12 каналов | ТФ-3/5в | - | То же | То же | То же |
|  |  | Схема магистральных кабелей, кабелей межшкафной связи и прямых проводов | ,, ,, | ГТС, имеющие подземную кабельную сеть | 1 раз в 2 года |
| Паспорт магистрального кабеля | ТФ-3/6 | Схема-эскиз магистрального кабеля | ,, ,, | Все ГТС | 1 раз в 3 года |
| Паспорт распределитель-ного подземного кабеля | ТФ-3/7 | - | ,, ,, | ГТС, имеющие подземные распределитель-ные кабели | То же |
| Паспорт кабельного ввода | ТФ-3/9 | - | ,, ,, | ГТС, имеющие кабельные вводы | ,, ,, |
|  |  | Схема кабельной сети шкафного района | ,, ,, | Вес ГТС | ,, ,, |
| Паспорт воздушной стоечной линии | ТФ-3/10 | Схема воздушной стоечной линии района, обслуживаемо-го данной стойкой | ,, ,, | ГТС, имеющие воздушные стоечные линии | 1 раз в год |
| Карточка кабельных сооружений в домах № | ТФ-3/11 | - | ,, ,, | ГТС Москвы, Ленинграда и столиц союзных республик | 1 раз в 3 года |
| Инвентарная справка на изменения в линейных сооружениях | ТФ-3/12 | - | После производства работ | ГТС емкостью 2000 и более номеров | - |
| Журнал регистрации изменений линейных сооружений | ТФ-3/12а | - | То же | ГТС емкостью от 500 до 1999 номеров | - |
| Журнал регистрации инвентарных справок | ТФ-3/12б | - | ,, ,, | ГТС емкостью 2000 и более номеров | - |
| Линейный паспорт: заглавный лист сведения о столбовом хозяйстве линии связи | Л 1 | Общая схема стоечно-столбовой линии на плане местности | По мере изменений в составе сооружений | ГТС, имеющие столбовые линии | 1 раз в год |
| сведения о проводах ГТС | ТФ-3/14 | Профили кабельных и угловых столбов |  | - | - |
| итоговая карточка составных частей линейных сооружений | 4 | - | 1 раз в год | - | - |
| Паспорт оборудования | ТФ-3/16а ТФ-3/16б | - | То же | Все ГТС соответственно системам станции | - |
| Паспорт оборудования ведомственной телефонной станции | ТФ-5/34 | - | По мере изменений в составе станционного оборудования | Ведомственные телефонные станции | - |

Примечания: 1. Формы ТФ-3/2, ТФ-3/2а, ТФ-3/2б и ТФ-3/2в брошюруются в общую книгу.

2 Форма ТФ-3/4 брошюруется по номеру кабеля межстанционной связи.

3. Формы ТФ-3/5a и ТФ-3/5в склеиваются в порядке расположения колодцев по улицам.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4

# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ

НА ГОРОДСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЯХ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ

# Окончание табл. П4.1

# Таблица П4.2

Размеры основных условных графических обозначений

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Станция телефонная |  |
| 2. Шкаф кабельный распределительный |  |
| 3. Устройство смотровое |  |
| 4. Ящик кабельный телефонный |  |
| 5. Электродренаж |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5

# ЖУРНАЛ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

| № п/п | Дата | Наименование заказчика и проектной организации, номера телефонов | Проектируемый объект с указанием адреса | Фамилия проектировщика | Условия согласо-вания | Фамилия лица, согласовавшего проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# СОДЕРЖАНИЕ

# Предисловие

- Общие положения

- Техническое оснащение групп технического учета

- Планирование, учет и контроль выполненных работ

- Предъявление и приемка документации на построенные линейные сооружения

- Порядок внесения изменений в формы технического учета

- План размещения оборудования в кроссе, компрессорной и эскиз прохождения кабелей во вводном блоке кабельной канализации шахты

- Исполнительный уличный чертеж на прокладку кабельной канализации и бронированного кабеля

8.	Паспорт кабельной канализации

9.	Схема кабельной канализации

- Объединенный уличный чертеж кабельной канализации

- Счет каналов и определение направления кабельной канализации

- Паспорта колодцев

- Нумерация линейных сооружений

- Учет загрузки линейных сооружений городских телефонных сетей

15.	Ведомость нагрузки шкафов по магистральной и распределительной сетям

- Карточка "Кабельные сооружения в домах №"

- Предоставление свободных исправных пар для замены поврежденных и их учет

18.	Паспорт магистрального кабеля (кабеля межстанционной связи)

- Схема магистральных и межстанционных кабельных сетей

- Журналы магистральных кабелей, кабелей межстанционной связи и прямых проводов

- Паспорт распределительных подземных кабелей

- Схема кабельной сети шкафного района

23.	Определение пределов обслуживания распределительными коробками

- Размер надбавок на подземные кабели

- Паспорт кабельного ввода

- Паспорт воздушной стоечной линии

- Линейный паспорт

- Согласование проектов

- Бронирование телефонных сооружений городских телефонных сетей

- Паспорта оборудования городских телефонных сетей

- Паспорт оборудования ведомственной телефонной станции

Приложение 1.	Примерный план работ на 1979 г. группы технического учета

# Приложение 2.	Примерная технологическая карта на составление паспорта колодца среднего типа

Приложение 3.	Перечень форм, чертежей и схем технического учета и паспортизации линейных сооружений городских телефонных сетей

Приложение 4.	Условные обозначения линейных сооружений и устройств на городских телефонных сетях Министерства связи

Приложение 5.	Журнал согласования проектов на телефонизацию