# Государственный стандарт СССР ГОСТ 21.406-88
"Система проектной документации для строительства. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 27 мая 1988 г. N 94)

# System of Design Documents for Construction. Wire communication facilities. Graphical Symbols in Diagrams and Layouts

Дата введения 1 июля 1989 г.

Взамен ГОСТ 2.753-79

Настоящий стандарт устанавливает обозначения условные графические проводных средств, связи, а также сетей проводного вещания на схемах и планах сооружений и устройств.

1. Обозначения условные графические, установленные настоящим стандартом для вторичных сетей связи (например: телефонной, телеграфной, передачи данных), допускается использовать и при проектировании сооружений средств радиосвязи.

2. Совместное применение на схемах и планах основных и упрощенных обозначений не допускается.

3. Размеры условных обозначений не регламентируются и выбираются в зависимости от насыщенности схем и масштабов планов с учетом обеспечения четкости изображений.

4. Около обозначений, для которых в таблицах отсутствуют дополнительные требования, на схемах и планах, при необходимости, указывают: тип станции, аппаратуры и устройства; их емкость, порядковую нумерацию и другие параметры.

5. Для оконечных станций систем передачи условные обозначения даны на отдельные виды (элементы) аппаратуры, входящие в комплекс оконечных станций.

Конкретные примеры применения условных обозначений элементов оконечных и транзитных станций различных систем передачи на схемах организации связи приведены в приложении 1.

Примеры применения условных обозначений оконечных и промежуточных пунктов линии передачи (ЛП) с аппаратурой систем передачи синхронной цифровой иерархии (СП СЦИ) на схемах организации связи приведены в приложении 1а.

(Измененная редакция, Изм. N 1)

6. Алфавитный указатель условных обозначений, устанавливаемых стандартом, приведен в приложении 2.

7. Обозначения условные узлов и станций первичной сети, пунктов линии передачи и объединенных узлов и станций приведены в табл.1.

8. Обозначения условные оконечных станций систем передачи и аппаратуры оконечных станций систем передачи приведены в табл.2.

9. Обозначения условные аппаратуры оконечных и промежуточных (усилительных и регенерационных) станции линейного тракта систем передачи приведены в табл.3.

10. Обозначения условные каналов передачи первичных сетей, аппаратуры вещания и вспомогательных устройств первичной сети связи приведены в табл.4.

11. Обозначения условные узлов, станций, подстанций и устройств вторичной телефонной сети приведены в табл.5.

12. Обозначения условные узлов, станций, устройств вторичных сетей телеграфной, факсимильной и передачи данных приведены в табл.6.

13. Обозначения условные станций и устройств сетей проводного и звукового вещания приведены в табл.7.

14. Обозначения условные для направляющих сред (кабельных, воздушных) линий передачи и сетей проводного вещания приведены в табл.8.

15. Прочие условные обозначения, используемые на схемах и планах сооружений связи, приведены в табл.9.

16. (Дополнение. Изм. N 1). Условные обозначения оконечных и промежуточных пунктов ЛП с аппаратурой СП СЦИ состоят из графического условного обозначения и буквенно-цифрового обозначения элементов аппаратуры, а также номеров цифровых трактов.

Размер шрифта буквенно-цифрового обозначения аппаратуры и ее элементов должен быть на один-два номера больше, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже, а также номеров цифровых трактов.

Условные обозначения пунктов ЛП с аппаратурой СП СЦИ приведены в табл.10.

Приложение 1

Справочное

Приложение 1a

Справочное

# Примеры применения условных обозначений оконечных и промежуточных пунктов ЛП с аппаратурой СП СЦИ на схемах организации связи

1. Система передачи 155 Мбит/с

SMS-150T*            SMS-150R               SMS-150T

──────────────────────────────

* Около условного обозначения указывают тип аппаратуры

2. Система передачи 622 Мбит/с

SMS-150A             SMS-600W                SMS-600W

3. Система передачи 2,5 Гбит/с

Приложение 2

Справочное

# Алфавитный указатель условных обозначений

──────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────

Наименование               │ Номер │  Порядковый

│таблицы│номер в таблице

──────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────

Автотрансформатор согласовывающий (АТ)  │   8   │      51

Аппарат телеграфный                     │   6   │      17

Аппарат телеграфный с магнитной         │   6   │      20

приставкой                                │       │

Аппарат факсимильный                    │   6   │      18

Аппараты телефонные                     │   5   │       4

Аппаратура двусторонней групповой       │   4   │       9

междугородной телефонной связи            │       │

Аппаратная звукового или телевизионного │   7   │      14

вещания                                   │       │

Аппаратура контрольно-измерительная     │   6   │      13

Аппаратура образования дискретных       │   6   │       4

каналов магистральных и внутризоновых     │       │

связей                                    │       │

Аппаратура образования дискретных       │   6   │       5

каналов местных телеграфных связей        │       │

Аппаратура образования канала звукового │   4   │       8

вещания                                   │       │

Аппаратура оконечная линейного тракта   │   3   │       1

(ОПЛТ)                                    │       │

Аппаратура передачи данных              │   6   │      21

Аппаратура преобразования и временного  │   2   │       2

группообразования                         │       │

Аппаратура служебной связи              │   4   │       6

Аппаратура сопряжения                   │   2   │       3

Аппаратура телемеханики                 │   4   │       7

Аппаратура транзита групповых трактов   │   2   │       4

Блок-станция (БС)                       │   7   │       4

Бокс кабельный                          │   8   │       6

Вставка кабельная и ввод на воздушных   │   8   │      56

линиях                                    │       │

Вывод кабеля, защищаемого металлическим │   8   │      19

угольником (трубой), на стену здания      │       │

Выделение и введение в ОУП групповых    │   3   │       4

трактов                                   │       │

Граница района трансформаторной         │   9   │      11

подстанции (ТП), блок-станции (БС),       │       │

усилительной станции (УС), хозяйства      │       │

(совхоза, колхоза)                        │       │

Громкоговоритель                        │   7   │      12

Желоб воздушный для прокладки кабелей   │   9   │       7

Желоб подпольный                        │   9   │       4

Заземление                              │   8   │      20

Знак створный на речных переходах       │   8   │      18

Интерфейсы                              │  10   │       1

Кабель демонтируемый                    │   8   │       2

Кабель электродренажа                   │   8   │       3

Канал телеграфный (ТГ)                  │   6   │      26

Канал тональной частоты (ТЧ)            │   4   │       1

Канал тональной частоты или групповой   │   4   │       2

тракт резервный                           │       │

Каналы кабельной канализации            │   8   │       5

Каналы скрытых проводок                 │   9   │       8

Канализация связи кабельная             │   8   │       4

Катушка                                 │   8   │      50

Катушка пупиновская на опоре            │   8   │      52

Колодец кабельный                       │   8   │       7

Колодец кабельной канализации           │   8   │       8

переустраиваемый                          │       │

Колодец кабельной канализации на        │   8   │       9

геодезической подоснове                   │       │

Колодец кабельной канализации на        │   8   │      10

поперечном и продольном профиле           │       │

Колонка звуковая                        │   7   │      13

Коммутатор низовой связи станции прямых │   6   │       9

соединений                                │       │

Коммутатор станции прямых соединений    │   6   │      10

схемный                                   │       │

Коммутатор телеграфный особой           │   6   │      11

корреспонденции                           │       │

Коммутаторы телефонные                  │   5   │       4

Комплекс аппаратно-программный          │   6   │      14

"Телеграф"                                │       │

Комплекс управляющий вычислительный     │   4   │      10

Комплекты реле соединительных линий     │   5   │       7

Концентратор каналов ПД                 │   6   │      25

Концентратор телеграфной связи          │   6   │      12

Коробка абонентская                     │   8   │      12

Коробка подпольная                      │   9   │       5

Коробка универсальная сети проводного   │   7   │      10

вещания                                   │       │

Линия воздушная столбовая               │   8   │      23

Линия кабельная связи                   │   8   │       1

Линия передачи соединительная ГТС и СТС │   8   │      57

Линия сети проводного вещания на        │   8   │      26

электроопорах                             │       │

Линия стоечная городских телефонных     │   8   │      25

сетей и сетей проводного вещания          │       │

Муфта кабельная (для линий связи)       │   8   │      21

Оборудование станционное на планах      │   9   │       2

расположения                              │       │

Опора для болотистых грунтов            │   8   │      41

Опора кабельная с кабельным шкафом или  │   8   │      46

ящиком                                    │       │

Опора мачтовая                          │   8   │      47

Опора, оборудованная двойными траверсами│   8   │      42

Опора П-образная                        │   8   │      45

Опора полуанкерная                      │   8   │      44

Опора сдвоенная                         │   8   │      40

Опора с молниеотводом                   │   8   │      48

Опора с разрядником                     │   8   │      49

Опоры столбовые                         │   8   │      30

Опора угловая, укрепленная оттяжкой     │   8   │      33

Опора угловая, укрепленная подпорой и   │   8   │      34

оттяжкой                                  │       │

Опора угловая, укрепленная подпорой с   │   8   │      31

левой стороны по ходу нумерации опор      │       │

Опора угловая, укрепленная подпорой с   │   8   │      32

правой стороны по ходу нумерации опор     │       │

Опора, укрепленная двумя деревянными    │   8   │      36

приставками                               │       │

Опора, укрепленная двумя железобетонными│   8   │      38

или рельсовыми приставками                │       │

Опора, укрепленная контрольной оттяжкой │   8   │      39

Опора, укрепленная одной деревянной     │   8   │      35

приставкой                                │       │

Опора, укрепленная одной железобетонной │   8   │      37

или рельсовой приставкой                  │       │

Опора, установленная в ряже             │   8   │      43

Отверстие для прохода кабелей           │   9   │       6

Отверстие в ОУП групповых трактов с     │   3   │       5

потерей спектра                           │       │

Переключение каналов ТЧ, ТТ             │   9   │       9

Переход кабельный подводный             │   8   │      54

Переход мачтовый                        │   8   │      55

Питание дистанционное (ДП)              │   9   │      10

Подстанция трансформаторная (ТП)        │   7   │       7

Подстанция трансформаторная однолучевого│   7   │       8

питания (ТПО)                             │       │

Предприятия (сооружения) эксплуатацион- │   9   │       1

ные сетей связи                           │       │

Прибор вызывной                         │   6   │      19

Провод защитный                         │   8   │      14

Профили опор воздушных линий передачи и │   8   │      24

сети проводного вещания                   │       │

Пульт контрольно-измерительный          │   6   │       8

Пункт абонентский (АП) сети АТ          │   6   │      16

Пункт абонентский сети ПД               │   6   │      22

Пункт контрольно-измерительный (КИП)    │   8   │      16

Пункт оконечный ЛП с аппаратурой        │  10   │       2

СП СЦИ                                    │       │

Пункт промежуточный ЛП с аппаратурой    │  10   │       3

СП СЦИ                                    │       │

Пункт оконечный (ОП) передачи (ПРД) или │   6   │      27

приема (ПРМ) газетных полос по каналам    │       │

связи                                     │       │

Пункт оконечный телеграфной сети общего │   6   │      15

пользования                               │       │

Пункт переприема каналов звукового      │   7   │      15

вещания (ЗВ) или телевизионного вещания   │       │

(ТВ)                                      │       │

Пункт телефонный переговорный (ПП)      │   5   │       6

Переход кабельный подводный             │   8   │      54

Переход мачтовый                        │   8   │      55

Питание дистанционное (ДП)              │   9   │      10

Подстанция трансформаторная (ТП)        │   7   │       7

Подстанция трансформаторная однолучевого│   7   │       8

питания (ТПО)                             │       │

Предприятия (сооружения) эксплуатацион- │   9   │       1

ные сетей связи                           │       │

Прибор вызывной                         │   6   │      19

Провод защитный                         │   8   │      14

Профили опор воздушных линий передачи и │   8   │      24

сети проводного вещания                   │       │

Пульт контрольно-измерительный          │   6   │       8

Пункт абонентский (АП) сети АТ          │   6   │      16

Пункт абонентский сети ПД               │   6   │      22

Пункт контрольно-измерительный (КИП)    │   8   │      16

Пункт оконечный (ОП) передачи (ПРД) или │   6   │      27

приема (ПРМ) газетных полос по каналам    │       │

связи                                     │       │

Пункт оконечный телеграфной сети общего │   6   │      15

пользования                               │       │

Пункт переприема каналов звукового веща-│   7   │      15

ния (ЗВ) или телевизионного вещания (ТВ)  │       │

Пункт телефонный переговорный (ПП)      │   5   │       6

Пункт транзита каналов звукового вещания│   7   │      16

(ЗВ) или телевизионного вещания (ТВ)      │       │

Пункты на первичной сети                │   1   │       4

Радиорозетка                            │   7   │      11

Рамка штифтовая на схемах подключения   │   9   │       3

Розетка телефонная                      │   5   │       5

Станция оконечная междугородная (ОМС)   │   1   │       3

объединенная                              │       │

Станция опорная усилительная (ОУС)      │   7   │       3

Станция передвижная усилительная        │   1   │       5

Станция ПВ централизованной сети        │   7   │       6

проводного вещания                        │       │

Станция промежуточная регенерационная   │   3   │       3

Станция промежуточная усилительная      │   3   │       2

Станция сетевая                         │   1   │       2

Станция системы передачи оконечная (СП) │   2   │       1

Станция телефонная                      │   5   │       2

Станция усилительная (УС)               │   7   │       5

Станция усилительная проводного вещания │   7   │       2

Станция центральная (ЦСПВ)              │   7   │       1

Стойка коммутационных устройств         │   6   │       7

Стойка телефонная                       │   8   │      28

Столбик замерный                        │   8   │      17

Ступень искания для функциональных схем │   5   │       3

станций и узлов                           │       │

Таксофоны телефонные                    │   5   │       4

Термодатчик грунтовый АРУ               │   8   │      15

Трансформатор абонентский или фидерный  │   7   │       9

Узел телеграфный коммутации 1-го класса │   6   │       1

Узел телеграфный коммутации 2-го класса │   6   │       2

Узел телеграфный коммутации 3-го класса │   6   │       3

Узел телефонный автоматической          │   5   │       1

коммутации                                │       │

Узлы ЕАСС сетевые                       │   1   │       1

Усилитель тональной частоты             │   4   │       5

Устройство защиты от ошибок             │   6   │      23

Устройство управления релейное или      │   5   │       8

электронное                               │       │

Устройства сопряжения каналов ПД и ЭВМ  │   6   │      24

Устройства электрозащиты                │   8   │      22

Устройства переходные                   │   6   │       6

Фидер магистральный на схемах сети      │   8   │      27

проводного вещания                        │       │

Цепь фантомная двухпроводная            │   4   │       3

Цепь физическая                         │   4   │       4

Шкаф кабельный распределительный        │   8   │      11

Штыри на крыше                          │   8   │      29

Щит переключений промежуточный (ПЩ)     │   5   │       9

Ящик кабельный телефонный               │   8   │      13

Ящик пупиновский                        │   8   │      53

Приложение 2. (Измененная редакция, Изм. N 1.)