Утвержден

Постановлением

Госстандарта России

от 22 января 2004 г. N 30-ст

Дата введения -

1 января 2005 года

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВЕЩАТЕЛЬНОЕ ЦИФРОВОЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

DIGITAL BROADCAST TELEVISION. TERMS AND DEFINITIONS

ГОСТ Р 52210-2004

Предисловие

1. Разработан Открытым акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт телевидения и радиовещания" (ОАО ВНИИТР).

Внесен Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 22 января 2004 г. N 30-ст.

3. Введен впервые.

Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области цифрового вещательного телевидения.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометой "Ндп".

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два (три) термина, имеющие общие терминоэлементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском языке.

КонсультантПлюс: примечание.

В электронной версии документа термины, набранные полужирным шрифтом, выделены большими буквами, а термины-синонимы - взяты в треугольные скобки.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, - светлым, а синонимы - курсивом.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области цифрового вещательного телевидения.

Термины и определения, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы по цифровому вещательному телевидению, входящих в сферу разработки по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 21879-88. Телевидение вещательное. Термины и определения.

ГОСТ 22670-77. Сеть связи цифровая интегральная. Термины и определения.

3. Термины и определения

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ЦИФРОВОГО ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

1. ЦИФРОВОЕ ВЕЩАТЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ:           digital broadcast

вещательное телевидение, в котором используют  television

технические средства для формирования,

передачи и приема цифровых телевизионных

сигналов

2. ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ; ЦТВ:        digital television

составляющая цифрового вещательного            broadcasting;

телевидения, предназначенная для передачи      digital TV

телевизионных программ и служебной информации  broadcasting

потребителю

Примечание. Под служебной информацией

понимают метаданные, данные потребителя и т.д.

3. СПУТНИКОВОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ          satellite digital

ВЕЩАНИЕ; спутниковое ЦТВ: цифровое             television

телевизионное вещание, осуществляемое через    broadcasting;

телевизионные ретрансляторы, размещаемые на    satellite digital

спутниках связи и космических станциях         TV broadcasting

4. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ СПУТНИКОВОЕ ЦИФРОВОЕ       direct satellite

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ;                         digital television

непосредственное спутниковое ЦТВ: (Ндп.        broadcasting;

<Прямое СЦТВ>): спутниковое цифровое           direct satellite

телевизионное вещание, предназначенное для     digital TV

непосредственного приема потребителями         broadcasting

телевизионных программ на цифровые

телевизоры, оснащенные спутниковыми антеннами

5. ЭФИРНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ;     terrestrial

эфирное ЦТВ: цифровое телевизионное вещание,   digital television

осуществляемое с использованием наземных       broadcasting;

телевизионных передающих станций               terrestrial

digital TV

broadcasting

6. КАБЕЛЬНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ;   cable digital

кабельное ЦТВ: цифровое телевизионное          television

вещание, осуществляемое с использованием       broadcasting;

кабельных сетей                                cable digital TV

broadcasting

7. СОТОВОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ;     cellular digital

сотовое ЦТВ: цифровое телевизионное вещание,   television

осуществляемое с использованием базовых        broadcasting;

станций, расположенных на обслуживаемой        cellular digital

территории, для образования сотовой структуры  TV broadcasting

доступа телевизионных программ и служебной

информации потребителю

Примечание. Существуют многоканальная

(MMDS) и локальная (LMDS) многоточечные

распределительные системы сотового цифрового

телевизионного вещания.

8. ИНТЕРАКТИВНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ        interactive

ВЕЩАНИЕ; интерактивное ЦТВ: цифровое           digital television

телевизионное вещание, осуществляемое с        broadcasting;

использованием обратной связи от потребителя   interactive

информации к ее поставщику                     digital TV

broadcasting

9. ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ: цифровое    internet

телевизионное вещание, в котором используют    broadcasting

глобальную телекоммуникационную сеть Интернет

для доставки телевизионных и мультимедийных

программ

10. МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ;      multimedia

мультимедийное ТВ: цифровое телевизионное      television

вещание, в котором, помимо передачи            broadcasting;

телевизионных программ, предусмотрена          multimedia TV

передача информации, характерной для           broadcasting

компьютерных технологий

Примечание. Под компьютерной технологией

понимают комплексное представление информа-

ции с использованием текста, графики,

изображения, анимации и звука.

11. ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ТЕЛЕВИЗИОННОЙ         user data

ИНФОРМАЦИИ): данные, передаваемые по

цифровому тракту вещательного телевидения

вместе с видеоинформацией, звуковой и

сервисной информацией и не зависящие от

передаваемых телевизионных программ

12. МОДУЛЬ ВЕЩАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:              broadcast program

телевизионная программа совместно с            module

метаданными и данными пользователя

телевизионной информации, подготовленная к

выпуску

13. МОДУЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРОГРАММЫ:           multimedia program

телевизионная программа, содержащая            module

образовательные, телематические, интернет-

совместимые, медиаметрические и

телемедицинские данные, подготовленная к

выпуску

14. ФРАГМЕНТ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ: часть    event

телевизионной программы с общим содержанием

15. ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ ВЕЩАТЕЛЬНОГО             bouqet

ТЕЛЕВИДЕНИЯ: совокупность фрагментов

телевизионной программы

16. МУЛЬТИПЛЕКС (ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ):     multiplex

набор из нескольких программных пакетов

вещательного телевидения

17. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗБЫТОЧНОСТЬ              spatial redundancy

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ:

избыточность, определяемая высокой

корреляцией между соседними элементами

телевизионного изображения в пределах одного

кадра или поля

18. ВРЕМЕННАЯ ИЗБЫТОЧНОСТЬ ТЕЛЕВИЗИОННОГО      temporal

ИЗОБРАЖЕНИЯ: избыточность, определяемая        redundancy

высокой корреляцией между соседними кадрами

или полями телевизионного изображения

19. ПСИХОВИЗУАЛЬНАЯ ИЗБЫТОЧНОСТЬ               psychovisual

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ:                    redundancy

избыточность, определяемая неспособностью

глаза различать мелкие детали и цветовые

переходы телевизионного изображения

20. ГЛОБАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ (СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО       global model of a

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ):                       digital

модель, созданная Международным союзом         broadcasting

электросвязи совместно с Международной         system; global

организацией по стандартизации и               model

предусматривающая использование цифрового

телевизионного вещания для массового

многоцелевого информационного обслуживания

потребителей

СТАНДАРТЫ И СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО ВЕЩАТЕЛЬНОГО

ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21. СТАНДАРТ ЦИФРОВОГО ВЕЩАТЕЛЬНОГО            digital broadcast

ТЕЛЕВИДЕНИЯ: совокупность требований к         television

техническим параметрам и характеристикам,      standard; digital

определяющим систему цифрового вещательного    broadcast TV

телевидения                                    standard

22. СТАНДАРТ JPEG: набор правил                JPEG

внутрикадрового сжатия цифровых пакетов,

несущих информацию о телевизионном

изображении

23. СТАНДАРТ JPEG ДЛЯ ДВИЖУЩИХСЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ:  motion JPEG; MJPEG

модифицированный стандарт JPEG,

оптимизированный для сжатия цифровых пакетов,

несущих информацию о движущемся телевизионном

изображении

24. СТАНДАРТ JPEG-2000: стандарт JPEG,         JPEG-2000

предусматривающий использование дискретного

вейвлет-преобразования

25. СТАНДАРТ MPEG-2: система кодирования, в    MPEG-2

которой описаны способы мультиплексирования

набора сжатых цифровых телевизионных

видеосигналов, звуковых сигналов и данных

пользователя телевизионной информации в

поток, предназначенных для передачи цифровых

пакетов

26. ПРОФИЛЬ MPEG-2: набор правил сжатия        MPEG-2 profile

цифрового потока по стандарту MPEG-2,

составляющих определенную систему кодирования

Примечание. Различают простой, основной,

два масштабируемых, высокий и профессиональ-

ный профили.

27. УРОВЕНЬ MPEG-2: набор ограничений,         MPEG-2 level

накладываемых на параметры сигнала

телевизионного изображения и соответствующего

ему передаваемого потока цифровых данных в

пределах конкретного профиля MPEG-2

Примечание. Различают низкий, основной и

два высоких уровня.

28. СТАНДАРТ 24П: совокупность требований к    24P; HDTV standard

техническим параметрам и характеристикам       for production and

телевидения высокой четкости с параметрами:    international

форматом 16:9, 1080 активными строками в       program exchange

кадре и 1920 элементами изображения в

активной части строки

29. СИСТЕМА ЦИФРОВОГО ВЕЩАТЕЛЬНОГО             digital broadcast

ТЕЛЕВИДЕНИЯ: совокупность технических средств  television system;

и соответствующих технических параметров и     digital broadcast

характеристик цифрового вещательного           TV system

телевидения, определяющая способы

формирования, передачи и приема информации о

телевизионном изображении, звуке и служебной

информации

30. СИСТЕМА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ:  digital video

система, предназначенная для доставки          broadcasting;

телевизионных программ цифрового вещательного  DVB

телевидения потребителю

31. СИСТЕМА СПУТНИКОВОГО (ЦИФРОВОГО            digital video

ТЕЛЕВИЗИОННОГО) ВЕЩАНИЯ:                       broadcasting -

система цифрового телевизионного вещания,      satellite;

предназначенная для доставки телевизионных     DVB-S

программ непосредственно на цифровые

телевизоры, а также на цифровые телевизоры,

подключенные к системам со спутниковыми

коллективными телевизионными антеннами

Примечание. В данной системе используют

квадратурную фазовую манипуляцию несущей

радиосигнала цифровым телевизионным сигналом.

32. СИСТЕМА ЭФИРНОГО (ЦИФРОВОГО                digital video

ТЕЛЕВИЗИОННОГО) ВЕЩАНИЯ: система цифрового     broadcasting -

телевизионного вещания, предназначенная для    terrestrial;

доставки телевизионных программ потребителю    DVB-T

по радиоканалам с использованием наземных

передающих центров и предусматривающая

кодирование видеосигналов, звуковых сигналов

и дополнительных данных, а также

мультиплексирование и формирование пакетов в

транспортный поток в соответствии с

требованиями стандарта MPEG-2

Примечание. В данной системе используют

объединение ортогональных кодированных

несущих радиосигнала.

33. СИСТЕМА КАБЕЛЬНОГО (ЦИФРОВОГО              digital video

ТЕЛЕВИЗИОННОГО) ВЕЩАНИЯ: система цифрового     broadcasting -

телевизионного вещания, предназначенная для    cable;

доставки телевизионных программ потребителю    DVB-C

по кабельной сети

Примечания. 1. Входными сигналами системы

являются транспортные потоки в соответствии

с требованиями стандарта MPEG-2.

2. В данной системе используют квадратур-

ную амплитудную модуляцию несущей радиосигнала.

34. СИСТЕМА СОТОВОГО (ЦИФРОВОГО                digital video

ТЕЛЕВИЗИОННОГО) ВЕЩАНИЯ: система цифрового     broadcasting -

телевизионного вещания, предназначенная для    cellular

доставки телевизионных программ потребителю с

использованием базовых станций

Примечание. Существуют многоканальная

(MMDS) и локальная (LMDS) многоточечные

распределительные системы сотового цифрово-

го телевизионного вещания.

35. СИСТЕМА С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ К          conditional access

ПРОГРАММАМ ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ; СОД к     system

программам вещательного телевидения: система

цифрового телевизионного вещания,

обеспечивающая ограничение доступа к

программам вещательного телевидения и

дополнительной информации, входящим в состав

мультиплекса, но распространяемым по подписке

ЦИФРОВЫЕ СИГНАЛЫ И ПОТОКИ, ИХ ФОРМИРОВАНИЕ И

ОБРАБОТКА

36. ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СИГНАЛ; ЦТС:        digital television

телевизионный сигнал, в процессе формирования  signal; digital TV

которого непрерывные во времени телевизионный  signal

видеосигнал и звуковой сигнал преобразуются

путем дискредитации, квантования и

последующего кодирования в дискретные

37. ПОТОК ДАННЫХ (ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО     digital data

СИГНАЛА): последовательность битов,            stream

составляющих цифровой телевизионный сигнал,

передаваемая с заданной скоростью по

электромагнитным системам

38. ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ПОТОК ВИДЕОДАННЫХ             elementary stream;

(ЗВУКОДАННЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ) (ЦИФРОВОГО   ES

ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ): последовательность

битов видеоданных (звукоданных, специальных

данных) цифрового вещательного телевидения

39. ПРОГРАММНЫЙ ПОТОК ДАННЫХ (ЦИФРОВОГО        program stream;

ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ): поток данных,       PS

образованный путем мультиплексирования

элементарных потоков видеоданных и

звукоданных цифрового вещательного

телевидения, имеющих одну общую тактовую

частоту, и сформированный из программных

пакетов вещательного телевидения переменной

длины

40. ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТОК ДАННЫХ (ЦИФРОВОГО       transport stream;

ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ): набор из            TS

нескольких программных потоков данных

цифрового вещательного телевидения,

сформированный из программных пакетов

постоянной длины с коррекцией ошибок и

независимым тактированием от своих источников

синхронизации

41. СЖАТИЕ (ПОТОКА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО    compression

ИЗОБРАЖЕНИЯ) (Ндп. <компрессия>): сокращение

объема передаваемой цифровой телевизионной

информации за счет учета корреляционных и

статистических связей между элементами и

фрагментами телевизионного изображения

Примечание. Степень сжатия определяется

коэффициентом сжатия.

42. ОДНОМЕРНОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО     one-dimensional

ВИДЕОСИГНАЛА: формирование искомого значения   prediction; 1-D

текущего отсчета цифрового телевизионного      prediction

видеосигнала на основе значений одного или

нескольких соседних отсчетов, взятых из той

же, что и текущий отсчет, строки

телевизионного изображения

43. ДВУМЕРНОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО      two-dimensional

ВИДЕОСИГНАЛА: формирование искомого значения   prediction; 2-D

текущего отсчета или группы текущих отсчетов   prediction

цифрового телевизионного видеосигнала на

основе значений ряда соседних отсчетов,

взятых из текущей и соседних строк того же,

что и текущий отсчет, поля или кадра

телевизионного изображения

44. ТРЕХМЕРНОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО     three-dimensional

ВИДЕОСИГНАЛА: формирование искомого значения   prediction; 3-D

текущего отсчета или группы текущих отсчетов   prediction

цифрового телевизионного видеосигнала на

основе значений ряда соседних отсчетов,

взятых как из текущей и соседних строк того

же, что и текущий отсчет, поля или кадра

телевизионного изображения, так и из соседних

полей или кадров телевизионного изображения

45. ОШИБКА ПРЕДСКАЗАНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ТЕКУЩЕГО      prediction error

ОТСЧЕТА ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВИДЕОСИГНАЛА: разность

истинного и предсказанного значений текущего

отсчета цифрового телевизионного видеосигнала

46. ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ:   interpolation

восстановление искаженного или потерянного

телевизионного изображения или фрагментов

цифрового телевизионного изображения,

основанное на использовании пространственной

и временной корреляции между элементами

изображения соседних кадров или полей

47. ЭНТРОПИЙНОЕ КОДИРОВАНИЕ (ТЕЛЕВИЗИОННОЙ     entropy coding;

ИНФОРМАЦИИ) (Ндп. <кодирование с переменной    variable-length

длиной слова>): кодирование телевизионной      coding; VLC;

информации, позволяющее уменьшить ее объем     entropy encoding

без необратимых потерь за счет использования

статистических свойств цифрового

телевизионного видеосигнала

48. ВНУТРИКАДРОВОЕ КОДИРОВАНИЕ (ПОТОКА ДАННЫХ  intra-frame coding;

ЦИФРОВОГО ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ): сжатие    intra-coding;

потока данных цифрового телевизионного         intra-frame

сигнала, основанное на использовании           encoding

пространственной корреляции между соседними

отсчетами телевизионного изображения одного

кадра

49. МЕЖКАДРОВОЕ КОДИРОВАНИЕ (ПОТОКА ДАННЫХ     inter-frame

ЦИФРОВОГО ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ): сжатие    coding; inter-

потока данных цифрового телевизионного         coding; inter-

сигнала, основанное на использовании           frame encoding

пространственной и временной корреляции между

отсчетами телевизионного изображения двух и

более соседних кадров

50. ГИБРИДНОЕ КОДИРОВАНИЕ (ПОТОКА ДАННЫХ       hybrid coding;

ЦИФРОВОГО ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ): сжатие    hybrid encoding

потока данных цифрового телевизионного

сигнала, сочетающее в себе внутрикадровое и

межкадровое кодирования потока данных

цифрового вещательного телевидения, для

обработки подвижных телевизионных изображений

51. ДИСКРЕТНОЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ          discrete wavelet

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВИДЕОСИГНАЛА:                   transformation;

спектральное преобразование                    DWT

телевизионного видеосигнала с помощью

вейвлет-процесса, связанного с обработкой

телевизионного изображения целиком,

достигаемое путем изъятия нулевых

коэффициентов в процессе преобразования и

кодирования

52. ДИСКРЕТНОЕ КОСИНУСНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ       discrete cosine

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВИДЕОСИГНАЛА; ДКП               transformation;

телевизионного видеосигнала: спектральное      DCT

преобразование телевизионного видеосигнала,

обеспечивающее формирование набора

коэффициентов для идентификации избыточности

потока цифровых данных в блоке отсчетов

телевизионного видеосигнала

53. КОМПЕНСАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ТЕЛЕВИЗИОННОМ       motion

ИЗОБРАЖЕНИИ: определение величины смещения     compensation

точки фрагмента телевизионного изображения в

текущем кадре по отношению к тем же точкам

фрагмента из предыдущего кадра и перемещение

их в соответствующие точки текущего кадра

54. ЗАГОЛОВОК МАКРОБЛОКА (СЛАЙСА, КАДРА)       header

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ: служебная

информация, добавляемая в начало макроблока

телевизионного изображения (слайса, кадра) и

содержащая данные, существенные для их

правильной интерпретации и маршрутизации

55. БЛОК ЭЛЕМЕНТОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО              block

ИЗОБРАЖЕНИЯ: совокупность минимальных

фрагментов телевизионного изображения,

предназначенная для дискретного косинусного

преобразования с энтропийным кодированием

телевизионного видеосигнала с целью

сокращения пространственной и энтропийной

избыточности

Примечание. При этом формируется матрица

коэффициентов - амплитуд базисных косинусо-

идальных функций разных частот.

56. МАКРОБЛОК ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ:      macroblock

объединенная вместе группа блоков элементов

телевизионного изображения, снабженная

заголовком

57. СЛАЙС ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ:          slice

последовательность макроблоков телевизионного

изображения

58. ПСЕВДОКАДР: кадр телевизионного            picture

изображения, кодированный одним из способов

цифрового сжатия MPEG-2, снабженный

заголовком и состоящий из группы слайсов,

составляющих активную область телевизионного

изображения

59. ПСЕВДОКАДР-ПОЛЕ: псевдокадр, макроблоки    field-picture

которого сформированы из строк одного поля

телевизионного изображения, кодируемых

независимо от строк другого поля

60. ПСЕВДОКАДР-КАДР: псевдокадр, макроблоки    frame-picture

которого сформированы из совмещенных строк

двух полей телевизионного изображения,

кодируемых совместно

61. I-ПСЕВДОКАДР: псевдокадр, формируемый при  I-picture; intra

внутрикадровом кодировании потока данных       picture

телевизионного изображения

62. Р-ПСЕВДОКАДР: псевдокадр, формируемый      P-picture;

способом предсказания с компенсацией движения  predictive picture

по предыдущим опорным кадрам или полям

телевизионного изображения

63. В-ПСЕВДОКАДР: псевдокадр, формируемый      B-picture;

способом предсказания с компенсацией движения  bidirectionally-

по предыдущим и/или последующим опорным        predictive picture

кадрам или полям телевизионного изображения

64. ГРУППА ПСЕВДОКАДРОВ: ряд взаимосвязанных   group of pictures;

I-, Р- и В-псевдокадров телевизионного         GOP

изображения

Примечание. Как правило, группа

начинается с I-псевдокадра, затем следуют

Р- и В-псевдокадры.

65. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПСЕВДОКАДРОВ:           sequence of

последовательность, состоящая из групп         pictures

псевдокадров, в которой содержится информация

о необходимых моментах времени декодирования

и отображения псевдокадров

Примечание. Последовательность

псевдокадров образует пакетированный поток

данных цифрового телевизионного сигнала.

66. РАНДОМИЗАЦИЯ ПАКЕТОВ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА  randomization

ДАННЫХ (ЦИФРОВОГО ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ):

операция, при которой пакеты транспортного

потока данных цифрового вещательного

телевидения подвергают скремблированию для

более равномерного распределения энергии

модулированного телевизионного сигнала в

полосе радиоканала и приближения к случайной

статистике переходов между битами данных

цифрового потока

67. СКРЫТАЯ МАРКИРОВКА ПОТОКА ДАННЫХ           watermarling

ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА: ввод в

поток данных цифрового телевизионного

сигнала, не обнаруживаемого без специального

ключа и нестираемого кода

Примечание. Данный код позволяет

подписчикам проверять оригинальность

материала и представляет средства для

транспортировки скрытой информации.

68. КВАДРАТУРНАЯ ФАЗОВАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ НЕСУЩЕЙ   quadrature phase

РАДИОСИГНАЛА ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ СИГНАЛОМ:  shift keying; QPSK

фазовая манипуляция несущей радиосигнала

вещательного телевидения, при которой каждое

значащее состояние модулирующего дискретного

цифрового телевизионного сигнала представлено

дискретным изменением фазы несущей

радиосигнала по отношению к фазе несущей

радиосигнала предшествующего элемента

цифрового телевизионного сигнала

69. ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРТОГОНАЛЬНЫХ КОДИРОВАННЫХ     coded orthogonal

НЕСУЩИХ РАДИОСИГНАЛА ВЕЩАТЕЛЬНОГО              frequency division

ТЕЛЕВИДЕНИЯ: формирование сложного цифрового   multiplex; COFDM

телевизионного сигнала, представляющего собой

частотно-ортогональные несущие радиосигнала

вещательного телевидения, подвергнутые

квадратурной амплитудной модуляции с

применением помехоустойчивого кодирования

70. КВАДРАТУРНАЯ АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ         quadrature

НЕСУЩЕЙ РАДИОСИГНАЛА ВЕЩАТЕЛЬНОГО              amplitude

ТЕЛЕВИДЕНИЯ: модуляция одной несущей           modulation; QAM

радиосигнала вещательного телевидения,

результатом которой является образование

ансамбля из ряда радиосигналов, различающихся

между собой по фазе и амплитуде

71. ПЕРВИЧНАЯ МОДУЛЯЦИЯ НЕСУЩЕЙ РАДИОСИГНАЛА   prime modulation

ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ: модуляция каждой

отдельно взятой несущей радиосигнала

вещательного телевидения, входящей в состав

объединения ортогональных кодированных

несущих радиосигнала, цифровым телевизионным

сигналом

Примечание. Допускается использование

квадратурной фазовой манипуляции несущей

радиосигнала цифровым телевизионным сигналом

и квадратурной амплитудной модуляции несущей

радиосигнала.

72. МНОГОУРОВНЕВАЯ АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ       vestigial side

НЕСУЩЕЙ РАДИОСИГНАЛА ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ  band; VSB

С ЧАСТИЧНО ПОДАВЛЕННОЙ НИЖНЕЙ БОКОВОЙ

ПОЛОСОЙ: модуляция одной несущей радиосигнала

вещательного телевидения многоуровневыми

импульсными телевизионными сигналами,

сглаженными формирующим фильтром, в процессе

которого несущая частота, наряду с нижней

боковой полосой, подавляется, а вместо нее на

той же частоте формируется пилот-сигнал

небольшого уровня

Технические средства цифрового вещательного

телевидения

73. ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЦЕНТР; цифровой     all-digital

телецентр: телевизионный центр, использующий   television centre;

цифровые технические средства и цифровые       all-digital TV

телевизионные сигналы                          centre

74. ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ АППАРАТНО-          digital TV

СТУДИЙНЫЙ КОМПЛЕКС; цифровой телевизионный     production

АСК: совокупность телевизионных студий и       complex; digital

аппаратных цифрового телевизионного центра,    studio-production

объединенных между собой                       complex

75. ЦИФРОВАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ         digital outside

СТАНЦИЯ; цифровая ПТС: передвижная             broadcast van;

телевизионная станция, в которой используют    digital mobile

цифровые технические средства и цифровые       television station

телевизионные сигналы

76. ЦИФРОВОЙ ТРАКТ ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ:   broadcast

комплекс технических средств, предназначенный  television digital

для формирования, передачи и приема цифровых   channel

телевизионных видеосигналов, звуковых

сигналов и служебных данных, соответственно

от выхода источника цифровых телевизионных

сигналов до входа цифрового телевизора или

цифровой телевизионной приставки

77. ЦИФРОВОЙ КАНАЛ ИЗОБРАЖЕНИЯ: часть          digital video

цифрового тракта вещательного телевидения,     channel; digital

предназначенная для формирования, передачи и   picture channel

приема цифровых телевизионных видеосигналов

78. ЦИФРОВОЙ КАНАЛ ЗВУКА: часть цифрового      digital audio

тракта вещательного телевидения,               channel; digital

предназначенная для формирования, передачи и   sound channel

приема цифровых телевизионных звуковых

сигналов

79. ЦИФРОВАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ      digital

ЛИНИЯ: линия для передачи цифровых             interconnecting

телевизионных видеосигналов и звуковых         line

сигналов, а также специальных данных,

подлежащих трансляции, между частями

цифрового тракта вещательного телевидения

80. ЦИФРОВАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ ЛИНИЯ:  digital satellite

радиолиния для передачи цифровых               link

телевизионных видеосигналов и звуковых

сигналов, а также специальных данных,

подлежащих трансляции, между передающей и

приемной земными станциями через один или

несколько спутников связи

81. ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОДЕК: устройство,           codec

объединяющее в себе телевизионные цифровые

кодер и декодер

82. (ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ) ЦИФРОВОЙ КОДЕР:            encoder; coder

устройство для цифрового кодирования

телевизионного видеосигнала (ГОСТ 21879)

83. (ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ) ЦИФРОВОЙ ДЕКОДЕР:          decoder

устройство для цифрового декодирования

телевизионного видеосигнала (ГОСТ 21879)

84. РЕГЕНЕРАТОР ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ         reclocker

СИГНАЛОВ: устройство, предназначенное для

восстановления тактовой синхронизации

цифровых телевизионных видеосигналов и

звуковых сигналов

85. СКРЕМБЛЕР: устройство, предназначенное     scrambler

для преобразования структуры цифрового

сигнала электросвязи, без изменения скорости

передачи символов этого сигнала, с целью

приближения его свойств к свойствам

случайного сигнала (ГОСТ 22670)

86. ДЕСКРЕМБЛЕР: устройство, предназначенное   descrambler

для восстановления исходной структуры

цифрового сигнала электросвязи,

преобразованного скремблером (ГОСТ 22670)

87. ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СЕРВЕР: устройство,          server

предназначенное для записи и воспроизведения

цифровых телевизионных видеосигналов и

звуковых сигналов вещательного телевидения на

магнитные диски

88. ДВУХКАНАЛЬНЫЙ (N-КАНАЛЬНЫЙ) ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ  two (n) channel

СЕРВЕР: телевизионный сервер, имеющий два (n)  server

независимо работающих телевизионных канала

89. (ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ) МУЛЬТИПЛЕКСОР:             multiplexer

устройство, предназначенное для объединения

нескольких потоков данных цифрового

телевизионного сигнала в единый поток с

добавлением служебных битов

90. (ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ) ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР:           demultiplexer

устройство, предназначенное для разделения

объединенных потоков данных цифрового

телевизионного сигнала

91. ЦИФРОВОЙ (ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ) МАТРИЧНЫЙ         digital routing

КОММУТАТОР (Ндр. <цифровая коммутационная      switcher; digital

матрица>): устройство, предназначенное для     matrix switcher;

осуществления физического соединения между     digital router

своими портами с учетом адресов потребителей

с возможностью дополнительной обработки

входных и выходных потоков данных цифрового

телевизионного сигнала

92. ЦИФРОВОЙ МИКШЕР: устройство,               digital switcher;

предназначенное для обработки нескольких       digital mixer

потоков данных цифрового телевизионного

сигнала

93. ЦИФРОВАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА; цифровая    digital television

телекамера: телевизионная камера с цифровой    camera; digital TV

обработкой сигнала изображения и выходными     camera

цифровыми телевизионными сигналами

94. ЦИФРОВАЯ ВИДЕОКАМЕРА (Ндп. <цифровой       digital camcorder

камкордер>): цифровая телевизионная камера,

объединенная с цифровым видеомагнитофоном

95. ЦИФРОВОЙ (ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ) ВИДЕОМАГНИТОФОН:  digital video tape

устройство, предназначенное для записи и       recorder; DVTR

воспроизведения цифровых телевизионных

видеосигналов и звуковых сигналов на

магнитную ленту

96. ЦИФРОВОЙ ВИДЕОДИСКОФОН: устройство,        digital video disc

предназначенное для записи и воспроизведения   recorder

цифровых телевизионных видеосигналов и

звуковых сигналов на диск

97. ГЕНЕРАТОР ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ           digital television

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ:                        generator; digital

устройство, предназначенное для формирования   TV generator

параллельных или последовательных потоков

цифровых телевизионных измерительных сигналов

98. ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР: телевизор,             digital TV set

предназначенный для приема и воспроизведения

на экране программ цифрового вещательного

телевидения

99. ЦИФРОВАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРИСТАВКА:          set top box; STB

приставка к аналоговому телевизору,

предназначенная для преобразования цифрового

телевизионного сигнала в аналоговый

Примечание. На приставку могут

возлагаться функции мультимедиа.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЦИФРОВЫХ ПОТОКОВ И ВИДЫ ИСКАЖЕНИЙ В ЦИФРОВОМ

ВЕЩАТЕЛЬНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

100. ЭЛЕМЕНТ (ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ):     picture element

минимальная составная часть телевизионной

информации, отображаемой на экране телевизора

101. ФЛАГ ОШИБКИ В ТРАНСПОРТНОМ ПОТОКЕ ДАННЫХ  error flag

(ЦИФРОВОГО ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ): один

или несколько битов, содержащихся в заголовке

соответствующего уровня транспортного потока

данных цифрового вещательного телевидения и

несущих информацию об ошибках определенного

вида, которые возникают в процессе

формирования, передачи или приема этого

потока

102. EDH-МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ      error detection

ОШИБОК В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ ТРАНСПОРТНОМ ПОТОКЕ  and handling; EDH

ДАННЫХ (ЦИФРОВОГО ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ):

метод диагностики ошибок в последовательном

транспортном потоке данных цифрового

вещательного телевидения, заключающийся в

сравнении контрольных слов кода избыточной

циклической проверки, вычисляемых в процессе

формирования текущего и следующего за ним

кадром телевизионного изображения

103. КОЭФФИЦИЕНТ ОШИБОК МОДУЛЯЦИИ НЕСУЩЕЙ      modulation error

РАДИОСИГНАЛА (ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ):       ratio; MER

коэффициент, характеризующий расхождение

между вычисленной и реальной позициями

векторов в сигнальном созвездии ортогональных

кодированных несущих радиосигнала

вещательного телевидения и определяемый как

отношение мощностей радиосигналов в этих

позициях

104. ПОЛЯРНАЯ ДИАГРАММА РАДИОСИГНАЛА           polar pattern;

(ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ):                    polar diagram

круговая диаграмма, в которой несущая

радиосигнала вещательного телевидения

является опорным элементом, относительно

которого отсчитывают угол фазового сдвига и

изменение уровня модулированного радиосигнала

вещательного телевидения

105. КВАДРАТУРНАЯ ДИАГРАММА РАДИОСИГНАЛА       quadrature pattern

(ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ): полярная

диаграмма радиосигнала вещательного

телевидения, преобразованная в прямоугольную

систему координат для адекватного отображения

пространства радиосигналов на выходе

квадратурного модулятора

Примечание. По горизонтальной оси I

откладывается уровень радиосигнала в син-

фазном канале, а по вертикальной оси Q - в

квадратурном.

106. СИГНАЛЬНОЕ СОЗВЕЗДИЕ: полное множество    signal

модулированных радиосигналов вещательного      constellation;

телевидения, изображенных на квадратурной      constellation

диаграмме радиосигнала вещательного            pattern

телевидения в виде точек, называемых точками

созвездия

107. ЦИФРОВАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ      television test

ТАБЛИЦА: нормализованное изображение,          pattern

элементы которого служат для оценки

параметров и характеристик телевизионного

изображения на выходе цифрового тракта

вещательного телевидения или его частей

Примечание. Таблица может быть электрон-

ной, оптической и отражательной.

108. ОПТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА:         optic test pattern

телевизионная испытательная таблица,

нанесенная на прозрачную или непрозрачную

основу (ГОСТ 21879)

109. АРТЕФАКТ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ:      artifact

искажения телевизионного изображения,

возникающие вследствие искажений цифрового

телевизионного видеосигнала в процессе его

формирования, передачи или приема

110. БЛОЧНОСТЬ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ:     blocking effect

искажения, визуально наблюдаемые при

внутрикадровом кодировании потока данных

цифрового вещательного телевидения, в виде

блоков телевизионного изображения с заметными

границами в различных участках телевизионного

изображения

Примечание. Границы блоков идентифици-

руются глазом как скачки яркости от одного

блока к другому.

111. МОЗАИЧНЫЙ ЭФФЕКТ ТЕЛЕВИЗИОННОГО           mosaic effect

ИЗОБРАЖЕНИЯ: искажения, визуально наблюдаемые

при внутрикадровом кодировании потока данных

цифрового вещательного телевидения в виде

блоков телевизионного изображения с

малозаметными границами в отдельных участках

кадра телевизионного изображения

Примечание. Границы блоков плавные, но

изображение внутри блока соответствует

предыдущему кадру или сигналу черного поля.

112. РАЗМЫТИЕ ЦВЕТОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО            colour penumbra

ИЗОБРАЖЕНИЯ: искажения цветопередачи,

вызванные рассовмещением исходных сигналов

цветности и приводящие к появлению на экране

цветных контуров изображения и колебаниям

яркости

113. ИСКАЖЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ      crossover

ТИПА СТУПЕНЬКИ: искажения, визуально           distortions

наблюдаемые на телевизионном изображении в

виде ступенчатых линий на вертикальных или

горизонтальных границах блоков телевизионного

изображения

114. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЦВЕТНЫХ ДЕТАЛЕЙ С         changed colouring

ИЗМЕНЕННОЙ ОКРАСКОЙ: искажения цветопередачи,  colour details

визуально наблюдаемые в виде ложных            reproducing

окрашиваний отдельных блоков телевизионного

изображения на различных участках кадра

телевизионного изображения, по отношению к

собственному цвету или цвету фона

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

АРТЕФАКТ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ                            109

АСК телевизионный цифровой                                     74

БЛОК ЭЛЕМЕНТОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ                      55

БЛОЧНОСТЬ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ                           110

ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВИДЕОСИГНАЛА             51

ДИСКРЕТНОЕ

ВЕЩАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕВИЗИОННОЕ                                 9

ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ                           10

ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ЦИФРОВОЕ                                 2

ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ЦИФРОВОЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ                   8

ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ЦИФРОВОЕ КАБЕЛЬНОЕ                       6

ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ЦИФРОВОЕ СОТОВОЕ                         7

ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ЦИФРОВОЕ СПУТНИКОВОЕ                     3

ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ЦИФРОВОЕ СПУТНИКОВОЕ                     4

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ

ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ                         5

ВИДЕОДИСКОФОН ЦИФРОВОЙ                                         96

ВИДЕОКАМЕРА ЦИФРОВАЯ                                           94

ВИДЕОМАГНИТОФОН ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЦИФРОВОЙ                         95

ВИДЕОМАГНИТОФОН ЦИФРОВОЙ                                       95

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЦВЕТНЫХ ДЕТАЛЕЙ С ИЗМЕНЕННОЙ ОКРАСКОЙ          114

ГЕНЕРАТОР ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ        97

ГРУППА ПСЕВДОКАДРОВ                                            64

ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ                                            11

ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ                   11

ДЕКОДЕР ЦИФРОВОЙ                                               83

ДЕКОДЕР ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ                                 83

ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР                                                90

ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ                                  90

ДЕСКРЕМБЛЕР                                                    86

ДИАГРАММА РАДИОСИГНАЛА ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ                105

КВАДРАТУРНАЯ

ДИАГРАММА РАДИОСИГНАЛА ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПОЛЯРНАЯ       104

ДИАГРАММА РАДИОСИГНАЛА КВАДРАТУРНАЯ                            105

ДИАГРАММА РАДИОСИГНАЛА ПОЛЯРНАЯ                                104

ДКП телевизионного видеосигнала                                52

EDH-МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОШИБОК В                  102

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ ТРАНСПОРТНОМ ПОТОКЕ ДАННЫХ

EDH-МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОШИБОК В                  102

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ ТРАНСПОРТНОМ ПОТОКЕ ДАННЫХ

ЦИФРОВОГО ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ЗАГОЛОВОК КАДРА ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ                     54

ЗАГОЛОВОК МАКРОБЛОКА ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ                54

ЗАГОЛОВОК СЛАЙСА ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ                    54

ИЗБЫТОЧНОСТЬ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕННАЯ              18

ИЗБЫТОЧНОСТЬ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ       17

ИЗБЫТОЧНОСТЬ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПСИХОВИЗУАЛЬНАЯ        19

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ                        46

ИСКАЖЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ТИПА СТУПЕНЬКИ           113

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЦИФРОВАЯ                                  93

<камкордер цифровой>                                           94

КАНАЛ ЗВУКА ЦИФРОВОЙ                                           78

КАНАЛ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЦИФРОВОЙ                                     77

КОДЕК ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ                                            81

КОДЕР ЦИФРОВОЙ                                                 82

КОДЕР ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ                                   82

КОДИРОВАНИЕ ВНУТРИКАДРОВОЕ                                     48

КОДИРОВАНИЕ ГИБРИДНОЕ                                          50

КОДИРОВАНИЕ МЕЖКАДРОВОЕ                                        49

КОДИРОВАНИЕ ПОТОКА ДАННЫХ ЦИФРОВОГО ВЕЩАТЕЛЬНОГО               48

ТЕЛЕВИДЕНИЯ ВНУТРИКАДРОВОЕ

КОДИРОВАНИЕ ПОТОКА ДАННЫХ ЦИФРОВОГО ВЕЩАТЕЛЬНОГО               50

ТЕЛЕВИДЕНИЯ ГИБРИДНОЕ

КОДИРОВАНИЕ ПОТОКА ДАННЫХ ЦИФРОВОГО ВЕЩАТЕЛЬНОГО               49

ТЕЛЕВИДЕНИЯ МЕЖКАДРОВОЕ

КОДИРОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ ЭНТРОПИЙНОЕ               47

КОДИРОВАНИЕ ЭНТРОПИЙНОЕ                                        47

<кодирование с переменной длиной слова>                        47

КОММУТАТОР МАТРИЧНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЦИФРОВОЙ                    91

КОММУТАТОР МАТРИЧНЫЙ ЦИФРОВОЙ                                  91

КОМПЕНСАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ТЕЛЕВИЗИОННОМ ИЗОБРАЖЕНИИ               53

КОМПЛЕКС АППАРАТНО-СТУДИЙНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЦИФРОВОЙ            74

<компрессия>                                                   41

КОЭФФИЦИЕНТ ОШИБОК МОДУЛЯЦИИ НЕСУЩЕЙ РАДИОСИГНАЛА              103

КОЭФФИЦИЕНТ ОШИБОК МОДУЛЯЦИИ НЕСУЩЕЙ РАДИОСИГНАЛА              103

ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ЛИНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЦИФРОВАЯ                    79

ЛИНИЯ СПУТНИКОВАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЦИФРОВАЯ                       80

МАКРОБЛОК ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ                           56

МАНИПУЛЯЦИЯ НЕСУЩЕЙ РАДИОСИГНАЛА ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ        68

СИГНАЛОМ ФАЗОВАЯ КВАДРАТУРНАЯ

МАРКИРОВКА ПОТОКА ДАННЫХ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА      67

СКРЫТАЯ

<матрица коммутационная цифровая>                              91

МИКШЕР ЦИФРОВОЙ                                                92

МОДЕЛЬ ГЛОБАЛЬНАЯ                                              20

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ                20

ГЛОБАЛЬНАЯ

МОДУЛЬ ВЕЩАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                   12

МОДУЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРОГРАММЫ                                13

МОДУЛЯЦИЯ НЕСУЩЕЙ РАДИОСИГНАЛА ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ        70

АМПЛИТУДНАЯ КВАДРАТУРНАЯ

МОДУЛЯЦИЯ НЕСУЩЕЙ РАДИОСИГНАЛА ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ        71

ПЕРВИЧНАЯ

МОДУЛЯЦИЯ НЕСУЩЕЙ РАДИОСИГНАЛА ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ С      72

ЧАСТИЧНО ПОДАВЛЕННОЙ НИЖНЕЙ БОКОВОЙ ПОЛОСОЙ АМПЛИТУДНАЯ

МНОГОУРОВНЕВАЯ

МУЛЬТИПЛЕКС                                                    16

МУЛЬТИПЛЕКС ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ                            16

МУЛЬТИПЛЕКСОР                                                  89

МУЛЬТИПЛЕКСОР ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ                                    89

ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРТОГОНАЛЬНЫХ КОДИРОВАННЫХ НЕСУЩИХ                 69

РАДИОСИГНАЛА ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ОШИБКА ПРЕДСКАЗАНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ТЕКУЩЕГО ОТСЧЕТА                  45

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВИДЕОСИГНАЛА

ПАКЕТ ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПРОГРАММНЫЙ                     15

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПСЕВДОКАДРОВ                                65

ПОТОК ВИДЕОДАННЫХ ЦИФРОВОГО ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ           38

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ

ПОТОК ВИДЕОДАННЫХ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ                                 38

ПОТОК ДАННЫХ                                                   37

ПОТОК ДАННЫХ ПРОГРАММНЫЙ                                       39

ПОТОК ДАННЫХ ТРАНСПОРТНЫЙ                                      40

ПОТОК ДАННЫХ ЦИФРОВОГО ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ                39

ПРОГРАММНЫЙ

ПОТОК ДАННЫХ ЦИФРОВОГО ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ                40

ТРАНСПОРТНЫЙ

ПОТОК ДАННЫХ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА                  37

ПОТОК ЗВУКОДАННЫХ ЦИФРОВОГО ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ           38

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ

ПОТОК ЗВУКОДАННЫХ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ                                 38

ПОТОК СПЕЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЦИФРОВОГО ВЕЩАТЕЛЬНОГО                38

ТЕЛЕВИДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ

ПОТОК СПЕЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ                          38

ПРЕДСКАЗАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВИДЕОСИГНАЛА ДВУМЕРНОЕ             43

ПРЕДСКАЗАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВИДЕОСИГНАЛА ОДНОМЕРНОЕ            42

ПРЕДСКАЗАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВИДЕОСИГНАЛА ТРЕХМЕРНОЕ            44

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВИДЕОСИГНАЛА КОСИНУСНОЕ          52

ДИСКРЕТНОЕ

ПРИСТАВКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЦИФРОВАЯ                               99

ПРОФИЛЬ MPEG-2                                                 26

ПСЕВДОКАДР                                                     58

ПСЕВДОКАДР-КАДР                                                60

ПСЕВДОКАДР-ПОЛЕ                                                59

В-ПСЕВДОКАДР                                                   63

I-ПСЕВДОКАДР                                                   61

Р-ПСЕВДОКАДР                                                   62

ПТС цифровая                                                   75

РАЗМЫТИЕ ЦВЕТОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ                     112

РАНДОМИЗАЦИЯ ПАКЕТОВ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА ДАННЫХ               66

РАНДОМИЗАЦИЯ ПАКЕТОВ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА ДАННЫХ               66

ЦИФРОВОГО ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

РЕГЕНЕРАТОР ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СИГНАЛОВ                    84

СЕРВЕР ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ                                           87

СЕРВЕР ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ                             88

СЕРВЕР ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ N-КАНАЛЬНЫЙ                               88

СЖАТИЕ                                                         41

СЖАТИЕ ПОТОКА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ             41

СИГНАЛ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЦИФРОВОЙ                                  36

СИСТЕМА КАБЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ                                     33

СИСТЕМА КАБЕЛЬНОГО ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ            33

СИСТЕМА С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ К ПРОГРАММАМ ВЕЩАТЕЛЬНОГО      35

ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СИСТЕМА СОТОВОГО ВЕЩАНИЯ                                       34

СИСТЕМА СОТОВОГО ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ              34

СИСТЕМА СПУТНИКОВОГО ВЕЩАНИЯ                                   31

СИСТЕМА СПУТНИКОВОГО ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ          31

СИСТЕМА ЦИФРОВОГО ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ                     29

СИСТЕМА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ                       30

СИСТЕМА ЭФИРНОГО ВЕЩАНИЯ                                       32

СИСТЕМА ЭФИРНОГО ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ              32

СКРЕМБЛЕР                                                      85

СЛАЙС ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ                               57

СОД к программам вещательного телевидения                      35

СОЗВЕЗДИЕ СИГНАЛЬНОЕ                                           106

СТАНДАРТ 24П                                                   28

СТАНДАРТ JPEG                                                  22

СТАНДАРТ JPEG ДЛЯ ДВИЖУЩИХСЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ                       23

СТАНДАРТ JPEG-2000                                             24

СТАНДАРТ MPEG-2                                                25

СТАНДАРТ ЦИФРОВОГО ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ                    21

СТАНЦИЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ЦИФРОВАЯ                     75

<СЦТВ прямое>                                                  4

ТАБЛИЦА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ                               108

ТАБЛИЦА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЦИФРОВАЯ                   107

ТВ мультимедийное                                              10

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВЕЩАТЕЛЬНОЕ ЦИФРОВОЕ                               1

ТЕЛЕВИЗОР ЦИФРОВОЙ                                             98

телекамера цифровая                                            93

телецентр цифровой                                             73

ТРАКТ ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ЦИФРОВОЙ                        76

УРОВЕНЬ MPEG-2                                                 27

ФЛАГ ОШИБКИ В ТРАНСПОРТНОМ ПОТОКЕ ДАННЫХ                       101

ФЛАГ ОШИБКИ В ТРАНСПОРТНОМ ПОТОКЕ ДАННЫХ ЦИФРОВОГО             101

ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ФРАГМЕНТ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ                               14

ЦЕНТР ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЦИФРОВОЙ                                   73

ЦТВ                                                            2

ЦТВ интерактивное                                              8

ЦТВ кабельное                                                  6

ЦТВ сотовое                                                    7

ЦТВ спутниковое                                                3

ЦТВ спутниковое непосредственное                               4

ЦТВ эфирное                                                    5

ЦТС                                                            36

ЭЛЕМЕНТ                                                        100

ЭЛЕМЕНТ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ                             100

ЭФФЕКТ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ МОЗАИЧНЫЙ                    111

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

all-digital television centre                                  73

all-digital TV centre                                          73

artifact                                                       109

bidirectionally-predictive picture                             63

block                                                          55

blocking effect                                                110

biuqet                                                         15

B-picture                                                      63

broadcast program module                                       12

broadcast television digital channel                           76

cable digital television broadcasting                          6

cable digital TV broadcasting                                  6

cellular digital television broadcasting                       7

cellular digital TV broadcasting                               7

changed colouring colour details reproducing                   114

codec                                                          81

coded orthogonal frequency division multiplex                  69

coder                                                          82

COFDM                                                          69

colour penumbra                                                112

compression                                                    41

conditional access system                                      35

constellation pattern                                          106

crossover distortions                                          113

DCT                                                            52

decoder                                                        83

demultiplexer                                                  90

descrambler                                                    86

digital audio channel                                          78

digital broadcast television                                   1

digital broadcast television standard                          21

digital broadcast television system                            29

digital broadcast TV standard                                  21

digital broadcast TV system                                    29

digital camcorder                                              94

digital data stream                                            37

digital interconnecting line                                   79

digital matrix switcher                                        91

digital mixer                                                  92

digital mobile television station                              75

digital outside broadcast van                                  75

digital picture channel                                        77

digital router                                                 91

digital routing switcher                                       91

digital satellite link                                         80

digital sound channel                                          78

digital studio-production complex                              74

digital switcher                                               92

digital television broadcasting                                2

digital television camera                                      93

digital television generator                                   97

digital television signal                                      36

digital TV broadcasting                                        2

digital TV camera                                              93

digital TV generator                                           97

digital TV production complex                                  74

digital TV set                                                 98

digital TV signal                                              36

digital video broadcasting                                     30

digital video broadcasting-cable                               33

digital video broadcasting-cellular                            34

digital video broadcasting-satellite                           31

digital video broadcasting-terrestrial                         32

digital video channel                                          77

digital video disc recorder                                    96

digital video tape recorder                                    95

direct satellite digital television broadcasting               4

direct satellite digital TV broadcasting                       4

discrete cosine transformation                                 52

discrete wavelet transformation                                51

1-D prediction                                                 42

2-D prediction                                                 43

3-D prediction                                                 44

DVB                                                            30

DVB-C                                                          33

DVB-S                                                          31

DVB-T                                                          32

DVTR                                                           95

DWT                                                            51

EDH                                                            102

elementary stream                                              38

encoder                                                        82

entropy coding                                                 47

entropy encoding                                               47

error detection and handling                                   102

error flag                                                     101

ES                                                             38

event                                                          14

field-picture                                                  59

frame-picture                                                  60

global model                                                   20

global model of a digital broadcasting system                  20

GOP                                                            64

group of pictures                                              64

HDTV standard for production and international program         28

exchange

header                                                         54

hybrid coding                                                  50

hybrid encoding                                                50

interactive digital television broadcasting                    8

interactive digital TV broadcasting                            8

inter-coding                                                   49

inter-frame coding                                             49

inter-frame encoding                                           49

internet broadcasting                                          9

interpolation                                                  46

intra picture                                                  61

intra-coding                                                   48

intra-frame coding                                             48

intra-frame encoding                                           48

I-picture                                                      61

JPEG                                                           22

JPEG-2000                                                      24

macroblock                                                     56

MER                                                            103

MJPEG                                                          23

modulation error ratio                                         103

mosaic effect                                                  111

motion compensation                                            53

motion JPEG                                                    23

MPEG-2                                                         25

MPEG-2 level                                                   27

MPEG-2 profile                                                 26

multimedia program module                                      13

multimedia television broadcasting                             10

multimedia TV broadcasting                                     10

multiplex                                                      16

multiplexer                                                    89

one-dimensional prediction                                     42

optic test pattern                                             108

picture                                                        58

picture element                                                100

polar diagram                                                  104

polar pattern                                                  104

P-picture                                                      62

prediction error                                               45

predictive picture                                             62

prime modulation                                               71

program stream                                                 39

PS                                                             39

psychovisual redundancy                                        19

QAM                                                            70

QPSK                                                           68

quadrature amplitude modulation                                70

quadrature pattern                                             105

quadrature phase shift keying                                  68

randomization                                                  66

reclocker                                                      84

satellite digital television broadcasting                      3

satellite digital TV broadcasting                              3

scrambler                                                      85

sequence of pictures                                           65

server                                                         87

set top box                                                    99

signal constellation                                           106

slice                                                          57

spatial redundancy                                             17

STB                                                            99

television test pattern                                        107

temporal redundancy                                            18

terrestrial digital television broadcasting                    5

terrestrial digital TV broadcasting                            5

three-dimensional prediction                                   44

transport stream                                               40

TS                                                             40

two (n) channel server                                         88

two-dimensional prediction                                     43

user data                                                      11

variable-length coding                                         47

vestigial side band                                            72

VLC                                                            47

VSB                                                            72

watermarking                                                   67

24P                                                            28