Принят

Министерством

Российской Федерации

по связи и информатизации

Введен в действие

информационным письмом

Минсвязи России

от 6 декабря 2002 г. N 8201

Дата введения -

6 декабря 2002 года

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ

РАДИОСТАНЦИИ СУХОПУТНОЙ ПОДВИЖНОЙ СЛУЖБЫ

С УГЛОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ ДИАПАЗОН ЧАСТОТ 1,6 - 1000 МГц

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РД 45.299-2002

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Разработан ФГУП НИИР.

Внесен Департаментом РТС Министерства Российской Федерации по связи и информатизации.

2. Принят Министерством Российской Федерации по связи и информатизации.

3. Введен в действие информационным письмом N 8201 от 06.12.02.

4. Введен впервые.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий руководящий документ отрасли (далее РД) распространяется на радиостанции с угловой модуляцией сухопутной подвижной службы, предназначенные для организации радиотелефонной связи в различных отраслях народного хозяйства, ведомствах и коммерческих структурах в диапазоне частот 1,6 - 1000 МГц.

Радиостанции подразделяются на следующие типы: стационарные, возимые, носимые и портативные.

Руководящий документ устанавливает технические требования к радиостанциям с угловой модуляцией в диапазоне частот 1,6 - 1000 МГц.

В состав радиостанций входят:

- приемопередатчик;

- антенна;

- аккумуляторы;

- зарядное устройство.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем руководящем документе приведены ссылки на следующие нормативные документы:

1. ГОСТ 12.1.004-91 "ССТБ. Пожарная безопасность. Общие требования"

2. ГОСТ Р 50829-95 "Безопасность радиостанций, радиоэлектронной аппаратуры с использованием приемопередающей аппаратуры и их составных частей. Общие требования и методы испытаний"

3. ГОСТ 12252-86 "Радиостанции с угловой модуляцией сухопутной подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений"

4. ГОСТ 30429-96 "Радиопомехи индустриальные. Оборудование и аппаратура, устанавливаемые совместно со служебными радиоприемными устройствами гражданского назначения, нормы и методы испытания"

5. ГОСТ 16019-2001 "Радиостанции сухопутной подвижной службы. Требования по устойчивости к механическим и климатическим воздействиям и методы воздействия"

6. ГОСТ Р 50799-95 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость технических средств радиосвязи к электростатическим разрядам, импульсным помехам и динамическим изменениям напряжения сети электропитания. Требования и методы испытания"

7. ГОСТ Р 51317.4.2-99 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытания"

8. ГОСТ Р 51317.4.3-99 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний"

9. ГОСТ Р 51317.4.6-99 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний"

10. ETS 300 086 "Радиооборудование и системы. Сухопутная подвижная служба. Технические характеристики и условия испытаний радиооборудования с внутренним или внешним радиочастотным разъемом, предназначенного для передачи аналоговой речевой информации"

11. ОСТ 45.02-97 "Стандарт отрасли. Отраслевая система сертификации. Знак соответствия. Порядок маркировки средств электросвязи"

12. СанПиН 2.2.4/2.1.8/055-96 "Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ). Санитарные Правила и Нормы"

13. Нормы ГКРЧ 19-86 "Общесоюзные нормы на ширину полосы радиочастот и внешнеполосные излучения радиопередатчиков гражданского диапазона"

14. МККР Рекомендации 478-4.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В, мВ, мкВ, кВ - вольт, милливольт, микровольт, киловольт

Вт, мВт, мкВт - ватт, милливатт, микроватт

ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам

Гц, кГц, МГц - герц, килогерц, мегагерц

дБ - децибел

дБм - децибел относительно милливатта

мм рт. ст. - миллиметр ртутного столба

ОТТ - общие технические требования

Па - паскаль

ч, мин., с, мс, мкс - час, минута, секунда, миллисекунда, микросекунда

1. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1.1. Радиостанции должны соответствовать требованиям настоящих ОТТ и техническим условиям на радиостанции конкретного типа, утвержденным в установленном порядке.

1.1.2. В радиостанциях должна применяться угловая модуляция - частотная (класс излучения F3E) либо фазовая (частотная модуляция с предкоррекцией плюс 6 дБ/октава в передатчике и послекоррекцией минус 6 дБ/октава в приемнике. Класс излучения G3E).

1.1.3. Конкретный диапазон рабочих частот и количество рабочих каналов устанавливается в ТУ на радиостанции конкретного типа.

1.1.4. Номинальный частотный разнос между соседними каналами - 12,5 и 25 кГц.

1.1.5. Радиостанции могут работать в симплексном, полудуплексном и дуплексном режимах. Может быть предусмотрен один, любые два из трех или все три режима работы.

1.1.6. В приемниках радиостанций, работающих в симплексном режиме, должен быть предусмотрен шумоподавитель.

1.1.7. Радиостанции должны быть предназначены для работы с несимметричными антенно-фидерными устройствами с номинальным волновым сопротивлением 50 и 75 Ом. В носимых и портативных радиостанциях с другим сопротивлением антенного ввода или при отсутствии его, должна быть предусмотрена возможность подключения измерительных приборов с волновым сопротивлением 50 или 75 Ом.

1.1.8. В стационарных и возимых радиостанциях могут быть предусмотрены как несимметричные, так и симметричные, модуляционный вход передатчика и низкочастотный выход приемника.

1.1.9. Радиостанции, питание которых осуществляется от внешних источников питания, должны допускать длительную работу без ограничения времени в режимах приема и дежурного приема.

Носимые радиостанции должны быть рассчитаны для длительной работы при соотношении времени "дежурный прием" - "прием" - "передача" 8:1:1, при этом допустимая продолжительность работы в режиме передачи должна быть не менее 5 минут.

Возимые и стационарные радиостанции должны быть рассчитаны для длительной работы при соотношении времени "прием" - "передача" 3:1, при этом допустимая продолжительность непрерывной работы в режиме передачи должна быть не менее 15 минут.

1.1.10. В радиостанциях должна быть предусмотрена возможность проведения неоперативной корректировки частоты возбудителей и гетеродинов при проведении работ по техническому обслуживанию.

1.1.11. Обрыв или короткое замыкание в антенно-фидерном тракте не должно приводить к повреждению передатчика радиостанции при его работе.

1.2. Требования к электрическим параметрам передатчиков и приемников радиостанций для различных диапазонов частот

1.2.1. Диапазон 146 - 174 МГц

1.2.1.1. Требования к передатчику

Таблица 1.2.1.1

┌───┬──────────────────────────────┬───────────┬─────────────────┐

│ N │    Наименование параметра    │ Нормы на  │   Справочный    │

│п/п│                              │ параметр  │    документ     │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤

│ 1 │               2              │     3     │        4        │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤

│1  │Диапазон частот, МГц          │146 - 174  │Решение ГКРЧ 18/5│

│   │                              │           │от 01.03.94      │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤

│2  │Частотный разнос между        │25         │ГОСТ 12252-86    │

│   │каналами, кГц                 │12,5       │ETS 300 086      │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤

│3  │Мощность передатчиков, Вт,    │           │ГОСТ 12252-86    │

│   │не более:                     │           │                 │

│   │- стационарная р/с            │40         │                 │

│   │- возимая р/с                 │10         │                 │

│   │- носимая р/с                 │2          │                 │

│   │- портативная р/с             │0,5        │                 │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤

│4  │Отклонение частоты от номи-   │           │                 │

│   │нального диапазона, не более: │       -6  │                 │

│   │- частотный разнос 25 кГц     │10 х 10    │ГОСТ 12252-86    │

│   │- частотный разнос 12,5 кГц   │           │ETS 300 086      │

│   │- стационарная р/с            │+/- 1,0 кГц│                 │

│   │- мобильная, носимая р/с      │+/- 1,5 кГц│                 │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤

│5  │Коэффициент нелинейных        │           │ГОСТ 12252-86    │

│   │искажений, %, не более:       │           │                 │

│   │- стационарная, возимая р/с   │5          │                 │

│   │- носимая р/с                 │7          │                 │

│   │- портативная р/с             │10         │                 │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤

│6  │Отклонение АЧМХ передатчика   │           │ГОСТ 12252-86    │

│   │от характеристики с предкор-  │           │                 │

│   │рекцией 6 дБ/октава, дБ,      │           │                 │

│   │не более:                     │           │                 │

│   │- стационарная, возимая р/с   │+1,5; -3   │                 │

│   │- носимая, портативная р/с    │+2; -3     │                 │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤

│7  │Максимальная девиация частоты │           │                 │

│   │передатчика, кГц, не более:   │           │                 │

│   │- частотный разнос 25 кГц     │+/- 5      │ГОСТ 12252-86    │

│   │- частотный разнос 12,5 кГц   │+/- 2,5    │ETS 300 086      │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤

│8  │Уровень паразитной амплитудной│           │ГОСТ 12252-86    │

│   │модуляции передатчика, %,     │           │                 │

│   │не более                      │3          │                 │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤

│9  │Уровень паразитной частотной  │           │ГОСТ 12252-86    │

│   │модуляции, дБ, не более:      │           │                 │

│   │- стационарная, возимая р/с   │-40        │                 │

│   │- носимая, портативная р/с    │-30        │                 │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤

│10 │Ширина полосы частот излучения│           │                 │

│   │передатчика для полосы звуко- │           │                 │

│   │вых частот, кГц, не более:    │           │                 │

│   │ - для частотного разноса     │           │ГОСТ 12252-86    │

│   │25 кГц,                       │           │                 │

│   │на уровнях:                   │           │                 │

│   │ -30 дБ - контрольная         │16         │                 │

│   │ -40 дБ                       │21,9       │                 │

│   │ -50 дБ                       │27,1       │                 │

│   │ -60 дБ                       │32,9       │                 │

│   │ - для частотного разноса     │           │НОРМЫ 19-86      │

│   │12,5 кГц,                     │           │                 │

│   │на уровнях:                   │           │                 │

│   │ -30 дБ - контрольная         │11         │                 │

│   │ -40 дБ                       │15,5       │                 │

│   │ -50 дБ                       │20,2       │                 │

│   │ -60 дБ                       │25,5       │                 │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤

│11 │Уровень побочных излучений,   │           │ГОСТ 12252-86    │

│   │мкВт, не более                │2,5        │                 │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤

│12 │Уровень излучений в соседнем  │           │ГОСТ 12252-86    │

│   │канале, мкВт, не более        │2,5        │                 │

└───┴──────────────────────────────┴───────────┴─────────────────┘

1.2.1.2. Требования к приемнику

Таблица 1.2.1.2

┌───┬───────────────────────────────┬─────────┬──────────────────┐

│ N │    Наименование параметра     │ Нормы на│    Справочный    │

│п/п│                               │ параметр│     документ     │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│ 1 │               2               │    3    │         4        │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│1  │Диапазон частот, МГц           │146 - 174│Решение ГКРЧ      │

│   │                               │         │N 18/5 от 01.03.94│

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│2  │Частотный разнос между         │25       │ГОСТ 12252-86     │

│   │каналами, кГц                  │12,5     │ETS 300 086       │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│3  │Чувствительность приемника при │         │ГОСТ 12252-86     │

│   │отношении сигнал/шум 12 дБ     │         │                  │

│   │(СИНАД), мкВ, не более:        │         │                  │

│   │- симплексный режим            │0,5      │                  │

│   │- дуплексный режим             │0,8      │                  │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│4  │Изменение чувствительности     │         │ГОСТ 12252-86     │

│   │приемника при отклонении       │         │                  │

│   │частоты сигнала, дБ, не более  │3        │                  │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│5  │Коэффициент нелинейных искаже- │         │ГОСТ 12252-86     │

│   │ний приемника, %, не более:    │         │                  │

│   │- стационарная, возимая р/с    │5        │                  │

│   │- носимая р/с                  │7        │                  │

│   │- портативная р/с              │10       │                  │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│6  │Уровень фона приемника, дБ,    │         │ГОСТ 12252-86     │

│   │не более:                      │         │                  │

│   │- стационарная, возимая,       │         │                  │

│   │  носимая р/с                  │-40      │                  │

│   │- портативная р/с              │-35      │                  │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│7  │Отклонение АЧХ приемника от    │         │ГОСТ 12252-86     │

│   │характеристики с послекор-     │         │                  │

│   │рекцией минус 6 дБ/октава, дБ, │         │                  │

│   │не более:                      │         │                  │

│   │- стационарная, возимая р/с    │+1,5; -3 │                  │

│   │- носимая, портативная р/с     │+2; -3   │                  │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│8  │Избирательность по соседнему   │         │                  │

│   │каналу, дБ, не менее:          │         │                  │

│   │- частотный разнос 25 кГц:     │         │ГОСТ 12252-86     │

│   │  стационарная, возимая р/с    │80       │                  │

│   │  носимая, портативная р/с     │70       │                  │

│   │- частотный разнос 12,5 кГц    │60       │ETS 300 086       │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│9  │Избирательность по побочным    │         │                  │

│   │каналам, дБ, не менее:         │         │                  │

│   │- частотный разнос 25 кГц:     │         │ГОСТ 12252-86     │

│   │  стационарная, возимая р/с    │80       │                  │

│   │  носимая, портативная р/с     │70       │                  │

│   │- частотный разнос 12,5 кГц    │70       │ETS 300 086       │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│10 │Интермодуляционная избиратель- │         │                  │

│   │ность, дБ, не менее:           │         │                  │

│   │- частотный разнос 25 кГц:     │         │ГОСТ 12252-86     │

│   │  стационарная, возимая р/с    │70       │                  │

│   │  носимая, портативная р/с     │65       │                  │

│   │- частотный разнос 12,5 кГц    │65       │ETS 300 086       │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│11 │Уровень излучения гетеродина   │         │ГОСТ 12252-86     │

│   │приемника, нВт, не более       │2        │                  │

└───┴───────────────────────────────┴─────────┴──────────────────┘

1.2.2. Диапазон 300 - 344 МГц

1.2.2.1. Требования к передатчику

Таблица 1.2.2.1

┌───┬───────────────────────────────┬───────────┬────────────────┐

│ N │   Наименование параметра      │ Нормы на  │   Нормативный  │

│п/п│                               │ параметр  │    документ    │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│ 1 │              2                │     3     │         4      │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│1  │Диапазон частот, МГц           │300 - 344  │ГОСТ 12252-86   │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│2  │Частотный разнос между         │25         │ГОСТ 12252-86   │

│   │каналами, кГц                  │12,5       │ETS 300 086     │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│3  │Мощность передатчика, Вт,      │           │ГОСТ 12252-86   │

│   │не более:                      │           │                │

│   │- стационарная р/с             │60         │                │

│   │- возимая р/с                  │20         │                │

│   │- носимая р/с                  │2          │                │

│   │- портативная р/с              │0,5        │                │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│4  │Отклонение частоты, не более:  │           │                │

│   │- частотный разнос 25 кГц:     │      -6   │ГОСТ 12252-86   │

│   │  стационарная р/с             │5 х 10     │                │

│   │                               │      -6   │                │

│   │  возимая р/с                  │6 х 10     │                │

│   │                               │      -6   │                │

│   │  носимая, портативная р/с     │7 х 10     │                │

│   │- частотный разнос 12,5 кГц:   │           │ETS 300 086     │

│   │  стационарная р/с             │+/- 1,0 кГц│                │

│   │  возимая, носимая р/с         │+/- 1,5 кГц│                │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│5  │Коэффициент нелинейных         │           │ГОСТ 12252-86   │

│   │искажений, %, не более:        │           │                │

│   │- стационарная, возимая р/с    │5          │                │

│   │- носимая р/с                  │7          │                │

│   │- портативная р/с              │10         │                │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│6  │Отклонение АЧМХ передатчика от │           │ГОСТ 12252-86   │

│   │характеристики с предкоррекцией│           │                │

│   │6 дБ/октава, дБ, не более:     │           │                │

│   │- стационарная, возимая р/с    │+1,5; -3   │                │

│   │- носимая, портативная р/с     │+2; -3     │                │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│7  │Максимальная девиация частоты  │           │                │

│   │передатчика, кГц, не более:    │           │                │

│   │- частотный разнос 25 кГц      │+/- 5      │ГОСТ 12252-86   │

│   │- частотный разнос 12,5 кГц    │+/- 2,5    │ETS 300 086     │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│8  │Уровень паразитной частотной   │           │ГОСТ 12252-86   │

│   │модуляции передатчика, дБ,     │           │                │

│   │не более:                      │           │                │

│   │- стационарная, возимая р/с    │-40        │                │

│   │- носимая, портативная р/с     │-30        │                │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│9  │Уровень паразитной амплитудной │           │ГОСТ 12252-86   │

│   │модуляции передатчика, %,      │           │                │

│   │не более:                      │           │                │

│   │- стационарная, возимая,       │           │                │

│   │  носимая р/с                  │3          │                │

│   │- портативная р/с              │не опре-   │                │

│   │                               │деляется   │                │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│10 │Ширина полосы частот излучения │           │                │

│   │передатчика для полосы звуковых│           │                │

│   │частот, кГц, не более:         │           │                │

│   │ - для частотного разноса      │           │ГОСТ 12252-86   │

│   │25 кГц (стационарная, возимая, │           │                │

│   │носимая р/с)                   │           │                │

│   │на уровнях:                    │           │                │

│   │ -30 дБ - контрольная          │16         │                │

│   │ -40 дБ                        │21,9       │                │

│   │ -50 дБ                        │27,1       │                │

│   │ -60 дБ                        │32,9       │                │

│   │- портативная р/с              │не опре-   │                │

│   │                               │деляется   │                │

│   │ - для частотного разноса      │           │НОРМЫ ГКРЧ 19-86│

│   │12,5 кГц, (стационарная,       │           │                │

│   │возимая, носимая р/с)          │           │                │

│   │на уровнях:                    │           │                │

│   │ -30 дБ - контрольная          │11         │                │

│   │ -40 дБ                        │15,5       │                │

│   │ -50 дБ                        │20,2       │                │

│   │ -60 дБ                        │25,5       │                │

│   │- портативная р/с              │не опре-   │                │

│   │                               │деляется   │                │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│11 │Уровень побочных излучений,    │           │ГОСТ 12252-86   │

│   │мкВт, не более                 │2,5        │                │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│12 │Уровень излучений в соседнем   │           │ГОСТ 12252-86   │

│   │канале:                        │           │                │

│   │- для мощности до 25 Вт, мкВт, │           │                │

│   │не более                       │2,5        │                │

│   │- стационарная р/с мощностью   │           │                │

│   │свыше 25 Вт, дБ, не более      │-70        │                │

└───┴───────────────────────────────┴───────────┴────────────────┘

1.2.2.2. Требования к приемнику

Таблица 1.2.2.2

┌───┬──────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┐

│ N │    Наименование параметра    │ Нормы на│    Справочный     │

│п/п│                              │ параметр│     документ      │

├───┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤

│ 1 │               2              │    3    │         4         │

├───┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤

│1  │Диапазон частот, МГц          │300 - 344│ГОСТ 12252-86      │

├───┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤

│2  │Частотный разнос между        │25       │Решение ГКРЧ       │

│   │каналами, кГц                 │12,5     │Протокол N 12/4    │

│   │                              │         │от 31 мая 1993 г.  │

│   │                              │         │приложение 1 п. 3.1│

│   │                              │         │(не приводится)    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤

│3  │Чувствительность приемника при│         │ГОСТ 12252-86      │

│   │отношении сигнал/шум 12 дБ    │         │                   │

│   │(СИНАД), мкВ, не более:       │         │                   │

│   │- симплексный режим           │0,8      │                   │

│   │- дуплексный режим            │1,0      │                   │

├───┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤

│4  │Изменение чувствительности    │         │ГОСТ 12252-86      │

│   │приемника при отклонении      │         │                   │

│   │частоты сигнала, дБ, не более │3        │                   │

├───┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤

│5  │Коэффициент нелинейных искаже-│         │ГОСТ 12252-86      │

│   │ний приемника, %, не более:   │         │                   │

│   │- стационарная, возимая р/с   │5        │                   │

│   │- носимая р/с                 │7        │                   │

│   │- портативная р/с             │10       │                   │

├───┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤

│6  │Уровень фона приемника, дБ,   │         │ГОСТ 12252-86      │

│   │не более:                     │         │                   │

│   │- стационарная, возимая,      │         │                   │

│   │носимая р/с                   │-40      │                   │

│   │- портативная р/с             │-35      │                   │

├───┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤

│7  │Отклонение АЧХ приемника от   │         │ГОСТ 12252-86      │

│   │характеристики с послекор-    │         │                   │

│   │рекцией минус 6 дБ/октава, дБ,│         │                   │

│   │не более:                     │         │                   │

│   │- стационарная, возимая р/с   │+1,5; -3 │                   │

│   │- носимая, портативная р/с    │+2; -3   │                   │

├───┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤

│8  │Избирательность по соседнему  │         │ГОСТ 12252-86      │

│   │каналу, дБ, не менее:         │         │                   │

│   │- стационарная, возимая р/с   │75       │                   │

│   │- носимая, портативная р/с    │70       │                   │

├───┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤

│9  │Избирательность по побочным   │         │ГОСТ 12252-86      │

│   │каналам, дБ, не менее:        │         │                   │

│   │- стационарная, возимая р/с   │80       │                   │

│   │- носимая, портативная р/с    │70       │                   │

├───┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤

│10 │Интермодуляционная избиратель-│         │ГОСТ 12252-86      │

│   │ность, дБ, не менее:          │         │                   │

│   │- стационарная, возимая р/с   │70       │                   │

│   │- носимая, портативная р/с    │65       │                   │

├───┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤

│11 │Уровень излучения гетеродина  │         │ГОСТ 12252-86      │

│   │приемника, нВт, не более      │2        │                   │

└───┴──────────────────────────────┴─────────┴───────────────────┘

1.2.3. Диапазон 390 - 490 МГц

1.2.3.1. Требования к передатчику

Таблица 1.2.3.1

┌───┬───────────────────────────────┬───────────┬────────────────┐

│ N │    Наименование параметра     │ Нормы на  │   Справочный   │

│п/п│                               │ параметр  │    документ    │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│ 1 │              2                │     3     │        4       │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│1  │Диапазон частот, МГц           │390 - 490  │Решение ГКРЧ    │

│   │                               │           │N 30/5          │

│   │                               │           │от 15.05.95     │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│2  │Частотный разнос между         │25         │ГОСТ 12252-86   │

│   │каналами, кГц                  │12,5       │ETS 300 086     │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│3  │Мощность передатчиков, Вт,     │           │ГОСТ 12252-86   │

│   │не более:                      │           │                │

│   │- стационарная р/с             │60         │                │

│   │- возимая р/с                  │20         │                │

│   │- носимая р/с                  │2          │                │

│   │- портативная р/с              │0,5        │                │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│4  │Отклонение частоты от номи-    │           │ГОСТ 12252-86   │

│   │нального значения, не более:   │      -6   │                │

│   │- стационарная р/с             │3 х 10     │                │

│   │                               │      -6   │                │

│   │- возимая р/с                  │4 х 10     │                │

│   │                               │      -6   │                │

│   │- носимая, портативная р/с     │5 х 10     │                │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│5  │Коэффициент нелинейных         │           │ГОСТ 12252-86   │

│   │искажений, %, не более:        │           │                │

│   │- стационарная, возимая р/с    │5          │                │

│   │- носимая р/с                  │7          │                │

│   │- портативная р/с              │10         │                │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│6  │Отклонение АЧМХ передатчика от │           │ГОСТ 12252-86   │

│   │характеристики с предкоррекцией│           │                │

│   │6 дБ/октава, дБ, не более:     │           │                │

│   │- стационарная, возимая р/с    │+1,5; -3   │                │

│   │- носимая, портативная р/с     │+2; -3     │                │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│7  │Максимальная девиация частоты  │           │                │

│   │передатчика, кГц, не более:    │           │                │

│   │- частотный разнос 25 кГц      │+/- 5      │ГОСТ 12252-86   │

│   │- частотный разнос 12,5 кГц    │+/- 2,5    │ETS 300 086     │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│8  │Уровень паразитной частотной   │           │ГОСТ 12252-86   │

│   │модуляции, дБ, не более:       │           │                │

│   │- стационарная, возимая р/с    │-40        │                │

│   │- носимая, портативная р/с     │-30        │                │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│9  │Уровень паразитной амплитудной │           │ГОСТ 12252-86   │

│   │модуляции передатчика, %,      │           │                │

│   │не более:                      │           │                │

│   │- стационарная, возимая,       │           │                │

│   │носимая р/с                    │3          │                │

│   │- портативная р/с              │не         │                │

│   │                               │нормируется│                │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│10 │Ширина полосы частот излучения │           │                │

│   │передатчика, кГц, не более:    │           │                │

│   │ - для частотного разноса 25   │           │ГОСТ 12252-86   │

│   │кГц (стационарная, возимая,    │           │                │

│   │носимая р/с) на уровнях:       │           │                │

│   │ -30 дБ - контрольная          │16         │                │

│   │ -40 дБ                        │21,9       │                │

│   │ -50 дБ                        │27,1       │                │

│   │ -60 дБ                        │32,9       │                │

│   │- портативная р/с              │не         │                │

│   │                               │нормируется│                │

│   │ - для частотного разноса      │           │НОРМЫ 19-86     │

│   │12,5 кГц (стационарная,        │           │                │

│   │возимая, носимая р/с)          │           │                │

│   │на уровнях:                    │           │                │

│   │ -30 дБ - контрольная          │11         │                │

│   │ -40 дБ                        │15,5       │                │

│   │ -50 дБ                        │20,2       │                │

│   │ -60 дБ                        │25,5       │                │

│   │- портативная р/с              │не         │                │

│   │                               │нормируется│                │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│11 │Уровень побочных излучений     │           │ГОСТ 12252-86   │

│   │(мощность до 25 Вт), мкВт,     │           │                │

│   │не более                       │2,5        │                │

│   │стационарная р/с (мощность     │           │                │

│   │несущей свыше 25 Вт), дБ,      │           │                │

│   │не более                       │           │                │

│   │(возимая, носимая, портативная │           │                │

│   │р/с)                           │-70        │                │

│   │(мощность несущей свыше 25 Вт) │не         │                │

│   │                               │нормируется│                │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│12 │Уровень излучений в  соседнем  │           │ГОСТ 12252-86   │

│   │канале, мкВт, не более         │2,5        │                │

└───┴───────────────────────────────┴───────────┴────────────────┘

1.2.3.2. Требования к приемнику

Таблица 1.2.3.2

┌───┬───────────────────────────────┬─────────┬──────────────────┐

│ N │    Наименование параметра     │ Нормы на│     Справочный   │

│п/п│                               │ параметр│      документ    │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│ 1 │               2               │    3    │         4        │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│1  │Диапазон частот, МГц           │390 - 490│Решение ГКРЧ      │

│   │                               │         │N 30/5 от 15.05.95│

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│2  │Частотный разнос между         │25       │ГОСТ 12252-86     │

│   │каналами, кГц                  │12,5     │ETS 300 086       │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│3  │Чувствительность приемника при │         │ГОСТ 12252-86     │

│   │отношении сигнал/шум 12 дБ     │         │                  │

│   │(СИНАД), мкВ, не более:        │         │                  │

│   │- симплексный режим            │0,8      │                  │

│   │- дуплексный режим             │1,0      │                  │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│4  │Изменение чувствительности     │         │ГОСТ 12252-86     │

│   │приемника при отклонении       │         │                  │

│   │частоты сигнала, дБ, не более  │3        │                  │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│5  │Коэффициент нелинейных искаже- │         │ГОСТ 12252-86     │

│   │ний приемника, %, не более:    │         │                  │

│   │- стационарная, возимая р/с    │5        │                  │

│   │- носимая р/с                  │7        │                  │

│   │- портативная р/с              │10       │                  │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│6  │Уровень фона приемника, дБ,    │         │ГОСТ 12252-86     │

│   │не более:                      │         │                  │

│   │- стационарная, возимая,       │         │                  │

│   │носимая р/с                    │-40      │                  │

│   │- портативная р/с              │-35      │                  │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│7  │Отклонение АЧХ приемника от    │         │ГОСТ 12252-86     │

│   │характеристики с послекор-     │         │                  │

│   │рекцией минус 6 дБ/октава, дБ, │         │                  │

│   │не более:                      │         │                  │

│   │- стационарная, возимая р/с    │+1,5; -3 │                  │

│   │- носимая, портативная р/с     │+2; -3   │                  │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│8  │Избирательность по соседнему   │         │                  │

│   │каналу, дБ, не менее:          │         │                  │

│   │- частотный разнос 25 кГц:     │         │ГОСТ 12252-86     │

│   │  стационарная, возимая р/с    │75       │                  │

│   │  носимая, портативная р/с     │70       │                  │

│   │- частотный разнос 12,5 кГц    │60       │ETS 300 086       │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│9  │Избирательность по побочным    │         │                  │

│   │каналам, дБ, не менее:         │         │                  │

│   │- частотный разнос 25 кГц:     │         │ГОСТ 12252-86     │

│   │  стационарная, возимая р/с    │80       │                  │

│   │  носимая, портативная р/с     │70       │                  │

│   │- частотный разнос 12,5 кГц    │70       │ETS 300 086       │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│10 │Интермодуляционная избиратель- │         │                  │

│   │ность, дБ, не менее:           │         │                  │

│   │- частотный разнос 25 кГц:     │         │ГОСТ 12252-86     │

│   │  стационарная, возимая р/с    │70       │                  │

│   │  носимая, портативная р/с     │65       │                  │

│   │- частотный разнос 12,5 кГц    │65       │ETS 300 086       │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│11 │Уровень излучения гетеродина   │         │ГОСТ 12252-86     │

│   │приемника, нВт, не более       │2        │                  │

└───┴───────────────────────────────┴─────────┴──────────────────┘

1.2.4. Диапазон 814 - 905 МГц

1.2.4.1. Требования к передатчику

Таблица 1.2.4.1

┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────────────┐

│ N │    Наименование параметра    │ Нормы на │    Справочный    │

│п/п│                              │ параметр │     документ     │

├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 1 │               2              │     3    │         4        │

├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┤

│1  │Диапазон частот, МГц          │814 - 905 │Решение ГКРЧ N 35 │

│   │                              │          │от 15.12.95       │

│   │                              │          │Решение ГКРЧ N 188│

│   │                              │          │от 10.09.90       │

├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┤

│2  │Частотный разнос между        │25        │ETS 300 086       │

│   │каналами, кГц                 │12,5      │                  │

├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┤

│3  │Мощность передатчиков, Вт,    │          │МККР Рек.478-4    │

│   │не более:                     │          │                  │

│   │- стационарная р/с            │60        │                  │

│   │- возимая р/с                 │20        │                  │

│   │- носимая р/с                 │2         │                  │

│   │- портативная р/с             │0,5       │                  │

├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┤

│4  │Отклонение частоты, не более: │          │                  │

│   │- частотный разнос 25 кГц,    │          │ETS 300 086       │

│   │кГц, не более                 │+/- 2,5   │                  │

│   │                              │        -6│                  │

│   │- частотный разнос 12,5 кГц   │1,5 х 10  │МККР Рек.478-4    │

├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┤

│5  │Максимальная девиация частоты │          │ETS 300 086       │

│   │передатчика, кГц, не более:   │          │                  │

│   │- частотный разнос 25 кГц     │5         │                  │

│   │- частотный разнос 12,5 кГц   │2,5       │                  │

├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┤

│6  │Ширина полосы частот излучения│          │МККР Рек.478-4    │

│   │передатчика, кГц, не более:   │          │                  │

│   │- частотный разнос 25 кГц     │16        │                  │

│   │- частотный разнос 12,5 кГц   │8,5       │                  │

├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┤

│7  │Уровень побочных излучений,   │          │ETS 300 086       │

│   │мкВт, не более                │0,25      │                  │

├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┤

│8  │Уровень излучений в соседнем  │          │ETS 300 086       │

│   │канале, дБ, не более:         │          │                  │

│   │- частотный разнос 25 кГц     │-70       │                  │

│   │- частотный разнос 12,5 кГц   │-60       │                  │

└───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────────────┘

1.2.4.2. Требования к приемнику

Таблица 1.2.4.2

┌───┬───────────────────────────────┬─────────┬──────────────────┐

│ N │    Наименование параметра     │ Нормы на│    Справочный    │

│п/п│                               │ параметр│     документ     │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│ 1 │              2                │    3    │         4        │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│1  │Диапазон частот, МГц           │814 - 905│Решение ГКРЧ N 35 │

│   │                               │         │от 15.12.95       │

│   │                               │         │Решение ГКРЧ N 188│

│   │                               │         │от 10.09.90       │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│2  │Частотный разнос между         │25       │ETS 300 086       │

│   │каналами, кГц                  │12,5     │                  │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│3  │Максимальная используемая      │         │ETS 300 086       │

│   │чувствительность при отношении │         │                  │

│   │сигнал/шум равном 20 дБ, мкВт, │         │                  │

│   │не более                       │6        │                  │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│4  │Избирательность по соседнему   │         │ETS 300 086       │

│   │каналу, дБ, не менее:          │         │                  │

│   │- частотный разнос 25 кГц      │-70      │                  │

│   │- частотный разнос 12,5 кГц    │-60      │                  │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│5  │Избирательность по побочным    │         │ETS 300 086       │

│   │каналам, дБ, не менее          │-70      │                  │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│6  │Интермодуляционная избиратель- │         │ETS 300 086       │

│   │ность, дБ, не менее:           │         │                  │

│   │- стационарная р/с             │-70      │                  │

│   │- возимая, носимая, портативная│         │                  │

│   │р/с                            │-65      │                  │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│7  │Уровень излучения гетеродина   │         │ETS 300 086       │

│   │приемника, нВт, не более       │2        │                  │

└───┴───────────────────────────────┴─────────┴──────────────────┘

1.2.5. Диапазон 1,606 - 27,500 МГц

1.2.5.1. Требования к передатчику

Таблица 1.2.5.1

┌───┬────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┐

│ N │    Наименование параметра      │  Нормы на  │   Справочный │

│п/п│                                │  параметр  │    документ  │

├───┼────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 1 │               2                │     3      │       4      │

├───┼────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤

│1  │Диапазон частот, МГц            │1,606 -     │Решение ГКРЧ  │

│   │                                │27,500      │N 9/2         │

│   │                                │            │от 28.09.98   │

├───┼────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤

│2  │Частотный разнос между          │25          │Технические   │

│   │каналами, кГц                   │12,5        │условия       │

├───┼────────────────────────────────┼────────────┤45-93 ИЖ      │

│3  │Мощность передатчика, Вт,       │20          │1.101.043ТУ,  │

│   │не более                        │            │согласованные │

├───┼────────────────────────────────┼────────────┤начальником   │

│4  │Отклонение частоты от номиналь- │          -6│ГИЭ В.В. Алек-│

│   │ного значения, не более         │+ -50 х 10  │сандровым     │

├───┼────────────────────────────────┼────────────┤30.08.93      │

│5  │Коэффициент нелинейных          │            │              │

│   │искажений, %, не более          │5           │              │

├───┼────────────────────────────────┼────────────┤              │

│6  │Отклонение АЧМХ передатчика от  │            │              │

│   │характеристики с предкоррекцией │            │              │

│   │6 дБ/октава, дБ, не более       │+1,5; -3    │              │

├───┼────────────────────────────────┼────────────┤              │

│7  │Максимальная девиация частоты   │            │              │

│   │передатчика, кГц, не более:     │            │              │

│   │- частотный разнос 25 кГц       │5           │              │

│   │- частотный разнос 12,5 кГц     │2,5         │              │

├───┼────────────────────────────────┼────────────┤              │

│8  │Уровень паразитной амплитудной  │            │              │

│   │модуляции передатчика, %,       │            │              │

│   │не более                        │3           │              │

├───┼────────────────────────────────┼────────────┤              │

│9  │Уровень паразитной частотной    │            │              │

│   │модуляции, дБ, не более         │-40         │              │

├───┼────────────────────────────────┼────────────┤              │

│10 │Ширина полосы частот излучения  │            │              │

│   │передатчика, кГц, для полосы    │            │              │

│   │звуковых частот от 300 Гц       │            │              │

│   │до 3400 Гц (от 300 Гц до        │            │              │

│   │3000 Гц), кГц, не более:        │            │              │

│   │ - для частотного разноса       │            │              │

│   │25 кГц:                         │            │              │

│   │на уровнях:                     │            │              │

│   │ -30 дБ - контрольная           │16,8 (16)   │              │

│   │ -40 дБ                         │23,1 (21,9) │              │

│   │ -50 дБ                         │25,8 (27,1) │              │

│   │ -60 дБ                         │35,2 (32,9) │              │

│   │ - для частотного разноса       │            │              │

│   │12,5 кГц:                       │            │              │

│   │на уровнях:                     │            │              │

│   │ -30 дБ - контрольная           │11,55 (11,0)│              │

│   │ -40 дБ                         │13,9 (13,2) │              │

│   │ -50 дБ                         │18,5 (17,4) │              │

│   │ -60 дБ                         │24,0 (22,4) │              │

├───┼────────────────────────────────┼────────────┤              │

│11 │Уровень побочных излучений,     │            │              │

│   │мкВт, не более                  │2,5         │              │

├───┼────────────────────────────────┼────────────┤              │

│12 │Уровень излучений в соседнем    │            │              │

│   │канале, мкВт, не более          │2,5         │              │

└───┴────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘

1.2.5.2. Требования к приемнику

Таблица 1.2.5.2

| N п/п | Наименование параметра | Нормы на параметр | Справочный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Диапазон частот, МГц | 1,606 - 27,500 | Решение ГКРЧ N 9/2 от 28.09.98 |
| 2 | Частотный разнос между каналами, кГц | 25 12,5 | Технические условия 45-93 ИЖ 1.101.043ТУ, согласованные начальником ГИЭ В.В. Александ- ровым 30.08.93 |
| 3 | Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ, мкВ, не более | 0,5 |  |
| 4 | Изменение чувствительности приемника при отклонении частоты сигнала, дБ, не более | 3 |  |
| 5 | Коэффициент нелинейных искажений приемника, %, не более | 5 |  |
| 6 | Уровень фона приемника, дБ, не более | -40 |  |
| 7 | Отклонение АЧХ приемника от характеристики с послекоррекцией минус 3 дБ/октава, дБ, не более (симметричный выход) | +10 минус 3 |  |
| 8 | Избирательность по соседнему каналу, дБ, не менее | 60 |  |
| 9 | Избирательность по побочным каналам, дБ, не менее: | 60 |  |
| 10 | Интермодуляционная избиратель- ность, дБ, не менее: | -50 |  |
| 11 | Уровень излучения гетеродина приемника, нВт, не более | 2 |  |

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ИНДУСТРИАЛЬНЫМ РАДИОПОМЕХАМ

Квазипиковые значения напряжения радиопомех,        ГОСТ 30429-96,

создаваемых радиостанцией по сети                   п. 5.1

Квазипиковые значения напряженности поля            ГОСТ 30429-96,

радиопомех                                          п. 5.3

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ВОЗДЕЙСТВИЯМ

ИМПУЛЬСНЫХ РАЗРЯДОВ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Оборудование должно быть устойчиво к           ГОСТ Р 51317.4.2-99

воздействию импульсного разряда статического   ГОСТ Р 50799-95

электричества, импульсным помехам и

динамическому изменению напряжения сети

электропитания (степень жесткости испытаний

для контактного и воздушного разрядов - 2)

согласно следующим стандартам

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К РАДИОЧАСТОТНЫМ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЯМ

Оборудование должно быть устойчиво (степень    ГОСТ Р 51317.4.3-99

жесткости испытаний - 2) к воздействию         ГОСТ Р 51317.4.6-99

радиочастотных электромагнитных полей в

диапазоне частот 80 - 1000 МГц и

воздействию кондуктивных помех в полосе

от 150 кГц до 80 МГц

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При сертификации радиостанций всех групп должны выполняться требования ГОСТ Р 50829-95.

5.1. Сертификационные испытания включают в себя следующие виды проверок радиосредств связи:

- проверку маркировки, определяющую безопасность;

- проверку конструкции и составных частей аппарата с целью выявления опасности поражения электрическим током;

- проверку изоляции;

- проверку защитного заземления;

- проверку наличия защиты от высокочастотных и химических ожогов;

- проверку механической прочности аппарата;

- проверку наличия защиты при ошибочных действиях пользователя;

- проверку ионизирующего излучения аппарата;

- проверку уровня электромагнитного поля на рабочем месте оператора;

- проверку уровня тепловыделения аппарата;

- проверку уровня акустического шума аппарата;

- проверку устойчивости аппарата к воздействию электростатического разряда.

5.2. Пояснения используемых терминов

- Радиостанция - один или несколько передатчиков, или приемников, или комбинация передатчиков и приемников, включая вспомогательное оборудование, необходимые в определенном месте для осуществления службы радиосвязи или радиоастрономической службы.

- Доступная часть - часть аппарата, которой можно коснуться с помощью стандартного испытательного пальца.

- Часть под опасным напряжением - часть аппарата, прикосновение к которой может вызвать поражение электрическим током.

- Путь утечки - кратчайшее расстояние между токопроводящими деталями, измеренное по внешней поверхности изоляционного материала.

- Зазор - кратчайшее расстояние между токопроводящими деталями в воздухе.

- Электрическая сеть питания - любой источник электрической энергии с напряжением более 34 В (пиковое значение).

- Заменитель батареи - устройство, которое может использоваться вместо батарейного источника питания.

- Преобразователь входных сигналов - устройство, предназначенное для преобразований неэлектрической энергии в электрическую.

- Преобразователь выходных сигналов - устройство, предназначенное для преобразования энергии электрического сигнала в энергию другого вида.

- Соединительное устройство - узел аппарата, с помощью которого устанавливается соединение с внешними проводниками или другими аппаратами: устройство может иметь один или несколько контактов.

- Клемма защитного заземления - клемма, с которой соединены части аппарата, которые должны быть заземлены в целях безопасности.

- Основная изоляция - изоляция частей, находящихся под опасным напряжением.

- Дополнительная изоляция - автономная изоляция, дополняющая основную.

- Аппарат класса I - аппарат, в котором защита от поражения электрическим током не ограничивается только применением изоляции, а предусматривает еще и подключение доступных токопроводящих частей к защитному проводу заземления.

- Аппарат класса II - аппарат, в котором не используется защитное заземление.

- Электростатический разряд (ЭСР) - перенос электростатического заряда между телами с различным электростатическим потенциалом.

- Источник питания - аппарат, получающий энергию от сети питания и питающий один или несколько других аппаратов.

5.3. Требования к параметрам безопасности

Таблица 5.3

┌───┬────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│ N │           Наименование параметра           │   Справочный  │

│п/п│                                            │    документ   │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 1 │                     2                      │       3       │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│1  │Маркировка должна быть однозначно понимае-  │ГОСТ Р 50829-95│

│   │мой, легко различимой на аппарате, несмыва- │               │

│   │емой и разборчивой                          │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│2  │Соединители аппарата должны иметь следующие │               │

│   │обозначения, определяющие безопасность:     │               │

│   │- клемма защитного заземления (если такая   │               │

│   │имеется) должна быть обозначена символом    │               │

│   │ГОСТ 25874-83;                              │               │

│   │- соединители, находящиеся под опасным      │               │

│   │напряжением, за исключением соединителей для│               │

│   │подачи напряжения питающей сети, - символом │               │

│   │ГОСТ 25874-83                               │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│3  │Доступные части аппарата не должны иметь    │               │

│   │электрических контактов с токопроводящими   │               │

│   │деталями аппарата                           │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│4  │Доступные части аппарата, кроме:            │               │

│   │- соединителей, предназначенных для         │               │

│   │подключения внешнего громкоговорителя, если │               │

│   │он не соединен с сетью питания;             │               │

│   │- соединителей антенного усилителя,         │               │

│   │предназначенных для подключения к приемной  │               │

│   │аппаратуре;                                 │               │

│   │- выходных соединителей заменителей батарей;│               │

│   │- соединителей, промаркированных символом,  │               │

│   │не должны находиться под опасным напряжением│               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│5  │Не должны находиться под опасным напряже-   │               │

│   │нием, даже если они являются недоступными,  │               │

│   │следующие части аппарата:                   │               │

│   │- соединители для подключения антенн и      │               │

│   │усилителя;                                  │               │

│   │- любые соединители аппарата, предназначен- │               │

│   │ные для подключения входных и выходных      │               │

│   │сигналов                                    │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│6  │Оси всех ручек управления и настройки,      │               │

│   │находящиеся под опасным напряжением, должны │               │

│   │быть надежно защищены                       │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│7  │Вентиляционные и другие отверстия, проделан-│               │

│   │ные над частями аппарата, должны быть распо-│               │

│   │ложены так, чтобы исключить возможность     │               │

│   │попадания опасного напряжения на любой под- │               │

│   │весной посторонний предмет при его введении │               │

│   │внутрь аппарата через отверстия             │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│8  │Отвертка или другие инструменты, с помощью  │               │

│   │которых производится регулировка аппарата   │               │

│   │через отверстия в корпусе или шасси, не     │               │

│   │должны касаться деталей аппарата, находящих-│               │

│   │ся под опасным напряжением                  │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│9  │Однополюсная вилка или оголенный провод,    │               │

│   │приложенные к контактам соединителя, исполь-│               │

│   │зуемого для подключения заземления, антенны,│               │

│   │преобразователей входных или выходных сигна-│               │

│   │лов, за исключением промаркированных симво- │               │

│   │лом, не должны находиться под опасным       │               │

│   │напряжением                                 │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│10 │Штыри или контакты штепсельной вилки через  │               │

│   │2 секунды после изъятия ее из штепсельной   │               │

│   │розетки не должны находиться под опасным    │               │

│   │напряжением                                 │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│11 │Части аппарата, в том числе внутренние части│               │

│   │батарейных отсеков, которые становятся      │               │

│   │доступными после снятия защитных крышек, не │               │

│   │должны находиться под опасным напряжением   │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│12 │Штепсельные вилки и другие соединители,     │               │

│   │используемые для подключения аппарата к сети│               │

│   │питания, должны иметь двойную изоляцию и    │               │

│   │неразборную конструкцию                     │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│13 │Клеммы для гибких внешних шнуров должны быть│               │

│   │расположены так, чтобы не было контакта     │               │

│   │между частями аппарата, находящимися под    │               │

│   │опасным напряжением, и доступными метал-    │               │

│   │лическими частями. Свободная жила провода,  │               │

│   │находящегося под опасным напряжением, не    │               │

│   │должна касаться любой доступной метал-      │               │

│   │лической части                              │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│14 │Сопротивление изоляции между частями аппара-│               │

│   │та, разделенными основной и дополнительной  │               │

│   │изоляциями (полюсами схемы, непосредственно │               │

│   │присоединенной к сети питания), должно быть │               │

│   │не менее 4 МОм. Сопротивление изоляции между│               │

│   │частями аппарата, разделенными основной     │               │

│   │изоляцией (обмотки трансформатора), должно  │               │

│   │быть не менее 2 МОм                         │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│15 │Сопротивление изоляции после испытания на   │               │

│   │электрическую прочность (воздействие напря- │               │

│   │жения 1500 В    в течение 1 мин.) должно    │               │

│   │            эфф                             │               │

│   │быть не менее 2 МОм (4 МОм - для случаев с  │               │

│   │усиленной и двойной изоляцией)              │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│16 │Сопротивление изоляции, особенно в раздели- │               │

│   │тельных трансформаторах аппарата, между дос-│               │

│   │тупными частями и частями, находящимися под │               │

│   │опасным напряжением, должно быть не менее   │               │

│   │2 МОм при напряжении 500 В постоянного тока │               │

│   │после испытания перенапряжением, представ-  │               │

│   │ляющим собой серию (50 раз) 10 кВ разрядов  │               │

│   │со скоростью 12 разрядов в минуту           │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│17 │Пути утечки и воздушные зазоры между доступ-│               │

│   │ными частями аппарата и частями, находящими-│               │

│   │ся под опасным напряжением (включая прово-  │               │

│   │да), а также между деталями, которые непос- │               │

│   │редственно соединены с сетью питания, должны│               │

│   │быть не менее значений, указанных в таблице:│               │

├───┴────────┬───────────┬───────────┬───────────┤               │

│ Постоянное │Среднеквад-│ Воздушный │Путь утечки│               │

│или пиковое │ратическое │промежуток,│по поверх- │               │

│напряжение, │напряжение,│    мм     │ности, мм  │               │

│     В      │     _     │           │           │               │

│            │  U\/2, В  │           │           │               │

├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤               │

│От 72 до 354│От 50      │3          │3          │               │

│            │до 250     │           │           │               │

├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤               │

│От 354      │От 250     │3          │4          │               │

│до 500      │до 360     │           │           │               │

├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤               │

│От 500      │От 360     │2 + U / 500│2 + U / 250│               │

│до 1400     │до 1000    │           │           │               │

├────────────┼───────────┼───────────┴───────────┤               │

│Свыше 1400  │Свыше 1000 │Если не оговорен другой│               │

│            │           │критерий изготовителем │               │

│            │           │и покупателем, то рас- │               │

│            │           │стояния должны быть    │               │

│            │           │такими, чтобы не возник│               │

│            │           │дуговой разряд, когда  │               │

│            │           │некоторые элементы под-│               │

│            │           │вергаются испытанию под│               │

│            │           │напряжением 2U В       │               │

│            │           │U - постоянное или     │               │

│            │           │пиковое напряжение по  │               │

│            │           │переменному току       │               │

│            │           │(на f до 1000 Гц)      │               │

├───┬────────┴───────────┴───────────────────────┼───────────────┤

│18 │В аппарате, имеющем клемму защитного зазем- │ГОСТ Р 50829-95│

│   │ления, снабженном штепсельной вилкой для    │               │

│   │питания от сети, клемма защитного заземления│               │

│   │должна быть составной частью этой вилки     │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│19 │В аппарате, который предназначен для подклю-│               │

│   │чения к стационарной проводке или снабжен   │               │

│   │несъемным гибким шнуром, клемма защитного   │               │

│   │заземления должна быть расположена вблизи   │               │

│   │выводов для подключения сети питания        │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│20 │Провод защитного заземления должен быть     │               │

│   │подключен к винтовому зажиму, паяному соеди-│               │

│   │нителю или другому устройству, обладающему  │               │

│   │высокой эффективностью соединения           │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│21 │Клемма защитного заземления должна иметь    │               │

│   │высокую механическую прочность              │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│22 │Все части клеммы защитного заземления должны│               │

│   │быть защищены от коррозии, возникающей в    │               │

│   │результате соприкосновения этих частей с    │               │

│   │медным проводом заземления или другими      │               │

│   │металлическими частями                      │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│23 │Винт (болт) клеммы защитного заземления     │               │

│   │должен быть прочно закреплен на корпусе     │               │

│   │аппарата методом сварки или другим путем    │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│24 │Винт либо корпус клеммы заземления должен   │               │

│   │быть изготовлен из латуни или другого не    │               │

│   │менее коррозиестойкого материала, а контакт-│               │

│   │ные поверхности не должны иметь покрытий    │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│25 │Значение сопротивления между заземляющим    │               │

│   │элементом и каждой доступной прикосновению  │               │

│   │металлической нетоковедущей частью аппарата,│               │

│   │которая может оказаться под напряжением     │               │

│   │не должна превышать 0,1 Ом                  │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│26 │Заземляющие соединения, предназначенные для │               │

│   │обеспечения безопасности, не должны исполь- │               │

│   │зоваться для других целей                   │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│27 │Во избежание ВЧ ожогов антенны, антенно-    │               │

│   │фидерные тракты и антенные соединения должны│               │

│   │быть сконструированы таким образом, чтобы   │               │

│   │обеспечивался отвод на землю любых зарядов, │               │

│   │обусловленных в том числе и статическим     │               │

│   │электричеством, которые могут создавать     │               │

│   │опасные напряжения                          │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│28 │Отсеки для батарей и аккумуляторов питания  │               │

│   │должны быть сконструированы так, чтобы      │               │

│   │гарантировалась невозможность утечки        │               │

│   │электролита                                 │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│29 │Батареи должны быть размещены таким образом,│               │

│   │чтобы исключить опасность накопления        │               │

│   │легковоспламеняющихся газов                 │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│30 │Аппарат должен выдержать испытания на       │               │

│   │электрическую прочность изоляции после трех │               │

│   │ударов специальным молотком пружинного      │               │

│   │действия по внешней поверхности, которая    │               │

│   │защищает части, находящиеся под опасным     │               │

│   │напряжением                                 │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│31 │В аппаратуре должна быть предусмотрена      │               │

│   │защита от повреждений при неправильном      │               │

│   │подключении полюсов электропитания          │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┤               │

│32 │Величина ионизирующего излучения на расстоя-│               │

│   │нии 5 см от внешней поверхности аппаратуры  │               │

│   │не должна быть больше 0,5 мю Р/ч            │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│33 │Предельно допустимые напряженности электри- │Электромагнит- │

│   │ческого Е   (В/м) и магнитного Н   (А/м)    │ные излучения  │

│   │         пд                     пд          │радиочастотного│

│   │полей и предельно допустимые энергетические │диапазона      │

│   │нагрузки для электрического поля            │(ЭМИ РЧ)       │

│   │ЭН    (В/кв. м х Т) и магнитного поля       │СанПин 2.2.4/  │

│   │  Епд                                       │2.1.8.055-96   │

│   │ЭН    (В/кв. м х Т) для частот от 60 кГц до │               │

│   │  Епд                                       │               │

│   │300 МГц не должны превышать значений, приве-│               │

│   │денных в таблице. В размерности энергетичес-│               │

│   │кой нагрузки Т - время воздействия на опера-│               │

│   │тора (в часах).                             │               │

│   │Предельно допустимая величина энергетической│               │

│   │нагрузки для частот от 300 МГц до 300 ГГц   │               │

│   │не должна превышать 2 Вт/кв. м х Т или      │               │

│   │200 мкВт/кв. см х Т, величина энергетической│               │

│   │нагрузки определяется выражением:           │               │

│   │ЭН      = (ППЭ   х Т) / К, где:             │               │

│   │  ППЭпд       пд                            │               │

│   │ППЭ   (Вт/кв. м; мкВт/кв. м) - предельно до-│               │

│   │   пд                                       │               │

│   │пустимая величина плотности потока энергии; │               │

│   │Т (в часах) - время пребывания оператора в  │               │

│   │зоне облучения;                             │               │

│   │К - безразмерный коэффициент;               │               │

│   │К = 10 для случаев облучения от вращающихся │               │

│   │и сканирующих антенн;                       │               │

│   │К = 1 для всех случаев воздействия, исключая│               │

│   │облучение от вращающихся и сканирующих      │               │

│   │антенн. Во всех случаях максимальное        │               │

│   │значение ППЭ   не должно превышать          │               │

│   │            пд                              │               │

│   │10 Вт/кв. м (1000 мкВт/кв. см)              │               │

├───┴───────────────┬────────────────────────────┤               │

│     Параметр      │    Предельные значения в   │               │

│                   │   диапазонах частот, МГц   │               │

│                   ├────────┬─────────┬─────────┤               │

│                   │от 0,006│  св. 3  │  св. 30 │               │

│                   │  до 3  │  до 30  │  до 300 │               │

├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤               │

│Е  , В/м           │500     │300      │80       │               │

│ пд                │        │         │         │               │

├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤               │

│Н  , А/м           │50      │-        │-        │               │

│ пд                │        │         │         │               │

├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤               │

│ЭН   ,(В/кв. м) х ч│20000   │7000     │800      │               │

│  Епд              │        │         │         │               │

├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤               │

│ЭН   ,(А/кв. м) х ч│200     │-        │-        │               │

│  Нпд              │        │         │         │               │

├───┬───────────────┴────────┴─────────┴─────────┼───────────────┤

│34 │Температура наружных поверхностей аппаратуры│ГОСТ Р 50829-95│

│   │во время работы при нормальных климатических│               │

│   │условиях не должна превышать 318 °К (45 °С) │               │

│   │в местах постоянного контакта пользователя  │               │

│   │с поверхностью и 333 °К (60 °С) в местах    │               │

│   │случайного прикосновения к поверхности      │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│35 │Уровень акустического шума, создаваемого    │               │

│   │аппаратурой, не должен превышать 55 дБА     │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│36 │При воздействии электростатического разряда │               │

│   │нормируемой величины на доступные электро-  │               │

│   │проводящие части аппарата не должно быть    │               │

│   │пробоев и попадания опасного напряжения на  │               │

│   │доступные части аппарата                    │               │

└───┴────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

6. ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ (ЭМС)

Параметры электромагнитной совместимости радиостанций приведены в таблицах 1.2.1.1; 1.2.1.2 - 1.2.5.1; 1.2.5.2.

Таблицы 1.2.1.1; 1.2.2.1; 1.2.3.1; 1.2.5.1, п. п. 3; 4; 7; 10; 11.

Таблицы 1.2.1.2; 1.2.2.2; 1.2.3.2; 1.2.5.2, п. п. 3; 9; 10; 11.

Таблица 1.2.4.1, п. п. 3; 4; 5; 6.

Таблицы 1.2.4.2, п. п. 3; 5; 6; 7.

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ МЕХАНИЧЕСКИХ

И КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

7.1. Аппаратура, в зависимости от условий эксплуатации, подразделяется на группы, таблица 7.1.

Таблица 7.1

| Группа аппаратуры | Название аппаратуры и условия эксплуатации |
| --- | --- |
| С1 | Стационарная, устанавливаемая в отапливаемых наземных и подземных сооружениях |
| С2 | Стационарная, устанавливаемая под навесом на открытом воздухе или в неотапливаемых наземных и подземных сооружениях |
| В3 | Возимая, устанавливаемая во внутренних помещениях речных судов |
| В4 | Возимая, устанавливаемая в автомобилях, на мотоцик- лах, в сельскохозяйственной, дорожной и строительной технике |
| В5 | Возимая, устанавливаемая в подвижных железнодорожных объектах |
| Н6 | Носимая, размещаемая при эксплуатации в одежде или под одеждой оператора, или в отапливаемых наземных и подземных сооружениях |
| Н7 | Носимая, эксплуатируемая на открытом воздухе или в неотапливаемых наземных и подземных сооружениях |

7.2. Воздействующие факторы

Характеристики и значения воздействующих механических и климатических факторов должны соответствовать ГОСТ 16019-20001, табл. 1.

7.3. Параметры радиостанций, проверяемых при климатических и механических воздействиях, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12252-86, табл. 3.

8. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ИСПЫТАНИЙ

8.1. Требования к тестируемым радиостанциям

8.1.1. Основными документами при сертификационных испытаниях радиостанций являются настоящие ОТТ и комплект технической документации Заказчика.

Радиостанции должны быть укомплектованы, и любые необходимые регулировки должны быть выполнены в соответствии с инструкцией производителя для требуемого режима работы. Когда используются альтернативные режимы работы, радиостанции должны быть скомплектованы и отрегулированы в соответствии с инструкцией. Для каждого режима работы должна быть выполнена полная серия измерений.

8.2. Нормальные климатические условия испытаний

Нормальные условия проведения испытаний соответствуют следующим значениям параметров окружающей среды:

- Температура: +15 °С - +35 °С;

- Относительная влажность: 45 - 75%;

- Атмосферное давление: 86 - 106 кПа (860 - 1060 мм рт. ст.).

8.3. Требования к источникам питания

8.3.1. Общие требования

Испытания должны проводиться с источниками, установленными или рекомендованными производителем, либо эквивалентными им по напряжению, внутреннему импедансу и емкости.

8.3.2. Требования к испытаниям при питании от источника постоянного тока

Номинальное напряжение источника питания постоянного тока, используемого при испытаниях, должно быть равно номинальному напряжению аккумуляторной батареи минус потери в кабеле питания, установленные производителем как типичные для данной комплектации. Также должны проводиться испытания оборудования при ожидаемых в процессе эксплуатации напряжениях на аккумуляторной батарее (ниже и выше номинального).

В течение серии испытаний напряжение питания не должно меняться более чем на +/- 2% от номинального значения.

8.3.3. Требования к испытаниям при питании от источника переменного тока

Для оборудования с питанием от сети питания переменного тока номинальное напряжение при испытаниях должно быть равно номинальному напряжению питания, установленного производителем. Если оборудование работает при различных входных напряжениях, испытания проводятся при одном назначенном. В течение испытаний напряжение и частота питающего тока не должны отличаться от номинального более чем на +/- 2%.

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ

Маркировка должна производиться на несъемных частях радиостанции, доступных для обзора.

Маркировка должна быть устойчивой в течение всего срока службы оборудования, механически прочной, и не должна стираться или смываться жидкостями, используемыми при эксплуатации, или должна легко восстанавливаться в процессе эксплуатации.

Упаковка должна обеспечивать сохраняемость радиостанции при транспортировании и в условиях хранения, указанных в настоящих ОТТ.

На упаковке, на самом изделии и в его паспорте должен быть нанесен знак Сертификата Соответствия Минсвязи России в соответствии с ОСТ 45.02-97.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Радиостанции  в  упакованном  виде  должны  быть  устойчивы  к

транспортированию  при температуре окружающего воздуха от минус 50

°С   до   +50  °С  и  относительной  влажности  воздуха  100%  при

температуре 25 °С автомобильным транспортом, закрытым брезентом, в

закрытых  железнодорожных  вагонах,  трюмах  речного транспорта, в

негерметизированных  отсеках  самолетов при пониженном атмосферном

4

давлении 1,2 х 10  Па (90 мм рт. ст.) при температуре минус 50 °С.

Радиостанции в упакованном виде должны быть устойчивы к хранению их в течение 12 месяцев (с момента отгрузки оборудования, включая срок транспортирования) в складских неотапливаемых помещениях при температуре от минус 50 °С до +40 °С, среднемесячном значении относительной влажности 80% при температуре 20 °С, допускается кратковременное повышение влажности до 98% при температуре < +/- 25 °С без конденсации влаги, но суммарно не более 1 месяца в год.

11. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Поставщик гарантирует соответствие качества радиостанции требованиям настоящих ОТТ в течение 1 года после проведения предварительных приемочных испытаний, но не более 2 лет с момента поставок, а также замену и ремонт дефектного оборудования в течение этого времени.

12. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Методы испытаний должны быть изложены в типовой программе и методике проведения сертификационных испытаний радиостанций.

13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Техническая документация, необходимая для проведения сертификационных испытаний радиостанций и обеспечения их эксплуатации (техническое описание и инструкция по эксплуатации), должна быть представлена на русском языке.