РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРИКЛАДНЫХ УСЛУГ CAMEL ДЛЯ АБОНЕНТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ ДИАПАЗОНОВ 900/1800 МГЦ, РАБОТАЮЩИХ ПО СТАНДАРТУ GSM ФАЗА 2+

Общие технические требования

РД 45.302-2002

Дата введения 2002-12-03

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН ЛОНИИС

2. ВНЕСЕН Департаментом электросвязи Министерства Российской Федерации по связи и информатизации

3. УТВЕРЖДЕН Министерством Российской Федерации по связи и информатизации

4. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ информационным письмом от 16.01.2003 N БА-П3-131

1 Область применения

1.1 Настоящий руководящий документ отрасли распространяется на аппаратно-программные средства поддержки специализированных прикладных услуг CAMEL для абонентов федеральных сетей сотовой подвижной связи диапазонов 900/1800 МГц, работающих по стандарту GSM фаза 2+: центры коммутации подвижной службы (MSC/SSP), регистры местоположения (HLR, VLR), узлы управления услугами (SCP) и интеллектуальную периферию (IP).

1.2 Настоящий руководящий документ устанавливает требования к указанному оборудованию в части функциональных параметров, характеризующих поддержку CAMEL, параметров электромагнитной совместимости и безопасности.

1.3 Технические требования, изложенные в настоящем Руководящем документе, соответствуют стандартам и техническим спецификациям ETSI, приведенным в приложении В.

2 Нормативные ссылки

В настоящем руководящем документе отрасли приведены ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 30631-99 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации.

ГОСТ Р 50008-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям в полосе 26-1000 МГц. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 50829-95 Безопасность радиостанций, радиоэлектронной аппаратуры с использованием приемопередающей аппаратуры и их составных частей. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.2-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.11-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети электропитания. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51318.22-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний.

3 Обозначения и сокращения

В настоящем руководящем документе использованы следующие обозначения и сокращения.

| AC | Application Context - прикладной контекст |
| --- | --- |
| ASE | Application Service Element - прикладной сервисный элемент |
| BCSM | Basic Call State Model - модель состояний базового процесса обслуживания вызова |
| CAMEL | Customised Applications for Mobile network Enhanced Logic - специализированные прикладные услуги для абонентов сети сотовой подвижной связи |
| CAP | CAMEL Application Part - прикладная подсистема CAMEL |
| ССС | Credit Card Calling - вызов с оплатой по кредитной карте |
| CS-1 | Capability Set #1 - набор возможностей интеллектуальной сети N 1 (cм. рек. ITU-T Q.121x) |
| CSE | CAMEL Service Environment - среда услуг CAMEL - логический объект, осуществляющий обработку информации, относящейся к OSS |
| GMSC | Gateway Mobile service Switching Center - шлюзовый центр коммутации подвижной службы |
| DP | Detection Point - точка обнаружения события в модели BCSM |
| DTMF | Dual-Tone MultiFrequency - многочастотный код набора номера |
| gsmSCF | GSM Service Control Function - функциональный объект управления услугами |
| gsmSSF | GSM Service Switching Function - функциональный объект коммутации услуг, поддерживающий интерфейс MSC/GMSC - gsmSCF |
| gsmSRF | GSM Specialised Resource Function - функциональный объект специализированных ресурсов |
| HLR | Home Location Register - опорный регистр местоположения |
| HPLMN | Home Public Land Mobile Network - сеть, за которой зарегистрирована абонентская радиостанция ("домашняя" сеть) |
| IMSI | International Mobile Station Identifier - международный идентификатор абонентской радиостанции |
| IN | Intelligent Network - интеллектуальная сеть |
| INAP | Intelligent Network Application Protocol - прикладной протокол интеллектуальной сети |
| IP | Intelligent Peripheral - интеллектуальная периферия |
| IPLMN | Interrogating Public Land Mobile Network - сеть, осуществляющая запрос HPLMN информации, касающейся обработки вызова |
| ISUP | ISDN User Part - подсистема пользователя ISDN |
| MACF | Multiple Association Control Function - функция управления множественными ассоциациями |
| MAP | Mobile Application Part - подсистема мобильной связи SS7 |
| MTP | Message Transfer Part - подсистема передачи сообщений SS7 |
| MSC | Mobile service Switching Center - центр коммутации подвижной службы |
| MSISDN | Mobile Station ISDN number - номер сети ЦСИО согласно рек. ITU-T E.164, присвоенный абонентской радиостанции |
| MSRN | Mobile Station Roaming Number - номер, присваиваемый абонентской радиостанции при роуминге |
| О-CSl | Originating CAMEL Subscription Information - идентификационные данные необходимые для инициирования доступа к услугам CAMEL |
| OSS | Operator Specific Service - специализированная услуга, предоставляемая оператором по месту регистрации абонентской радиостанции |
| РСС | Prepaid Card Calling - вызов с использованием карты предоплаты |
| SACF | Single Association Control Function - функция управления одиночной ассоциацией |
| SAO | Single Association Object - объект одиночной логической связи |
| SCCP | Signalling Connection Control Part - подсистема управления соединением сигнализации SS7 |
| SCP | Service Control Point - узел управления услугами |
| SSP | Service Switching Point - узел коммутации услуг |
| SS7 | Signalling System No.7 - система телефонной сигнализации N 7 |
| ТС, ТСАР | Transaction Capability Application Part - подсистема возможностей транзакций SS7 |
| T-CSI | Terminating CAMEL Subscription Information - идентификационные данные, необходимые для завершения доступа к услугам CAMEL |
| TIF-CSI | Translation Information Flag CSI - указатель трансляции информации в случае переадресования вызова при использовании CAMEL |
| TDP-R | Trigger Detection Point - Request - триггерная точка обнаружения, запрос |
| U-CSI | USSD CAMEL Subscription Information - информация о подписке на услуги USSD CAMEL |
| USSD | Unstructured Supplementary Service Data - данные неструктурируемой дополнительной услуги |
| VLR | Visitor Location Register - визитный регистр местоположения |
| VPLMN | Visited Public Land Mobile Network - визитная сеть или сеть, в которой находится абонент, пользующийся роумингом |
| VPN | Vitual Private Network - виртуальная частная сеть |

4 Общие положения

4.1 Назначение. Функциональная архитектура

Возможность предоставления специализированных прикладных услуг для абонентов сетей GSM900/1800 CAMEL (Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic) является опцией программного обеспечения центров коммутации (MSC), регистров местоположения (HLR, VLR). Поддержка CAMEL позволяет абонентам сети GSM900/1800 пользоваться специализированными услугами (Operator Specific Service - OSS), предоставляемыми оператором, которым зарегистрирована абонентская радиостанция (Home Public Land Mobile Network - HPLMN), при пользовании роумингом. Примерами специализированных услуг являются услуги интеллектуальной сети из набора возможностей CS1 [е]*:

_______________

* - данный перечень набора услуг не является исчерпывающим и может включать другие услуги интеллектуальной сети, предусмотренные, в частности, § 5.2 и доп.В к рек. ITU-T Q.1211.

услуга вызова по кредитной карте (Credit Card Calling - ССС), обеспечивающая возможность осуществления всех типов исходящих вызовов с оплатой по кредитной банковской карте, для чего используются ее номер и персональный идентификационный код (PIN); разновидностью данной услуги являются вызовы по карте с предоплатой (Pre-paid Card Calling - РСС), предназначенной исключительно для оплаты услуг связи;

услуга виртуальной частной сети (Virtual Private Network - VPN), обеспечивающая создание выделенной сети на базе части ресурса сети общего пользования без необходимости использования данного ресурса на постоянной основе с возможностью использования индивидуального плана нумерации (Private Numbering Plan - PNP).

Поддержка CAMEL характеризует способность оборудования подсистемы коммутации обмениваться данными относительно предоставления специализированных услуг, запрашиваемых абонентом, с другой сетью, в которой он зарегистрирован. Предоставление указанных услуг не требует изменений в протоколах уровней 1-3 радиоинтерфейса, т.е. не расширяет объем требований к радиооборудованию, используемому в сетях GSM900/1800.

Функциональная архитектура элементов сети GSM900/1800, участвующих в поддержке CAMEL (п.4.1 3 TS 101 441) представлена на рисунке 1.

Рис.1

HLR обеспечивает хранение данных, относящихся к заказанным специализированным услугам:

О-CSI (Originating CAMEL Subscription Information) - идентификационные данные, необходимые для инициирования доступа к услугам CAMEL;

T-CSI (Terminating CAMEL Subscription Information) - идентификационные данные, необходимые для завершения доступа к услугам CAMEL;

TIF-CSI (Translation Information Flag - CAMEL Subscription Information) - указатель трансляции информации в случае переадресования вызова при использовании CAMEL;

U-CSI (USSD - CAMEL Subscription Information) - идентификационные данные, характеризующие преобразования служебного кода в адрес gsmSCF в режиме передачи неструктурированных данных USSD для данного пользователя и UG-CSI (USSD General - CAMEL Subscription Information) - общие преобразования, применяемые ко всем пользователям;

SS-CSI (Supplementary Service notification - CAMEL Subscription Information) - идентификационные данные для уведомления SCP об активизации дополнительных услуг GSM при использовании услуг CAMEL.

Данные О-CSI передаются в VLR в ходе процедуры Location Update или после изменения содержания О-CSI. Данные SS-CSI передаются в VLR в ходе процедуры Location Update или после изменения содержания SS-CSI. Данные O-CSI и T-CSI передаются в GMSC при ответе HLR на запрос информации маршрутизации. Данные TIF-CSI, U-CSI и UG-CSI не предназначены для передачи. HLR может организовывать интерфейс с gsmSCF для выполнения процедуры Any Time Interrogation (п.8.9.3 TS 101 441).

Шлюзовый центр коммутации подвижной службы (Gateway Mobile Switching Centre - GMSC) принимает данные O/T-CSI в процессе обработки вызовов абонентов, запрашивающих специализированные услуги. GMSC контролирует по запросу состояния вызова и информирует gsmSSF об этих состояниях, что позволяет gsmSSF управлять осуществлением вызова в GMSC.

Центр коммутации подвижной службы (Mobile Switching Centre - MSC) принимает данные O-CSI и T-CSI в процессе обработки вызовов абонентов, запрашивающих специализированные услуги, от VLR, использующего MSC для запроса инструкций от объекта gsmSSF, обеспечивающего интерфейс с gsmSCF. MSC контролирует по запросу состояния вызова и информирует gsmSSF об этих состояниях, что позволяет gsmSSF управлять осуществлением вызова в MSC. При обработке запросов любых вспомогательных услуг ЕСТ, CD и MPTY MSC принимает данные SS-CSI от VLR, указывающие на то, что уведомление о запросе дополнительной услуги должно быть передано в gsmSCF.

VLR обеспечивает хранение данных O-CSI и SS-CSI как часть данных об абонентах, пользующихся роумингом в зоне действия VLR.

Функциональный объект коммутации услуг gsmSSF обеспечивает интерфейс MSC/GMSC с gsmSCF.

Функциональный объект управления услугами gsmSCF содержит логику услуг OSS и поддерживает интерфейсы с gsmSSF, gsmSRF и HLR.

Функциональный объект специализированных ресурсов gsmSRF обеспечивает предоставление специализированных ресурсов, необходимых для предоставления услуги.

Физически функциональные объекты реализуются в виде узлов интеллектуальной сети [d]:

Узел коммутации услуг (Service Switching Point - SSP) обеспечивает доступ к услугам интеллектуальной сети. SSP содержит средства обнаружения вызовов, требующих услуг интелектуальной сети (разновидностью которых являются услуги OSS) и средства взаимодействия с другими узлами. В SSP могут размещаться gsmSSF и gsmCCF (gsm Call Control Function - функциональный объект управления связью пользователя (эти функции реализует MSC в классической конфигурации сети). Таким образом, SSP, как правило, совмещается с MSC.

Узел управления услугами (Service Control Point - SCP) содержит программы, реализующие логику услуг IN (OSS). В SCP размещается gsmSCF.

Интеллектуальная периферия (Intelligent Perpheral - IP) содержит специальные ресурсы для взаимодействия сети с пользователем, например средства управления речевыми извещениями, средства распознавания речи, средства приема информации, передаваемой с использованием DTMF и т.п. и коммутационную матрицу для подключения к этим ресурсам. IP может быть непосредственно связана с SSP или использовать SS7/ISUP для взаимодействия с ним. IP содержит SRF.

В зависимости от вариантов конфигурирования узлов интеллектуальной сети могут быть выделены следующие способы поддержки gsmSRF (п.4.2 TS 101 046 [i]):

1) gsmSRF подключается к gsmSSF в MSC/GMSC через ISUP и управляется gsmSCF посредством непосредственного подключения по звену SS7 (см. рис.2а).

2а) В этом случае IP размещается совместно с узлом SSP, не являющимся источником текущих запросов ресурсов gsmSRF (такой узел является вспомогательным узлом - assisting SSP). gsmSSF вспомогательного узла SSP подключается к запрашивающему узлу (initiating SSP) через ISUP и управляется gsmSCF посредством непосредственного подключения по звену SS7. Функциональный объект gsmSRF размещен совместно с вспомогательным gsmSSF и доступ к нему осуществляется по внутреннему интерфейсу данного SSP (см. рис.2б).

2б) gsmSSF вспомогательного узла SSP подключается к запрашивающему узлу (initiating SSP) через ISUP и управляется gsmSCF посредством непосредственного подключения по звену SS7. Функциональный объект gsmSRF размещен совместно с вспомогательным gsmSSF и доступ к нему осуществляется по интерфейсу "пользователь-сеть" с использованием сигнализации DSS1 (по D-каналу) или с использованием ISUP.

3) gsmSRF размещается совместно с gsmSSF в MSC/GMSC и управляется через gsmSSF по внутреннему интерфейсу.

4) gsmSRF в IP подключается к gsmSSF по интерфейсу "пользователь-сеть" с использованием сигнализации DSS1 (по D-каналу) или с использованием ISUP и управляется gsmSCF через gsmSSF.

Графическая иллюстрация способов поддержки gsmSRF приведена на рисунке 2.

Рис.2а (вариант конфигурации 1)

Рис.2б (вариант конфигурации 2а)

Рис.2в (вариант конфигурации 2б)

Рис.2г (вариант конфигурации 3)

Рис.2д (вариант конфигурации 4)

4.2 Интерфейсы, организуемые для поддержки CAMEL

4.2.1 Интерфейс HLR-VLR (D-интерфейс) используется для передачи данных об абоненте, относящихся к предоставлению услуг CAMEL в направлении визитной сети VPLMN и для обеспечения MSRN. Интерфейс используется также для получения данных о статусе абонента и информации о местонахождении или для обозначения подавления иноязычных уведомлений автоинформатора (suppresion of announcement) для услуг CAMEL.

4.2.2 Интерфейс GMSC-HLR (С-интерфейс) используется при входящих соединениях для обмена информацией о маршрутизации, статусе абонента и его местонахождении, информацией о заказанных услугах и обозначения подавления уведомлений автоинформатора. Данный интерфейс используется для передачи данных O/Т-CSI в запрашивающую сеть IPLMN.

4.2.3 Интерфейс qsmSSF-gsmSCF используется объектом gsmSCF для управления вызовом в определенном gsmSSF и для запроса gsmSSF на установление соединения с gsmSRF.

4.2.4 Интерфейс gsmSCF-HLR (J-интерфейс) используется gsmSCF для запроса информации от HLR. В качестве опции может быть предусмотрен отказ HLR в предоставлении информации, запрашиваемой gsmSCF. Данный интерфейс, в качестве опции, может использоваться также для обмена данными USSD через HLR как по инициативе gsmSCF, так и по инициативе абонентской радиостанции.

4.2.5 Интерфейс gsmSCF-gsmSRF используется для передачи в адрес gsmSRF инструкций о передаче пользователю тональных сигналов или уведомлений автоинформатора.

4.2.6 Интерфейс MSC-gsmSCF (L-интерфейс) используется MSC для передачи уведомлений об обращениях к дополнительным услугам в адрес gsmSCF.

4.2.7 Архитектура протоколов интерфейсов D, С, J, L идентична и представлена на рис.3

Рис.3

4.2.8 Интерфейсы gsmSCF-gsmSSF и gsmSCF-gsmSRF используют протокол прикладной подсистемы CAMEL (CAMEL Application Part - CAP), основанный на использовании прикладного протокола интеллектуальной сети для набора возможностей CS-1 INAP.

Архитектура протокола CAP представлена на рисунке 4. CAP представляет собой совокупность прикладных сервисных элементов (Application Service Element - ASE), каждый из которых поддерживает выполнение одной или более операций. ASE объединенные группы образуют прикладные контексты (Application Context - AC). Координацию использования различных ASE осуществляет функция управления одиночной ассоциацией (Single Association Control Function - SACF). Совокупность SACF и относящихся к ней ASE образует объект одиночной логической связи (Single Association Object - SAO), обеспечивающий взаимодействие между парой физических элементов (см. п.4.1). В случае поддержки более чем одной пары физических элементов, для координации между несколькими SAO, используется функция управления множественными ассоциациями (Multiple Association Control Function - MACF).

Рис.4

5. Требования к интерфейсам, используемым для поддержки CAMEL

5.1 Физический уровень

5.1.1 Подключение к MSC на физическом уровне должно осуществляться по стандартному цифровому тракту Е1 со скоростью передачи 2048 кбит/с.

5.1.1.1 Параметры стыка Е1, реализованного в оборудовании, должны соответствовать требованиям ГОСТ 26886-86, рекомендациям ITU-T G.703, G.704.

5.1.1.2 Тактовая частота цифрового первичного сигнала должна составлять 2048(1±50х10-6) кГц.

5.1.1.3 Волновое сопротивление выходного первичного цифрового стыка должно составлять 120 Ом.

5.1.1.4 Номинальное напряжение импульса сигнала выходного первичного цифрового стыка должно составлять 3 В - при наличии импульса любой полярности; 0±0,3 В - при отсутствии импульса.

5.1.1.5 Размах выходного фазового дрожания (от пика до пика) при измерении его с помощью прибора, содержащего полосовой фильтр с нижней частотой среза 18 кГц и спадом характеристики 20 дБ на декаду и с верхней граничной частотой 100 кГц не должен превышать 0,05 ТИ (ТИ=488 нс) с вероятностью 99,9% с течение измерительного периода 10 с.

5.1.1.6 Максимально допустимая величина входного фазового дрожания должна соответствовать п.3 рек. lTU-T G.823, т.е. составлять (от пика до пика) 1,5 ТИ на частотах от 20 Гц до 2400 Гц и далее уменьшается на 20 дБ на октаву до частоты 18 кГц. На частотах от 18 кГц до 100 кГц максимально допустимая величина входного фазового дрожания (от пика до пика) должна составлять 0,2 ТИ.

5.1.1.7 Первичный цифровой стык должен быть защищен от перенапряжений в соответствии с требованиями рекомендации ITU-T K.41.

5.1.2 Взаимодействие gsmSCF и gsmSRF, помимо интерфейса Е1, может осуществляться с использованием физических интерфейсов, определенных разделом 3.5 "Технических требований к аппаратуре связи, реализующей функции маршрутизации пакетов протокола межсетевого обмена (аппаратура маршрутизации пакетов IP)", утвержденных Госкомсвязи России 06.08.1998.

5.2 Требования к D-интерфейсу в части поддержки CAMEL

5.1.1 Технические спецификации на подсистемы МТР (МТР2, МТР3), SCCP, ТСАР, MAP системы общеканальной сигнализации (ОКС) N 7 должны соответствовать техническим спецификациям для национальной сети России [а, b].

5.1.2 Дополнительно к требованиям, содержащимся в [а], D-интерфейс должен обеспечивать передачу параметров, используемых для поддержки CAMEL согласно таблице 5.1.

Таблица 5.1

| 1. Процедура Subscriber data modification (п.20.3.2.2, рис.20.3/7 TS 100 974 [e]) |
| --- |
| Направление | Тип операции | Параметры | Об.* | Комментарий |
| HLR-VLR | DeleteSubscriberData | Camel Subscription Info Withdraw | пн | Удаление данных CSI в VLR |
| 2. Процедура Subscriber data modification (п.20.3.2.2, рис.20.3/6 TS 100 974) |
| Направление | Тип операции | Параметры | Об. | Комментарий |
| HLR-VLR | InsertSubscriberData | O-CSI, | пн | Помещение данных O-CSI и SS-CSI в VLR |
|  |  | SS-CSI | пн |  |
| VLR-HLR |  | Supported CAMEL Phases | пн |  |
| 3. Процедура Retrieval of routing information (п.21.2.6, рис.21.2/7 TS 100 974) |
| Направление | Тип операции | Параметры | Об. | Комментарий |
| HLR-VLR | provideSubscriber Info | Requested Info, | О | Запрос о состоянии и местонахождении абонента данного HLR |
|  |  | Subscriber Identity | О |  |
| VLR-HLR |  | Location Information, | пн |  |
|  |  | Subscriber State | пн |  |
| 4. Процедура Retrieval of routing information (п.21.2.4, рис.21.2/5 TS 100 974) |
| Направление | Тип операции | Параметры | Об. | Комментарий |
| HLR-VLR | provideRoaming Number | Suppression Of Announcements, | пн | Запрос о присвоенном номере MSRN |
|  |  | Call Reference Number, | О |  |
|  |  | GMSC Address, | О |  |
|  |  | Alerting Pattern, | пн |  |
|  |  | GMSC CAMEL Phases | пн |  |
| 5. Процедура Location Update (п.19.1.1.3, рис.19.1.1/6 TS 100 974) |
| Направление | Тип операции | Параметры | Об. | Комментарий |
| VLR-HLR | updateLocation | Supported CAMEL Phases | пн | Обновление данных о местонахождении абонента данного HLR |
| 6. Процедура Retrieval of routing information (п.21.2.5, рис.21.2/5 TS 100 974) |
| Тип операции | Тип операции | Параметры | Об. | Комментарий |
| VLR-HLR | restoreData | Supported CAMEL Phases | пн | Запрос восстановления данных об абоненте |

_______________

* - Раздел Об. (Обязательность наличия параметра) принимает следующие значения: О - обязательно, пн - при наличии указанного параметра, Опц - системная опция.

5.3 Требования к С-интерфейсу в части поддержки CAMEL

5.3.1 Технические спецификации на подсистемы МТР (МТР2, МТР3), SCCP, ТСАР, MAP системы общеканальной сигнализации (ОКС) N 7 должны соответствовать техническим спецификациям для национальной сети России [а, b].

5.3.2 Дополнительно к требованиям, содержащимся в [а], С-интерфейс должен обеспечивать передачу параметров, используемых для поддержки CAMEL согласно таблице 5.2.

Таблица 5.2

| 1. Процедура Retrieval of routing information (пп.21.2.2-21.2.3 рис.21.2/3-21.2/4 ТS 100 974) |
| --- |
| Направление | Тип операции | Параметры | Об. | Комментарий |
| GMSC-HLR | sendRoutingInfo | GMSC Address, | О | Запрос данных, относящихся к маршрутизации входящих вызовов |
|  |  | Alerting Pattem, | пн |  |
|  |  | Suppression Of Announcements, | пн |  |
|  |  | Suppress T-CSI, | пн |  |
|  |  | Supported CAMEL Phases, | О |  |
|  |  | Call Reference Number | О |  |
| HLR-GMSC |  | Location Information, | пн |  |
|  |  | O-CSI, | пн |  |
|  |  | Subscriber State, | пн |  |
|  |  | T-CSI, | пн |  |
|  |  | Basic Service Code, | пн |  |
|  |  | CUG Subscription Flag | пн |  |

5.4 Требования к J-интерфейсу в части поддержки CAMEL

5.4.1 Технические спецификации на подсистемы МТР (МТР2, МТР3), SCCP, ТСАР системы общеканальной сигнализации (ОКС) N 7 должны соответствовать техническим спецификациям для национальной сети России [b].

5.4.2 J-интерфейс должен обеспечивать передачу параметров, используемых для поддержки CAMEL согласно таблице 5.3.

Таблица 5.3

| 1. Процедура Any Time Interrogation (п.21.2.7 рис.21.2/9 TS 100 974) |
| --- |
| Направление | Тип операции | Параметры | Об. | Комментарий |
| gsmSCF-HLR | anyTimeInterrogation | gsmSCF Address, | О | Запрос данных о состоянии и местонахождении абонента |
|  |  | Requested Info, | О |  |
|  |  | Subscriber Identity | О |  |
| HLR-gsmSCF |  | Location Information, | пн |  |
|  |  | Subscriber State | пн |  |
| 2. Процедура Network Initiated USSD (п.22.10.4 рис.22.10/4 TS 100 974) |
| Направление | Тип операции | Параметры | Об. | Комментарий |
| gsmSCF-HLR | unstructuredSS-Request | USSD String, | О | Запрос данных USSD от абонентской радиостанции |
|  |  | Data Coding Scheme, | О |  |
|  |  | IMSI | О |  |
| HLR-gsmSCF |  | USSD String, | пн |  |
|  |  | Data Coding Scheme | пн |  |
| gsmSCF-HLR | unstructuredSS-Notify | USSD String, | O | Запрос передачи данных USSD для абонентской радиостанции |
|  |  | Data Coding Scheme, | О |  |
|  |  | IMSI | О |  |
| HLR-gsmSCF |  | USSD String, | пн |  |
|  |  | Data Coding Scheme | пн |  |
| 3. Процедура Mobile Initiated USSD (п.22.9.4 рис.22.9/4 TS 100 974) |
| Направление | Тип операции | Параметры | Об. | Комментарий |
| HLR(VLR)-gsmSCF | ProcessUnstructured SS-Request | SS User Data | О | Запрос на передачу данных USSD абонентской радиостанцией от VLR |
| gsmSCF-HLR(VLR) |  | SS User Data | пн |  |
| HLR(VLR)-gsmSCF |  | USSD String, | О | Запрос передачи данных USSD для абонентской радиостанции |
|  |  | Data Coding Scheme, | О |  |
|  |  | IMSI | О |  |
|  |  | MSISDN | Опц |  |
| gsmSCF-HLR(VLR) |  | USSD String, | пн |  |
|  |  | Data Coding Scheme | пн |  |

5.5 Требования к L-интерфейсу в части поддержки CAMEL

5.5.1 Технические спецификации на подсистемы МТР (МТР2, МТР3), SCCP, ТСАР системы общеканальной сигнализации (ОКС) N 7 должны соответствовать техническим спецификациям для национальной сети России [b].

5.5.2 L-интерфейс должен обеспечивать передачу параметров, используемых для поддержки CAMEL согласно таблице 5.4.

Таблица 5.4

| 1. Процедура Supplementary Service Invocation Notification (п.22.12 рис.22.12.2-22.12.3 TS 100 974) |
| --- |
| Направление | Тип операции | Параметры | Об. | Комментарий |
| MSC-gsmSCF | ss-Invocation Notification | Notification Event | О | Уведомление gsmSCF о вызове дополнительной услуги абонентом |
|  |  | Notofocation Event Specific Information | пн |  |
|  |  | IMSI | О |  |
|  |  | MSISDN | О |  |

5.6 Требования к интерфейсам gsmSCF-gsmSSF, gsmSCF-gsmSRF

5.6.1 Технические спецификации на подсистемы МТР (МТР2, МТР3), SCCP, ТСАР системы общеканальной сигнализации (ОКС) N 7 должны соответствовать техническим спецификациям для национальной сети России [b].

5.6.2 Технические спецификации на прикладную подсистему CAMEL CAP устанавливаются фирмой-изготовителем оборудования в декларации соответствия интерфейсов gsmSCF-gsmSSF, gsmSCF-gsmSRF ETSl TS 101 046. Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Customised Applications for Mobile network Enhanced Logic (CAMEL); Stage 2 (GSM 09.78) с указанием версии данного документа в Технических условиях. Декларированию подлежит полнота соответствия функциональных спецификаций интерфейсов gsmSCF-gsmSSF, gsmSCF-gsmSRF разделам указанного документа в соответствии с таблицей 5.5.

Таблица 5.5

| Раздел (подраздел) TS 101 046 (GSM 09.78) | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 4.2 | Вариант конфигурации физической плоскости и поддержки gsmSRF |
|  | Должен быть продекларирован один из вариантов согласно рис.2а-2д |
| 4.4 | Поддержка различных версий SCCP |
| 4.4.1 | Использование номера подсистемы SSN |
| 4.4.2 | Использование параметров качества обслуживания SCCP |
| 4.4.3 | Использование адресной информации SCCP |
| 4.5.2 | Присвоение идентификаторов LegID |
| 4.6.2 | Совместимость с INAP других версий (ETS 300 374 и Q.1218) |
| 5 | Правила, относящиеся к SACF/MACF |
| 5.1 | Обратная передача прикладного контекста ТСАР при согласовании АС |
| 5.2 | Последовательное и параллельное выполнение операций |
| 6 | Абстрактный синтаксис CAP |
| 6.1 | Типы операций |
| 9.2 | ActivityTest (см. п.А.22 приложения А) |
| 9.3 | ApplyCharging (см. п.А.1 приложения А) |
| 9.4 | ApplyChargingReport (см. п.А.2 приложения А) |
| 9.5 | AssistRequestlnstructions (см. п.А.3 приложения А) |
| 9.7 | CallInformationReport (см. п.А.4 приложения А) |
| 9.8 | CallInformationRequest (см. п.А.5 приложения А) |
| 9.9 | Cancel (см. п.А.6 приложения А) |
| 9.11 | Connect (см. п.А.7 приложения А) |
| 9.12 | ConnectToResource (см. п.А.8 приложения А) |
| 9.13 | Continue (см. п.А.9 приложения А) |
| 9.14 | DisconnectForwardConnection (см. п.А.10 приложения А) |
| 9.15 | EstablishTemporaryConnection (см. п.А.11 приложения А) |
| 9.17 | EvertReportBCSM (см. п.А.12 приложения А) |
| 9.18 | FurnishCharginglnformation (см. п.А.13 приложения А) |
| 9.19 | InitialDP (см. п.А.14 приложения А) |
| 9.21 | PlayAnnouncement (см. п.А.15 приложения А) |
| 9.22 | PromptAndCollectUserinformation (см. п.А.16 приложения А) |
| 9.23 | ReleaseCall (см. п.А.17 приложения А) |
| 9.25 | RequestReportBCSMEvent (см. п.А.18 приложения А) |
| 9.26 | ResetTimer (см. п.А.19 приложения А) |
| 9.27 | SendCharginglnformation (см. п.А.20 приложения А) |
| 9.29 | SpecializedResourceReport (см. п.А.21 приложения А) |
| 6.3 | Типы данных (аргументы) |
| 9.3.1.1 | ApplyChargingArg (см. п.Б.1 приложения Б) |
| 9.4.1.1 | ApplyChargingReportArg (см. п.Б.3 приложения Б) |
| 9.5.1.1 | AssistRequestlnstructionsArg (см.п.Б.5 приложения Б) |
| 9.7.1.1 | CallInformationReportArg(cм. п.Б.7 приложения Б) |
| 9.8.1.1 | CallInformationRequestArg (см. п.Б.8 приложения Б) |
| 9.9.1.1 | CancelArg (см. п.Б.10 приложения Б) |
| 9.11.1.1 | ConnectArg (см. п.Б.12 приложения Б) |
| 9.12.1.1 | ConnectToResourceArg (см. п.Б.14 приложения Б) |
| 9.15.1.1 | EstablishTemporaryConnectionArg (см. п.Б.17 приложения Б) |
| 9.17.1.1 | EventReportBCSMArg (см. п.Б.19 приложения Б) |
| 9.18.1.1 | FurnishCharginglnformationArg (см. п.Б.20 приложения Б) |
| 9.19.1.1 | InitialDPArg (см. п.Б.22 приложения Б) |
| 9.21.1.1 | PlayAnnouncementArg (см. п.Б.24 приложения Б) |
| 9.22.1.1 | PromptAndCollectUserInformationArg (см. п.Б.26 приложения Б) |
|  | ReceivedlnformationArg |
| 9.23.1.1 | ReleaseCallArg |
| 9.25.1.1 | RequestReportBCSMEventArg (см. п.Б.28 приложения Б) |
| 9.26.1.1 | ResetTimerArg (см. п.Б.30 приложения Б) |
| 9.27.1.1 | SendCharginglnformationArg (см. п.Б.32 приложения Б) |
| 9.29.1.1 | SpecializedResourceReportArg |
| 6.5 | Прикладные сервисные элементы |
| 6.5, 9.19 | GSM-SCF-activation-ASE |
| 6.5, 9.5 | GSM-SCF-GSM-SRF-activation-of-assist-ASE |
| 6.5, 9.15 | Assist-connection-establishment-ASE |
| 6.5, 9.14 | Generic-disconnect-resource-ASE |
| 6.5, 9.12 | Non-assisted-connecton-establishment-ASE |
| 6.5, 9.11 | Connect-ASE |
| 6.5, 9.23 | Call-handling-ASE |
| 6.5, 9.25 | BCSM-event-handling-ASE |
| 6.5, 9.13 | GSM-SSF-call-processing-ASE |
| 6.5, 9.26 | Timer-ASE |
| 6.5, 9.18 | Billing-ASE |
| 6.5, 9.3, 9.4 | Charging-ASE |
| 6.5, 9.7, 9.8 | Call-report-ASE |
| 6.5, 9.27 | Signalling-control-ASE |
| 6.5, 9.21,9.22, 9.29 | Specialized-resource-control-ASE |
| 6.5, 9.9 | Cancel-ASE |
| 6.5, 9.2 | Activity-test-ASE |
| 6.6 | Прикладные контексты (декларируется один из 3 возможных прикладных контекстов): |
|  | CAP-v2-gsmSSF-to-gsmSCF-AC |
|  | CAP-v2-assist-gsmSSF-to-gsmSCF-AC |
|  | CAP-v2-gsmSRF-to-gsmSCF-AC |
| 8.1 | Процедуры обработки ошибок, относящиеся к операциям CAP |
| 8.1.2 | Ошибка Cancelled |
| 8.1.3 | Ошибка cancelFailed |
| 8.1.4 | Ошибка ETCFailed |
| 8.1.5 | Ошибка ImporterCallerResponse |
| 8.1.6 | Ошибка MissingCustomerRecord |
| 8.1.7 | Ошибка MissingParameter |
| 8.1.8 | Ошибка ParameterOutOfRange |
| 8.1.9 | Ошибка RequestedlnfoError |
| 8.1.10 | Ошибка SystemFailure |
| 8.1.11 | Ошибка TaskRefused |
| 8.1.12 | Ошибка UnavailableResource |
| 8.1.13 | Ошибка UnexpectedComponentSequence |
| 8.1.14 | Ошибка UnexpectedDataValue |
| 8.1.15 | Ошибка UnexpectedParameter |
| 8.1.16 | Ошибка UnknownLegID |
| 8.2 | Процедуры обработки ошибок, относящиеся к физическим объектам |
| 8.2.1 | Истечение времени отсчета таймера TSSF |
| 8.2.2 | Истечение времени отсчета таймера TSRF |
| 10 | Услуги, запрашиваемые у ТСАР |
| 10.1 | Обычные процедуры |
| 10.1.1 | Сообщения, передаваемые от gsmSSF к gsmSCF |
| 10.1.2 | Сообщения, передаваемые от gsmSCF к gsmSSF |
| 10.1.3 | Сообщения, передаваемые от gsmSCF к/от gsmSRF |
| 10.2 | Процедуры при аварийных ситуациях |
| 10.3 | Установление диалогового режима CAP |
| 10.3.1 | Передача примитива TC-ВEGIN request |
| 10.3.2 | Получение примитива TC-BEGIN indication |
| 10.3.3 | Первичное получение примитива TC-CONTINUE indication |
| 10.3.4 | Получение примитива TC-END indication |
| 10.3.5 | Получение примитива TC-U-ABORT indication |
| 10.3.6 | Получение примитива TC-P-ABORT indication |
| 10.4 | Поддержание непрерывности диалогового режима |
| 10.5 | Завершение диалогового режима |
| 10.6 | Прерывание диалогового режима одним из участников |
| 10.7 | Прерывание диалогового режима по инициативе ТС |
| 10.8 | Процедуры ТС, используемые для функционирования CAP |
| 10.9 | Помещение данных CAP в структуру протокола ТСАР |
| Доп.А | Соответствие параметров CAP и параметров подаваемых к/от ISUP |
| А.1 | Параметры операции InitialDP |
| А.2 | Параметры операции Connect |
| А.3 | Параметры операции AssistRequestlnstructions |
| А.4 | Параметры операции ConnectToResource |
| А.5 | Параметры операции EstablishTemporaryConnection |
| А.6 | Параметры операции ReleaseCall |

5.7 Требования к функции учета стоимости

5.7.1 Функции учета стоимости специализированных услуг связи SCP, должна реализовываться в объеме, приведенном в таблице 5.6.

Таблица 5.6

| № пп | Наименование функции | Обязательность наличия | Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль продолжительности соединения | О | п.9.4 |
|  |  |  | ETSI TS 101 285 |
|  |  |  | пп.9.3, 9.4 |
|  |  |  | ETSI TS 101 046 |
| 2. | Передача параметров учета стоимости (e-values), используемых при предоставлении дополнительной услуги АоС | Опц. | п.9.1 |
|  |  |  | ETSI TS 101 285 |
|  |  |  | п.9.27 |
|  |  |  | ETSI TS 101 046 |
| 3. | Создание подробных записей о вызовах (CDR), используемых при тарификации | Опц. | п.9.2 |
|  |  |  | ETSI TS 101 285 |
|  |  |  | п.9.18 |
|  |  |  | ETSI TS 101 046 |
| 4. | Передача дополнительной информации, используемой при тарификации (продолжительность вызова и причина отбоя), при завершении вызова | Опц. | п.9.3 |
|  |  |  | ETSI TS 101 285 |
|  |  |  | пп.9.7, 9.8 |
|  |  |  | ETSI TS 101 046 |
| 5. | Вывод данных о вызовах для передачи в автоматизированную систему расчетов | Опц. |  |

5.7.2 Состав записи данных о вызове, генерируемой GMSC/gsmSSF, осуществляющим обработку входящих вызовов услуг CAMEL, устанавливается в Технических условиях с учетом требований п.В.2.19 ETSI TS 101 616. Характеристика записи данных о вызове приведена в таблице 5.7.

Таблица 5.7

| Наименование записи | Содержание | Обязательность наличия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Record Type | Входящий вызов услуги CAMEL | О |
| Served IMSI | IMSI вызываемой абонентской радиостанции | О |
| Served MSISDN | MSIMSI вызываемой абонентской радиостанции | Опц. |
| Recording Entity | Номер согласно рек. ITU-Т Е.164, присвоенный GMSC | О |
| Int. Time stamp | Время запроса услуги CAMEL | О |
| CAMEL Destination Number | Номер, используемый для маршрутизации вызова после получения данных о gsmSCF | О |
| GsmSCF adderss | Номер gsmSCF, осуществляющего предоставление услуги CAMEL | О |
| Service key | Параметр идентификатора услуги CAMEL | О |
| Network call reference | Идентификатор, устанавливающий однозначную принадлежность действий по обработке вызова в различных узлах сети (п.В.3.5.1 ETSI TS 101 616) | О |
| MSC Address | Номер согласно рек. ITU-T E.164, присвоенный MSC, сгенерировавшего Network call reference | О |
| Default call handling | Индикатор необходимости разъединения вызова при возникновении ошибок при обмене между gsmSCF и gsmSSF (п.6.1.3 ETSI TS 101 441) | Опц. |
| Record extentions | Расширения, устанавливаемые оператором или производителем оборудования | Опц. |
| Called Number | Номер вызываемого абонента, принятый GMSC/gsmSSF | О |
| Calling Number | Номер вызывающего абонента (при его наличии) | пн |
| Incoming TKGP | Номер пучка соединительных линий, по которым вызов поступает в GMSC (п.B.3.18 ETSI TS 101 616) | Опц. |
| Outgoing TKGP | Номер пучка соединительных линий, по которым вызов покидает GMSC (п.В.3.18 ETSI TS 101 616) | Опц. |
| Event time stamps | Время занятия входящего трафик-канала (при неуспешной попытке вызова) - (п.В.3.16 ETSI TS 101 616) | пн |
|  | Время ответа вызываемого абонента (при успешном вызове) | пн |
|  | Разъединение трафик-канала | Опц. |
| Call duration | Оплачиваемая длительность соединения при успешных вызовах; время удержания канала при попытках вызова (п.В.3.4 ETSI TS 101 616) | О |
| Data volume | Количество сегментов данных, передаваемых в GMSC (п.В.3.11 ETSI TS 101 616) | пн |
| Cause for termination | Основание для разъединения соединения (п.В.3.10 ETSI TS 101 616) | O |
| Diagnostics | Детальная характеристика поля Cause for termination (п.В.3.12 ETSI TS 101 616) | Опц. |
| Cail reference | Идентификатор, устанавливающий однозначную принадлежность действий по обработке вызова данной абонентской радиостанции (п.В.3.5 ETSI TS 101 616) | O |
| Sequence no | Порядковый номер многочастевой записи | пн |
| Number of DP encountered | Количество столкновений при активизации точек обнаружения (TDP и EDP) | Опц. |
| Level of CAMEL service | Зарезервировано для будущего использования | Опц. |
| Free format data | Данные, передаваемые gsmSCF в сообщении FCI (п.В.3.13 ETSI TS 101 616) | пн |
| CAMEL call leg information | Совокупность информационных элементов, содержащих информацию CAMEL (п.В.3.18 ETSI TS 101 616) о фазе исходящей части соединения | пн |

5.7.3 Состав записи данных о вызове, генерируемой MSC, осуществляющим обработку исходящих вызовов при использовании услуг CAMEL, устанавливается в Технических условиях с учетом требований п.В.2.1 ETSI TS 101 616.

5.7.4 Состав записи данных о вызове, генерируемой MSC, осуществляющим обработку исходящих от абонентских радиостанций сообщений о переадресовании вызовов при использовании услуг CAMEL, устанавливается в Технических условиях с учетом требований п.В.2.3 ETSI TS 101 616.

5.7.5 Состав записи данных о вызове, генерируемой MSC, осуществляющим обработку входящих вызовов при использовании услуг CAMEL, устанавливается в Технических условиях с учетом требований п.B.2.4 ETSI TS 101 616.

5.7.6 Состав записи данных о вызове, генерируемой GMSC, осуществляющим обработку вызовов абонентов, пользующихся роумингом при использовании услуг CAMEL, устанавливается в Технических условиях с учетом требований п.В.2.5 ETSI TS 101 616.

5.8 Требования к плану нумерации

Оборудование, используемое для поддержки услуг CAMEL, должно поддерживать план набора номера, соответствующий приложению к приказу Госкомсвязи России от 20.04.1999 N 71 "Система и план нумерации на сетях связи стран седьмой зоны всемирной нумерации".

5.9 Требования электромагнитной совместимости

5.9.1 Напряжение радиопомех на сетевых зажимах блоков питания в полосе частот 0,15 МГц - 30 МГц не должно превышать значений, приведенных в таблице 5.8 (п.5.1 ГОСТ Р 51318.22-99).

Таблица 5.8

| Полоса частот, МГц | Напряжение радиопомех, дБмкВ, не более |
| --- | --- |
|  | Квазипиковое значение | Среднее значение |
| 0,15-0,5 | 79 | 66 |
| 0,5-30 | 73 | 60 |

5.9.2 Напряжение радиопомех на портах связи в полосе частот 0,15 МГц - 30 МГц не должно превышать значений, приведенных в таблице 5.9 (п.5.2 ГОСТ Р 51318.22-99).

Таблица 5.9

| Полоса частот, МГц | Напряжение радиопомех, дБмкВ, не более |
| --- | --- |
|  | Квазипиковое значение | Среднее значение |
| 0,15-0,5 | 97-87* | 84-74** |
| 0,5-30 | 87 | 74 |

* - допустимые значения напряжения вычисляют по формуле , f - частота, МГц.

** - допустимые значения напряжения вычисляют по формуле , f - частота, МГц.

5.9.3 Квазипиковые значения напряж

енности поля радиопомех, создаваемых оборудованием в диапазоне частот 30 МГц - 1000 МГц, измеренные на расстоянии 10 м, не должны превышать значений, приведенных в таблице 5.10 (п.5.3 ГОСТ Р 51318.22-99).

Таблица 5.10

| Полоса частот, МГц | Напряженность поля радиопомех, дБмкВ/м, не более |
| --- | --- |
|  | Квазипиковое значение |
| 30-230 | 40 |
| 230-1000 | 47 |

5.9.4 Устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям в диапазоне частот 26-1000 МГц должна соответствовать пп.1-2 ГОСТ Р 50008-92 (степень жесткости 2).

5.9.5 Устойчивость к электростатическим разрядам должна соответствовать п.5 ГОСТ Р 51317.4.2-99 (степень жесткости 2).

5.9.6 Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания должна соответствовать разд.5 ГОСТ Р 51317.4.11-99 (степень жесткости 2).

5.10 Требования к электропитанию

5.10.1 Оборудование должно обеспечивать работоспособность при изменении напряжения питания в пределах ±10% относительно номинального значения, установленного в Технических условиях.

5.10.2 В оборудовании должно быть предусмотрено резервирование основного источника питания. При использовании в качестве резервного источника электропитания аккумуляторных батарей, их тип и диапазон значений напряжения питания должны устанавливаться в Технических условиях.

5.11 Требования по устойчивости к климатическим и механическим воздействиям

5.11.1 Оборудование при эксплуатации должно быть устойчиво к механическим внешним воздействующим факторам, предусмотренным в разделе 4, приложения Б ГОСТ 30631-99 (группа механического исполнения М1).

5.11.2 Оборудование при эксплуатации должно быть устойчиво к климатическим внешним воздействующим факторам, предусмотренным ГОСТ 15150-69.

5.12 Требования безопасности

5.12.1 Значения уровней плотности потока энергии, создаваемых оборудованием в месте его установки, должны находиться в пределах, установленных СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96.

5.12.2 Электрическая изоляция цепи питания должна соответствовать требованиям п.6.20 ГОСТ Р 50829-95.

5.12.3 В оборудовании должно быть предусмотрено заземление доступных частей путем введения клемм защитного заземления, зажимов. Доступные проводящие детали должны быть надежно заземлены (п.6.2.1 ГОСТ Р 50829-95). Величина сопротивления между клеммой защитного заземления и любой металлической нетоковедущей частью оборудования, доступной для прикосновения, не должна превышать 0,1 Ом.

5.12.4 Должна быть исключена возможность воспламенения оборудования при случайном замыкании в цепи питания и при неправильном включении полярности питания (п.13.3 ГОСТ Р 50829-95).

5.13 Требования к маркировке

5.13.1 Маркировка оборудования должна соответствовать Техническим условиям и сопроводительной документации, входящей в комплект поставки.

5.13.2 Маркировка должна быть устойчивой в течение всего срока эксплуатации оборудования.

5.13.3 Транспортная маркировка должна соответствовать ГОСТ 14192-96 и содержать основные, дополнительные, информационные и манипуляционные знаки.

5.13.4 На оборудовании, упаковке и технической документации должен быть нанесен знак сертификата соответствия согласно ОСТ 45.02.

5.14 Требования к упаковке

5.14.1 Оборудование и комплект сопроводительной документации должно быть упаковано в соответствии с инструкцией, действующей на предприятии-изготовителе.

5.14.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при хранении и транспортировании автомобильным, железнодорожным, морским транспортом, в герметизированных отсеках самолетов.

5.15 Требования к транспортированию и хранению

5.15.1 Оборудование в упакованном виде должно быть устойчиво к транспортированию при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25 °С автомобильным транспортом, закрытым брезентом, в закрытых железнодорожных вагонах, трюмах речного транспорта, в герметизированных отсеках самолетов и вертолетов, согласно правилам, действующим на этих видах транспорта.

5.15.2 Оборудование в упакованном виде должно быть устойчиво к хранению в течение 12 месяцев (с момента отгрузки оборудования, включая срок транспортирования) в складских отапливаемых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и среднегодовом значении относительной влажности 60% при температуре +20 °С, верхнее значение влажности может достигать 80% при температуре +25 °С.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(нормативное)

ТИПЫ ОПЕРАЦИЙ CAP

А.1 Операция ApplyCharging (пп.6.3, 9.3 TS 101 046)

Операция ApplyCharging используется для взаимодействия с gsmSCF с логическим объектом CSE (CAMEL Service Environment), содержащимся в gsmSSF и обеспечивающим контроль длительности вызовов с целью учета стоимости (п.9.4 TS 101 285). Направление gsmSCF-gsmSSF.

| ApplyCharging | ::=OPERATION |
| --- | --- |
|  | ARGUMENT |
|  | ApplyChargingArg |
|  | ERRORS { |
|  | MissingParameter, |
|  | UnexpectedComponentSequence, |
|  | UnexpectedParameter, |
|  | UnexpectedDataValue, |
|  | ParameterOutOfRange, |
|  | SystemFailure, |
|  | TaskRefused, |
|  | UnknownLegID |
|  | } |

A.2 Операция ApplyChargingReport (пп.6.3, 9.4 TS 101 046)

Операция ApplyChargingReport используется gsmSSF для отчета по информации, запрашиваемой gsmSCF при помощи операции ApplyCharging. Отчет предоставляется в случае, когда gsmSSF обнаруживает разъединение вызова или по достижением длительности соединения, указанной в значении maxCallPeriodDuration (см. п.9.3.1.1 TS 101 046, п.Б.1 приложения Б).

| ApplyChargingReport | ::=OPERATION |
| --- | --- |
|  | ARGUMENT |
|  | ApplyChargingReportArg |
|  | ERRORS { |
|  | MissingParameter, |
|  | UnexpectedComponentSequence, |
|  | UnexpectedParameter, |
|  | UnexpectedDataValue, |
|  | ParameterOutOfRange, |
|  | SystemFailure, |
|  | TaskRefused, |
|  | } |

А.3 Операция AssistRequestlnstructions (пп.6.3, 9.5 TS 101 046)

Операция AssistRequestlnstructions инициируется вспомогательным gsmSSF или gsmSRF после получения от запрашивающего gsmSSF индикации необходимости доступа к вспомогательным ресурсам.

| AssistRequestlnstructions | ::=OPERATION |
| --- | --- |
|  | ARGUMENT |
| AssistRequestInstructionsArg |
|  | ERRORS { |
|  | MissingCustomerRecord, |
|  | MissingParameter, |
|  | TaskRefused, |
|  | UnexpectedComponentSequence, |
|  | UnexpectedDataValue, |
|  | UnexpectedParameter |
|  | } |

A.4 Операция CallInfomationReport (пп.6.3, 9.7 TS 101 046)

Операция CalllnfomationReport используется для передачи информации, относящейся к данному вызову, в адрес gsmSCF по запросу CalllnfomationRequest (см. п.А.5).

| CallInformationReport | ::=OPERATION |
| --- | --- |
|  | ARGUMENT |
|  | CallInformationReportArg |

A.5 Операция CalllnfomationRequest (пп.6.3, 9.8 TS 101 046)

Операция CalllnfomationReport используется для запроса gsmSCF информации, относящейся к данному вызову, для ее предоставления одному из участников соединения.

| CalllnfomationRequest | ::=OPERATION |
| --- | --- |
|  | ARGUMENT |
|  | CallInformationRequestArg |
|  | ERRORS { |
|  | MissingParameter, |
|  | ParameterOutOfRange, |
|  | RequestedInfoError, |
|  | SystemFailure, |
|  | TaskRefused, |
|  | UnexpectedComponentSequence, |
|  | UnexpectedParameter, |
|  | UnknownLegID |
|  | } |

А.6 Операция Cancel (пп.6.3, 9.9 TS 101 046)

Операция Cancel используется для запроса отмены выполнения gsmSRF операции PlayAnnouncement или PromptAndCollect Userlnformation. Операция Cancel может использоваться также для отмены всех невыполненных запросов и перевода gsmSSF или gsmSRF в фазовое состояние Idle.

| Cancel | ::=OPERATION |
| --- | --- |
|  | ARGUMENT |
|  | CancelArg |
|  | ERRORS { |
|  | CancelFailed |
|  | } |

A.7 Операция Connect (пп.6.3, 9.11 TS 101 046)

Операция Connect используется для запроса выполнения gsmSSF действий по маршрутизации вызова к указанному пункту назначения или в соответствии с иными видами адресной информации (например, общим номером).

| Connect | ::=OPERATION |
| --- | --- |
|  | ARGUMENT |
|  | ConnectArg |
|  | ERRORS { |
|  | MissingParameter, |
|  | SystemFailure, |
|  | TaskRefused, |
|  | UnexpectedComponentSequence, |
|  | UnexpectedDataValue, |
|  | UnexpectedParameter |
|  | } |

A.8 Операция ConnectToResource (пп.6.3, 9.12 TS 101 046)

Операция ConnectToResource используется для установления соединения gsmSSF с gsmSRF по инициативе gsmSCF.

| ConnectToResource | ::=OPERATION |
| --- | --- |
|  | ARGUMENT |
|  | ConnectToResourceArg |
|  | ERRORS { |
|  | MissingParameter, |
|  | SystemFailure, |
|  | TaskRefused, |
|  | UnexpectedComponentSequence, |
|  | UnexpectedDataValue, |
|  | UnexpectedParameter |
|  | } |

A.9 Операция Continue (пп.6.3, 9.13 TS 101 046)

Операция Continue используется для запроса gsmSSF со стороны gsmSCF о продолжении операции, начиная с точки обнаружения, в которой она была ранее приостановлена. При этом gsmSSF продолжает обработку вызова без какой-либо замены данных со стороны gsmSCF.

| Continue | ::=OPERATION |
| --- | --- |

А.10 Операция DisconnectForwardConnection (пп.6.3, 9.14 TS 101 046)

Операция DisconnectForwardConnection используется для разъединения соединения с gsmSRF или вспомогательным gsmSSF.

| DisconnectForwardConnection | ::=OPERATION |
| --- | --- |
|  | ERRORS { |
|  | SystemFailure, |
|  | TaskRefused, |
|  | UnexpectedComponentSequence |
|  | } |

A.11 Операция EstablishTemporaryConnection (пп.6.3, 9.15 TS 101 046)

Операция EstablishTemporaryConnection используется для установления соединения с вспомогательным gsmSSF, а также для установления соединения с gsmSRF в случае, когда он размещен в физически обособленном объекте (интеллектуальная периферия IP).

| EstablishTemporaryConnection | ::=OPERATION |
| --- | --- |
|  | ARGUMENT |
|  | EstablishTemporaryConnectionArg |
|  | ERRORS { |
|  | ETCFailed, |
|  | MissingParameter, |
|  | SystemFailure, |
|  | TaskRefused, |
|  | UnexpectedComponentSequence, |
|  | UnexpectedDataValue, |
|  | UnexpectedParameter |
|  | } |

A.12 Операция EventReportBCSM (пп.6.3, 9.17 TS 101 046)

Операция EventReportBCSM используется для уведомления gsmSCF о событиях согласно модели BSCM (п.7 TS 101 441), относящихся к данному вызову, о чем gsmSCF запрашивал ранее с использованием операции RequestReportBCSMEvent.

| EventReportBCSM | ::=OPERATION |
| --- | --- |
|  | ARGUMENT |
|  | EventReportBCSMArg |

A.13 Операция FurnishCharginglnformation (пп.6.3, 9.18 TS 101 046)

Операция FurnishCharginglnformation используется для передачи информации для записей, создаваемых gsmSSF для учета стоимости.

| FurnishCharginglnformation | ::=OPERATION |
| --- | --- |
|  | ARGUMENT |
|  | FurnishChargingInformationArg |
|  | ERRORS { |
|  | MissingParameter, |
|  | TaskRefused, |
|  | UnexpectedComponentSequence, |
|  | UnexpectedDataValue, |
|  | UnexpectedParameter |
|  | } |

A.14 Операция InitialDP (пп.6.3, 9.19 TS 101 046)

Операция InitialDP используется gsmSSF для запроса услуги от gsmSCF после обнаружения триггерной точки обнаружения, запрос (TDP-R).

| InitialDP | ::=OPERATION |
| --- | --- |
|  | ARGUMENT |
|  | InitialDPArg |
|  | ERRORS { |
|  | MissingCustomerRecord, |
|  | MissingParameter, |
|  | SystemFailure, |
|  | TaskRefused, |
|  | UnexpectedComponentSequence, |
|  | UnexpectedDataValue, |
|  | UnexpectedParameter |
|  | } |

A.15 Операция PlayAnnouncement (пп.6.3, 9.21 TS 101 046)

Операция PlayAnnouncement используется для непосредственного взаимодействия с пользователем.

| PlayAnnouncement | ::=OPERATION |
| --- | --- |
|  | ARGUMENT |
|  | PlayAnnouncementArg |
|  | ERRORS { |
|  | Cancelled, |
|  | MissingParameter, |
|  | SystemFailure, |
|  | UnavailableResource, |
|  | UnexpectedComponentSequence, |
|  | UnexpectedDataValue, |
|  | UnexpectedParameter |
|  | } |
|  | LINKED { |
|  | SpecializedResourceReport |
|  | } |

A.16 Операция PromptAndCollectUserlnformation (пп.6.3, 9.22 TS 101 046)

Операция PromptAndCollectUserlnformation используется для взаимодействия с вызывающим абонентом с целью сбора информации.

| PromptAndCollectUserInformation | ::=OPERATION |
| --- | --- |
|  | ARGUMENT |
|  | PromptAndCollectUserInformationArg |
|  | RESULT |
|  | ReceivedInformationArg |
|  | ERRORS { |
|  | Cancelled, |
|  | ImproperCallerResponse, |
|  | MissingParameter, |
|  | SystemFailure, |
|  | TaskRefused, |
|  | UnavailableResource, |
|  | UnexpectedComponentSequence, |
|  | UnexpectedDataValue, |
|  | UnexpectedParameter |
|  | } |

A.17 Операция ReleaseCall (пп.6.3, 9.23 TS 101 046)

Операция ReleaseCall используется gsmSCF для прерывания соединения на любой его фазе для всех его участников.

| ReleaseCall | ::=OPERATION |
| --- | --- |
|  | ARGUMENT |
|  | ReleaseCallArg |

A.18 Операция RequestReportBCSMEvent (пп.6.3, 9.25 TS 101 046)

Операция RequestReportBCSMEvent используется gsmSCF для запроса контроля gsmSSF событий согласно модели BSCM (п.7 TS 101 441), относящихся к данному вызову и уведомления об указанных событиях.

| RequestReportBCSMEvent | ::=OPERATION |
| --- | --- |
|  | ARGUMENT |
|  | RequestReportBCSMEventArg |
|  | ERRORS { |
|  | MissingParameter, |
|  | SystemFailure, |
|  | TaskRefused, |
|  | UnexpectedComponentSequence, |
|  | UnexpectedDataValue, |
|  | UnexpectedParameter, |
|  | UnknownLegID |
|  | } |

A.19 Операция ResetTimer (пп.6.3, 9.26 TS 101 046)

Операция ResetTimer используется gsmSCF для перезапуска таймера TSSF.

| ResetTimer | ::=OPERATION |
| --- | --- |
|  | ARGUMENT |
|  | ResetTimerArg |
|  | ERRORS { |
|  | MissingParameter, |
|  | TaskRefused, |
|  | UnexpectedComponentSequence, |
|  | UnexpectedDataValue, |
|  | UnexpectedParameter |
|  | } |

A.20 Операция SendCharginglnformation (пп.6.3, 9.27 TS 101 046)

Операция SendCharginglnformation используется для инструктирования gsmSSF по поводу передачи информации о начислении платы (Advice for charge).

| SendCharginglnformation | ::=OPERATION |
| --- | --- |
|  | ARGUMENT |
|  | SendCharginglnformation |
|  | ERRORS { |
|  | MissingParameter, |
|  | UnexpectedComponentSequence, |
|  | UnexpectedParameter, |
|  | ParameterOutOfRange, |
|  | SystemFailure, |
|  | TaskRefused, |
|  | UnknownLegID |
|  | } |

A.21 Операция SpecializedResourceReport (пп.6.3, 9.29 TS 101 046)

Операция SpecializedResourceReport используется в качестве ответа на операцию PlayAnnouncement после индикации завершения уведомления.

| SpecializedResourceReport | ::=OPERATION |
| --- | --- |
|  | ARGUMENT |
|  | SpecializedResourceReportArg |

A.22 Операция ActivityTest (пп.6.3, 9.2 TS 101 046)

Операция ActivityTest используется для проверки целостности соединения между gsmSCF и gsmSSF (gsmSCF и gsmSRF, gsmSCF и вспомогательным gsmSSF). При наличии соединения запрашиваемый объект (gsmSSF, gsmSRF, вспомогательный gsmSSF отвечает на запрос). В противном случае принимается решение о нарушении связи с данным функциональным объектом.

| ActivityTest | ::=OPERATION |
| --- | --- |
|  | RESULT |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(нормативное)

ТИПЫ АРГУМЕНТОВ ПРОТОКОЛА CAP

Б.1 Аргумент ApplyCharging Arg (п.9.3.1.1 TS 101 046, п.А.4.6.3 EN 300 668-2)

Таблица Б.1

| Наименование параметра | Обязательность наличия | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
|  | Примитив ApplyCharging Invokation.Ind |
| 1. aChBillingChargingCharacteristics | При наличии Charging ASE-O |  |
| 2. timeDurationCharging |  |  |
| 3. maxCallPeriodDuration | При наличии TimeDurationCharging - O | 1... 864 000 [с] Интервал времени до предоставления отчета ApplyChargingReport в адрес gsmSCF |
| 4. releaseifdurationExceed |  | Указывает на необходимость разъединения соединения |
| 5. tone | При наличии ReleaseifdurationExceed - О | Длительность тонального сигнала после разъединения [с] |
| 6. extentions | При наличии ReleaseifdurationExceed - Опц. |  |
| 7. type-global OBJECT IDENTIFIER | При наличии extentions - O |  |
| 8. criticality |  | 0 |
| 9. value |  | Значение расширения (определяется оператором) |
| 10. tariffSwitchlnterval | При наличии TimeDurationCharging - O | 1... 86 400 [с] |
| 11. partyToCharge |  | "01"Н или "02"Н Обозначает участника соединения, к которому относится данная операция |
| 12. extentions | При наличии value - Опц. |  |
| 13. type-global OBJECT IDENTIFIER | При наличии extentions - O |  |
| 14. criticality |  | 0 |
| 15. value |  | Значение расширения (определяется оператором) |

Б.2 Значения ошибок для операции ApplyCharging (п.A.4.6.3 EN 300 668-2)

Таблица Б.2

| Наименование ошибки | Условия применения согласно TS 101 046 | Обязательность индикации |
| --- | --- | --- |
| 1. missingParameter | п.8.1.7 | Со стороны gsmSSF - Опц. |
| 2. unexpectedComponentSequence | п.8.1.13 |  |
| 3. unexpectedParameter | п.8.1.15 |  |
| 4. unexpectedDataValue | п.8.1.14 |  |
| 5. parameterOutOfRange | п.8.1.8 |  |
| 6. systemFailure | п.8.1.10 |  |
| 7. taskRefused | п.8.1.11 |  |
| 8. unknownLegID | п.8.1.16 |  |

Б.3 Аргумент ApplyChargingReport (п.9.4.1.1 TS 101 046, п.А.4.6.4 EN 300 668-2)

Таблица Б.3

| Наименование параметра | Обязательность наличия | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
|  | Примитив ApplyChargingReport Invokation.Req |
| 1. callResult | При наличии Charging ASE - O |  |
| 2. timeDurationChargingResult |  |  |
| 3. partyToCharge | При наличии TimeDurationChargingResult - O | "01"Н или "02"Н Обозначает участника соединения, к которому относится данная операция |
| 4. timelnformation |  |  |
| 5. tinelfNoTariffSwitch | При наличии timelnformation - O | 0...864 000 [100 мс] Передается при отсутствии изменения тарифных планов в процессе вызова, начиная с момента ответа на вызов (временный вызов, соединение с SRF), и указывает длительность вызова. В противном случае отсутствует |
| 6. timelfTariffSwitch |  |  |
| 7. timesSinceTariffSwitch | При наличии timeIfTariffSwitch - O | 1...864 000 [100 мс] Время, прошедшее с момента последнего переключения тарифного плана |
| 8. tariffSwitchlnterval | При наличии timelfTariffSwitch - Опц. | 1...864 000 [100 мс] Передается в случае обнаружения переключения тарифного плана в течение периода, за который предоставляется отчет и содержит информацию о времени между ответом на вызов (или переключением тарифного плана и последним обнаруженным переключением тарифного плана) |
| 9. callActive | При наличии TimeDurationChargingResult - O | Указывает состояние вызова: либо остающееся активным, либо завершенное |

Б.4 Значения ошибок для операции ApplyChargingReport (п.А.4.6.4 EN 300 668-2)

Таблица Б.4

| Наименование ошибки | Условия применения согласно TS 101 046 | Обязательность индикации |
| --- | --- | --- |
| 1. missingParameter | п.8.1.7 | Со стороны gsmSSF - О |
| 2. unexpectedComponentSequence | п.8.1.13 |  |
| 3. unexpectedParameter | п.8.1.15 |  |
| 4. unexpectedDataValue | п.8.1.14 |  |
| 5. parameterOutOfRange | п.8.1.8 |  |
| 6. systemFailure | п.8.1.10 |  |
| 7. taskRefused | п.8.1.11 |  |

Б.5 Аргумент AssistRequestlnstructions (п.9.5.1.1 TS 101 046, п.А.4.6.5 EN 300 668-2)

Таблица Б.5

| Наименование параметра | Обязательность наличия | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
|  | Примитив AssistRequestlnstructions Invokation.Req |
| 1. correlationID | При наличии SCF/gsmSRF activation of assist ASE - O | Используется gsmSCF для связи диалога с вспомогательным gsmSSF (gsmSRF) и операции InitialDP от gsmSSF. Значение параметра может быть получено из цифр, принятых от инициирующего gsmSSF |
| 2. iPSSPCapability | При наличии assistRequestlnstructions ASE - Опц. | Обозначает доступные ресурсы gsmSRF |
| 3. extentions |  |  |
| 4. type-global OBJECT IDENTIFIER | При наличии extentions - O |  |
| 5. criticality | При наличии extentions - Опц. | 0 |
| 6. value | При наличии extentions - O | Значение расширения (определяется оператором) |

Б.6 Значения ошибок для операции AssistRequestlnstructions (п.A.4.6.5 EN 300 668-2)

Таблица Б.6

| Наименование ошибки | Условия применения согласно TS 101 046 | Обязательность индикации |
| --- | --- | --- |
| 1. missingCustomerRecord | п.8.1.6 | Со стороны вспомогательного gsmSSF (gsmSRF) - О |
| 2. missingParameter | п.8.1.7 |  |
| 3. taskRefused | п.8.1.11 |  |
| 4. unexpectedComponentSequence | п.8.1.13 |  |
| 5. unexpectedDataValue | п.8.1.14 |  |
| 6. unexpectedParameter | п.8.1.15 |  |

Б.7 Аргумент CalllnformationReport (п.9.7.1.1 TS 101 046, п.А.4.6.7 EN 300 668-2)

Таблица Б.7

| Наименование параметра | Обязательность наличия | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
|  | Примитив CalllnformationReport Invokation.Req |
| 1. requestedlnformationList | При наличии Call Report ASE - O | Перечень информации запрашиваемой gsmSCF. При этом должны поддерживаться все возможные значения параметра requestedlnformationType (см. п.Б.8) |
| 2. extentions | При наличии Call Report ASE - Опц |  |
| 3. type-global OBJECT IDENTIFIER | При наличии extentions - O |  |
| 4. criticality | При наличии extentions - Опц | 0 |
| 5. value | При наличии extentions - O | Значение расширения (определяется оператором) |
| 6. leglD | При наличии Call Report ASE - O | "01"Н или "02"Н Обозначает участника соединения, для которого gsmSCF запрашивает данную информацию |

Б.8 Аргумент CalllnformationRequest (п.9.8.1.1 TS 101 046, п.А.4.6.8 EN 300 668-2)

Таблица Б.8

| Наименование параметра | Обязательность наличия | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
|  | Примитив CalllnformationRequest Invokation.Ind |
| 1. requestedlnformationTypeList | При наличии Call Report ASE - O | 0...2, 30 0 - callAttemptElapsedTime - длительность временного интервала между завершением операции Connect или Continue и приемом ответа вызываемого абонента. В случае неуспешного вызова измерения параметра завершается по инициативе сети. Для вызывающего абонента callAttemptElapsedTime=0; |
|  |  | 1 - callStopTime - временная метка, обозначающая разъединение вызова; |
|  |  | 2 - callConnectedElapsedTime - длительность временного интервала между ответом вызываемого абонента и разъединением соединения; |
|  |  | 30 - releaseCause - причина разъединения вызова |
| 2. extentions | При наличии Call Report ASE - Опц |  |
| 3. type-global OBJECT IDENTIFIER | При наличии extentions - O |  |
| 4. criticality | При наличии extentions - Опц | 0 |
| 5. value | При наличии extentions - О | Значение расширения (определяется оператором) |
| 6. legID | При наличии Call Report ASE - O | "01"Н или "02"Н Обозначает участника соединения, для которого gsmSCF запрашивает данную информацию |

Б.9 Значения ошибок для операции CalllnformationRequest (п.A.4.6.8 EN 300 668-2)

Таблица Б.9

| Наименование ошибки | Условия применения согласно TS 101 046 | Обязательность индикации |
| --- | --- | --- |
| 1. missingParameter | п.8.1.7 | Со стороны gsmSSF - Опц |
| 2. parameterOutOfRange | п.8.1.8 |  |
| 3. requestedlnfoError | п.8.1.9 |  |
| 4. systemFailure | п.8.1.10 |  |
| 5. taskRefused | п.8.1.11 |  |
| 6. unexpectedComponentSequence | п.8.1.13 |  |
| 7. unexpectedParameter | п.8.1.15 |  |
| 8. unknownLegID | п.8.1.16 |  |

Б.10 Аргумент Cancel (п.9.9.1.1 TS 101 046, п.А.4.6.9 EN 300 668-2)

Таблица Б.10

| Наименование параметра | Обязательность наличия | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
|  | Примитив Cancel Invokation.Ind |
| 1. invokelD | При наличии Cancel ASE - O | -128...127 Операция, подлежащая отмене |
| 2. allRequests |  | Обозначает необходимость отмены всех активных запросов в ходе операций EventReport BCSM, ApplyChargingReport, CalllnformationReport |

Б.11 Значения ошибок для операции Cancel (п.A.4.6.9 EN 300 668-2)

Таблица Б.11

| Наименование ошибки | Условия применения согласно TS 101 046 | Обязательность индикации |
| --- | --- | --- |
| 1. cancelFailed | п.8.1.3 | Со стороны gsmSSF, gsmSRF - Опц |

Б.12 Аргумент Connect (п.9.11.1.1 TS 101 046, п.А.4.6.11 EN 300 668-2)

Таблица Б.12

| Наименование параметра | Обязательность наличия | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
|  | Примитив Connect Invokation.Ind |
| 1. destinationRoutingAddress | При наличии Connect ASE - O | Содержит номер вызываемого абонента, в соответствии с которым осуществляется маршрутизация вызова |
| 2. alertingPattern |  | Тип сигнала оповещения |
| 3. originalCalledPartylD |  | Содержит набранные цифры номера в случае, если вызов переадресован gsmSCF |
| 4. extentions | При наличии Connect ASE - Опц |  |
| 5. type-global OBJECT IDENTIFIER | При наличии extentions - O |  |
| 6. criticality | При наличии extentions - Опц | 0 |
| 7. value | При наличии extentions - О | Значение расширения (определяется оператором) |
| 8. callingPartyCategory | При наличии Connect ASE - O | Содержит информацию о типе вызывающего устройства (диспетчер, таксовфон, обычный абонент) |
| 9. redirectingPartylD |  | Идентификационные данные (directory number) объекта, осуществлявшего переадресование |
| 10. redirectionlnformation |  | Информация, относящаяся к переадресованию (например, счетчик переадресований) |
| 11. genericNumbers |  | Параметр Generic Number (п.3.26 рек. ITU-Т Q.763), используемый в данной сети |
| 12. suppressionOfAnnouncement |  | Индикатор необходимости подавления уведомлений итональных сигналов, генерируемых GMSC или VMSC при неуспешных вызовах |
| 13. oCSIApplicable |  | Указатель необходимости использования информации О-CSI в GMSC/gsmSSF |

Б.13 Значения ошибок для операции Connect (п.А.4.6.11 EN 300 668-2)

Таблица Б.13

| Наименование ошибки | Условия применения согласно TS 101 046 | Обязательность индикации |
| --- | --- | --- |
| 1. missingParameter | п.8.1.7 | Со стороны gsmSSF- Опц |
| 2. systemFailure | п.8.1.10 |  |
| 3. taskRefused | п.8.1.11 |  |
| 4. unexpectedComponentSequence | п.8.1.13 |  |
| 5. unexpectedDataValue | п.8.1.14 |  |
| 6. unexpectedParameter | п.8.1.15 |  |

Б.14 Аргумент ConnectToResource (п.9.12.1.1 TS 101 046, п.А.4.6.12 EN 300 668-2)

Таблица Б.14

| Наименование параметра | Обязательность наличия | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
|  | Примитив ConneclToResource Invokation.Ind |
| 1. iPRoutingAddress | При наличии Non-assisted connection establishment ASE - Опц | Содержит адрес, необходимый для установления соединения с gsmSRF |
| 2. none |  | Указатель необходимости подключения к определенному gsmSRF |
| Примечание: Необходима поддержка как минимум одного из параметров пп.1-2 |
| 3. extentions | При наличии Non-assisted connection establishment ASE - Опц |  |
| 4. type-global OBJECT IDENTIFIER | При наличии extentions - O |  |
| 5. criticality | При наличии extentions - Опц | 0 |
| 6. value | При наличии extentions - О | Значение расширения (определяется оператором) |
| 7. servicelnteractionlndicatorsTwo | При наличии Non-assisted connection establishment ASE - Опц | Содержит указатель, используемый для управления соединением gsmSSF - gsmSRF |

Б.15 Значения ошибок для операции ConnectToResource (п.А.4.6.12 EN 300 668-2)

Таблица Б.15

| Наименование ошибки | Условия применения согласно TS 101 046 | Обязательность индикации |
| --- | --- | --- |
| 1. missingParameter | п.8.1.7 | Со стороны gsmSSF - Опц |
| 2. systemFailure | п.8.1.10 |  |
| 3. taskRefused | п.8.1.11 |  |
| 4. unexpectedComponentSequence | п.8.1.13 |  |
| 5. unexpectedDataValue | п.8.1.14 |  |
| 6. unexpectedParameter | п.8.1.15 |  |

Б.16 Значения ошибок для операции DisconnectForwardConnection (п.А.4.6.14 EN 300 668-2).

Таблица Б.16

| Наименование ошибки | Условия применения согласно TS 101 046 | Обязательность индикации |
| --- | --- | --- |
| 1. systemFailure | п.8.1.10 | Со стороны gsmSSF - Опц |
| 2. taskRefused | п.8.1.11 |  |
| 3. unexpectedComponentSequence | п.8.1.13 |  |

Б.17 Аргумент EstablishTemporaryConnection (п.9.15.1.1 TS 101 046, п.А.4.6.15 EN 300 668-2)

Таблица Б.17

| Наименование параметра | Обязательность наличия | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
|  | Примитив EstablishTemporaryConnection Invokation.Ind |
| 1. assistingSSPIPRoutingAddress | При наличии Assist connection establishment ASE - О | Содержит адрес, необходимый для установления соединения с gsmSRF или вспомогательным gsmSSF. Данный параметр может содержать также correlationID и scfID, при этом самостоятельные параметры, содержащие указанные величины, будут отсутствовать |
| 2. correlationID |  | Идентификатор, используемый для связи обмена gsmSRF (вспомогательного gsmSSF) с gsmSCF и операции InitialDP от gsmSSF |
| 3. scfID |  | Идентификатор gsmSCF, используемый вспомогательным gsmSSF для идентификации объекта для операции AssistRequestlnstructions |
| 4. extentions | При наличии Assist connection establishment ASE - Опц |  |
| 5. type-global OBJECT IDENTIFIER | При наличии extentions - O |  |
| 6. criticality | При наличии extentions - Опц | 0 |
| 7. value | При наличии extentions - O | Значение расширения (определяется оператором) |
| 8. servicelnteractionlndicatorsTwo | При наличии Assist connection establishment ASE - Опц | Содержит указатель, используемый для управления соединением gsmSSF - gsmSRF |
| 9. bothwayThroughConnectionInd | При наличии servicelnteractionIndicators Two - O | 0, 1 |

Б.18 Значения ошибок для операции EstablishTemporaryConnection (п.А.4.6.15 EN 300 668-2)

Таблица Б.18

| Наименование ошибки | Условия применения согласно TS 101 046 | Обязательность индикации |
| --- | --- | --- |
| 1. eTCFailed | п.8.1.4 | Со стороны gsmSSF - Опц. |
| 2. missingParameter | п.8.1.7 |  |
| 3. systemFailure | п.8.1.10 |  |
| 4. taskRefused | п.8.1.11 |  |
| 5. unexpectedComponentSequence | п.8.1.13 |  |
| 6. unexpectedDataValue | п.8.1.14 |  |
| 7. unexpectedParameter | п.8.1.15 |  |

Б.19 Аргумент EventReportBCSM (п.9.17.1.1 TS 101 046, п.А.4.6.17 EN 300 668-2)

Таблица Б.19

| Наименование параметра | Обязательность наличия | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
|  | Примитив EventReportBCSM Invokation.Req |
| 1. eventTypeBCSM | При наличии BCSM Event handling ASE - O | 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18 События, соответствующие точкам обнаружения в стандартной модели BCSM (п.7 TS 101 441) - см. табл.Б.19а. |
| 2. eventSpecificlnformationBCSM | При наличии BCSM Event handling ASE - Опц | Специальная информация, относящаяся к данному событию (см. пп.3-15). |
| 3. routeSelectFailureSpecificlnfo | При наличии eventSpecific InformationBCSM - Опц* | Согласно рек. ITU-Т Q.850 |
| 4. failureCause |  |  |
| 5. oCaliedPartyBusySpecificlnfo |  |  |
| 6.busyCause |  |  |
| 7. oDisconnectSpecificlnfo |  |  |
| 8. releaseCause |  |  |
| 9. tBusySpecificlnfo |  |  |
| 10. busyCause |  |  |
| 11. callForwarded |  |  |
| 12. tNoAnswerSpecificlnfo |  |  |
| 13. callForwarded |  |  |
| 14. tDisconnectSpecificlnfo | * - должна поддерживаться, по крайней мере, одна из перечисленных опций. | Согласно рек. ITU-Т Q.850 |
| 15. releaseCause |  |  |
| 16. legID | При наличии BCSM Event handling ASE - Опц | "01"Н или "02"Н Обозначает участника соединения, для которого предназначена данная информация |
| 17. miscCalllnfo |  | Информация, относящаяся к точкам обнаружения |
| 18. extentions |  |  |
| 19. type-global OBJECT IDENTIFIER | При наличии extentions - O |  |
| 20. criticality | При наличии extentions - Опц | 0 |
| 21. value | При наличии extentions - О | Значение расширения (определяется оператором) |

Таблица Б.19а

| Номер события | Тип DP | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 4 | Route_Select_Failure | Точка обнаружения, соответствующая отказу при установлении соединения |
| 5 | O_Busy | Точка обнаружения, соответствующая индикации сигнала занятости вызываемой стороны при исходящем вызове от MSC |
| 6 | О_No_Answer | Точка обнаружения, соответствующая истечению времени отсчета таймера ожидания ответа при исходящем вызове от MSC |
| 7 | О_Answer | Точка обнаружения, соответствующая приему вызова ответу вызываемой стороны при исходящем вызове от MSC |
| 9 | О_Disconnect | Точка обнаружения, соответствующая индикации разъединения вызова принятой от вызываемой или вызывающей стороны при исходящем вызове от MSC |
| 10 | О_Abandon | Точка обнаружения, соответствующая индикации разъединения, полученной от вызывающей стороны при установлении соединения при исходящем вызове от MSC |
| 13 | T_Busy | Точка обнаружения, соответствующая индикации сигнала занятости от АТС назначения (или индикации недоступности или отказа при установлении вызова) при входящем вызове к GMSC |
| 14 | T_No_Answer | Точка обнаружения, соответствующая истечению времени отсчета таймера ожидания ответа при входящем вызове к GMSC |
| 15 | Т_Answer | Точка обнаружения, соответствующая приему вызова ответу вызываемой стороны при входящем вызове к GMSC |
| 17 | T_Disconnect | Точка обнаружения, соответствующая индикации разъединения вызова принятой от вызываемой или вызывающей стороны при входящем вызове к GMSC |
| 18 | T_Abandon | Точка обнаружения, соответствующая индикации разъединения, полученной от вызывающей стороны при установлении соединения при входящем вызове к GMSC |

Б.20 Аргумент FurnishCharginginformation (п.9.18.1.1 TS 101 046, п.А.4.6.18 EN 300 668-2)

Таблица Б.20

| Наименование параметра | Обязательность наличия | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
|  | Примитив FurnishChargingInformation Invokation.Ind |
| 1. FCIBillingChargingCharacteristics | При наличии Billing ASE - O |  |
| 2. fCIBCCCAMELsequence1 | При наличии FCIBillingChargingCharacteristics - O |  |
| 3. freeFormatData | При наличии fCIBCCCAMELsequence1 - O | Запись произвольного формата |
| 4. partyToCharge |  | "01"Н или "02"Н Обозначает участника соединения, на имя которого выставляется счет |

Б.21 Значения ошибок для операции FurnishChargingInformation (п.A.4.6.18 EN 300 668-2)

Таблица Б.21

| Наименование ошибки | Условия применения согласно TS 101 046 | Обязательность индикации |
| --- | --- | --- |
| 1. missingParameter | п.8.1.7 | Со стороны gsmSSF - Опц |
| 2. taskRefused | п.8.1.11 |  |
| 3. unexpectedComponentSequence | п.8.1.13 |  |
| 4. unexpectedDataValue | п.8.1.14 |  |
| 5. unexpectedParameter | п.8.1.15 |  |

Б.22 Аргумент Initial DP (п.9.19.1.1 TS 101 046, п.А.4.6.19 EN 300 668-2)

Таблица Б.22

| Наименование параметра | Обязательность наличия | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
|  | Примитив InitialDP Invokation.Req |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. serviceKey | При наличии SCF activation ASE - O | 0...231-1 Уникальный идентификатор запрошенной услуги интеллектуальной сети, используемый для адресования запроса внутри gsmSCF |
| 2. calledPartyNumber |  | Номер вызываемого абонента (при входящих соединениях к мобильным абонентам или при переадресовании вызова) - см. п.3.9 рек. ITU-T Q.763 |
| 3. callingPartyNumber |  | Номер вызывающего абонента - см. п.3.10 рек. lTU-T Q.763 с учетом ETS 300 356-1 |
| 4. callingPartysCategory |  | Содержит информацию о типе вызывающего устройства (диспетчер, таксовфон, обычный абонент) - см. п.3.11 рек. lTU-T Q.763 |
| 5. iPSSPCapabilities | При наличии SCF activation ASE - Опц. | Обозначает доступные ресурсы gsmSRF |
| 6. standard part | При наличии iPSSPCapabilities - O |  |
| 7. bileteral part | При наличии iPSSPCapabilities - Опц. |  |
| 8. locationNumber | При наличии SCF activation ASE - O | Содержит информацию о местонахождении абонентов мобильной связи (например, в дополнение к номеру вызывающего мобильного абонента) |
| 9. originalCalledPartylD |  | Содержит информацию о набранных цифрах номера, если вызов был переадресован в направлении gsmSSF |
| 10. extentions | При наличии SCF activation ASE - Опц |  |
| 11. type-global OBJECT IDENTIFIER | При наличии extentions - O |  |
| 12. criticality | При наличии extentions - Опц | 0 |
| 13. value | При наличии extentions - О | Значение расширения (определяется оператором) |
| 14. highLayerComatibility | При наличии SCF activation ASE - О | Тип совместимости с объектом вышестоящего уровня, который будет использоваться при определении услуги ЦСИО - см. ETS 300 403-1 |
| 15. additionalCallingPartyNumber |  | Дополнительные данные о номере вызывающего абонента |
| 16. bearerCapability |  | Возможности по доставке информации, предоставляемые пользователю в виде параметра User Service Information см. п.3.57 рек. lTU-T Q.763 |
| 17. eventTypeBCSM |  | 2, 12 2 - DP2 Collected_Info - индикация завершения анализа О-CSI; |
|  |  | 12 - DP12 Terminating_Attempt_Authorised - индикация завершения анализа T-CSI |
|  |  | Точка обнаружения (событие), предполагаемая к достижению в результате операции InintialDP |
| 18. redirectingPartylD |  | Идентификационные данные (directory number) объекта, осуществлявшего переадресование |
| 19. iMSI |  | IMSI абонента, для которого запрашивается услуга CAMEL |
| 20. subscriberState |  | Состояние абонента, для которого зарашивается услуга CAMEL. Возможные значения: Busy, Idle, Not reachable и Not provided from VLR |
| 21. locationlnformation |  | Местонахождение абонента и возраст информации о местонахождении - см. TS 100 974 |
| 22. ext-basicServiceCode |  | Код базовой услуги. См. TS 100 974 |
| 23. callReferenceNumber |  | Номер, присвоенный вызову сетью - см. TS 100 974 |
| 24. mscAddress |  | Данные об идентификаторе MSC - MSCid - см. TS 100 974 |
| 25. calledPartyBCDNumber |  | Номер вызываемого абонента, в направлении вызова, включающий также символы, используемые для выбора услуги, включая * и # (только в случае исходящего вызова от мобильного абонента) |
| 26. timeAndTimezone |  | Эталонное время отсчета, используемое gsmSSF и временной пояс, в котором находится запрашивающий gsmSSF |
| 27. gsm-ForwardingPending |  | Указатель приема данных о переадресовании и переадресовании вызова GMSC |
| 28. initialDPArgExtention | При наличии SCF activation ASE - O | Расширение аргумента InintialDP |
| 29. gmscAddress | При наличии initialDPArgExtention - O |  |

Б.23 Значения ошибок для операции InitialDP (п.A.4.6.19 EN 300 668-2)

Таблица Б.23

| Наименование ошибки | Условия применения согласно TS 101 046 | Обязательность индикации |
| --- | --- | --- |
| 1. missingCustomerRecord | п.8.1.6 | Со стороны gsmSSF - Опц |
| 2. missingParameter | п.8.1.7 |  |
| 3. systemFailure | п.8.1.10 |  |
| 4. taskRefused | п.8.1.11 |  |
| 5. unexpectedComponentSequence | п.8.1.13 |  |
| 6. unexpectedDataValue | п.8.1.14 |  |
| 7. unexpectedParameter | п.8.1.15 |  |

Б.24 Аргумент PlayAnnouncement (п.9.21.1.1 TS 101 046, п.А.4.6.21 EN 300 668-2)

Таблица Б.24

| Наименование параметра | Обязательность наличия | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
|  | Примитив PlayAnnouncement Invokation.Ind |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. informationToSend | При наличии Specialized resource control ASE - O | Содержит речевое уведомление или тональный сигнал, подлежащий передаче конечному пользователю со стороны gsmSRF |
| 2. inbandlnfo | При наличии informationToSend - Опц* | Речевая информация, подлежащая передаче |
| 3. messagelD | При наличии inbandlnfo - O | Идентифицирует сообщение(я), подлежащее передачи одним из следующих способов: |
| 4. elementaryMessagelD | При наличии messagelD - Опц** | 0...231-1 Идентификатор, используемый для единичного сообщения; |
| 5. text | При наличии messagelD - Опц** | Текст сообщения, который должен быть преобразован в речевую информацию в gsmSRF |
| 6. messageContetnt | При наличии text - O |  |
| 7. attributes | При наличии text - Опц | в т.ч. сведения о языке |
| 8. elementaryMessagelDs | При наличии messagelD - Опц** | Используются при необходимости использования последовательности из нескольких уведомлений |
| 9. variableMessage |  | Используется для идентификации сообщения с переменным количеством частей |
| 10. elementaryMessagelD |  | 0...231-1 Идентификатор, используемый для единичного сообщения |
| 11. integer | При наличии variableMessage - O | 0...231-1 |
| 12. number |  |  |
| 13. time |  |  |
| 14. date |  |  |
| 15. price |  |  |
| 16. numberOfRepetitions | При наличии inbandlnfo - О | 0...127 Количество повторений передачи сообщения |
| 17. duration | При наличии inbandlnfo - О | 0...215-1 Максимальная длительность [с] передачи/повторения сообщений. 0 соответствует бесконечной длительности |
| 18. interval |  | 0...215-1 Максимальная длительность [с] интервала времени между последовательными передачами сообщений в случае использования многократной передачи |
| 19. tone | При наличии informationToSend - Опц* | Определяет параметры тональных сигналов, передаваемых абоненту |
| 20. tonelD | При наличии tone - О | 0...231-1 |
| 21. duration |  | 0...231-1 Максимальная длительность [с] передачи/повторения тональных сообщений. 0 соответствует бесконечной длительности |
| 22. disconnectFromlPForbidden | При наличии Specialized resource control ASE - O | Указатель возможности отключения gsmSRF от абонента после передачи, уведомления |
| 23. requestAnnouncementComplete |  | Указатель необходимости передачи отчета SpeciatizedResource Report после завершения передачи сообщения |
| 24. extentions |  |  |
| 25. type-qlobal OBJECT IDENTIFIER | При наличии extentions - O |  |
| 26. criticality | При наличии extentions - Опц | 0 |
| 27. value | При наличии extentions - O | Значение расширения (определяется оператором) |

_______________

* - Должна поддерживаться, по крайней мере, одна из указанных опций.

** - Должна поддерживаться, по крайней мере, одна из указанных опций.

Б.25 Значения ошибок для операции PlayAnnouncement (п.A.4.6.21 EN 300 668-2)

Таблица Б.25

| Наименование ошибки | Условия применения согласно TS 101 046 | Обязательность индикации |
| --- | --- | --- |
| 1. cancelled | п.8.1.2 | Со стороны gsmSRF - Опц |
| 2. missingParameter | п.8.1.7 |  |
| 3. systemFailure | п.8.1.10 |  |
| 4. unavailableResource | п.8.1.12 |  |
| 5. unexpectedComponentSequence | п.8.1.13 |  |
| 6. unexpectedDataValue | п.8.1.14 |  |
| 7. unexpectedParameter | п.8.1.15 |  |

Б.26 Аргумент PromptAndCollectUserlnformation (п.9.22.1.1 TS 101 046, п.А.4.6.22 EN 300 668-2)

Таблица Б.26

| Наименование параметра | Обязательность наличия | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
|  | Примитив PromptAndCollectUserlnformation Invokation.Ind |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. collectedInfo | При наличии Specialized resource control ASE - O |  |
| 2. minimumNbOfDigits | При наличии collectedlnfo - Опц | 1...16 Минимальное число цифр, запрашиваемых при сборе данных |
| 3. maximumNbOfDigits | При наличии collectedlnfo - O | 1...16 Максимальное число цифр, запрашиваемых при сборе данных |
| 4. endOfReplyDigits | При наличии collectedlnfo - Опц | 1...2 Цифра(ы), обозначающая завершение входной последовательности. При отсутствии данного параметра завершение входной последовательности определяется по достижению maximumNbOfDigits или по истечению таймера интервала между цифрами |
| 5. cancelDigit |  | 1...2 Цифра(ы), используемые для запроса возможности повторного ввода |
| 6. startDigit |  | 1...2 Цифра(ы), используемые для обозначения начала запрашиваемой последовательности |
| 7. firstDigitTimeOut |  | 1...127 Таймер времени передачи первой цифры, запрашиваемой последовательности |
| 8. interDigitTimeOut |  | 1...127 Таймер интервалов между передаваемыми цифрами запрашиваемой последовательности |
| 9. errorTreatment |  | 0...2 Указатель действий, предпринимаемых gsmSRF при обнаружении ошибок |
| 10. interruptableAnnInd |  | Указатель возможности прерывания уведомления от gsmSRF путем ввода одной или нескольких цифр |
| 11. voicelnformation |  | Указатель возможности ввода запрашиваемых данных голосом |
| 12. voicaBack |  | Указатель возможности обратной ретрансляции gsmSRF значащих цифр введенной голосом последовательности |
| 13. disconnectFromlPForbidden | При наличии Specialized resource control ASE - O | Указатель возможности отключения gsmSRF от абонента после передачи уведомления |
| 14. informationToSend |  | Содержит речевое уведомление или тональный сигнал, подлежащий передаче конечному пользователю со стороны gsmSRF |
| 15. inbandlnto | При наличии informationToSend - Опц* | Речевая информация, подлежащая передаче |
| 16. messagelD | При наличии inbandlnfo - O | Идентифицирует сообщение(я), подлежащее передачи одним из следующих способов: |
| 17. elementaryMessagelD | При наличии messagelD - Опц** | 0...231-1 Идентификатор, используемый для единичного сообщения; |
| 18. text | При наличии messagelD - Опц** | Текст сообщения, который должен быть преобразован в речевую информацию в gsmSRF |
| 19. messageContetnt | При наличии text - O |  |
| 20. attributes | При наличии text - Опц | в т.ч. сведения о языке |
| 21. elementaryMessagelDs | При наличии messagelD - Опц** | Используются при необходимости использования последовательности из нескольких уведомлений |
| 22. variableMessage |  | Используется для идентификации сообщения с переменным количеством частей |
| 23. elementaryMessagelD |  | 0...231-1 Идентификатор, используемый для единичного сообщения |
| 24. integer | При наличии variableMessage - O | 0...231-1 |
| 25. number |  |  |
| 26. time |  |  |
| 27. date |  |  |
| 28. price |  |  |
| 29. numberOfRepetitions | При наличии inbandlnfo - O | 0+127 Количество повторений передачи сообщения |
| 30. duration | При наличии inbandlnfo - О | 0+215-1 Максимальная длительность [с] передачи/повторения сообщений. 0 соответствует бесконечной длительности |
| 31. interval |  | 0...215-1 Максимальная длительность [с] интервала времени между последовательными передачами сообщений в случае использования многократной передачи |
| 32. tone | При наличии informationToSend - Опц* | Определяет параметры тональных сигналов, передаваемых абоненту |
| 33. tonelD | При наличии tone - O | 0+231-1 |
| 34. duration |  | 0+231-1 Максимальная длительность [с] передачи/повторения тональных сообщений. 0 соответствует бесконечной длительности |
| 35. extentions |  |  |
| 36. type-global OBJECT IDENTIFIER | При наличии extentions - О |  |
| 37. criticality | При наличии extentions - Опц | 0 |
| 38. value | При наличии extentions - О | Значение расширения (определяется оператором) |

_______________

* - Должна поддерживаться, по крайней мере, одна из указанных опций.

** - Должна поддерживаться, по крайней мере, одна из указанных опций.

Б.27 Значения ошибок для операции PromptAndCollectUserlnformation (п.А.4.6.22 EN 300 668-2)

Таблица Б.27

| Наименование ошибки | Условия применения согласно TS 101 046 | Обязательность индикации |
| --- | --- | --- |
| 1. cancelled | п.8.1.2 | Со стороны gsmSRF - Опц |
| 2. importerCallerResponse | п.8.1.5 |  |
| 3. missingParameter | п.8.1.7 |  |
| 4. systemFailure | п.8.1.10 |  |
| 5. taskRefused | п.8.1.11 |  |
| 6. unavailableResource | п.8.1.12 |  |
| 7. unexpectedComponentSequence | п.8.1.13 |  |
| 8. unexpectedDataValue | п.8.1.14 |  |
| 9. unexpectedParameter | п.8.1.15 |  |

Б.28 Аргумент RequestReportBCSMEvent (п.9.25.1.1 TS 101 046, п.А.4.6.25 EN 300 668-2)

Таблица Б.28

| Наименование параметра | Обязательность наличия | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
|  | Примитив RequestReportBCSMEvent Invokatlon.Ind |
| 1. bscmEvents | При наличии BCSM Event handling ASE - О |  |
| 2. eventTypeBCSM |  | 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18 События, соответствующие точкам обнаружения в стандартной модели BCSM (п.7 TS 101 441) - см. табл.Б.19а. |
| 3. monitorMode |  | 0...2 Способ уведомления о событии: |
|  |  | 0 - Interrupted - уведомление должно быть передано в виде запроса; |
|  |  | 1 - NotifyAndContinue - обычное уведомление (только DP10 и DP18); |
|  |  | 2 - Transparent - отчет о произошедшем событии не требуется |
| 4. legID |  | Обозначает участника соединения, для которого предназначается информация о событии |
| 5. sendingsidelD | При наличии legID - O | "01"Н или "02"Н |
| 6. dPSpecificCriteria | При наличии BCSM Event handling ASE - O | Содержит дополнительную информацию о точке обнаружения |
| 7. applicationTimer | При наличии dPSpecificCriteria - O | 0...2047 Таймер ожидания ответа абонента для принятия одноименного решения |
| 8. extentions | При наличии BCSM Event handling ASE - Опц |  |
| 9. type-global OBJECT IDENTIFIER | При наличии extentions - O |  |
| 10. criticality | При наличии extentions - Опц | 0 |
| 11. value | При наличии extentions - О | Значение расширения (определяется оператором) |

Б.29 Значения ошибок для операции RequestReportBCSMEvent (п.А.4.6.25 EN 300 668-2)

Таблица Б.29

| Наименование ошибки | Условия применения согласно TS 101 046 | Обязательность индикации |
| --- | --- | --- |
| 1. missingParameter | п.8.1.7 | Со стороны gsmSSF - Опц |
| 2. systemFailure | п.8.1.10 |  |
| 3. taskRefused | п.8.1.11 |  |
| 4. unexpectedComponentSequence | п.8.1.13 |  |
| 5. unexpectedDataValue | п.8.1.14 |  |
| 6. unexpectedParameter | п.8.1.15 |  |
| 7. unknownLegID | п.8.1.16 |  |

Б.30 Аргумент ResetTimer (п.9.26.1.1 TS 101 046, п.А.4.6.26 EN 300 668-2)

Таблица Б.30

| Наименование параметра | Обязательность наличия | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
|  | Примитив ResetTimer Invokation.Ind |
| 1. timerID | При наличии Timer ASE - O | 0 |
| 2. timervalue |  | 0...231-1 [с] |
| 3. extentions | При наличии Timer ASE - Опц |  |
| 4. type-global OBJECT IDENTIFIER | При наличии extentions - O |  |
| 5. criticality | При наличии extentions - Опц | 0 |
| 6. value | При наличии extentions - О | Значение расширения (определяется оператором) |

Б.31 Значения ошибок для операции ResetTimer (п.A.4.6.26 EN 300 668-2)

Таблица Б.31

| Наименование ошибки | Условия применения согласно TS 101 046 | Обязательность индикации |
| --- | --- | --- |
| 1. missingParameter | п.8.1.7 | Со стороны gsmSSF - Опц |
| 2. taskRefused | п.8.1.11 |  |
| 3. unexpectedComponentSequence | п.8.1.13 |  |
| 4. unexpectedDataValue | п.8.1.14 |  |
| 5. unexpectedParameter | п.8.1.15 |  |

Б.32 Аргумент SendCharginglnformation (п.9.27.1.1 TS 101 046, п.А.4.6.27 EN 300 668-2)

Таблица Б.32

| Наименование параметра | Обязательность наличия | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
|  | Примитив SendCharginglnformation Invokation.Ind |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. sCIBillingChargingCharacteristics | При наличии Signalling Control ASE - О |  |
| 2. aOCBeforeAnswer | При наличии sCIBillingCharging Characteristics - О |  |
| 3. aOCInitial | При наличии aOCBeforeAnswer - O | Первичная информация АОС, передаваемая gsmSSF абоненту после получения ответа, но до включения тарификации - см. п.3 EN 300 923 (рек. GSM 02.24) |
| 4. CAI-GSM0224 | При наличии aOCInitial - О |  |
| 5. aOCSubsequent | При наличии aOCBeforeAnswer - О | Первичная информация АОС, передаваемая gsmSSF абоненту после получения ответа и после включения тарификации - см. п.3 EN 300 923 (peк. GSM 02.24) |
| 6. cAI-GSM0224 | При наличии aOCSubsequent - О |  |
| 7. CAI-GSM0224 | При наличии CAI-GSM0224 - О |  |
| 8. tariffSwitchlnterval | При наличии aOCSubsequent - O | 1...864 000 [100 мс] Передается в случае обнаружения переключения тарифного плана в течение периода, за который предоставляется отчет и содержит информацию о времени между ответом на вызов (или переключением тарифного плана и последним обнаруженным переключением тарифного плана) |
| 9. aOCAfterAnswer | При наличии sCIBillingCharging Characteristics - O | Первичная информация АОС, передаваемая gsmSSF абоненту после получения ответа и после переключения тарифного плана в процессе вызова - см. п.3 EN 300 923 (peк. GSM 02.24) |
| 10. cAI-GSM0224 | При наличии aOCAfterAnswer - O |  |
| 11. CAI-GSM0224 | При наличии cAI-GSM0224 - O |  |
| 12. tariffSwitchlnterval | При наличии aOCAfterAnswer - O | 1...864 000 [100 мс] Передается в случае обнаружения переключения тарифного плана в течение периода, за который предоставляется отчет, и содержит информацию о времени между ответом на вызов (или переключением тарифного плана и последним обнаруженным переключением тарифного плана) |
| 13. partyToCharge | При наличии Signalling Control ASE - O | "01"Н Обозначает участника соединения, к которому относится данная операция |
| 14. extentions | При наличии Signalling Control ASE - Опц |  |
| 15. type-global OBJECT IDENTIFIER | При наличии extentions - O |  |
| 16. criticality | При наличии extentions - Опц | 0 |
| 17. value | При наличии extentions - О | Значение расширения (определяется оператором) |

Б.33 Значения ошибок для операции SendCharginglnformation (п A.4.6.27 EN 300 668-2)

Таблица Б.33

| Наименование ошибки | Условия применения согласно TS 101 046 | Обязательность индикации |
| --- | --- | --- |
| 1. missingParameter | п.8.1.7 | Со стороны gsmSSF - Опц |
| 2. unexpectedComponentSequence | п.8.1.13 |  |
| 3. unexpectedParameter | п.8.1.15 |  |
| 4. parameterOutOfRange | п.8.1.8 |  |
| 5. systemFailure | п.8.1.10 |  |
| 6. taskRefused | п.8.1.11 |  |
| 7. unknownLegID | п.8.1.16 |  |

Приложение В

(информационное)

Библиография

а "Технические спецификации на подсистему мобильной связи (MAP) стандарта GSM для национальной сети России", утвержденные Министерством связи РФ 20.03.1996 г.

b "Технические спецификации на подсистемы МТР, SCCP, ТСАР системы сигнализации ОКС N 7 для национальной сети России", утвержденные Минсвязи России 26.03.2001.

с ETSI EN 301 668-2 (2000-07) Intelligent Network (IN); Intelligent Network Capability Set 1 (CS-1) extension; Intelligent Network Application Protocol (INAP); Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification.

d ETSI TS 100 974 v.6.4.0 (1999-08) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Application Part (MAP) specification (GSM 09.02 version 6.4.0 Release 1997).

e ITU-T Recommendation Q.1211 Intelligent Network. Introduction to intelligent network capability set 1 - ITU, Mar. 1993.

f ITU-T Recommendation Q.1215 Intelligent Network. Phisical plane for Intelligent network CS1 - ITU, Dec. 1995.

g ETSI TS 101 285 v.7.1.0 (2001-01). Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Customised Applications for Mobile network Enhanced Logic (CAMEL); Service definition - Stage 1 (GSM 02.78 version 7.1.0 Release 1998).

h ETSI TS 101 441 v.6.7.0 (2000-07). Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Customised Applications for Mobile network Enhanced Logic (CAMEL); Stage 2 (GSM 03.78 version 6.7.0 Release 1997).

i ETSI TS 101 046 v.6.5.0 (2000-07). Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Customised Applications for Mobile network Enhanced Logic (CAMEL); CAMEL Application Part (CAP) specification (GSM 09.78 version 6.5.0 Release 1997).