министерство российской федерации по связи и информатизации

руководящий документ отрасли

ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩИЕ РАДИОСТАНЦИИ ДИАПАЗОНА

27 МГЦ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАЖДАНСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Общие технические требования

РД 45.378-2002

Дата введения 2003-05-20

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием научно-исследовательским институтом Радио (ФГУП НИИР)

ВНЕСЕН Департаментом РТС Министерства Российской Федерации по связи и информатизации

2 ПРИНЯТ Министерством Российской Федерации по связи и информатизации

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ информационным письмом от 20.05.2003 г. № БА-П4-3489

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий руководящий документ отрасли (далее - РД) распространяется на приемо-передающие радиостанции диапазона 27 МГц, используемые гражданскими и юридическими лицами.

Настоящий РД устанавливает требования к указанному оборудованию в части параметров радиоинтерфейса, параметров безопасности, электромагнитной совместимости, а также устойчивости к внешним воздействующим факторам.

Технические требования к радиостанциям, изложенные в настоящем РД соответствуют требованиям государственных стандартов, нормативных документов Минсвязи России, европейских стандартов ETSI и решениям Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

1 ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категория. Условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»

2 ГОСТ 16019-2001 «Аппаратура сухопутной подвижной радиосвязи. Требования по стойкости к воздействию механических и климатических факторов и методы испытаний»

3 ГОСТ 23611-79 «Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Термины и определения»

4 ГОСТ 24375-80 «Радиосвязь. Термины и определения»

5 ГОСТ 30429-96 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования и аппаратуры, устанавливаемых совместно со служебными радиоприемными устройствами гражданского назначения. Нормы и методы испытаний»

6 ГОСТ Р 50829-95 «Безопасность радиостанций, радиоэлектронной аппаратуры и их составных частей. Общие требования и методы испытаний»

7 ГОСТ Р 50799-95 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость технических средств радиосвязи к электростатическим разрядам, импульсным помехам и динамическим изменениям напряжения сети электропитания. Требования и методы испытания»

8 ГОСТ Р 51317.4.2-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытания»

9 ГОСТ Р 51317.4.3-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний»

10 ГОСТ Р 51317.4.6-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний»

11 ОСТ 45.02-97 «Отраслевая система сертификации. Знак соответствия. Порядок маркировки технических средств электросвязи»

12 СанПиН 2.2.4/2.1.8/055-96 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона. (ЭМИ РЧ) Санитарные Правила и Нормы»

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем РД применяются следующие термины с соответствующими определениями:

- знак соответствия: защищенный в установленном порядке знак, применяемый или выданный в соответствии с правилами системы сертификации, указывающий, что данная продукция, процесс или услуга соответствует конкретному стандарту или другому нормативному документу;

- интерфейс: граница между двумя взаимодействующими системами (устройствами), определяемая общими функциональными и конструктивными характеристиками, требованиями к протоколам обмена и т.д.

- интермодуляционная избирательность приемника: способность приемника принимать полезный модулированный радиочастотный сигнал на номинальной частоте без существенного ухудшения качества при наличии на его входе двух или более мешающих сигналов на частотах, определенным образом связанных с частотой полезного сигнала;

- интермодуляция в радиоприемнике: возникновение отклика на выходе радиоприемника в результате взаимодействия на его нелинейных элементах двух или более радиопомех;

- излучения передатчика в соседнем канале: часть выходной мощности передатчика при нормальных параметрах по модуляции, которая приходится на определенную полосу частот с центральной частотой, равной номинальной частоте соседнего канала;

- избирательность приемника по соседнему каналу: способность приемника принимать полезный модулированный радиочастотный сигнал на номинальной частоте без существенного ухудшения качества при наличии на его входе модулированного радиочастотного сигнала помехи на частоте соседнего канала;

- максимальная допустимая девиация частоты: наибольшее значение девиации частоты радиочастотного сигнала, которое допускается использовать в данной службе подвижной радиосвязи;

- максимальная используемая чувствительность приемника (для аналоговых сообщений): минимальный уровень сигнала (э.д.с.) на входе приемника на номинальной частоте приемника при нормальных параметрах по модуляции, который обеспечивает на выходе приемника отношение сигнал/шум (СИНАД), равное 12 дБ;

- несущая: электромагнитное колебание, предназначенное для образования радиочастотного сигнала путем изменения одного или нескольких параметров этого колебания;

- нежелательные излучения радиоприемника: составляющие любой частоты, излученные оборудованием радиоприемника и антенной;

- нормальные климатические условия (НУ): условия, определенные как: температура окружающего воздуха от 15°С до 35°С; относительная влажность от 45% до 75%; атмосферное давление от 650 до 800 мм рт. ст.

Остальные использованные термины и определения по ГОСТ 24375-80, ГОСТ 23611-79.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Назначение

Радиостанции диапазона 27 МГц предназначены для использования предприятиями и организациями для производственных нужд, а также частными лицами:

- в качестве возимых и носимых приемопередающих устройств;

- для охранной сигнализации;

- для детских радиоуправляемых и радиопереговорных устройств-игрушек.

4.2 Классы излучения: А3Е; F3E; J3E; A1D; F1D; P0D.

Первый символ в обозначении класса излучения - это тип модуляции основной несущей, а именно:

- двухполосная амплитудная (А);

- однополосная амплитудная с подавленной несущей (J);

- частотная (F);

- последовательность немодулированных импульсов (Р).

Второй символ - характер сигнала, модулирующего основную несущую:

- аналоговый с подачей информации по одному каналу (3);

- цифровой с подачей информации по одному каналу (1);

- отсутствие модулирующего сигнала (0).

Третий символ - тип передаваемой информации:

- телефония (Е);

- передача данных, телеметрия, телеуправление (D).

4.3 Разделение радиостанций по типам.

Типы радиостанций, разрешенных к применению следующие:

- А1; А2; Б1; Б2; Б3; В; Г; Д; Е; Б3Е/СВ; Д/СВ.

Основные характеристики типов радиостанций приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Тип | Диапазон частот (кГц) | Класс излучения | Частотный разнос между соседними каналами (кГц) | Справочный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 26965-27110 | А3Е | 10 | Решение ГКРЧ № 199 от 25.11.91 г. |
| А2 | Сетка частот смещена на 5 кГц | А3Е | 10 |  |
| Б1 | 27144-27281 | F3E | 12,5 |  |
| Б2 | 27144-27281 | F3E | 25 |  |
| Б3 | 26970-27280 | F3E | 10 |  |
| В | 26945 | A1D; F1D; P0D | - | Решение ГКРЧ № 170 от 30.12.94 г. |
| Г | 26960 | A1D; F1D; P0D | - |  |
| д | 27140 | A3E | - |  |
| Е | 27280-27410 | A3E; F3E | 10 | Решение ГКРЧ № 199 от 25.11.91 г. |
| Б3Е/СВ | 26970-27410 | A3E; F3E; J3E | 10 | Решение ГКРЧ № 23/2 от 29.08.94 г. |
| Д/СВ | 27410-27860 | A3E; F3E; J3E | 10 |  |

Допускается использование радиостанций каждого типа как со всеми вышеприведенными классами излучений, так и только с одним или несколькими классами.

Назначение типов радиостанций:

- типы А1, А2, Б1, Б2, Б3 - предназначены для личного использования гражданами;

- тип В - для охранной сигнализации личных автомобилей;

- тип Г - для охранной сигнализации помещений и других объектов личного пользования;

- тип Д - для детских радиоуправляемых и радиопереговорных устройств-игрушек;

- типы Е; Б3Е/СВ; Д/СВ - для производственных нужд организаций и предприятий, а также личного использования граждан.

Особенности использования радиостанций отдельных типов следующие:

- в радиостанциях с классом излучения J3E может быть использована как верхняя, так и нижняя боковая полоса частот;

- в одноканальных радиостанциях может использоваться любая частота разрешенного диапазона, кроме номинала 27065 кГц.

- в многоканальных радиостанциях типа Б3Е/СВ обязательно наличие частоты 27065 кГц (канал № 9 бедствия и безопасности).

Для всех типов радиостанций предусмотрен симплексный режим работы.

5 СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ:

- приемо-передатчик;

- антенна;

- аккумуляторная батарея (для носимых станций);

- выносной микрофон с тангентой (для возимых станций);

- эксплуатационная документация.

6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1 Технические требования к параметрам радиостанций каждого типа приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование параметров | Типы радиостанций |
| --- | --- | --- |
|  |  | A1; A2 | Б1 | Б2 | Б3 | В | Г | Д | Е | Б3Е/СВ | Д/СВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Диапазон частот, кГц | 26965-27110 | 27144-27281 | 26970- 27280 | 26945 | 26960 | 27140 | 27280- 27410 | 26970-27410 | 27410-27860 |
| 2 | Класс излучения | А3Е | F3E | A1D; F1D; P0D | А3Е | А3Е, F3E | А3Е; F3E; J3E |
| 3 | Мощность несущей передатчика, Вт, не более | 10 | 2 | 0,01 | 10 | 10 (F3E) |
| 4 | Пиковая мощность передатчика, Вт, не более | 10 | - | - | - | - | - | 0,01 | 10 (А3Е) | 10 (А3Е, J3Е) |
| 5 | Уровень несущей и боковой полосы передатчика для класса излучения J3E, дБ, не более | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 |
| 6 | Число частотных каналов | 1-28 | 1-11 | 1-6 | 1-31 | 1 | 1-13 | 1-44 | 1-40 |
| 7 | Частотный разнос между соседними каналами, кГц | 10 | 12,5 | 25 | 10 | - | - | - | 10 |
| 8 | Девиация частоты передатчика, кГц | - | 2,5 | 5 | 1,8 | 3 (F1D) | - | 1,8 (F3E) |
| 9 | Полоса частот модуляции, Гц | 300 - 2700 | - | 300-3000 | 300 - 2700 |
| 10 | Ширина полосы частот излучения передатчика на уровне (-30) дБ, кГц, не более |  |  |  |  |  |  | 9 (F3E) 10,3 (А3Е) |
|  |  | 10,3 | 10,4 | 15,4 | 9 | 12 | 11,4 |  | 4,3 (J3E) |
| 11 | Отклонение частоты передатчика и гетеродина приемника от номинального значения, не более | 50(10-6 | 200(10-6 | 50(10-6 (А3Е; F3Е) |
|  |  |  |  |  | 50(10-6 (J3E) |
| 12 | Уровень побочных излучений передатчика, дБ, не более | -40 | Не норми-руется | -40 |
| 13 | Чувствительность приемника при отношении с/ш 12 дБ, мкВ, не хуже | 10 | 150 | 10 |
| 14 | Избирательность приемника по соседнему каналу, дБ, не менее | 40 |
| 15 | Избирательность приемника по побочным каналам приема, дБ, не менее | 40 | Не норми-руется | 40 |
| 16 | Интермодуляционная избирательность приемника, дБ, не менее | 40 | Не норми-руется | 40 |

6.2 Требования к электромагнитной совместимости

6.2.1 Функциональные параметры электромагнитной совместимости приведены в п.п. 3; 4; 5; 10; 11; 12; 13 таблицы 2.

6.2.2 Требования по индустриальным радиопомехам.

Квазипиковые значения напряжения радиопомех, создаваемых радиостанцией по сети питания по ГОСТ 30429-96, п. 5.1

Квазипиковые значения напряженности поля радиопомех по ГОСТ 30429-96, п. 5.3

6.2.3 Требования по устойчивости к воздействию импульсного разряда статического электричества, импульсным помехам и динамическому изменению напряжения сети электропитания (степень жесткости испытаний для контактного и воздушного разрядов - 2) в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.2-99; ГОСТ Р 50799-95.

6.2.4 Требования по устойчивости (степень жесткости испытаний - 2) к воздействию радиочастотных электромагнитных полей в диапазоне частот 80-1000 МГц и воздействию кондуктивных помех в полосе от 150 кГц до 80 МГц в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.3-99; ГОСТ Р 51317.4.6-99.

6.3 Требования по устойчивости к механическим и климатическим воздействиям

6.3.1 Аппаратура в зависимости от условий эксплуатации подразделяется на группы, приведенные в таблице 3.

Таблица 3

| Группа аппаратуры | Название аппаратуры и условия эксплуатации |
| --- | --- |
| В4 | Возимая, устанавливаемая в автомобилях, на мотоциклах, в сельскохозяйственной, дорожной и строительной технике |
| Н6 | Носимая, размещаемая при эксплуатации в одежде или под одеждой оператора, или в отапливаемых наземных и подземных сооружениях |
| Н7 | Носимая, эксплуатируемая на открытом воздухе или в неотапливаемых наземных и подземных сооружениях |

6.3.2 Воздействующие факторы

Характеристики и значения воздействующих механических и климатических факторов должны соответствовать ГОСТ 16019-2001, табл. 2.

6.3.3 Требования к радиостанциям при воздействии внешних механических и климатических факторов приведены в табл. 4.

Таблица 4

| 1 | Наименование параметра | Допустимые отклонения параметра от номинального значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мощность несущей передатчика, дБ | +1/-3 |
| 2 | Коэффициент нелинейных искажений передатчика, %, не более | +3 |
| 3 | Максимальная девиация частоты, кГц | 0 |
| 4 | Отклонение частоты передатчика от номинального значения, не более | 60(10-6 |
| 5 | Чувствительность приемника, дБ, не более | +3 |
| 6 | Избирательность приемника по соседнему каналу, дБ, не менее | -5 |
| 7 | Интермодуляционная избирательность приемника, дБ, не менее | -5 |
| 8 | Избирательность приемника по побочным каналам, дБ, не менее | -5 |

6.4 Требования безопасности

6.4.1 Сертификационные испытания включают в себя следующие виды проверок радиосредств связи по параметрам безопасности:

- проверку маркировки, определяющую безопасность;

- проверку конструкции и составных частей аппарата с целью выявления опасности поражения электрическим током;

- проверку наличия защиты при ошибочных действиях пользователя;

- проверку уровня электромагнитного поля на рабочем месте оператора;

- проверку уровня тепловыделения аппарата;

- проверку уровня акустического шума аппарата.

6.4.2 Требования к параметрам безопасности приведены в табл. 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование параметра | Нормирующий документ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Маркировка должна быть однозначно понимаемой, легко различимой на аппарате, несмываемой и разборчивой. | ГОСТ Р 50829-95 |
| 2 | Отсеки для батарей и аккумуляторов питания должны быть сконструированы так, чтобы гарантировалась невозможность утечки электролита. |  |
| 3 | Батареи должны быть размещены таким образом, чтобы исключить опасность накопления легковоспламеняющихся газов. |  |
| 4 | В аппаратуре должна быть предусмотрена защита от повреждений при неправильном подключении полюсов электропитания. |  |
| 5 | Предельно допустимые напряженности электрического Епд (В/м) и магнитного Нпд (А/м) полей и предельно допустимые энергетические нагрузки для электрического поля ЭНЕпд (В/м2 ( Т), и магнитного поля ЭНЕпд (В/м2 ( Т) для частот от 60 кГц до 300 Мгц не должны превышать значений, приведенных в таблице. В размерности энергетической нагрузки Т - время воздействия на оператора (в часах). | Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ) СанПин 2.2.4/2.1.8.055-96 |
| Параметр | Предельные значения в диапазонах частот, МГц |  |
|  | от 0,006 до 3 | св. 3 до 30 |  |
| Епд, В/м | 500 | 300 |  |
| Нпд, А/м | 50 | - |  |
| ЭНЕпд, (В/м2)(ч | 20000 | 7000 |  |
| ЭННпд,(А/м2)(ч | 200 | - |  |
| 6 | Температура наружных поверхностей аппаратуры во время работы при нормальных климатических условиях не должна превышать 318°К (45°С) в местах постоянного контакта пользователя с поверхностью и 333°К (60°С) в местах случайного прикосновения к поверхности. | ГОСТ Р 50829-95 |
| 7 | Уровень акустического шума, создаваемого аппаратурой, не должен превышать 55 дБА. |  |

7 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ

7.1 Требования к тестируемым радиостанциям

Основными документами при сертификационных испытаниях радиостанций являются настоящие РД и комплект технической документации.

Радиостанции должны быть укомплектованы и любые необходимые регулировки должны быть выполнены в соответствии с инструкцией производителя для требуемого режима работы. Когда используются альтернативные режимы работы, радиостанции должны быть скомплектованы и отрегулированы в соответствии с инструкцией. Для каждого режима работы должна быть выполнена полная серия измерений.

7.2 Климатические условия испытаний

7.2.1 Нормальные условия проведения испытаний соответствуют следующим значениям параметров окружающей среды по ГОСТ 15150-69:

- Температура: +15°С - +35°С;

- Относительная влажность: 45-75%;

- Атмосферное давление: 0,86(105-1,06(105 Па (650-800 мм. рт. ст).

7.2.2 Экстремальные условия по ГОСТ 16019-2001.

7.3 Требования к источникам питания

7.3.1 Общие требования

Испытания должны проводиться с источниками, установленными или рекомендованными производителем, либо эквивалентными им по напряжению, внутреннему импедансу и емкости.

7.3.2 Требования к испытаниям при питании от источника постоянного тока.

Номинальное напряжение источника питания постоянного тока, используемого при испытаниях, должно быть равно номинальному напряжению аккумуляторной батареи минус потери в кабеле питания, установленные производителем как типичные для данной комплектации. Также должны проводиться испытания оборудования при ожидаемых в процессе эксплуатации напряжениях на аккумуляторной батарее (ниже и выше номинального).

В течение серии испытаний напряжение питания не должно меняться более чем на (2% от номинального значения.

7.3.3 Требования к испытаниям при питании от источника переменного тока

Для оборудования с питанием от сети переменного тока номинальное напряжение при испытаниях должно быть равно номинальному напряжению питания, установленному производителем. Если оборудование работает при различных входных напряжениях, испытания проводятся при одном назначенном. В течение испытаний напряжение и частота питающего тока не должны отличаться от номинального более чем на (2%.

8 ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ

Маркировка должна производиться на несъемных частях радиостанции, доступных для обзора.

Маркировка должна быть устойчивой в течение всего срока службы оборудования, механически прочной и не должна стираться или смываться жидкостями, используемыми при эксплуатации, или должна легко восстанавливаться в процессе эксплуатации.

Упаковка должна обеспечивать сохраняемость радиостанции при транспортировании и в условиях хранения, указанных в настоящем РД.

На упаковке, на самом изделии и в его паспорте должен быть нанесен знак Сертификата Соответствия Минсвязи России в соответствии с ОСТ 45.02-97.

9 ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Радиостанции в упакованном виде должны быть устойчивы к транспортированию при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до +50°С и относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°С автомобильным транспортом закрытым брезентом в закрытых железнодорожных вагонах, трюмах речного транспорта, в негерметизированных отсеках самолетов при пониженном атмосферном давлении 1,2(104 Па (90 мм. рт. ст.) при температуре минус 50°С.

Радиостанции в упакованном виде должны быть устойчивы к хранению в течение 12 месяцев (с момента отгрузки оборудования, включая срок транспортирования) в складских неотапливаемых помещениях при температуре от минус 50°С до +40°С, среднемесячном значении относительной влажности 80% при температуре 20°С, допускается кратковременное повышение влажности до 98% при температуре +25°С без конденсации влаги, но суммарно не более 1 месяца в год.

10 ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Поставщик гарантирует соответствие качества радиостанции требованиям настоящего РД в течение 1 года после проведения предварительных приемочных испытаний, но не более 2 лет с момента поставок, а также замену и ремонт дефектного оборудования в течение этого времени.

11 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Методы испытаний должны быть изложены в типовой программе и методике проведения сертификационных испытаний радиостанций.

12 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Техническая документация, необходимая для проведения сертификационных испытаний радиостанций и обеспечения их эксплуатации (технические описания и инструкции по эксплуатации) должна быть представлена на русском языке.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Общие положения

4.1 Назначение

4.2 Классы излучения

4.3 Разделение радиостанций по типам

5 Состав оборудования

6 Технические требования

6.1 Требования к передатчику и приемнику

6.2 Требования к электромагнитной совместимости

6.3 Требования по устойчивости к климатическим и механическим воздействиям

6.4 Требования безопасности

7 Требования к проведению испытаний

8 Требования к маркировке и упаковке

9 Требования по устойчивости оборудования к транспортированию и хранению

10 Гарантии поставщика

11 Методы испытаний

12 Требования к технической документации