министерство российской федерации по связи и информатизации

руководящий документ отрасли

АНТЕННЫ ПЕРЕДАЮЩИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ДЛЯ РАДИОСВЯЗИ

В СЧ, ВЧ, ОВЧ И УВЧ ДИАПАЗОНАХ

Общие технические требования

РД 45.382-2003

Дата введения 2003-05-29

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН ФГУП НИИР

2. ВНЕСЕН Департаментом радио, телевидения и спутниковой связи Министерства Российской Федерации по связи и информатизации

3. УТВЕРЖДЕН Министерством Российской Федерации по связи и информатизации

4. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ информационным письмом от 29.05.2003 № БА-П4-3774

1 Область применения

1.1 Настоящий руководящий документ отрасли распространяется на антенны передающие стационарные для радиосвязи в СЧ, ВЧ, ОВЧ и УВЧ диапазонах, используемые в составе оборудования сетей сухопутной связи и изготовленные в заводских условиях.

1.2 Настоящий руководящий документ устанавливает требования к указанным антеннам в части электрических параметров, внешних воздействий, безопасности, правил проведения испытаний и пр.

1.3 Технические требования к антеннам, изложенные в настоящем руководящем документе, соответствуют требованиям действующих стандартов и норм.

1.4 При проведении сертификационных испытаний антенн технические требования к ним должны проверяться на соответствие техническим требованиям, установленным в настоящем руководящем документе отрасли.

2 Нормативные ссылки

В настоящем руководящем документе отрасли приведены ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.1.006-84 "ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля".

ГОСТ 12.1.030-81 "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление".

ГОСТ 12.2.007.0-75 "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности".

ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды".

ГОСТ Р 51139-98 "Устройства сложения сигналов нескольких передатчиков телевизионного и радиовещания диапазонов ОВЧ и УВЧ. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений"

СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 "Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИРЧ). Санитарные Правила и Нормы"

СанПиН 42-128-87 "Санитарные нормы дифференцированных по частоте предельно допустимых уровней электромагнитного поля УВЧ диапазона волн".

СН 4262-87 "Санитарные нормы дифференцированных по частоте предельно допустимых уровней электромагнитного поля (ОВЧ диапазона волн), создаваемых ТВ станциями".

ОСТ 45.02-97 "Стандарт отрасли. Отраслевая система сертификации. Знак соответствия. Порядок маркировки средств электросвязи".

"Типовые технические требования к передающим антеннам для радиосвязи на декаметровых волнах" (ТТТ). Утверждены Заместителем Министра связи Российской Федерации М.А. Елизаровым 11.07.95 г.

3 Обозначения и сокращения

РД - руководящий документ

ТТТ - типовые технические требования

ТУ - технические условия

СЧ - средние частоты

ВЧ - высокие частоты

ОВЧ - очень высокие частоты

УВЧ - ультра высокие частоты

КУ - коэффициент усиления

КСВН - коэффициент стоячей волны по напряжению

ДН - диаграмма направленности

Рмакс - максимально допустимая мощность, подводимая ко входу антенны

КНД - коэффициент направленного действия

( - коэффициент неравномерности амплитудной ДН для всенаправленных антенн

((, град.) - ширина главного лепестка ДН антенны в горизонтальной плоскости

((, град.) - ширина главного лепестка ДН антенны в вертикальной плоскости

4 Технические требования

4.1 Общие технические требования

4.1.1 Антенны передающие для радиосвязи в СЧ, ВЧ, ОВЧ и УВЧ диапазонах по своим техническим параметрам должны удовлетворять требованиям настоящего РД и нормативной документации на антенну конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

4.1.2 Полосы рабочих частот антенн передающих для радиосвязи на СЧ, ВЧ, ОВЧ и УВЧ диапазонов должны соответствовать полосам радиочастот оборудования радиосвязи.

4.2 Требования к основным электрическим параметрам

4.2.1 Полоса рабочих частот.

Полоса рабочих частот антенны устанавливается в ТУ на антенну конкретного типа.

4.2.2 Характеристика типа поляризации.

Характеристика типа поляризации антенны указывается в ТУ на антенну конкретного типа.

4.2.3 Коэффициент усиления.

Значения КУ (минимальные и максимальные в пределах рабочей полосы частот) должны быть заданы в ТУ на антенну конкретного типа.

4.2.4 Коэффициент направленного действия.

Для антенн, устанавливаемых на башнях, опорах, мачтах значения КНД должны быть не менее 1,4Н/(, где

Н - вертикальная протяженность антенны, м;

( - длина волны, м.

4.2.5 Коэффициент стоячей волны по напряжению.

Значения КСВН антенн СЧ и ВЧ диапазонов в зависимости от уровня мощности (Рмакс), подводимой ко входу антенны, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Мощность, подводимая ко входу антенны, кВт | Значения КСВН |
| --- | --- |
| (5 | (4 |
| (20...30 | (3,33 |
| (100 | (1,65 |
| (200 | (1,42 |

Значения КСВН антенн ОВЧ и УВЧ диапазонов в зависимости от уровня мощности (Рмакс), подводимой ко входу антенны, приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Мощность, подводимая ко входу антенны, кВт | Значения КСВН |
| --- | --- |
| (1 | (1,4 |
| >1 | (1,25 |

4.2.6 Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости для направленных антенн.

Для направленных антенн ДН в горизонтальной плоскости должна задаваться в виде ширины главного лепестка ДН ((, град) на уровне минус 3 дБ относительно максимального уровня напряженности поля и, при необходимости, указываются допустимые значения уровня поля для других азимутальных секторов ДН.

4.2.7 Коэффициент неравномерности ДН для всенаправленных антенн.

Значения коэффициента неравномерности (() амплитудной ДН антенны в горизонтальной плоскости в полосе рабочих частот должны быть не менее минус 3 дБ.

4.2.8 Ширина главного лепестка ДН в вертикальной плоскости.

Ширина главного лепестка ДН в вертикальной плоскости ((, град) должна быть задана для антенны конкретного типа на уровне минус 3 дБ. При необходимости указываются допустимые значения уровней поля для других углов места.

4.2.9 Номинальное сопротивление входа антенны.

Для антенн с несимметричным входом номинальное сопротивление входа должно быть 50 или 75 ОМ, а для антенн с симметричным входом оно должно быть 150, или 300, или 600 Ом и должно указываться в ТУ на антенну конкретного типа.

4.2.10 Максимальная допустимая мощность, подводимая ко входу антенны.

Значение максимально допустимой мощности Рмакс, кВт, подводимой ко входу антенны, должно указываться в ТУ на антенну конкретного типа.

4.2.11 Число независимых передатчиков, подключаемых к многовходовой антенне.

Число передатчиков, подключаемых к многовходовой антенне, должно устанавливаться в ТУ на антенну конкретного типа.

4.2.12 Переходное затухание между входами многовходовой антенны СЧ и ВЧ диапазонов.

Переходное затухание (развязка) между входами многовходовой антенны СЧ и ВЧ диапазонов (многолучевой антенной решетки) должны быть не менее 35 дБ (ТТТ).

4.2.13 Переходное затухание между входами многовходовой антенны ОВЧ и УВЧ диапазонов.

Переходное затухание между входами многовходовой антенны ОВЧ и УВЧ диапазонов должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 2 ГОСТ Р 51139.

4.2.14 Требования к электропитанию антенн.

Электропитание активных антенн, перестраиваемых антенн, сигнального освещения мачт и других элементов антенн должно осуществляться от сети однофазного или трехфазного тока частотой 50±2 Гц напряжением 220/380 В плюс 10% минус 15% (ТТТ).

4.3 Требования к конструкции

4.3.1 Конструкция антенн должна обеспечивать механическую прочность и выполнение норм на электрические параметры, установленные в ТУ, при эксплуатации антенн в заданных климатических районах в соответствии с требованиями ГОСТ 15150.

4.3.2 Все металлические поверхности антенн должны иметь антикоррозийное покрытие.

4.3.3 Крупногабаритные и тяжелые элементы конструкции антенн должны включать в себя, помимо узлов крепления к несущей конструкции, приспособления для подъема, спуска и удержания их на весу при монтажных и ремонтных работах.

4.3.4 В перестраиваемых антеннах должно быть предусмотрено применение ручного дистанционного или автоматического управления (ТТТ).

4.4 Требования по надежности

4.4.1 Параметры антенн в течение всего срока службы должны сохраняться в заданных пределах после устранения нарушений работоспособности. Средняя наработка на отказ - не менее 10000 часов для антенн СЧ и ВЧ диапазонов (ТТТ) и не менее 30000 часов для антенн ОВЧ и УВЧ диапазонов (ГОСТ 51138). Остальные требования по надежности антенн должны устанавливаться в ТУ на антенну конкретного типа.

5 Требования безопасности

5.1 Конструкция антенны СЧ и ВЧ диапазонов в отношении требований безопасности должна соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 21657-76, "Правилам техники безопасности при сооружении и эксплуатации предприятий" (ТТТ).

5.2 В эксплуатационной документации антенн ОВЧ и УВЧ диапазонов должны содержаться указания о мерах безопасности при эксплуатации антенны, в том числе информация по обеспечению безопасности от воздействия высокочастотных полей в соответствии с ГОСТ 12.1.006, СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 [9], СанПиН 42-128-87 и СН 4262-87.

5.3 Электрические схемы и конструкции антенн должны обеспечивать надежное соединение по постоянному току всех сборочных единиц и деталей антенн с заземленными металлическими опорами, на которых они устанавливаются. Заземление антенн должно выполняться в соответствии с ГОСТ 12.1.030.

5.4 В конструкции антенн должно быть обеспечено электрическое соединение всех доступных прикосновению металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением, с элементами заземления. Значение сопротивления между заземляющим элементом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования, которая может оказаться под напряжением, должна быть не более 0,1 Ом в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0.

6 Требования по устойчивости к воздействию механических

и климатических факторов

6.1 Антенны должны оставаться работоспособными и сохранять свои параметры при механических и климатических воздействиях в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 для группы изделий, работающих на открытом воздухе.

6.2 Дополнительные требования по устойчивости к воздействию механических и климатических факторов должны устанавливаться в ТУ на антенну конкретного типа.

7 Требования к маркировке и упаковке

7.1 Маркировка готовых изделий должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 14192.

7.2 Маркировка должна наноситься на несъемных частях антенн, доступных для обзора.

7.3 Маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы антенны и не должна стираться или смываться жидкостями, используемыми при эксплуатации.

7.4 Упаковка антенн должна обеспечивать их сохранность при транспортировании и в условиях хранения, указанных в настоящем РД.

7.5 На упаковке, на самом изделии и в его паспорте должен быть нанесен знак Сертификата соответствия Минсвязи России в соответствии с ОСТ 45.02.

8 Требования по устойчивости антенн к транспортированию и хранению

8.1 Антенны в упакованном виде должны быть устойчивы к транспортированию при температуре окружающего воздуха от минус 50° до плюс 50°С и относительной влажности воздуха 100% при температуре плюс 25°С автомобильным транспортом закрытым брезентом, в закрытых железнодорожных вагонах, трюмах речного транспорта, в негерметизированных отсеках самолетов при пониженном атмосферном давлении 1,2(10 Па (90 мм рт. ст.) при температуре минус 50°С.

8.2 Антенны в упакованном виде должны быть устойчивы к хранению их в течение 12 месяцев (с момента отгрузки, включая время транспортирования) в складах, неотапливаемых помещениях при температуре от минус 50° до плюс 40°С, среднемесячном значении относительной влажности 80% при температуре плюс 20°С. Допускается кратковременное повышение влажности до 98% при температуре +25 °С без конденсации влаги, но суммарно не более 1 месяца в год.

9 Гарантии поставщика

Поставщик должен гарантировать соответствие качества изделия требованиям настоящего РД в течение 1 года, после проведения приемо-сдаточных испытаний, а также замену и ремонт дефектных антенн в течение этого времени.

10 Специальные требования

Антенны должны иметь Сертификат соответствия Минсвязи России.

11 Правила проведения испытаний

11.1 Основными документами при проведении сертификационных испытаний являются настоящий РД и комплект технической документации Заказчика.

11.2 Все испытания, за исключением климатических, проводятся при нормальных климатических условиях:

температура окружающего воздуха от +15° до +35°С;

относительная влажность от 50 до 80 %;

атмосферное давление от 720 до 780 мм рт. ст.

12 Методы испытаний

Методы испытаний изложены в "Типовой программе и методике проведения сертификационных испытаний антенн передающих для радиосвязи, радиовещания и телевидения для диапазонов СЧ, ВЧ, ОВЧ и УВЧ.

13 Требования к технической документации

Техническая документация, необходимая для проведения сертификационных испытаний антенн передающих для радиосвязи диапазонов СЧ, ВЧ, ОВЧ и УВЧ и обеспечения эксплуатации этих антенн (техническое описание и инструкция по эксплуатации), должна быть выполнена на русском языке.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Обозначения и сокращения

4 Технические требования

4.1 Общие технические требования

4.2 Требования к основным техническим параметрам

4.2.1 Полоса рабочих частот

4.2.2 Характеристика типа поляризации

4.2.3 Коэффициент усиления

4.2.4 Коэффициент направленного действия

4.2.5 Коэффициент стоячей волны по напряжению

4.2.6 Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости для направленных антенн

4.2.7 Коэффициент неравномерности диаграмм направленности для всенаправленных антенн

4.2.8 Ширина главного лепестка диаграммы направленности в вертикальной плоскости

4.2.9 Номинальное сопротивление входа антенны

4.2.10 Максимальная допустимая мощность, подводимая ко входу антенны

4.2.11 Число независимых передатчиков, подключаемых к многовходовой антенне

4.2.12 Переходное затухание между входами многовходовой антенны СЧ и ВЧ диапазонов

4.2.13 Переходное затухание между входами многовходовой антенны ОВЧ и УВЧ диапазонов

4.2.14 Требования к электропитанию антенн

4.3 Требования к конструкции

4.4 Требования по надежности

5 Требования безопасности

6 Требования по устойчивости к воздействию механических и климатических факторов

7 Требования к маркировке и упаковке

8 Требования по устойчивости антенн к транспортированию и хранению

9 Гарантии поставщика

10 Специальные требования

11 Правила проведения испытаний

12 Методы испытаний

13 Требования к технической документации